Baccalauréat Professionnel

Microtechniques

Session 2010

E2 - EPREUVE DE TECHNOLOGIE

Préparation d’une intervention microtechnique

DOSSIER SUJET (DS)

A - Présentation de l’épreuve

A1 - Mise en situation :

Le SmartMac est une lyre (projecteur asservi généralement utilisé en discothèque) de 150 watts fabriquée en moyenne série dans l’entreprise Martin.

A2 - Problématique :

Un exemplaire est envoyé au service après vente de la société pour le problème suivant : Le client ne parvient pas à projeter une image nette sur un mur situé à 2 mètres.

A3 - Objet de l’étude :

- Sous-ensemble « effet-zoom »

A4- Matériel autorisé :

- Calculatrice.

A5 - Documents fournis :

- Un dossier sujet (8 feuilles notées DS 1/8 à DS 8/8).

- Un dossier technique (9 feuilles notées DT 1/9 à DT 9/9).

- Un dossier ressources (5 feuilles notées DR 1/5 à DR 5/5).

A6 - Documents autorisés :

- Aucun document autorisé.

A7 - Documents à rendre :

- Tout le dossier sujet.

A8 – Chronogramme de l’intervention :

A9 - Sommaire :

| SOMMAIRE | DUREE CONSEILLEE | PAGE |
| --- | --- | --- |
| Lecture du sujet | 5 min |  |
| Analyse fonctionnelle | 5 min | DS 3/8 |
| Optique | 10 min | DS 3/8 |
| Electronique | 10 min | DS 3/8 à 4/8 |
| Analyse du sous-ensemble « effet-zoom » | 10 min | DS 4/8 à 5/8 |
| Recherche de solution | 10 min | DS 5/8 |
| Fabrication | 10 min | DS 6/8 |
| Remontage | 20 min | DS 6/8 à 8/8 |
| Entretien | 10 min | DS 8/8 |
|  |  | TOTAL |

B - Analyse fonctionnelle

B1 – SADT niveau A-0 :

- Compléter l’actigramme du SmartMac ci-dessous :

B2 – Diagramme des interacteurs :

- Replacer sur le diagramme ci-dessous les abréviations FP et FC des Fonctions Principales et Contraintes du SmartMac :

FP1 : Projeter une image sur un support.

FC1 : Etre utilisable par un technicien lumière.

FC2 : S’adapter à un support de fixation.

FC3 : Etre esthétique.

FC4 : Faciliter la maintenance.

C - Optique

C1 – Rappel de la problématique :

L’image A’B’ projetée à 2 mètres (OA’=2m) est floue, le service de maintenance décide de vérifier si, dans des conditions normales  d’utilisation, ce problème de netteté est  lié à l’architecture du SmartMac. Il veut alors vérifier si la distance OAthéorique est correcte.

C2 – Détermination de la distance théorique OA :

- En utilisant la formule de conjugaison (DR 2/5) et le document (DT 4/9), calculer la distance OAthéorique (distance théorique entre l’objet à projeter et le centre optique).

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- Cette distance rentre-t-elle dans la plage d’utilisation de notre sous-ensemble « effet-zoom » (DT 4/9) ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

D – Test électronique

L’étude précédente permet d’affirmer qu’il ne devrait pas y avoir de problème de netteté dû à la distance théorique entre l’objet à projeter et le centre optique.

D1 – Recherche du fonctionnement du moteur.

- Le moteur utilisé pour l’actionnement de l’axe est un moteur pas à pas.

- Une cause de dysfonctionnement possible est une panne sur le dispositif moteur associé à sa carte d’entraînement.

- L’association moteur et carte correspond au schéma suivant :

- Test de la carte :

Afin de tester la carte de commande du système, on effectue des mesures à l’oscilloscope. Les chronogrammes des signaux sont les suivants :

Comparer ces chronogrammes avec ceux du dossier technique (DT 4/9)

Cocher ci-dessous les bonnes réponses :

- Sont-ils parfaitement identiques ?  OUI   (		NON   (

SI OUI, cela implique que la carte : 			SI NON, cela implique que la carte

- fonctionne correctement		(		 - fonctionne correctement		(

- ne fonctionne pas			(	 	 - ne fonctionne pas			(

- Test du bobinage du moteur :

En utilisant le dossier technique du constructeur (DT 4/9) du moteur pas à pas 17PM-K142U, relever la valeur de la résistance de chaque bobines :

- R = ………………………………

- Cocher l’appareil de mesure approprié :

Ampèremètre 	(	Voltmètre		(	Ohmmètre	(

Oscilloscope		(	Fréquencemètre	(

La valeur mesurée est de 2,28 Ω, (on admet une marge de tolérance de ± 5%).

- Les bobines sont-elles en bon état ? 	OUI   (		NON   (

SI OUI, cela implique que le moteur : 			SI NON, cela implique que le moteur :

- fonctionne correctement		(		 - fonctionne correctement		(

- ne fonctionne pas			(	 	 - ne fonctionne pas			(

E - Analyse du sous-ensemble « Effet-zoom »

Le problème de netteté n’étant toujours pas résolu, le service de maintenance décide  d’envoyer le SmartMac au bureau d’étude de l’entreprise.

E1 – Modélisation :

Afin de réaliser l’étude cinématique du système, il est nécessaire d’établir les classes d’équivalences de la manière suivante :

C1 = {Stator moteur 17 ; 19 ; 20 ; 21 ; 23 ; 24}

C2 = {6 ; Rotor moteur 17 ; 25}

C3 = {7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13}

- Compléter le tableau suivant (DR 2/5):

- Compléter le graphe des liaisons du mécanisme :

- Compléter le schéma cinématique du système :

E2 – Arc-boutement :

La direction de l’axe de la liaison glissière n’est pas colinéaire à celle du poids de l’optique (voir figure ci-dessous).

Cette géométrie va induire un arc-boutement de l’axe de guidage 13 dans la douille 21 (voir photo ci-contre).

La solution actuelle n’est donc pas satisfaisante, car elle ne permet pas un bon guidage en translation.

Ce problème empêche au sous ensemble « platine optique » de se déplacer jusqu’à la position désirée, et donc de faire la mise au net correcte.

F – Recherche de solution

F1 – Solution actuelle :

Le chef de projet du bureau d’étude décide  d’améliorer le guidage en translation vu précédemment.

F2 – Solution retenue :

Afin de résoudre le problème d’arc-boutement, le chef de projet propose d’ajouter un axe de guidage 26.

- Afin de réaliser un bon de commande chez un fabricant, donner la désignation normalisée  de l’anneau 29 (DR 3/5) : ………………………………………………………………………………...

F3 – Ajustements :

Il est maintenant nécessaire de vérifier si le mouvement est possible en calculant le jeu  radial entre le coussinet 28 et l’axe de guidage 26

- Relever sur la mise en plan (DT 5/9) la cote tolérancée  de l’axe de guidage 26  : …………...

- Compléter le tableau suivant (DR 3/5) :

|  | Arbre : ……………… | Alésage : Ø 6 H8 |
| --- | --- | --- |
| Cote nominale | ………………………………… | Ø 6 |
| Ecart supérieur | ………………………………… | 0,018 mm |
| Ecart Inférieur | ………………………………… | 0 mm |
| IT = Es-Ei | ………………………………… | 0,018 mm |
| Cote Maxi. = Cote nominale + Es | ………………………………… ………………………………… | D maxi = 6 + 0,018 D maxi = 6,018 mm |
| Cote mini = Cote nominale + Ei | ………………………………… ………………………………… | D mini = 6 + 0 D mini = 6 mm |

- Calculer le jeu « mini » (DR 4/5) :

Jeu maxi  = D Maxi – d mini = 6,018 – 5,988 = 0,030 mm

Jeu mini  = ………………………………………………………………………………………………………….

- Quel est le type d’ajustement entre ces deux pièces (cocher la bonne réponse) :

Serré					Incertain				libre

G – Fabrication

Suite à l’analyse dimensionnelle précédente, il est nécessaire d’effectuer la fabrication de l’axe 26.

G1 – Usinage :

- Compléter le numéro de l'outil le plus adapté aux différentes opérations d'usinage.

- Compléter la fréquence de rotation en rapport avec le dessin de définition (DT 5/9)

G2 – Métrologie :

- Compléter le nom et le numéro des matériels nécessaires au contrôle de la perpendicularité.

| Nom | N° |  | Nom | N° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………… | …… |  | …………………………………… | …… |
| Pied magnétique | 5 |  | Cales étalons | 6 |
| …………………………………… | …… |

H – Remontage

H1 – Gamme de montage : S.e. : Sous ensemble

Compléter les différentes opérations sous forme littérale et graphique en vous aidant du dossier technique. Identifier l’outillage par son nom et sa taille, à partir de l’annexe outillage.

|  | Ensemble / S.e |  | Opérations | Outillage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S.e. Moteur | 1) | Assembler la vis sans fin 6 sur l’axe du moteur 17 à l’aide de la vis sans tête 25 | Clé Allen 1,5 |
|  |  | 2) | Assembler les 4 colonnes 24 sur le moteur 17 (S.e.1) | Clé plate 5,5 |
|  | S.e. Platine | 1) | Assembler sur la platine 23 le capteur fin de course 16 avec les 2 vis auto taraudeuses 22 | Tournevis Torx T10 |
|  |  | 2) | Assembler la douille à billes 21 dans la platine (S.e. 2) avec les 4 vis Torx 20 | Tournevis Torx T10 |
|  |  | 3) | Assembler le S.e. Moteur sur la platine (S.e 3) avec les 4 vis Torx 19 | Tournevis Torx T10 |
| Afin de réaliser l’assemblage de la solution étudiée et retenue, il faut réaliser 4 perçages/taraudages sur la platine S.e.3 |
|  | ( | 4) | Assembler ……………………………………. …………………………………………………… | …………………………………… |
|  | Platine Effet Zoom | 1) | Assembler le S.e. Platine support sur la platine effet zoom avec les 6 vis Torx 18 | …………………………………… |
|  |  | 2) | Raccorder le moteur 17 et le capteur fin de course 16 sur les borniers |  |
|  |  | 3) | Assembler les borniers 15 sur la platine (S.e. 5) avec les 4 écrous de borniers 14 | Clé plate de 5,5 |
|  | S .e . Platine Optique | 1) | Assembler l’axe de guidage 13 et la patte fin de course 12 sur la platine optique 7 avec les 4 vis Torx 11 | Tournevis Torx T10 |
|  |  | 2) | Assembler le silent bloc 10 dans S.e.6 puis insérer l’axe taraudé 9 , l’immobiliser avec les 2 segments d’arrêt 8. | Tournevis Torx T10 |
| Afin de réaliser l’assemblage de la solution étudiée et retenue, il faut réaliser un trou oblong sur la platine optique 7. |
|  | ( | 3) | Assembler le coussinet …. dans S.e.7 puis insérer l’anneau ….. |  |
|  | Effet Module | 1) | Placer ………………………………………….. ………………..………………………………….. |  |
|  | ( |  | …………………………………………………… | …………………………………… |
|  | SmartMac | 1) | Assembler la platine effet module sur le châssis SmartMac avec les 2 vis Torx 5 | Tournevis Torx T20 |
|  |  | 2) | Raccorder les 2 borniers connectique 4 sur les 2 borniers effet module 15 de la platine effet module | Tournevis plat 6,5 x 15 |
|  |  | 3) | Accrocher le mousqueton de sécurité 3 sur la platine effet module |  |
|  |  | 4) | Remonter le capot face avant 2 sur le châssis SmartMac avec les 4 vis ¼ tour 1 | Tournevis plat 6,5 x 15 |
|  |  |  | Effectuer les tests et les essais. |  |

I – Entretien

Le service de maintenance profite de l’intervention menée sur l’appareil pour réaliser un entretien. (DT 9/9)

I1 – Lubrification :

Le système de mise au net nécessite une lubrification.

( Choisir le produit approprié :

|  | Huile vaseline |
| --- | --- |
|  | Dégraissant téflon |
|  | Graisse téflon longue durée |
|  | Silicone |
|  | Graisse graphite |

I2 – Nettoyage :

Lors du remontage, la platine optique nécessite un nettoyage.

( Rayer quatre équipements de la liste inadaptés au nettoyage.

| Bombe air comprimé | Alcool isopropyle |
| --- | --- |
| White spirit | Nettoyant verre neutre |
| Poire de nettoyage | Jeu de limes aiguilles |
| Lingettes imbibées de produits neutres | Pinceau spécial en poils très doux |
| Papier de verre | Acide |
| Tissu sec et propre sans peluche | Cotons-tiges |

( Choisir et cocher la méthode de nettoyage de la platine optique du projecteur.

# Text boxes

Energie électrique

(x4)

(x2)

(x4)

(x4)

(x4)

(x4)

Après avoir effectué une recherche visuelle de la panne (ne donnant aucun résultat) le chef du  service de maintenance propose de suivre la procédure suivante :

Ce guidage en translation est réalisé grâce à un coussinet à collerette 28 fixé sur la platine optique 7 à l’aide d’un anneau d’arrêt 29.

A-0

Image projetée sur support

………………………………………………AIGUISER UN CRAYON

Support de projection vide

29

(x4)

…………………………………

Liaison HELICOIDALE d’axe

Liaison PIVOT d’axe

Optique

Platine

Axe moteur

#### Optique

#### Platine

# Axe

# moteur

Marche/Arrêt

Programmation

……………………………

Choix de l’image à projeter

(x2)

(x4)

Douille 21

Axe de guidage 13

FC7

FC6

FC4

FC2

#### Console

#### Support de fixation

#### Milieu extérieur

#### Opérateur

#### ………

#### ………

#### ………

FP1

#### Technicien lumière

#### Esthétique

#### Energie

#### Support de projection

#### SmartMac

G

Fterre/platine optique

A

B

C

A

B

C

21

13

non

28

26

FC5 : S’adapter à l’énergie disponible.

FC6 : ……………………………………

FC7 : Se brancher sur une console.

A-0

Recherche de la panne

Choix d’une autre gamme de lyre

Remplacement moteur

| Liaisons | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz | Centre de la liaison | Liaisons (donner le nom complet ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L C1/C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | B | Pivot d’axe |
| L C2/C3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C | Hélicoïdale d’axe |
| L C1/C3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | ……………………………………… |

Analyse du sous ensemble « effet-zoom »

oui

oui

oui

non

non

OAmin < OAthéorique< OAmax

Vérification de la distance focale

Rmesuré = Rthéorique

Test du bobinage du moteur

Chronogrammes identiques

Test de la carte du système