BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

EPREUVE E2 : Analyser et préparer un chantier en environnement nucléaire

DUREE 4 H

COEFFICIENT 4

DOSSIER QUESTIONS – REPONSES A rendre dans son intégralité

TRAVAIL DEMANDE

Question 1 :  Expliquer l’expression « prévenir d’une défaillance par dégradation », en déduire le type de maintenance pour cette intervention

La défaillance par dégradation est une défaillance partielle et progressive qui a pour origine un phénomène d’usure. Cette intervention est donc une intervention de maintenance préventive.

Question 2 :  Localiser précisément le lieu de l’intervention ( atelier, cellule et niveau)

Atelier : vitrification

Cellule : 2097

Niveau : +1,05

Question 3-1 :  Quelle est la fonction de la vanne VP 01-2 dans le circuit vapeur ?

La fonction de la vanne VP 01-2 est l’abaissement de la pression de vapeur de 20 à 10 bars

Question 3-2 :  Quelle solution de conception du circuit a été retenue pour palier à une éventuelle défaillance de la vanne VP 01-2 ?

La redondance du circuit (vanne VP 01-5)

Question 3-3 :  Donner le DN de la canalisation sur laquelle est raccordée la vanne VP 01-2

DN = 25mm

Question 4 :  La vanne VP 01-2 est du type :  MASONEILAN Varipak standard à brides de dimension face à face égale à 102 mm. Donner le poids de cet ensemble, et indiquer s’il est nécessaire de prévoir des moyens particuliers pour sa manutention. Justifier la réponse.

Le poids de l’ensemble VP 01-2 est de 8 à 10Kg

Il n’y a pas de moyens particulier à prévoir pour la manutention, la CMA pour une femme est de 15Kg

Question 5 :  Indiquer la nature du signal de pilotage de la vanne

Il s’agit d’un signal pneumatique

Question 6 :  Décrire le détail des opérations de l’intervention de la Société MAINTNUC

a/ Déposer le calorifuge…………………………      j/ Reposer calorifuge……………………………….

b/ Déconnecter réseau pneumatique………….       ………………………………………………………..

c/ Desserrer les 8 boulons de bridage………...       ………………………………………………………..

d/ Désaccoupler totalement la vanne………….       ………………………………………………………..

e/ Déposer la vanne……………………………..      ………………………………………………………..

f/ Nettoyer les portées…………………………..       ………………………………………………………..

g/ Mettre en place la vanne neuve (changer           ………………………………………………………..

les joints)…………………………………………       ………………………………………………………..

h/ Bloquer les 8 boulons de bridage………….       ………………………………………………………..

i/ Rebrancher alimentation air comprimé ……       ………………………………………………………..

Question 7 :  Prévoir l’outillage nécessaire à l’intervention de la Société MAINTNUC en choisissant dans la liste proposée, donner la quantité

| Désignation de l’outillage | Quantité |
| --- | --- |
| Clé plate 10mm | …0…. |
| Clé plate 13mm (démontage des raccords pneumatiques) | 1 |
| Clé plate 16mm | …0…. |
| Clé plate 18mm | …2…. |
| Clé plate 24mm | …0…. |
| Clé plate 30mm | …0…. |
| Clé à molette | …0…. |
| Clé à cliquet | …0…. |
| Clé dynamométrique | …1…. |
| Douille 10mm | Adaptables sur cliquet et clé dynamométrique |  | …0…. |
| Douille 13mm |  |  | …0…. |
| Douille 16mm |  |  | …0…. |
| Douille 18mm |  |  | …1…. |
| Douille 24mm |  |  | …0…. |
| Douille 30mm |  |  | …0…. |
| Grattoir | …1…. |

Question 8 :  La prévention des risques de maladies professionnelles liées à l’activité physique recommande des valeurs limites pour les efforts musculaires. En admettant une valeur limite de 250 N au niveau du poignet* lors du serrage des boulons de brides de la vanne :

*on supposera cette action normale au manche de la clé

- Compléter le schéma en plaçant le vecteur force qui modélise l’effort exercé par le poignet sur le manche de la clé ;

- Rechercher le couple de serrage des boulons de brides ;

- En déduire la longueur minimale du manche de la clé.

( répondre page suivante)

Question 9-1 :  A quels risques seront exposés les intervenants de la Société MAINTNUC pour ce chantier ?

Risque manutention, risques radiologiques, risques thermiques et risques salle chaude

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Question 9-2 :  Parmi ces risques, lesquels sont générés par l’activité de la Société MAINTNUC ?

Risque manutention et risque radiologique

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 10-1 :  Donner le lieu de la consignation ( atelier, cellule, niveau)

Atelier vitrification, cellule 2524, niveau 9,10

Question 10-2 :  Donner le nom de la personne qui autorise la consignation

LAVEILLE

Question 10-3 :  Donner le repère des vannes consignées et leur état pendant l’intervention

R150 et R149 consignées FERMEES

R189 et R188 consignées OUVERTES

Question 11 :   Décrire précisément l’activité de la société ASSISTNUC lors de ce chantier

La société ASSISTNUC doit faire respecter les consignes radiologiques fixées par l’exploitant sur le DIMR. Son activité consiste à :

- préparer le chantier (montage du sas et mise en place des servitudes)

- effectuer les mesures radiologiques

- assainir le chantier en cas de besoin

- assurer une assistance au déshabillage

- conditionner les déchets et appliquer les procédures locales pour leur évacuation

- conditionner la vanne déposée pour l’évacuer

- effectuer le repli de chantier

- démonter le sas

Question 12 :  Indiquer les risques radiologiques encourus lors de cette intervention, et préciser pour chacun d’eux les mesures de prévention à prendre

| Risques | Mesures de prévention à prendre |
| --- | --- |
| ………………………………………………................... Risque de contamination ( ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. Risque d’irradiation ( et ( ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. | ………………………………………………………… Tenue vinyle, port du masque, sas avec dispositif de confinement dynamique. ………………………………………………………… Vérifier le débit d’équivalent de dose ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |

Question 13 :   Le DIMR classe l’intervention en zone orange, le débit de dose indiqué correspond-il, selon la réglementation, à cette zone ? Justifier en donnant la limite inférieure pour cette zone

Non, la zone orange commence à 2mSv/h

……………………………………………………………………………………………………………………

Question 14 :   Le DIMR impose un contrôle de contamination sur la vanne avant intervention avec une valeur attendue en c.s-1, en fin de chantier cette valeur est exprimée en Bq.cm-2. Expliquer la différence entre ces deux unités

Le Bq.cm-2 exprime l’activité de la source (nb de désintégration par seconde) par unité de surface,

le c.s-1 exprime le nombre de chocs par seconde perçus par l’appareil de mesure.

Question 15-1 :   Effectuer un croquis du SAS d’intervention en incluant et en désignant les différentes zones et tous les équipements nécessaires à l’intervention (répondre page suivante)

Question 15-2 :   Donner la liste nominative des consommables à prévoir pour cette intervention hors construction du SAS

Tenues actives,  sur-bottes, tenues vinyle, gants, adhésif, vinyle, sac-déchets, lingettes, frottis, sacs à linge …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 16-1 :   Quelle est la limite en dose efficace, pour un travailleur exposé sur 12 mois glissants ?

20mSv

………………………………………………………………………………………………………

Question 16-2 :   Quelles sont les conditions exigées pour pénétrer en zone orange

Avoir l’autorisation

Ne pas être CDD ou intérimaire

Question 16-3 :   Choisir les intervenants dans le dossier ressources humaines

| Société MAINTNUC |
| --- |
| Nom du Chargé de travaux | FAUVEL Théo |
| Nom de l’intervenant | BARRAULT Jean |

| Société ASSISTNUC |
| --- |
| Nom du Chargé de travaux | GAUTHIER Ninon |
| Nom de l’intervenant | MARIN Antoine |

Question 17-1 :   Déterminer la date et l’heure de fin de chantier concernant la DP N° 3000 050 01 pour :

Société ASSISTNUC : mardi 06 juillet à 9h00

Société MAINTNUC : mardi 06 juillet à 6h30

Question 17-2 :   D’après le planning, expliquer pourquoi la personne qui autorise la consignation n’est pas la même que celle qui autorise la déconsignation ?

L’autorisation de consignation est donnée à 1h30 par une personne de l’équipe de nuit et l’autorisation de déconsignation est donnée à 8h00 par une personne de l’équipe du matin.

Question 17-3 :   La société ASSISTNUC vient d’être informée de l’annulation de son activité d’assistance sur l’atelier de cisaillage ( DP N°600005768 ).

On demande de refaire le planning intégrant cet aléa afin de déterminer la date au plus tôt pour le début du chantier  DP N° 02000123 en conservant la chronologie des interventions.

(Planning page suivante)

Question 17-4 :   En déduire la date et l’heure au plus tôt du début du chantier DP N° 02000123 :

Date :mardi 06 juillet       heure : 10h 30

| ENTREPRISE |  |
| --- | --- |
| EXPLOITANT | CONDUITE |  | CONDUITE INDISPONIBLE | CONSIGNATION DPC N°0084565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Déconsig. Essais DP N°300005001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPR |  | Cartographie Cellule 504 ancienne usine DP N° 02000123 |  |  |  |  |  |  | SPR EXPLOITANT INDISPONIBLE | Contr. Conta. DeD DP N°300005001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAINTNUC |  |  |  |  |  |  | VERIF .CONSIGN . DPC N°0084565 |  | Dépose vanne DP N°300005001 | Remontage vanne DP N°300005001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSISTNUC |  | Montage SAS DP N°300005001 |  |  |  | Prépa. Chantier DP N°300005001 |  | Contr. Conta. DeD DP N°300005001 |  |  | Contr. Conta. DeD et repli chantier |  |  |  | Démontage du SAS DP N°300005001 | Montage SAS DP N°300005578 | Assistance démantèlement Ancienne usine cellule 504 DP N°02000123 |  |
| Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date |  | Journée du mardi 06 juillet 2009 |
| 00heures 06heures 13he |
| Poste de nuit | Poste du matin |  |

Question 18 :   En cas de difficultés au remontage, peut-on prolonger la durée d’intervention du personnel MAINTNUC, justifier

Non car la DLE est de deux heures maxi non renouvelables

Question 19 :   Donner le nom d’une personne, coté exploitant, qui peut clôturer les AT N°080001 et N° 080002 ?

Le chargé d’exploitation du poste du matin : ANSELME

Question 20 :   Au moment de la dépose de la vanne, un des intervenants déchire malencontreusement la paroi du SAS (entaille de 15 cm), quels sont les risques et les mesures de préventions à prendre.

| Risques | Mesures de prévention à prendre |
| --- | --- |
| Pas de risques supplémentaires car le sas est en dépression. | Il est tout de même préférable de réparer avec du ruban adhésif. |

# Text boxes

Note :     /3

Sac déchets humides

Sac déchets

Note :     /3

Note :     /4

Note :     /6

Note :     /2

Note :     /3

Note :     /2

Note :     /3

Note :     /3

Note :     /3

Note :     /2

Couple de serrage des boulons de brides = 90 Nm

VP 01-2

Note :     /3

Note :     /1

Note :     /3

Note :     /3

Note :     /3

Calcul de la longueur minimale du manche de la clé :

MA = Bd         d = 90/250 = 0,36 m

Point A = axe d’un boulon de brides

Distance ( d )

B

A

Note :     /6

Note :     /2

Appareils de contrôle contamination (MIP 10)

Affichage conditions d’accès

Ventilation     filtre

v

Dispositif de contrôle irradiation

Dispositif de contrôle de la contamination atmosph. (babar)

Sac linge

Sac déchets

Note :     /4

Bpoig/man (250N)

Radiamètre à disposition

Note :     /3

Note :     /3

Note :     /5

0          0,5     1                  2                     3                     4                   5                     6                    7                     8                    9                 10               11                 12               13

Note :     /4

Note :     /2

Note :     /2

Note :     /2

Note :     /4

Note :     /8

Sas d’entrée

Note :     /2

Note :     /4

Sas de sortie

Nappe vinyle zone opérationnelle

Bannette vinyle

Note :     /2