BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et DÉfinition de Produits Industriels

# Épreuve E2 - Unité : U 2

# Étude de produit industriel

## Durée : 5 heures							 	   Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	Etudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	Représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification et dimensionnement

AUTOMATISME POUR PORTAIL

## Ce sujet comporte :

- Dossier technique		Documents 2/32 à 8/32

- Dossier travail			Documents 9/32 à 21/32

- Dossier ressource		Documents 22/32 à 32/32

#### Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

Documents 9/32 à 21/32

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

Calculatrice et documents personnels autorisés.

### DOSSIER

### TECHNIQUE

# Mise en situation

CAME est la première entreprise européenne productrice d’une gamme complète d’automatismes électromécaniques. Elle est certifiée ISO 9001 et 14001 pour portes et portails, à usage résidentiel, industriel et collectif.

La société CAME est située à Rueil-Malmaison et représente en France la société Italienne CAME, fondée à Treviso. Elle est, par exemple, leader dans les portails et barrières automatisés.

CAME a mis au point et développé des automatismes enterrés, placés sous le portail lors de l’installation.

Selon le constructeur, c'est la solution idéale pour motoriser un portail battant sans en modifier la forme ni l'esthétisme. Le modèle FROG est totalement enterré et convient à tous les types de portails battants jusqu'à 3.50 m par vantail. La société CAME utilise un motoréducteur électromécanique afin de garantir un mouvement régulier, sûr et précis.

Installation type :

| 1 | Groupe FROG | 7 | Poussoir interne |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Armoire de commande incorporée | 8 | Clignotant de mouvement |
| 3 | Photocellules de sécurité | 9 | Colonne pour photocellule |
| 4 | Récepteur radio | 10 | Boîte de dérivation pour câble du motoréducteur |
| 5 | Sélecteur à clé | 11 | Emetteur |
| 6 | Antenne de réception |  |  |

Analyse fonctionnelle :

La rotation du portail est réalisée à partir du groupe FROG A.

Lorsque le boîtier de commande reçoit l’ordre d’ouvrir le portail, il actionne le motoréducteur du groupe FROG A qui entraine l’excentrique. Ce dernier, par l’intermediaire de la bielle, permet la rotation de la chape sur laquelle est fixé le portail.

L’arrêt du motoréducteur s’effectue via un capteur ampérométrique contrôlant constamment le couple développé par le moteur durant la phase d’ouverture et de fermeture. Les butées arrêtent physiquement la rotation du motoréducteur, ce qui a pour effet d’élever l’intensité électrique (lors de la fraction de seconde où le motoréducteur « force ») et d’avertir le boîtier de commande d’arrêter le moteur.

Le système FROG A est conçu pour une rotation du vantail de 90° et nécessite la mise en place de « butées de portail »

#### Installation sans les butées de portail : dépassement à l’ouverture et à la fermeture

Dans cette situation, l’arrêt du portail ne se fait pas par contact extérieur mais directement à l’intérieur du mécanisme.

#### Analyse des butées intérieures du groupe FROG A :

Contact limitant l’ouverture

Si aucun arrêt extérieur n’est mis en place, le moteur s’arrêtera lorsque la bielle rentrera en contact avec la chape.

Contact limitant la fermeture

Si aucun arrêt extérieur n’est mis en place, le moteur s’arrêtera lorsque la bielle rentrera en contact avec la butée réglable vissée sur l’excentrique.

# Problématique

Afin d’élargir sa gamme de produit FROG A, l’entreprise CAME désire proposer des possibilités d’ouverture de portail allant de 140° et à 180°.

- Un kit 140 permettant une ouverture à 140° du portail avec butées internes

- Un kit 180 permettant une ouverture jusqu’à 180° sans butée interne

- La modification est effectuée sur le modèle existant

- La modification devra pouvoir être réalisée sur site (le carter ne peut être changé)

- La nouvelle solution réutilisera un maximum de pièces existantes (avec modification ou non)

- Présence de butées internes pour l’ouverture du portail à 140°

- Sans butée interne pour l’ouverture du portail à 180°

Les butées internes au Groupe FROG A évitent la déformation irréversible du boîtier (carter) lors de la rotation des différents organes qui le compose.

Pour le kit permettant une ouverture jusqu’à 140°, il sera nécessaire de modifier des pièces. Une butée interne limitera l’ouverture du portail.

Pour le kit 180, permettant la rotation complète du portail, il sera nécessaire d’éviter toute collision entre les différents organes du Groupe FROG A et le carter (boitier).

Celui-ci sera obligatoirement conçu avec des butées externes.

Fréquence de rotation préconisée pour la rotation du portail : 1 tr.min-1

### DOSSIER

### DE

### TRAVAIL

# BARÈME DE NOTATION

#### I] Analyse du châssis existant :								35 pts

I.1) Classes d’équivalence et liaisons

I.2) Portail en phase d’ouverture

I.3) Portail en position ouverte.

I.4) Portail en position fermée

I.5) Analyse des déplacements des pièces dans le Groupe FROG A existant

#### II] Analyse d’un kit pour une ouverture à 140° :						30 pts

II.1) Modifications à apporter.

II.2) Analyse du déplacement de la chape

II.3) Dessin de la chape pour l’ouverture à 140°

II.4) Détermination de la vitesse du portail en ouverture 140°

#### III] Ouverture à rotation complète° :								20 pts

III.1) Modifications à apporter

III.2) Recherche du diamètre du pignon possible au niveau de la chape

III.3) Etude de la transmission par chaine

IV] Dessin du pignon-moteur pour le kit d’ouverture complète :	 		15 pts

Terminer le dessin

# Total				    100 pts

# I] Analyse du FROG A existant

I.1) Classes d’équivalence et liaisons

Compléter les classes d’équivalence ci-dessous et définir les liaisons. (Fermer les crochets si aucun élément n’est rajouté)

A= [1, 2-A, 2-B]		B= [2-D, ……		C= [4…..		D= [5…..

Compléter les cases avec 0(pas de mouvement) ou 1 (mouvement) dans les tableaux ci-dessous.

Liaison entre A et B :				          Liaison entre B et C :

Liaison entre A et D :				          Liaison entre C et D :

#### I.2) Portail en phase d’ouverture	(Doc. 5/32, Doc. 6/32)

Identifier, dans le schéma cinématique 2D ci-dessous, les 4 classes d’équivalence.

I.3) Portail en position ouverte

Le schéma cinématique ci-dessous montre le système en position « portail ouvert » : lorsque la butée bloque le portail.

| Surface | Bielle | Chape |
| --- | --- | --- |
| Plane |  |  |
| Cylindrique |  |  |
| Quelconque |  |  |

Inscrire dans les repères le nom de chaque classe d’équivalence.

Donner la nature des surfaces de contact qui réalisent la butée entre la chape et la bielle.

I.4) Portail en position fermée

Dans ce schéma en position « portail fermé », la butée est placée entre l’excentrique et la bielle.

Installer, ci-dessous, le schéma qui symbolise la butée.

#### I.5) Analyse des déplacements des pièces dans le Groupe FROG A : 	(Doc. 5/32, 32/32)

L’analyse des déplacements des pièces en mouvement à l’intérieur du carter permet de vérifier que, quelque soit la position des éléments, il n’y a pas de contact avec le carter.

Sur la page 14/32, relever, sur la figure, la valeur de l’entraxe entre l’excentrique et la chape (AB)

Dimension dessinée :

Dimension réelle :

Tracer la trajectoire correspondant au déplacement du centre B.

Tracer le centre B de l’excentrique en position ouverte avec dépassement  (Noter B1)

Tracer la trajectoire correspondant au déplacement du centre A.

Tracer le centre A de la chape en position ouverte avec dépassement  (Noter A1)

ECHELLE 1 :2

II] Ouverture à 140°

#### II.1) Modifications à apporter :   (Doc. 8/32 et 32/32)

Inventorier les trois pièces principales qui pourraient faire l’objet d’une modification ou d’un remplacement :

#### II.2) Analyse du déplacement de la chape : 	(Doc. 7/32 et Doc. 32/32)

Pour obtenir une rotation de la chape de 140° sans collision avec le carter, une modification de la pièce s’impose.

Il faudra donc réduire le support de bielle inférieur pour qu’il ne rentre pas en contact avec le carter lors de l’ouverture du portail.   (Voir les figures ci-dessous)

- Position limite

Dans cette position (140°) la chape doit subir des modifications.

L’axe A doit être déplacé pour éviter toute collision avec le carter.

Une zone de sécurité de 3mm doit exister entre le carter et la chape dans sa nouvelle position.

Un minimum de matière de 3mm doit exister entre le trou de l’axe A et le bord de la partie inférieure de la chape.

L’entraxe AC doit être le plus grand possible.

- Déplacement de l’axe A

En tenant compte des informations précédentes sur la position limite en ouverture à 140°, dessiner la partie inférieure de la chape sur le document ci-dessous.

En prenant la bielle existante (entraxe AB identique), positionner le point B dans les positions « portail ouvert » (B1) et « portail fermé » (B2)

Mesurer et placer l’angle de rotation effectué par le point B autour de l’axe moteur.

II.3) Dessin de la chape pour l’ouverture à 140°

Terminer le dessin (avec toutes les arêtes cachées) de la chape destinée au kit à 140°.

Positionner la cote de l’entraxe déterminée précédemment (entre l’axe de la chape et le Ø20)

II.4) Détermination de la vitesse de rotation du portail en ouverture 140 :

- Retrouver la fréquence (vitesse) de rotation du moteur :

Lorsque l’on utilise l’automatisme de portail dans sa configuration d’origine (ouverture à 90°), on obtient les données suivantes :

    - Fréquence de rotation du portail : 			1tr.min-1

    - Angle balayé par le portail : 				90°

    - Angle de rotation de l’excentrique mesuré : 		120°

A partir du document ressource 30/32, répondre aux questions suivantes :

En combien de temps le portail effectue la rotation de 90° ?

Dans ce même temps, l’axe du moteur (lié à l’excentrique) effectue un angle de 120°, déterminer la fréquence de rotation du moteur.

- Fréquence de rotation du portail en ouverture 140°		(DOC 16/32)

A partir des données suivantes, déterminer la fréquence de rotation du portail pour le Kit 140.

- Fréquence de rotation du moteur (trouvée précédemment) :

- Angle de rotation de l’excentrique (DOC 16/32)

- Angle de rotation du portail :

Fréquence de rotation du portail (voir le DOC 30/32)

Entourer ci-dessous :

- la fréquence de rotation demandée par le constructeur pour le portail (en bleu)

- la fréquence de rotation obtenue sur le portail avec cette solution (en rouge)

| Inférieur à 0,6 tr.min-1 | 0,6 tr.min-1 | 0,8 tr.min-1 | 1 tr.min-1 | 1,25 tr.min-1 | 1,40 tr.min-1 | 1,55 tr.min-1 | Supérieur à 1,55 tr.min-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Peut-on garder cette solution ?

Conclusion :

III] Ouverture avec rotation complète

#### III.1) Modifications à apporter :

Suite à l’abandon de la modification à 140°, il est demandé de mettre en place la solution permettant une rotation complète (180° minimum) du portail.

Retrouver dans les Doc 5/32 et 24/32 les efforts à transmettre lors de l’ouverture du portail.

Couple maxi moteur, vitesse de sortie du motoréducteur.

#### III.2) Recherche du diamètre du pignon possible au niveau de la chape :

Quelle que soit la solution choisie, un pignon devra être placé au niveau de la chape. Pignon pour chaine, courroie ou engrenage, selon la solution choisie.

Retrouver sur le plan (Doc 16/32) l’encombrement maxi dont on dispose au niveau de la chape pour ce pignon.

#### III.3) Etude de la transmission par chaîne :

- Diamètre primitif maxi du pignon choisi sur la chape :

- Fréquence de rotation à la sortie du motoréducteur :

- Fréquence  de rotation du portail demandée :

A partir des données ci-dessus, calculer le diamètre du pignon sur l’arbre moteur (voir annexe 31/32)

Consulter le document constructeur (Doc 29/32) et indiquer ci-dessous le pignon moteur choisi.

Attention : Prendre les pignons dans le tableau des DISQUES (pas : 19.05 x 11.68). Prendre le pignon qui se rapproche le plus de celui trouvé par calcul.

Retrouver dans l’annexe, les caractéristiques exactes du pignon utilisé sur la chape.

#### IV] Dessin du pignon-moteur pour le kit d’ouverture complète

Réaliser le dessin de l’excentrique modifié.

Placer le pignon (Déterminé précédemment) soudé sur la base de l’excentrique existant.

(Doc 28/32)

### DOSSIER

### RESSOURCES

Notice générale du FROG A :

Notice générale du FROG A :

Notice générale du FROG A :

Notice générale du FROG A :

Documentation constructeur

Pignon pour Chaine

http://www.lufra.fr/index.html

TABLEAU RESSOURCE

Ce tableau vous permet de mettre en relation une vitesse de rotation, un angle et un temps.

Exemple : On mettra 10 s à faire 82° avec une vitesse de rotation de 1,37 tr/min

NOMENCLATURE

| REPERE | QTE | DESIGNATION | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Carter |  |
| 2-A | 1 | Moteur |  |
| 2-B | 1 | Réducteur |  |
| 2-D | 1 | Axe de sortie du réducteur |  |
| 3 | 1 | Excentrique |  |
| 4 | 1 | Chape |  |
| 5 | 1 | Bielle |  |
| 6 | 1 | Vis Hexagonale M10-100 | ISO 4017 |
| 7 | 1 | Ecrou Hexagonal M10 | ISO 4032 |
| 8 | 1 | Vis Hexagonale M10-80-30 | ISO 4014 |
| 9 | 1 | Ecrou Hexagonal M10 | ISO 4032 |

TRANSMISSIONS PAR PIGNONS ET CHAINES :

FONCTION :	Transmettre par obstacle, à l’aide d’un lien articulé « chaîne », un mouvement de rotation continu entre deux arbres éloignés parallèles.

EXEMPLE :

Exprimer et calculer le rapport de transmission de cette transmission composée de deux pignons et d’une chaîne :

# Text boxes

AUTOMATISME POUR PORTAIL

Echelle 1:1

Pignon moteur

Kit 180

32

Souder le pignon sur cette base

Parties à supprimer

Caractéristique du pignon-chape :

Ø primitif :							Ø de tête :

Largeur de denture (B1) :				Nbre de dents :

Caractéristiques du pignon moteur choisi :

Ø primitif :							Ø de tête :

Largeur de denture (B1) :				Nbre de dents :

Nport = 1 tr.min-1

Nmot = 1,25 tr.min-1

Øprimitif chape= 97,65 mm

Ø

tr.min-1

140°

Voir Doc 32/32

Dépassement à la fermeture

évité par un réglage interne au système

Dépassement à l’ouverture

110° limité par la butée fixe interne au système

Butées de portail

Position « Portail Ouvert »

Position « Portail Fermé »

Axe du portail

A-0

Contenu d’un Kit d’Automatisme complet

FROG Type A

Fréquence de rotation du moteur :                                    tr.min-1

Temps d’ouverture à 90° du portail :

Echelle 1 :2

Chape pour ouverture à 140°

Angle de rotation de l’excentrique

(Angle de déplacement du point B)

Réponse :

Trajectoire de l’axe B

B

Axe du moteur

Chape

ECHELLE 1 :2

Energie

FROG A

Ordre opérateur

Portail ouvert

Portail fermé

OUVRIR

le portail

Ø20

C

A

Minimum de matière

Zone de sécurité

Réduction nécessaire de la partie inférieure

C

A

B

Entraxe

Butée d’ouverture

Contact évité entre la chape et le carter

Chape liée au portail

Bielle

Excentrique

Axe de sortie Motoréducteur

Pas de contact avec le carter en position « Ouvert + dépassement »

Donner le nom de la liaison qui symbolise la butée entre ces deux pièces.

Motoréducteur

Motoréducteur

Système étudié : Groupe FROG A

r (2/1) = (n2/n1) = (z1/z2)

r(2/1) = 52 / 20 = 2,6

r(2/1) >1 : C’est un multiplicateur de vitesse

R

M

Z1 = 52

Z2 = 20

mené)

(pignon

d

mené)

(pignon

Z

menant)

(pignon

n

menant)

(pignon

d

menant)

(pignon

Z

mené)

n

r

=

=

=

(pignon

Le rapport de transmission (r) est le même que pour une transmission par engrenages :

PIGNON

CHAINE

Echelle 1:1

Excentrique

X

Y

Schéma cinématique 2D

Z

Y

X

B

A

C

Portail

D

Nom de la liaison

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |

Nom de la liaison

Nom de la liaison

Contact

Contact

Nom de la liaison