Session 2013

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

 Un dossier constitué de 24 documents papier repérés de 1/24 à 24/24.

 Un Compact Disc contenant :

- Les fichiers en mode assemblage : SOUS ENSEMBLE BOL.SLDASM et BROYEUR.SLDASM.

- les fichiers des pièces associés.

- Les fichiers en mode mise en plan : SOUS ENSEMBLE BOL.SLDRW et BROYEUR.SLDRW.

- Deux fichiers de travail :

Un fond de plan: U33-2013 A3H Palier vertical 01.SLDDRW.

Une mise en plan: U33-2013 A3H Axe inférieur couteau 02.SLDDRW.

Documents à remettre par le candidat (y compris ceux non exploités) :

- Une sauvegarde sur le disque dur du fichier Palier vertical 01.SLDDRW ;

- Une sauvegarde dur le disque dur du fichier Axe inférieur couteau 02.SLDDRW ;

- Une sortie imprimante du dessin géométral du Palier vertical repère 01 ;

- Une sortie imprimante du dessin géométral de l’Axe inférieur couteau repère 02 ;

- Une sortie imprimante de chaque dessin de définition ;

- Une fiche de procédure et de suivi complétées par le candidat et le surveillant (feuille 17/24) ;

- Une fiche de barème de notation (feuille 18/24).

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

Calculatrice et documents personnels autorisés.

Documents remis au candidat :

Première partie

DOSSIER TECHNIQUE

I	- Présentation de la société conceptrice du produit et mise en situation (documents 4/24 et 5/24).

II	- Problématique et objectif de l’étude (document 6/24).

III	- Perspectives éclatées (document 7/24).

IV	- Dessins d’ensemble (document 8/24 et 9/24).

Deuxième partie

DOSSIER TRAVAIL

V	- Travail à effectuer :

Définition du produit et groupes fonctionnels (documents 11/24,13/24,14/24 et 15/24).

V	- 1 Cotation fonctionnelle (document 12/24) : Travail à ne pas remettre à la correction.

V	- 2 Dessin de définition du Palier vertical 01 :

Fond de plan fourni dans le Compact Disc : U33-2013 A3H Palier vertical 01. SLDDRW.

V	- 3 Dessin de définition de l’Axe couteau inférieur 02 :

Mise en plan fourni dans le Compact Disc : - U33-2013 A3H Axe inférieur couteau 02. SLDDRW.

VI	- Fiche de procédure et de suivi (document 17/24).

VII	- Fiche barème (document 18/24).

Troisième partie

DOSSIER RESSOURCE

VIII	- Tolérancement des portées de roulement (document 20/24).

IX	- Coussinets (document 21/24).

X	- Joints toriques (document 22/24).

XI	- Joints quadrilobes (document 23/24).

XII	- Fiche guide pour l’utilisation des calques en cotation (document 24/24).

Première partie

DOSSIER TECHNIQUE

I	- Présentation de la société conceptrice du produit et mise en situation (documents 4/24 et 5/24).

II	- Problématique et objectif de l’étude (document 6/24).

III	- Perspectives éclatées (document 7/24).

IV	- Dessins d’ensembles :

- Sous ensemble bol (document (8/24),

- Broyeur (document (9/24).

Première partie

DOSSIER TECHNIQUE

I - Présentation de la société conceptrice du produit :

La SARL TEM (Technologie de l’Environnement Médical) a été créée le 2 avril 2002.

Sa principale activité est le développement d’appareils destinés au traitement des déchets hospitaliers à grande échelle.

Le traitement des déchets médicaux à grande échelle a influencé le développement de la machine STERI7 conçue pour être utilisée par un simple utilisateur.

I - 1 Présentation de la machine STERI7 :

STERI7  est un dispositif de traitement de Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) qui permet de les transformer en déchets banals qui peuvent ainsi être réintroduits dans le circuit d’élimination des ordures ménagères.

Il permet, grâce à une mise en service simple et rapide, de traiter les déchets à proximité du lieu de production : cabinet médical, infirmière libérale, infirmière d’hôpital, …

Le bol détachable de sa base peut suivre l’infirmière libérale lors de ses visites. Il peut être installé aussi dans le cabinet de généralistes ou spécialistes qui se trouvent souvent regroupés sous forme de cabinets médicaux ; dans ce cas la base est commune au cabinet.

Le bol peut aussi suivre l’infirmière d’hôpital ou de clinique dans sa tournée de soins, il est dans ce cas installé sur le plateau de son chariot. La base étant installée dans la salle dédiée aux déchets.

Deuxième partie

DOSSIER TRAVAIL

V	- Travail à effectuer :

Définition du produit et groupes fonctionnels (documents 11/24, 13/24, 14/24 et 15/24).

V - 1 Cotation fonctionnelle (document 12/24) : Travail à ne pas remettre à la correction.

V - 2 Dessin de définition du Palier vertical 01 :

Fond de plan fourni dans le Compact Disc: U33-2013 A3H Palier vertical 01. SLDDRW.

V - 3 Dessin de définition de l’Axe couteau inférieur 02 :

Mise en plan fourni dans le Compact Disc : U33-2013 A3H Axe inférieur couteau 02. SLDDRW.

VI	- Fiche de procédure et de suivi (document 17/24).

VII	- Fiche barème (document 18/24).

| Relations entre groupes fonctionnels | Désignation | Fonction technique |
| --- | --- | --- |
| GFS2 / GFS1(marron) | R1 | Positionner les joints d’étanchéité 9 par rapport à l’axe du couteau inférieur. |
| GFS3 / GFS1 (vert clair) | R2 | Positionner les surfaces d’assemblage du bol par rapport à l’axe de rotation des couteaux. |
| GFS4 / GFS1 (orange) | R3 | Positionner le joint d’étanchéité 14. |

VI -FICHE DE PROCÉDURE et de SUIVI

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

| SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur | Tâche effectuée à cocher |
| --- | --- |
| DÉBUT DE SESSION Mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur, Renommer le dossier U33 – 2013 de C:\ en U33 – 2013 – XXXX (XXXX : n° du candidat). | ( ( |
| SESSION DE TRAVAIL Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier U33 – 2013 – XXXX. |  |
| FIN DE SESSION Effectuer les sorties imprimante demandées, Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le répertoire : U33 – 2013 – XXXX, Appeler le surveillant correcteur pour : Enregistrer le contenu de U33 – 2013 – XXXX sur un support externe, Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe, Emarger la « fiche de suivi ». | ( ( ( ( ( |
| INCIDENTS ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2013 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. N° d’anonymat : ____________________ |

| BAC Professionnel EDPI – Session 2013 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………….……………. N° de candidat : _____________________ N° d’anonymat : __________________ _______________________________________________________________________________________________ Nom du surveillant correcteur : ……………………………………………… | Signatures ………..…….. ………..……. |
| --- | --- |

VII - FICHE BAREME : ELABORATION DU PROJET

Elaboration du projet : Durée 4h – coefficient 2 (notation sur 40)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

|  | Tâches | Points sur 40 |
| --- | --- | --- |
| Début de session | Mettre sous tension le poste informatique et les périphériques. | Non évalué |
|  | Renommer le dossier U33 – 2013 en U33 – 2013 – XXXX (où XXXX est le numéro du candidat). |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier cité ci-dessus. |  |

| Réalisation de la définition du produit en CAO | Axe couteau inférieur repère 02 Palier vertical repère 01 | Choix judicieux des vues. | /2 | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modifications ou compléments apportés à la mise en plan effectuée par le logiciel afin de respecter rigoureusement les normes de représentation en vigueur. | /1 |  |
|  |  | Cotation de définition – GFS1 | /5.5 |  |
|  |  | Cotation de définition – GFS2 | /3 |  |
|  |  | Cotation de définition – GFS3 | /3,5 |  |
|  |  | Cotation de définition – GFS4 | /3 |  |
|  |  | Cotation de définition – Relation R1 : GFS2/GFS1 | /5 |  |
|  |  | Cotation de définition – Relation R2 : GFS3/GFS1 | /3 |  |
|  |  | Cotation de définition – Relation R3 : GFS4/GFS3 | /1 |  |
|  |  | Tolérances générales | /1 |  |
|  |  | TOTAL Palier vertical 01 | /28 |  |
|  |  | Cotation de définition – GFS1 | /6 |  |
|  |  | Cotation de définition – GFS2 | /2 |  |
|  |  | Cotation de définition – Relation R1 : GFS2/GFS1 | /3 |  |
|  |  | Tolérances générales | /1 |  |
|  |  | TOTAL Axe couteau inférieur 02 | /12 |  |

Troisième partie

DOSSIER RESSOURCE

Documents de 20/24 à 24/24.

##### Les documents ressources sont extraits du Guide du dessinateur industriel. Auteur : Chevalier. Edition 2004, Hachette technique.

# Text boxes

I - 3 Cycle de fonctionnement

I - 3 - a -Surveillance et contrôles du process :

Un pupitre opérateur permet le lancement du cycle de traitement et un écran de visualisation renseigne en permanence sur son état d’avancement : valeurs de température et de pression dans la cuve de traitement. L’automatisme est géré par un automate programmable.

I - 3 - b Traçabilité : Elle est assurée par l’impression d’un ticket sur lequel sont inscrits la date, le numéro du cycle, la température et la pression échantillonnées chaque minute, ainsi que l’attestation du bon déroulement du cycle de désinfection.

I - 3 - c  Sécurité :

Elle se situe à plusieurs niveaux :

- Ouverture du capot interdisant la mise en route du broyeur.

- Dispositif de fermeture momentanée.

- Rejets gazeux filtrés (0.2µ) et condensés par barbotage.

- Exsudats décontaminés, filtrés et refroidis.

- Chaque machine est qualifiée à la livraison.

- Composants électriques situés à l’arrière de la machine dans un logement spécifique étanche.

I - 3 - d  Capacité :

- Volume utile de la cuve de  désinfection : 7 litres.

- Volume du générateur  de vapeur : 3 litres.

- Pression  et température de vapeur  dans le générateur : 6 bars ; 134°C.

Ecran de visualisation

Traçabilité

Traçabilité

Sécurité

I - 4 Structure de la machine STERI7

Carrosserie enlevée

I - 2 Caractéristiques techniques :

Dimensions :

Hauteur totale : 0.5m.

Profondeur : 0.4m.

Longueur : 0.6m.

Poids : 40 daN.

Configuration minimale d’installation :

- Électricité : 220/230V, 50Hz, 16A.

- Eau : réseau eau de ville; pression : 4 Bars.

- Évacuation : Ø mini 25 mm.

Consommation par cycle :

Eau : 1 litre.

Électricité : 0.5 KWh.

Matériaux :

- Cuve de traitement et générateur en inox 304L.

- Dents du broyeur : Acier résistant à l’abrasion d’une dureté de   450HB : HARDOX 450.

- Carrosserie en composite.

II – 3 - a -Surveillance et contrôles de procès

Un pupitre opérateur permet le lancement du cycle de traitement et un écran de visualisation renseigne en permanence sur son état d’avancement : valeurs de température et de pression dans la cuve de traitement. L’automatisme est géré par un automate programmable.

II – 3 - b Traçabilité Elle est assurée par l’impression d’un ticket sur lequel sont inscrits la date, le numéro du cycle, la température et la pression échantillonnés chaque minute, ainsi que

l’attestation du bon déroulement du cycle de désinfection.

II – 3 - c  Sécurité :

Elle se situe à plusieurs niveaux :

- Ouverture du capot interdisant  la mise en route du broyeur.

- Dispositif de fermeture momentanée.

- Rejets gazeux filtrés (0.2µ) et condensés par barbotage.

- Exsudats décontaminés, filtrés et refroidis.

- Chaque machine est qualifiée à la livraison.

- Composants électriques situés à l’arrière de la machine dans un logement spécifique étanche.

II – 3 – d  Capacité:

- Volume utile de la cuve de  désinfection : 7 litres.

- Volume du générateur  de vapeur : 3 litres.

- Pression  et température de vapeur  dans le générateur : 6 bars ;  134°C.

III - Perspectives éclatées

II - Problématique et objectif de l’étude

III - 1 Montage des pièces et sous ensemble dans le palier vertical 01

### II -1 Problématique

a – La société fait sous-traiter l’usinage des pièces de ce système.

b – Pour qualifier le produit, le bureau méthode a besoin de plans cotés aux normes ISO.

Votre tâche consiste à définir complètement la cotation du palier vertical 01 et partiellement celle de l’axe couteau inférieur 02.

III - 2 Montage des pièces dans l’axe couteau inférieur 02

Axe couteau inférieur 02

Palier vertical 01

Zone d’étude

Mécanisme de broyage des déchets

### II-2 Objets de l’étude : Pièces du broyeur de déchets médicaux

a – Palier vertical 01

b – Axe couteau inférieur 02.

Arrivée de la vapeur d’eau et évacuation des exsudats

## V- Travail à effectuer :

V.1.Tracer les chaînes de cotes a et b sur le document 12/24. Ne pas remettre à la correction.

V-2 Dessin de définition de produit fini du palier vertical repère 01 :

A l’aide du présent dossier, en particulier du doc 14/24 :

Définitions et relations entre groupes fonctionnels et  des fichiers du modèle virtuel 3D de l ‘ensemble, il est demandé de réaliser :

- La mise en plan du palier vertical repère 01 ;

- Une sortie papier en deux exemplaires du dessin géométral dont l’une est destinée au travail préparatoire de recherche de cotation ;

- La cotation de définition de produit fini du palier vertical repère 01.

Démarche

- Contrôle de début de session :

Effectuer les opérations demandées sur la fiche de procédure (Doc. 18/24).

- Géométrie de la pièce :

Réaliser une mise en plan du palier vertical repère 01 sur format A3H (en utilisant le fichier du fond de plan fourni : U33-2013 A3H Palier vertical 01.slddrw).

Effectuer le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues jugées nécessaires pour définir parfaitement les formes.

Effectuer deux sorties papier de cette mise en plan.

- Cotation de définition : (Travailler avec les calques) (voir fiche guide 24/24).

A l’aide des documents et fichiers du dossier ainsi que de la deuxième sortie papier du dessin géométral, réaliser la cotation de définition de produit fini de la pièce :

- Cotation dimensionnelle avec les tolérances ;

- Spécifications de forme, de position et tolérances générales (sans indication de la valeur numérique, sauf information du constructeur) ;

- Spécifications micro géométriques (rugosités) ;

- Tolérances générales, etc …

d)	Compléter le cartouche et la nomenclature, indiquer le numéro de candidat.

Deuxième partie

DOSSIER TRAVAIL

Remettre à la correction

(( Une sauvegarde sur disque dur du fichier Palier vertical 01.slddrw.

(( La première sortie papier du dessin géométral Palier vertical 01.slddrw (sans cotation).

(( Une sortie imprimante du dessin de définition coté du Palier vertical 01.slddrw.

V-1 Travail à faire avant de commencer la cotation et à ne pas remettre au surveillant correcteur. Attention : Le dessin est à une échelle réduite.

V-2 Définition du produit : Palier vertical repère 01.

V-2-a Groupes fonctionnels de surface.

V-2-b Etude des groupes fonctionnels de surfaces :

| Fonction technique | Pièces en contact avec le palier repère 01 | Groupe fonctionnel de surfaces |
| --- | --- | --- |
| Guider en rotation l’axe couteau inférieur 02. | Roulement 06 (Charge importante) Anneau élastique 08 Coussinet cylindrique 05 | GFS1 (vert foncé) |
| Assurer l’étanchéité dynamique avec l’axe couteau inférieur 02. | 2 joints quadrilobes 09 | GFS2 (violet) |
| Mettre et Maintenir en position sur le bol 23. | Bol 23 Vis 20 + Rondelles 22 et 23 + Ecrou 21 | GFS3 (bleu) |
| Assurer l’étanchéité statique avec le bol 23. | Bol joints toriques 14 | GFS4 (rose) |

V-2- c Relations entre groupes fonctionnels :

V-3 Définition du produit : Axe couteau inférieur 02.

V-3-a Groupes fonctionnels de surface :

NE PAS TRAITER

#### A TRAITER

| Fonction technique | Pièces en contact avec l’axe du couteau inférieur 02l | Groupe fonctionnel de surfaces |
| --- | --- | --- |
| Guider en rotation par rapport au palier vertical 1 | Roulement 6 (charge importante) Anneau élastique 7 Joints d’étanchéité 9 Coussinet cylindrique 5 | GFS1 (bleu) |
| Entraîner en rotation le couteau inférieur 15 | Couteau inférieur 15 | GFS2 (vert) |
| Guider en rotation l’axe du couteau supérieur 03 | Joints quadrilobes 10 Coussinets cylindriques 5 | GFS3 (rouge) |
| Assurer l’étanchéité dynamique par rapport à l’axe du couteau supérieur 3 | 2 joints quadrilobes 10 | GFS4 (noir) |
| Permettre le montage de l’axe du couteau supérieur 3 et de la bague 11 | Axe du couteau supérieur 3 Bague 11 | GFS5 (bleu pétrole) |
| Recevoir le mouvement de rotation de la poulie motrice | Poulie motrice | GFS6 (jaune) |

V-3-b Etude des groupes fonctionnels de surfaces :

V-3 Dessin de définition de produit partiel de l’axe couteau inférieur repère 02 :

A l’aide du présent dossier, en particulier du doc 16/24 : Définitions et relations entre groupes fonctionnels et des fichiers du modèle virtuel 3D de l ‘ensemble, il est demandé de réaliser :

- Une sortie papier en un exemplaire du dessin géométral destinée au travail préparatoire de recherche de cotation ;

- La cotation de définition de produit partiel de l’axe couteau inférieur repère 02.

Démarche

- Géométrie de la pièce :

La mise en plan de l’axe couteau inférieur repère 02 sur format A3H est donnée :

U33-2013 A3H Axe couteau inférieur.slddrw).

Effectuer deux sorties papier de cette mise en plan.

- Cotation de définition : (Travailler avec les calques)

A l’aide des documents et fichiers du dossier ainsi que de la sortie papier du dessin géométral, réaliser la cotation de définition de produit fini de la pièce :

- Cotation dimensionnelle avec les tolérances ;

- Spécifications de forme, de position et tolérances générales (sans indication de la valeur numérique, sauf information du constructeur) ;

- Spécifications micro géométriques (rugosités) ;

- Tolérances générales, etc …

c)	Compléter le cartouche et la nomenclature, indiquer le numéro de candidat.

Remettre à la correction

(( Une sauvegarde sur disque dur du fichier Axe couteau inférieur 02.slddrw.

(( Une sortie imprimante du dessin de définition coté de l’Axe couteau inférieur 02.slddrw.

V-3-c Relation entre groupes fonctionnels :

| Relations entre groupes fonctionnels | Désignation | Fonction technique |
| --- | --- | --- |
| GFS2 / GFS1 (rose) | R1 | Positionner l’hexagone d’entraînement du couteau inférieur par rapport à l’axe de rotation |

(

| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur | Non évalué |
| --- | --- | --- |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier U33 – 2013 – XXXX (par le candidat par et le surveillant). |  |
|  | Transférer les fichiers vers un support externe (Graveur ou ZIP) avec l'aide du surveillant. |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et par le surveillant). |  |
|  | Emarger la fiche de suivi. |  |

XII - Fiche guide pour l’utilisation des calques en cotation

R3

R1

R1

GFS1

GFS2

2

TG

TG

R2

GFS4

GFS2

2

GFS3

GFS1

I – Choisir un calque:

- Cliquer sur l’icône

- Dans le tableau, cliquer sur Nouveau
et renommer Calque0 par GFS1.

- Choisir la couleur de la cotation de

GFS1 en cliquant sur

Dans le tableau des couleurs, choisir la
couleur qui vous est demandée.

II – Changer de calque pour un nouveau GFS:

- Eteindre le calque GFS1 en cliquant sur

l’ampoule.

- Cliquer sur Nouveau et renommer Calque1

par GFS2 et choisir une nouvelle couleur.

- La même opération se fera pour tout les

GFS.

Couleurs pour la cotation du palier vertical 01        Couleur pour la cotation de l’axe couteau inférieur 02

IX - Coussinets

IX -  Coussinets

IX - 1 Coussinets autolubrifiants composites  NF E 22-511-ISO 3547

IX - 2 Coussinets en polyamide

VIII - Tolérancement des portées de roulement

XI - Joints quadrilobes

X - Joints toriques