BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ENVELOPPE DU BÂTIMENT

FAÇADES – ÉTANCHÉITÉ

Sous-épreuve U43 : Économie et Organisation

Session 2013

Durée : 2h40

Coefficient : 2

Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999, BO n° 42 du 25/11/1999).

Tout autre matériel est interdit.

Documents à rendre avec la copie :

- DR1	page 16/18

- DR2	page 17/18

- DR3	page 18/18

SOMMAIRE

Sommaire											page 2

Barème											page 3

Présentation de l'ouvrage									page 4

Questions partie 1										page 5

Questions partie 2										page 5

Questions partie 3										page 6

DT1 – Données entreprise									page 7

DT2 -  Extrait plan de façade sud ouest 							page 8

DT3 -  Extrait vue en plan RDC								page 9

DT4 -  Extrait vue en plan étage								page 10

DT5 – Extrait documentation mur rideau gammiste 					page 11

DT6 – Fiche technique plateau bardage							page 13

DT7 – Fiche technique peau extérieure de bardage					page 14

DT8 – Plan de calepinage des plateaux							page 15

DR1 – Métré											page 16

DR2 - Bon de commande									page 17

DR3 - Mode opératoire – trame PPSPS							page 18

Barème épreuve U43 : Economie et organisation

| Lecture du sujet |  | 20' |
| --- | --- | --- |
| Partie 1 | 13 pts | 50' |
| Partie 2 | 20 pts | 60' |
| Partie 3 | 7 pts | 30' |

PrÉsentation du projet

La présente étude a pour but la construction de bureaux (bâtiment Bt1) et d'une passerelle de liaison (Bt2) avec le bâtiment existant pour le compte d'une société agro-alimentaire.

La durée d'intervention prévisionnelle des  lots enveloppe est de 10 semaines.

partie 1 – mÉtrÉ du bardage de la faÇade sud-ouest

(faÇade avec enseigne)

À partir des extraits de plan fournis (DT2, DT3, DT4), réalisez le métré suivant sur la façade sud-ouest (en vous limitant à la zone avec enseigne) du bardage à nervures verticales (hors bardage cassette) et pliages de finition.

On vous demande d'utiliser la trame fournie (DR1) en décomposant clairement les différents ouvrages :

- peau extérieure de bardage,

-  bavette basse pied de bardage,

-  angles,

– couvertines,

- habillages ouvertures (bavettes, larmiers, jambages).

partie 2 – Étude de prix

Vous êtes chargé de chiffrer le bardage double peau de la façade sud-ouest. Les résultats de votre étude de métré ont permis d'estimer sa surface à  70,00 m².

Phase commerciale :

2.1. Déterminez le Déboursé Sec de 1m² de bardage double peau.

2.2. Déterminez le Prix de Vente HT du bardage double peau après avoir calculé le coefficient de vente.

2.3. Sur ce poste, votre client négocie un devis pour un montant de 4050,00 € HT. Recalculez le bénéfice.

Phase de suivi de chantier :

2.4. Votre entreprise, après négociation, a finalement été choisie pour réaliser les travaux.

À l'aide du plan de calepinage fourni (DT8), établissez sur le document DR2 le bon de commande des plateaux auprès de votre fournisseur. Pour les longueurs de découpe inférieures à 1,50m, comptez une plus-value de 15%.

A-t-il été prévu suffisamment de budget pour la commande des plateaux ?

partie 3 – Mode opÉratoire de pose du mur rideau À FACETTES de la façade sud-ouest

Dans le cadre de l'élaboration du PPSPS de l'entreprise, vous êtes chargé d'établir le phasage de pose du mur rideau à facettes décrit ci-contre.

L'entreprise a validé l'hypothèse de la pose en échelle (voir DT5).

Utilisez le document réponse DR3 pour décrire les différentes étapes de pose du mur rideau.

DT 1 – DONNÉES ENTREPRISE

Modalités de pose du bardage double peau :

- Plateaux en tôle galvanisée prélaquée blanc 25µm, non perforée, épaisseur 75/100ème.

- Clous à percussion ENP 2 de chez HILTI à raison de 2 fixations par m² de bardage.

- Isolant laine de roche de type ROCKBARDAGE, épaisseur 110 mm.

- Peau extérieure de bardage, pose verticale, fixée sur les lèvres des plateaux par vis autoperceuse 5,5  x 32 à raison de 2,5 fixations par m² de bardage.

Les recouvrements et les pertes dues aux découpes de tôles sont estimés à 15%.

Les pertes sur isolant sont estimées à 15%.

Les pertes sur les fixations sont estimées à 5%.

Résultat de la consultation :

| Désignation | Prix fournisseurs |
| --- | --- |
| Plateaux de bardage | 5,49 € /m |
| Clous à percussion ENP 2 | 30,00 € le paquet de 100 unités |
| Isolant | 9,00 € /m² |
| Peau extérieure | 9,31 € /m² |
| Fixations 5,5 x 32 | 18,76 € le paquet de 100 unités |

Temps unitaires :

TU bardage double peau = 0,50 h/m²

Informations internes à l'entreprise :

Les frais de chantier représentent 11,5 % des déboursés secs.

Frais généraux = 4,5 % du prix de revient PR (ou coût de revient).

Bénéfice et aléas = 3,5 % du PVHT.

Le déboursé horaire de main d'oeuvre moyen est de 25,00 €/h.

DT 2 – EXTRAIT PLAN FAÇADE SUD-OUEST

DT5 – EXTRAIT DOCUMENTATION MUR RIDEAU GAMMISTE

DT6 – FICHE TECHNIQUE PLATEAUX DE BARDAGE

DT7 – FICHE TECHNIQUE PEAU EXTÉRIEURE

# Text boxes

existant

Superficie passerelle

100 m²

Superficie bureaux 727 m²

MUR RIDEAU ÉTUDIÉ

80°

AL10

AL22

10000

15810

AL11

AL23

6500

80°

Raccord pose de face

(obligatoire entre échelles)

Raccord pose à l’avancement

Pose avec plot