# DOSSIER TRAVAIL

#### Sous-épreuve E21 :   Analyse et diagnostic

### Ce dossier comprend 8 pages numérotées ……………….….DT 1/8 à DT 8/8

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

Situation :

Technicien itinérant d’une concession

commercialisant et assurant le service après-vente

des chariots élévateurs de marque « Fenwick-Linde »,

vous êtes le 28 juin 2010, envoyé chez un client.

Celui-ci, transporteur routier utilise des chariots élévateurs sur ses centres de tri.

Vous devez assurer le diagnostic d’un de ses engins électriques modèles E20P  et types 386.

Cet appareil de manutention présente une défaillance ne permettant plus à son conducteur

d’assurer son rôle principal, le chargement et déchargement des camions :

« Le chariot ne peut plus se déplacer »

Le centre de tri est momentanément arrêté.

Vous êtes chargé de résoudre ce problème.

On vous donne (Dossier Ressource DR1/9 à 9/9) :

Les caractéristiques techniques d’un chariot élévateur FenwickLLinde électrique modèle E20P type 386.

On vous demande :

D’analyser le fonctionnement de la direction de cet engin dans le but d’en établir le diagnostic.

Analyse de la partie mécanique :

- Citez le principal avantage pour un client de choisir un essieu directeur de type P (combiné)

- Donnez le vocabulaire technique des pièces composant cet essieu:

Analyse de la partie hydraulique :

- A l’aide du document ressource DR 3/9, donnez le nom et la fonction du composant 6 et du bloc 3.

Bloc  3 :

Composant  6 :

- Complétez le bloc 3 sur le schéma ci-dessous.

- a- Que manque t-il sur ce circuit pour protéger les composants de la direction en cas de pointes de pression dues par exemple au passage du chariot sur des obstacles ?

3) b- Représentez ces éléments sur le schéma ci-dessous.

3) c- Citez la procédure (matériel, mode opératoire, conditions de fonctionnement et conditions de mesures), vous permettant de valider le bon fonctionnement de ce système de protection.

- Citez 4 équipements de protection individuelle obligatoires pour une telle opération.

Analyse de la partie électrique :

- Quelle est la vitesse maxi du chariot lorsque l’angle de braquage est de 10° ?

- Quelle est la vitesse maxi du chariot lorsque l’angle de braquage est de 80° ?

- Qu’en déduisez vous ? Pour quelle raison le constructeur a-t-il fait ce choix ?

- Voici l’acquisition du signal A de 3B1prise à l’oscilloscope pour une position de l’essieu donnée. Voir DR 5/9 et 6/9.

On vous demande pour ce signal :

- d’indiquer si l’essieu  pivote à droite ou à gauche :

- de calculer la période (en seconde) :

- de calculer la fréquence (en hertz) :

- De calculer la tension moyenne (en volt) :

- Considérons que le rapport cyclique du signal A dans cette position de l’essieu soit de 70%. Représentez pour cette même position d’essieu le signal PWM B reçu par le calculateur A2.

Echelle : le temps en abscisse (1cm=0.001s)

La tension en ordonnée (1cm=2.5Volts)

DIAGNOSTIC

- Elaborez un diagnostic  suite au constat suivant :

Le chariot  ne peut plus se déplacer. Présence au tableau de bord du code erreur 241. Lorsqu’on tourne le volant, la direction fonctionne correctement.

Désignation du code erreur :

Pensez vous que l’alimentation de ce capteur peut être défaillante ? Justifiez votre réponse.

2) Diagnostic (complétez de manière précise le tableau ci-dessous) :

| Eléments incriminés | Procédures, moyens et lieux des contrôles |
| --- | --- |
| Module A2 | Reprogrammer dans un premier temps puis changer en dernier recours. |

3) Pourquoi ce type de panne ne permet plus au chariot de se déplacer ?

| QUESTIONS | PAGES | NOTATION |
| --- | --- | --- |
|  |  | Points | Barème |
| Partie mécanique | 1 | 1/8 |  | /0.5 |
|  | 2 | 2/8 |  | /1 |
| Partie hydraulique | 1 | 3/8 |  | /1 |
|  | 2 | 3/8 |  | /2 |
|  | 3 a | 3/8 |  | /0.5 |
|  | 3 b | 4/8 |  | /2 |
|  | 3 c | 4/8 |  | /2.5 |
|  | 4 | 5/8 |  | /0.5 |
| Partie électrique | 1 | 5/8 |  | /0.5 |
|  | 2 | 5/8 |  | /0.5 |
|  | 3 | 5/8 |  | /1 |
|  | 4 | 5/8 et 6/8 |  | /2 |
|  | 5 | 6/8 |  | /2 |
| Diagnostic | 1 | 6/8 |  | /1 |
|  | 2 | 7/8 |  | /2.5 |
|  | 3 | 7/8 |  | /0.5 |
| TOTAL |  | /20 |

# Text boxes

/0.5

1 :

5 :

6 : Bras de direction

4 :

2 :

4 :

3 :

/1

/ 1

3

/ 2

/ 0.5

/ 2

/2.5

/ 0.5

/ 0.5

/ 0.5

/ 1

Temps (s)

Tension

(volts)

5V

Signal A

0.0035

0.0015

/2

Signal B

/ 2

/1

/2.5

/0.5