# DOSSIER TRAVAIL

#### Sous-épreuve E22 :   Préparation d’une intervention

### Ce dossier comprend 6 pages numérotées ……………….….DT 1/6 à DT 6/6

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

Technicien de la concession Fenwick,

vous êtes missionné le 20 Août 2010 pour vous rendre dans la société Dalu

qui réalise la fabrication de pièces aéronautiques.

Cette société basée à 30km de votre concession possède

6 chariots de manutention Fenwick E20PL de type 386.

Le responsable des zones de stockage se plaint

du non respect des vitesses de déplacements de ses employés.

Il souhaite que vous apportiez une solution à ce problème.

Par cette même occasion il vous demande d’effectuer le contrôle des  batteries (vérification qui doit être réalisée au moins une fois par an d’après le plan d’entretien).

Partie 1 : Contrôle des batteries

- Citez l’ensemble des contrôles qu’il est nécessaire de réaliser sur une batterie de traction et associez pour chacun des contrôles le ou les moyens de mesure utilisés :

- Nommez tous les équipements de protection individuelle obligatoires que vous porterez lors de cette  intervention.

- Citez quatre règles d’intervention à respecter pour cette manipulation.

- Comment a tendance à évoluer la densité de l’acide de l’électrolyte d’une batterie lorsque sa charge tend à diminuer ?

- Comment a tendance à évoluer la densité de l’acide de l’électrolyte d’une batterie lorsque sa température tend à augmenter ?

- Comment sont branchés les éléments de cette batterie 48V ?

- Quel appareillage (en option) sur un chariot peut permettre de diminuer le facteur de charge et par conséquent d’améliorer le temps de chargement de certaines batteries.

Partie 2 : Amélioration technique des chariots

Propos tenus par le responsable lors de votre arrivée sur le site :

- Les colis sont abîmés lors du gerbage

- Des colis en position haute ont basculé pendant le déplacement du chariot.

- Des personnes se sont faites accrochées lors de ralentissements ou freinages brutaux proches des  centres d’usinage.

Suite à ces faits, vous lui proposez de monter un système de réduction de la vitesse permettant :

- d’actionner manuellement la vitesse rapide.

- d’autoriser la vitesse rapide qu’en position basse des pales de manutention.

1) Citez un avantage direct et indirect d’une telle option.

2) Donnez le numéro de la broche permettant la connexion de l’option réduction de vitesse. Quels sont les contacts qui vont être utilisés sur cette broche par le contacteur 1S90 et ceux utilisés par le contacteur 1S91 ?

| Contacteur | Numéro de la broche utilisée | Numéro des contacts (plots) utilisés |
| --- | --- | --- |
| 1S91 |  |  |
| 1S90 |  |  |

3) Redessinez ci-dessous le schéma normalisé à réaliser entre la masse L- et le calculateur A2 en vitesse rapide.

4) Dans l’idée de pouvoir faire des contrôles à l’ohmmètre, quelle sera la résistance totale (sans module A2) de la ligne X13 :30 comportant le contacteur 1S90 pour la position vitesse réduite et pour la position vitesse rapide ?

|  | Vitesse rapide | Vitesse réduite |
| --- | --- | --- |
| Résistance totale |  |  |

5) Considérons la résistance interne de cette sortie (30) du module A2 égale à 5 kOhms et une tension d’alimentation de 5V. Soit la représentation suivante :

Calculez la tension présente entre la masse et le contact X13 :30 en position vitesse réduite.

6) Quelles seraient les conséquences d’un dysfonctionnement de la ligne X13 :30 si elle était équipée d’un contacteur classique (sans résistance « Namur »)? Justifiez votre réponse ?

7) Donnez la liste des composants nécessaires au montage de cette option :

8) Citez l’ensemble des réglages qui seront à faire lors du montage de cette option.

Partie 3 : Estimation du temps et du coût de réalisation de l’intervention.

Sachant que le constructeur estime qu’il faut à un technicien Fenwick:

30min pour le contrôle d’une batterie.

10min pour le montage de la commande manuelle

20min pour le montage de la commande ILS

10min pour le branchement électrique

10min de paramétrage avec l’ordinateur

5min d’essai

1) Calculez le temps global de votre intervention pour toute la société  « Dalu ».

2) Calculez le coût de votre intervention en complétant le tableau ci-dessous (vous déduirez une remise de 5%sur le total ttc) :

| Désignation | Prix unitaire HT | Quantité | PRIX total HT |
| --- | --- | --- | --- |

Total de l’intervention TTC (détaillez votre calcul) :

| QUESTIONS | PAGES | NOTATION |
| --- | --- | --- |
|  |  | Points | Barème |
| Contrôle batteries | 1 | 1/6 |  | /2 |
|  | 2 | 1/6 |  | /1 |
|  | 3 | 1/6 |  | /1 |
|  | 4 | 2/6 |  | /0.5 |
|  | 5 | 2/6 |  | /0.5 |
|  | 6 | 2/6 |  | /0.5 |
|  | 7 | 2/6 |  | /0.5 |
| Amélioration technique des chariots | 1 | 2/6 |  | /1 |
|  | 2 | 3/6 |  | /1 |
|  | 3 | 3/6 |  | /3 |
|  | 4 | 3/6 |  | /1 |
|  | 5 | 4/6 |  | /2 |
|  | 6 | 4/6 |  | /1 |
|  | 7 | 4/6 |  | /1 |
|  | 8 | 4/6 |  | /1.5 |
| Coût de réalisation de l’intervention | 1 | 5/6 |  | /1 |
|  | 2 | 5/6 |  | /1.5 |
| TOTAL |  | /20 |

Ne rien inscrire sur cette feuille réservée aux correcteurs.

# Text boxes

/ 2

/ 1

/ 1

/ 0.5

/0.5

/ 0.5

/ 0.5

/ 1

/ 1

A2

X13 : 30

X13 : 69

/ 3

L-

/ 1

A2

U1

U2

Ualim

+ 5V

Ri = 5kohms

X13 :30

Montage réalisé à la question 4)   considérons R = 7.5kOhm

L-

/ 2

/ 1

/ 1

/ 1.5

/ 1

/ 1.5