# DOSSIER CORRIGÉ

#### Sous-épreuve E22 :   Préparation d’une intervention

### Ce dossier comprend 6 pages numérotées ……………….….DC 1/6 à DC 6/6

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

Monsieur DUPONT Adrien, entrepreneur de travaux publics, rue de Bar à Aurillac 15000 s’adresse auprès de votre entreprise pour un problème de transmission sur son chariot élévateur à mat télescopique.

Le problème est survenu lors d’un transfert par la route. La machine est immobilisée sur la chaussée.

Vous êtes donc amené, en tant que technicien S.A.V., à vous déplacer pour intervenir sur la transmission hydrostatique de l’engin.

IDENTIFICATION DE L’ENGIN.

Marque :                Caterpillar

Type :                    TH 210

N° série :                MHT 0002560

Année :                   2004

Nombre d’heures : 2378 h

Question 1 remorquage de l’engin.

  - Quelles précautions devez-vous prendre pour effectuer le remorquage de l’engin ?

-  Enlever le frein de parking (action sur la pédale)

-  Enlever le frein hydrostatique (action sur les valves multifonction)

-  Signalisation de l’engin

-  ………………………………………………………………………………………………………

Ces trois réponses sont obligatoires. Toutes réponses supplémentaires

ne seront pas notées.

/ 3

  - Indiquez précisément par une flèche suivie de la procédure les parties de la pompe ou du moteur sur lesquelles vous interviendrez.

LA POMPE                                                            LE MOTEUR

Exemple : Serrer à fond la vis

Question 3 Commande des pièces détachées.

Suite à votre diagnostic, vous décidez de changer la pompe hydrostatique complète. Vous en profitez également pour échanger l’accouplement dont son degré d’usure est relativement avancé.

3.1 Avec l’extrait du catalogue de pièces détachées (dossier ressource 8/10), complétez le bon         de commande ci-dessous (page internet) en mentionnant les quantités des pièces désirées.

Les prix affichés sont des prix Hors Taxes.

2 points par quantité juste. -2 points par pièce commandée en trop.

3.2 Estimez le délai maximum en heures pour la livraison des pièces.

Maximum 48 heures

Question 4 Réparation.

Vous avez donc remonté une pompe et un accouplement neufs.

4.1 Quelles précautions devez-vous prendre avant le redémarrage du moteur thermique et plus    généralement du système hydrostatique complet ?

-  Décontamination du circuit hydraulique

(vidange réservoir hydraulique, vidange flexibles haute pression, vidange

carter moteur hydraulique, vidange du refroidisseur, échange filtre,

groupe de dépollution)

-  Purge du circuit (pompe et moteur hydraulique).

Seules ces deux réponses sont valables et notées 2,5 points chacune.

Toutes les autres réponses justifiées ou non ne sont pas notées.

4.3 Donnez une procédure simple et claire pour le contrôle de la haute pression.

- Manomètre sur le circuit haute pression entre pompe et moteur

- Bloquer l’engin en translation (frein de service en ayant supprimé le capteur de

position ou frein de parking ou bloquer l’engin contre un obstacle)

- Sélectionner le sens de marche correspondant

- Accélérer

- Relever la pression

1 point par étape juste. Les autres réponses justifiées ou non ne sont pas notées.

Question 5 Chiffrage de l’intervention.

En fonction de l’ordre de mission (dossier ressource 9/10), de la tarification (dossier ressource 10/10) et du bon de commande (dossier travail 3/6), calculez le prix total de l’intervention.

Effectuez le chiffrage de l’intervention en précisant le total pour chaque sous-partie :

- pièces détachées

- main d’œuvre

- déplacement

Enfin, donnez le prix total en euros Hors Taxes de l’intervention.

PIЀCES DÉTACHÉES

………………………………………………………………………………………………………….

Couronne d’accouplement ( flange)                                            421,61

Manchon d’accouplement (hub coupling)                                    258,98

Pompe hydraulique (pump gp-hydr)                                          9824,84                 /5

Boulon de fixation                                                           8 × 0,77 = 6,16

………………………………………………………………………………………………………….

Total pièces détachées :   10511,59

MAIN D’OEUVRE

………………………………………………………………………………………………………….

Diagnostic (HDD)                                               1 h 30 × 74,3 = 111,45

Réparation (HDR)                                                   5 h × 64,5 = 322,50                  /5

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Total main d’œuvre :      433,95

DÉPLACEMENT

………………………………………………………………………………………………………….

Temps voyage/prépa (HVO)                                     4 h × 59 = 236

Kilomètres (VU)                                             260 kms × 1,26 = 327,60                   /5

Repas                                                                           1 × 16 =   16

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Total déplacement :    579,60

TOTAL INTERVENTION                                     /1

Pour chaque sous partie 1 erreur → 0 point.

RELEVÉ DE NOTES

| N° de page |  |  |  |  | Total page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT 1/6 | /3 | /4 |  |  | / 7 |
| DT 2/6 | /11 |  |  |  | / 11 |
| DT 3/6 | /8 | /2 |  |  | / 10 |
| DT 4/6 | /5 | /6 | /5 |  | / 16 |
| DT 5/6 | /16 |  |  |  | / 16 |
| TOTAL | /60 |

# Text boxes

## Photo

ou

autre représentation

du système

ou

de l’engin étudié

Desserrer de 3 tours

(gros écrou)

Desserrer de 3 tours

(gros écrou)

/ 4

Pour chaque couleur : 1 erreur et plus → 0 point.

/2

/2

/2

/11

/ 8

8

1

1

1

/ 2

/ 5

/ 5

/ 16

11525,14  € HT

Note :               /20