# DOSSIER RESSOURCES

#### Sous-épreuve E21 :   Analyse et diagnostic

### Ce dossier comprend 4 pages numérotées ……………….….DR 1/4 à DR 4/4

Ne rien inscrire dans ce dossier, celui-ci ne sera pas lu, par les correcteurs, au moment de la correction.

Le support de cette épreuve de diagnostic est un tracteur John Deere 6230.

Ce tracteur est équipé :

- D’un pont avant suspendu,

- D’une boite de vitesses PowrQuad Plus (boite powershift),

Il n’est pas doté :

- Du système d’automatisation des commandes en début et en bout de champ (HMS),

- Du guidage automatique par GPS.

Vous êtes appelé par un client agriculteur qui vous annonce ne plus pouvoir déplacer son engin.

Après avoir posé les questions d’usage, vous en concluez que le problème est avéré et qu’il nécessite votre déplacement.

En arrivant, vous mettez le contact puis observez les indicateurs qui sont au nombre de 2 :

- Le tableau de bord (pour vous aider, vous trouverez une vue du tableau de bord photographié avant la panne).

- L’écran du DTI qui donne accès à tout un tas d’informations par l’intermédiaire de menus déroulants.

Indication : Pour la signification des acronymes, voir le tableau page suivante.

Tableau de signification des acronymes des principaux calculateurs

Principe de transmission de données norme CAN

Le support de transmission d’un bus CAN est une paire de fils torsadés.

Les deux fils sont appelés CAN High et CAN Low.

Un « 1 » numérique correspond à CAN_H  = CAN_L = 2.5V

Un « 0 » numérique correspond à CAN_H plus grand que CAN_L avec

CAN_H = 3.5V et CAN_L = 1.5V.

Une terminaison est considérée active lorsqu’elle est alimentée

Une terminaison est considérée passive lorsqu’elle ne l’est pas.

Localisation des bornes des connecteurs.

Les bornes des connecteurs sont repérées par une lettre si le composant n’a qu’un connecteur

Exemple 1: Résistance de terminaison CAN A84 : Connecteur X778. Pin CAN H transmission: Repère E (Voir tableau ci-
	     dessus)

Si le composant a plusieurs connecteurs, le repérage est réalisé par un chiffre, suivi d’une lettre puis enfin d’un chiffre.

Exemple 2 : Calculateur BCU : 3 connecteurs X740. Pin CAN H transmission: Repère 2 A 2

Deuxième colonne

Première ligne

Deuxième connecteur

# Text boxes

Tableau de bord contact mis, moteur à l’arrêt avant apparition de la panne

Exemple 1

Calculateur BCU avec ses 3 connecteurs X740

Début de la liste des codes pannes présents sur le DTI à la mise du contact.

Tableau de bord contact mis, moteur à l’arrêt après apparition de la panne

Exemple 2

B

Schéma hydraulique simplifié et sa nomenclature

A

4) Pompe de gavage

8) Circuit de lubrification

13) Pompe hydraulique avec régulateur débit pression

46) Raccord de contrôle pression de service

47) Raccord de contrôle pression signal de charge

48) Distributeur de relevage

49) Vérins de relevage

52) Distributeur auxiliaire