# DOSSIER TRAVAIL

#### Sous-épreuve E21 :   Analyse et diagnostic

### Ce dossier comprend 7 pages numérotées ……………….….DT 1/7 à DT 7/7

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

Calculatrice autorisée

Première partie : Diagnostic sur système multiplexé.

Parmi les informations de la page DR 1, quelle est celle qui vous fait de suite penser à un problème au niveau des bus de communication du tracteur ?

Les messages « problème de communication » me font penser à un problème au niveau des bus.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Que remarquez-vous à la vue des deux photographies du tableau de bord, avant et après la panne ?

Je remarque la disparition de l’indicateur de neutre et de la vitesse engagée.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Quel est le calculateur qui gère la boite de vitesses sur ce tracteur ?

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Combien de bus composent l’architecture multiplexée du tracteur de votre client (Voir schéma page suivante)? 
Vous indiquez le nom de chacun d’eux.

Le tracteur est équipé de 3 bus : CANCAN-BUS Drive Train, ISOBUS.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

A quel bus est connecté le calculateur de la boite de vitesses ?

Le calculateur EPC est connecté au CAN-BUS Drive Train.

………………………………………………………………………………………………….

Vous repassez ce bus d’un trait de couleur sur le schéma du haut de la page suivante.
Vous mettez en évidence les éléments qui lui sont raccordés en les encerclant, ceci en tenant compte des spécificités du tracteur de votre client.

Vous supposez l’existence d’un défaut de continuité sur la ligne 9004 du CAN transmission qui relie le BCU au bus 
(Défaut symbolisé par une croix sur le schéma ci-dessous).

Vous décidez d’effectuer un contrôle de continuité des deux lignes du bus entre le BCU et la prise diagnostic.

Repassez en couleur les parties du schéma contrôlées par vos mesures.

En utilisant les documents ressources, vous branchez votre outil de contrôle pour effectuer ces mesures de continuité sur les prises ci-dessous.

  - Contrôle continuité du fil CAN H entre BCU et prise diag

  - Contrôle continuité du fil CAN L entre BCU et prise diag

Renseignez le tableau ci-dessous du résultat de vos précédentes mesures.

|  | Appareil utilisé | Calibre de mesure | Valeur constructeur | Résultat de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesure a) | Ohmmètre | Continuité ou 200 Ώ | 0 Ώ | 0 Ώ ou ∞ selon le positionnement de la coupure du fil |
| Mesure b) | Ohmmètre | Continuité ou 200 Ώ | 0 Ώ | 0 Ώ ou ∞ selon le positionnement de la coupure du fil |

Votre première hypothèse s’étant révélée fausse, vous entreprenez maintenant de contrôler les tensions CAN H et CAN L par rapport la masse du bus de communication transmission au niveau de la prise diag.

Effectuez les branchements de votre appareil de mesure pour le contrôle de ces tensions.

A ) Mesure UCAN H / Masse					B ) UCAN L / Masse

De votre connaissance des bus CAN, cochez les cases correspondant aux bonnes valeurs de tension correspondant à un 1 numérique binaire.

|  | Valeur constructeur |  |
| --- | --- | --- |
| UCAN H / Masse | 2,5 V < U < 2.9V |  |
|  | 2,1 V < U < 2.5V |  |
|  | U = 2.5V |  |

Quelle est la désignation des composants A83 et A 84 ?

Ces composants sont des résistances de terminaison.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Quelle est la différence entre A83 et A84 dans le bus de transmission ?

A84 est montée en terminaison passive (non est active (alimentée).

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Il s’avère que la panne provient d’un défaut de fonctionnement de A84 ou de A83.

Formulez et justifiez votre diagnostic entre ces deux appareils sachant que vous avez mesuré 
UCAN H / Masse = 3.8V et UCAN L / Masse= 3.6V

Puisque les lignes CAN H et CAN L sont à plus de 3V, cela signifie que le  actif est bon.

………………………………………………………………………………………………….

Le problème provient 84

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Alors que vous terminez de solutionner cette première avarie, votre client vous expose un autre problème récent.

Contexte d’apparition du problème : Epandage d’engrais solides avec épandeur AMAZONE : Matériel porté avec 
                                                           disque de distribution entrainé par un moteur hydraulique alimenté via un 
                                                           distributeur auxiliaire à débit réglable.

Description du problème : La largeur d’épandage varie avec le poids de l’épandeur. Plus précisément, lorsque 
                                           l’épandeur est lourd donc rempli d’engrais, le disque tourne plus vite que lorsque 
                                           l’épandeur est presque vide.

Sur le schéma hydraulique et sur la vue en coupe de la pompe (DT 5/7), vous repérez par la lettre:

A  Le vérin d’inclinaison du plateau de pompe,

B  Le ressort de rappel de ce plateau,

C  Le tiroir de régulation de pression,

D  Le tiroir de régulation de débit.

Vous raccordez la sortie de pompe et le canal de signal de charge au distributeur de relevage (DT6/7)

Sur DT6/7, vous redessinez le tiroir de régulation manquant dans la position où il doit se trouver 
lorsque l’utilisateur demande la montée du relevage (augmentation du débit).
Voir la page DT5/7 avec tiroir au repos.

Schéma Hydraulique

Sur le schéma hydraulique (DT5/7) ainsi que sur les vues en coupe (DT6/7), vous indiquez 
les différentes pressions présentes lors de la montée des vérins de relevage par les couleurs suivantes :

- Rouge : Pression de sortie de pompe.

- Jaune : Pression LS.

- Vert : Pression d’inclinaison de plateau.

- Bleu : Sans pression.

Mentionnez sous chacun des schémas du distributeur auxiliaire ci-dessous le nom de la position qu’il occupe.

Position montée				Position descente			Position flottante

……………………………         ………………………………       ……………………….

Concernant le problème énoncé par votre client (vitesse de rotation de l’outil fortement influencée 
par la charge au relevage, cochez celle (ou celles) qui vous semble (ent) être plausible (s).

Fuite au clapet anti retour LS du distributeur auxiliaire,

Fuite au clapet anti retour LS du distributeur de relevage,

Fuite au clapet anti retour du distributeur de relevage.

Justifiez votre choix par une explication du fonctionnement dans ce cas.

………………………………………………………………………………………………….

Le problème provient 84

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Proposez le contrôle qui permet de vérifier la véracité de l’hypothèse retenue.

………………………………………………………………………………………………….

Le problème provient

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

# Text boxes

/3

/2

/4

/2

/5

/5

/2

|  | Valeur constructeur |  |
| --- | --- | --- |
| UCAN L / Masse | 2,5 V < U < 2.9V |  |
|  | 2,1 V < U < 2.5V |  |
|  | U = 2.5V |  |

/2

/3

/4

/3

/2

/3

Moteur hydraulique du semoir

Vue en coupe de la pompe hydraulique et de sa régulation

N

O

##### G

A) Moteur pas à pas

C) Excentrique

E) Tiroir de commande

F) Soupape de montée

G) Huile en provenance de la pompe

H) Limiteur de pression

I) Canal pression signal de charge

J) Canal de retour

K) Clapet anti retour

L) Vers les vérins de relevage

M) Clapet anti retour

N) Tiroirs de régulation

O ) Pompe hydraulique

DISTRIBUTEUR DE RELEVAGE

Pompe hydraulique et sa régulation
                                                                                                                                        et de sa régulation

/7

/3

A

A

A

B

B

B

N

O

N

/4

/6