# DOSSIER CORRIGE

#### Sous-épreuve E22 :   Préparation d’une intervention

### Ce dossier comprend 5 pages numérotées ……………….….DT 1/5 à DT 5/5

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

Vous travaillez depuis plusieurs années pour le compte de l’entreprise Bertrand Machines Agricoles. Cet établissement est concessionnaire des marques Massey Ferguson et Welger.

Au fil des ans, vous êtes devenu le spécialiste des matériels de récolte de fourrages.

Dans ce devoir, vous allez successivement :

- Conseillez M. MILLOT, responsable de l’ETA du même nom, dans l’acquisition d’une presse à balles rondes,

- Dépanner puis réparer la machine achetée 2 ans plus tôt.

Première étape : Conseiller Monsieur MILLOT dans l’achat d’une presse à balles rondes.

Vous prenez connaissance du cahier des charges de l’ETA concernant la presse à balles rondes recherchée :

L’ETA veut :

- Une machine très productive,

- Qui puisse lier indifféremment avec de la ficelle ou du filet,

- A chambre variable avec facilité de changement des diamètres de balles pour s’adapter aux exigences des différents clients,

- Qui soit équipée d’un compteur de balles et d’un compteur horaire.

De votre parfaite connaissance de la gamme de machines WELGER, vous proposez à votre client le modèle RP 520.

Premier point du cahier des charges : Productivité de la machine

Qu’est-ce que la productivité ?

La productivité est la quantité de travail produit par unité de temps.

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Pour justifier les avantages de cette machine en terme de productivité, vous vous appuyez sur le graphique de la page DR1/7.

Quel est, en pourcentage, le rendement de la RP 520 comparativement au modèle KR1800 de KRONE ? 
(Détaillez votre calcul)

% supplémentaire de rendement = productivité RP520-productivité KR1800 = 24-14 = 71%

productivité KR1800                          14

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

En vous appuyant sur les données de présentation des presses Welger, vous précisez en quoi les 
données suivantes contribuent à faire de la presse WELGER une machine efficace

| Caractéristique ou sous-ensemble | Avantages en terme de productivité |
| --- | --- |
| Grand diamètre de balles | Moins de balles/ha → Moins d’arrêts, moins de liages, moins d’éjection |
| Forte densité de pressage | Moins de balles/ha → Moins d’arrêts, moins de liages, moins d’éjection |
| Large pick-up | Meilleure alimentation → Plus de matière/heure |
| Système hydroflexcontrol | Moins de bourrages → Moins d’arrêts |
| Liage filet Varionet | Temps de liage réduit → Moins de temps d’arrêt |

Etude comparative liage ficelle /  liage filet.

Concernant le liage qui peut être soit par ficelle soit par filet, le responsable de l’ETA souhaite connaître le coût comparatif de ces deux modes de liage.

A l’aide des coûts d’exploitation fournis par monsieur MILLOT et des données Welger (voir DR 4/7), complétez le tableau de calcul correspondant au liage ficelle.

|  | En liage ficelle |
| --- | --- |
| Donnée calculée | Formule littérale | Application numérique | Résultat |
| Longueur ficelle/balle | Π * Diamètre * Nbr.tours de ficelle/balle | 3.14 * 2* 20 | 125.6m |
| Nbr. Balles/ha | Nbr. Balles/h Nbr. ha/h | 27 3.8 | 7.1 balles/ha |
| Longueur ficelle/ha | Longueur ficelle/balle * Nbr. Balles/ha | 125.6 * 7.1 | 892m/ha |
| Coût ficelle/ha | Longueur ficelle/ha * coût ficelle/m | 892 * 0.004 | 3.6€/ha |
| Coût MO/ha | Coût MO/h Nbr.ha/heure | 25 3.8 | 6.6€/ha |
| Coût tracteur/ha | Coût tracteur/h Nbr.ha/heure | 35 3.8 | 9.2€/ha |

Vous finissez de remplir le tableau de synthèse des coûts comparés du liage ficelle et du liage filet.

| Comparaison des coûts à l’hectare |
| --- |
| Coûts | Liage ficelle Welger | Liage filet Welger |
| Ficelle ou filet | 3,6 € | 6,7 € |
| Tracteur / ha | 9,2 € | 5,3 € |
| MO / ha | 6,6 € | 4,4 € |
| Total / ha | 19,4 € | 16.4 € |

Outre le coût à l’hectare, listez quelques arguments qui aillent en faveur du liage filet

Gain de temps (récolte avant orage, possibilité d’augmenter le chiffre d’affaire sans

………………………………………………………………………………………………….

nouvel investissement, etc )

………………………………………………………………………………………………….

Meilleure protection contre la pluie,

………………………………………………………………………………………………….

Surface de la balle impeccable, bien pour l’enrubannage.

………………………………………………………………………………………………….

Choix du boîtier de commande

En reprenant les exigences de votre client et en vous basant sur son activité de prestataire de services, vous définissez quel est des deux boîtiers de pilotage proposés par le constructeur celui qui répond au mieux aux besoins de votre client.

Quel boîtier de commande conseillez-vous  à monsieur MILLOT ?

Le boîtier Elink

………………………………………………………………………………………………….

Complétez maintenant le tableau justifiant votre choix.

| Caractéristiques décisives dans le choix du boîtier | Argumentation |
| --- | --- |
| 20 compteurs journaliers de balles indépendants | Facilite l’enregistrement des travaux effectués chez différents clients/différentes parcelles |
| Compteur d’heures de travail | Facturation de la prestation |
| Réglage diamètre et densité depuis boîtier | Gain de temps lors des changements de chantier |

Seconde partie : Réparation suite à incident.

Suite à vos conseils avisés mais aussi aux bonnes conditions financières consenties par votre supérieur, l’ETA Millot a concrétisé son achat d’une presse WELGER RP520.

2 ans plus tard, votre client vous appelle pour un problème auquel il est exposé alors qu’il presse pour le compte d’un agriculteur.

Voici l’exposé du problème : Impossible de presser serré. Le manomètre indiquant la pression hydraulique de serrage reste en zone blanche même si on demande le serrage au maximum avec le boîtier Elink.

Vous supposez que le problème se situe au niveau de l’électrovanne du bloc de serrage.

Vous expliquez donc à Monsieur Millot la procédure RES/RP/02.02-28 pour passer la machine en serrage manuel (Voir DR4/7).

Sur le schéma de gauche page suivante, vous complétez les symboles hydrauliques en les 
mettant dans la position où ils se trouvent lors de la formation d’une balle avec pression de 
serrage pilotée électriquement

Vous indiquez par des flèches le circuit emprunté par l’huile lors de la formation de la balle.

Mêmes questions que les deux précédentes mais cette fois en mode serrage manuel. 
Utilisez le schéma de droite.

Le lendemain, Monsieur Millot vous apporte sa machine pour réparation.

Il s’avère bien que l’électrovanne est défectueuse. Vous constatez également une légère fuite d’huile à l’évent du vérin A.

Vous annoncez à votre client que vous devez solutionner ces deux problèmes pour retrouver le bon fonctionnement du système de serrage hydraulique.

A partir des informations des documents ressources, vous listez dans le tableau suivant les pièces nécessaires à cette remise en état.

| Quantité | Désignation | Référence | Fournisseur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloc de commande | 0952.60.88.00 | WELGER |
| 1 | Joints de vérin | inconnue | Fournisseur hydraulique habituel |

Avant d’intervenir sur le circuit hydraulique, vous contrôlez l’absence de pression.

Comment faites-vous pour vous assurer de l’absence de pression coté petites chambres ?

Je contrôle l’absence de pression en regardant le manomètre.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Est-il possible qu’il y ait de la pression coté grande chambre alors qu’il n’y en a pas coté petites chambres ? Justifiez !

Non car il y a un clapet anti-retour qui est passant dans le sens grande chambre, petites chambres.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Une fois les composants changés, décrivez les trois étapes clé de remise en conformité de 
la machine avant de la rendre au client.

Etape hydraulique : Faire le complément d’huile et la purge,

………………………………………..…………………………………….

Rouvrir la vanne grâce au levier 2

………………………………………………………………………………………………….

Tarer au maximum le limiteur grâce à la vis moletée 1

………………………………………………………………………………………………….

Etape électrique et programmation: Rebrancher l’alimentation électrique,

……………………………………………………………….

Appuyez sur la touche C du E link,

………………………………………………………………………………………………….

Appuyez brièvement sur + :X disparaît pour indiquer 0, Programmer une valeur de densité,

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Etape essais réglages : Ouvrir légèrement la porte,

...………………………………………………………………………….

Placer un morceau de métal devant les capteurs de crochet de porte,

………………………………………………………………………………………………….

Continuez lentement d’ouvrir la porte

………………………………………………………………………………………………….

Contrôler la pression de serrage au manomètre.

………………………………………………………………………………………………….

Quelle est la précaution à prendre dans les dernières étapes de cette procédure ?

Je dois contrôler que personne ne se trouve dans le périmètre des parties mobiles.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

# Text boxes

/3

/4

/2

/4

/7

/9

/2

/1

/1

/5

Vérin A

Schéma hydraulique lors de la formation d’une balle avec pression de serrage pilotée par Elink.

(Chambre en cours de remplissage)

Schéma hydraulique lors de la formation d’une balle avec pression de serrage réglée manuellement.

(Chambre en cours de remplissage)

/8

/3

/2

/12

E2

E2

F

F

2

2

1

Vérin A

1

/5

/2