# DOSSIER RESSOURCE

#### Sous-épreuve E21 :   Analyse et diagnostic

### Ce dossier comprend 9 pages numérotées ……………….….DR 1/9 à DR 9/9

Ne rien inscrire dans ce dossier, celui-ci ne sera pas lu, par les correcteurs, au moment de la correction.

PROCEDURE DE  DEMARRAGE

Démarrage :

(1) S’asseoir sur le siège du conducteur

(2) Placer le levier de prise de force en position désaccouplement.

(3) Placer la pédale de commande de déplacement en position neutre.

(4) Placer le levier de commande de la transmission hydrostatique en position neutre.

(5) Placer le levier d’accélérateur en position du milieu avant.

(6) Mettre la clé de contact dans le commutateur et tourner-la sur la droite en position “MARCHE-ON”.

(7) Vérifier que tous les voyants de contrôle sont allumés.

(8) Tourner la clé de contact sur la droite et la tenir en position de préchauffage pendant environ 5 secondes. Le voyant de préchauffage s’éteint pendant environ 5 secondes.

9) Appuyer la pédale de frein à fond.

(10) Tourner la clé en position de démarrage; le démarreur doit tourner et le moteur doit démarrer.

(11) Vérifier que tous les voyants de contrôle soient éteints. S’ils restent allumés, arrêter le moteur immédiatement et rechercher la cause en consultant les instructions.

(12) Faire chauffer le moteur en le faisant tourner à un régime moyen.

IMPORTANT

- Ne pas tourner la clé de contact pendant que le moteur tourne.

- Lorsque la température ambiante est basse (hiver)  maintenir le moteur à régime moyen pour réchauffer l’huile du moteur et de  la transmission,  pendant   au  moins 10 minutes.

- Si l’on utilise la machine avant que l’huile de la transmission ne soit suffisamment 
chaude, la longévité de la machine s’en trouvera réduite.

- Ne pas utiliser la machine à pleine charge tant qu’elle n’est pas suffisamment réchauffée.

- Ne pas utiliser de fluide de démarrage (type démarre moteur).

Arrêt :

(1) Ralentir le régime moteur en retirant le levier d’accélérateur.

(2) Tourner la clé de contact sur “ARRET” et la retirer.

Schéma électrique de la tondeuse :

Le schéma électrique est représenté dans la configuration suivante :

- Machine à l’arrêt, pédale de frein relâchée, aucune personne sur le siège, prise de force à l’arrêt.

Algèbre de Boole

Un processeur est composé de transistors permettant de réaliser des fonctions sur des signaux numériques. Ces transistors, assemblés entre eux forment des composants permettant de réaliser des fonctions très simples. A partir de ces composants il est possible de créer des circuits réalisant des opérations très complexes (circuits intégrés).

L'algèbre de Boole (du nom du mathématicien anglais Georges Boole 1915 - 1864) est un moyen d'arriver à créer de tel circuit. Pour cela, on définit chaque signal élémentaire par des variables logiques et leur traitement par des fonctions logiques.

Etat: Les états logiques sont représentés par 0 et 1.

Exemple:

0 = lampe éteinte

1 = lampe allumée

Boîtier de combinaison

Vérification du boîtier de combinaison

IMPORTANT 
 	Avant d’effectuer les vérifications du boîtier de combinaison, toujours vérifier que l’interrupteur principal, l’interrupteur de prise de force, l’interrupteur de frein et l’interrupteur de siège sont normaux.

Effectuer les vérifications suivantes. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, remplacer le boîtier de combinaison.

- Contrôle du témoin de bougie de préchauffage :

Mettre l’interrupteur principal en position “PRECHAUFFAGE” et vérifier que le témoin de bougie de préchauffage s’allume pendant 5 secondes.

Déplacer l’interrupteur principal en position “DEMARRAGE” pendant l’allumage du témoin de bougie de préchauffage, et vérifier que celle-ci s’éteint.

- Contrôle du démarrage :

Mettre le levier d’embrayage de prise de force en position “DESACCOUPLEMENT” et enfoncer la pédale de frein, puis vérifier que le moteur démarre lorsque l’interrupteur principal est mis en position “DEMARRAGE”.

Vérifier que le moteur ne démarre pas dans d’autres conditions.

- Contrôle d’arrêt du moteur :

Mettre le levier d’embrayage de prise de force en position “DESACCOUPLEMENT”. Vérifier que le solénoïde d’arrêt de moteur se met en action lorsque l’interrupteur principal est déplacé de la position “ARRET” à la position “MARCHE”.

Déplacer le levier d’embrayage de prise de force en position “ACCOUPLEMENT” et s’asseoir sur le siège. Vérifier que le solénoïde d’arrêt de moteur se met en action lorsque l’interrupteur principal est déplacé de la position “MARCHE” à la position “ARRET”.

Mettre le levier d’embrayage de prise de force en position “ACCOUPLEMENT” et quitter le siège. Déplacer l’interrupteur principal de la position “MARCHE” à la position “ARRET” à plusieurs reprises et vérifier que le solénoïde d’arrêt de moteur ne se met pas en action. (Le solénoïde d’arrêt de moteur peut se mettre en action au début.).

# Text boxes

Tondeuse Kubota F1900E

Nota : 1 Kgf =1 daN

Nota : 1 Kgf =1 daN

Nota : 1 Kgf =1 daN

(9)

Ecrou de retenue de l’injecteur

Tête de l’injecteur

Schéma de principe

Schéma de principe

Nota : 1 Kgf =1 daN