# DOSSIER TRAVAIL

#### Sous-épreuve E21 :   Analyse et diagnostic

### Ce dossier comprend 9 pages numérotées ……………….….DT 1/9 à DT 9/9

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

Feuille de report de notes

| 1°) ETUDE DU CIRCUIT ELECTRIQUE : |
| --- |
| Question 1 : | / 15 |
| Question 2 : 2-1 : 2-2 : 2-3 : 2-4 : | / 10 / 10 / 10 / 15 |
| Question 3 : | / 20 |
| 2°) ETUDE MOTEUR |
| Question 1 : | /10 |
| Question 2 : | /10 |
| Question 3 : | /10 |
| Question 4-1 : 4-2 : | /15 /15 |
| Question 5 : | /15 |
| Question 6 : | /15 |
| Question 7 -1 : 7 -2 : 7 -3 : | /10 /10 /10 |
| Total sur 200 | /200 |
| Total sur 20 | /20 |

1°) ETUDE DU CIRCUIT ELECTRIQUE :

Présentation de la machine : la tondeuse F1900E est une machine à coupe frontale équipée de 3 lames, d’un moteur diesel 3 cylindres de 19 cv et d’une transmission hydrostatique sur 2 roues.

Mise en situation

Monsieur DUGAZON directeur de l’entreprise Delatonte vous appelle le 21 mai 2013 car sa machine, une tondeuse Kubota F1900E de mars 2013, ne démarre plus (le démarreur ne tourne pas, il n’y a aucune tension sur la borne de commande du démarreur). Pour vous aider à mener à terme le diagnostic, vous allez étudier le circuit électrique.

1°) Sur le schéma électrique de la page suivante, on vous demande de surligner :

- En rouge les informations entrant dans le boitier de combinaison (des composants au

Boîtier de combinaison).

- En vert les commandes sortant du boitier de combinaison (du boitier de combinaison aux composants).

- En bleu les alimentations du boîtier de combinaison (des composants au  boitier de combinaison).

2°) En vous aidant de la question précédente, des documents ressources page 1/9 à 4/9, on vous demande de compléter les tableaux des conditions logiques du boitier de combinaison en fonction des phases suivantes :

2-1) Tondeuse à l’arrêt, au repos :

|  | Etat logique de l’information |
| --- | --- |
| Indicateur de bougie de préchauffage temporisé |  |
| Masse |  |
| Accumulateur (+ APC) (pompe alimentation) |  |
| Contacteur de PTO |  |
| Contacteur de siège |  |
| Contacteur de frein |  |
| Bougie préchauffage |  |
| Contacteur de démarrage |  |
| Démarreur (+ commande) |  |
| Solénoïde d’arrêt moteur |  |
| + Batterie |  |

2-2) Conducteur sur le siège, position contact :

|  | Etat logique de l’information |
| --- | --- |
| Indicateur de bougie de préchauffage temporisé |  |
| Masse |  |
| Accumulateur (+ APC) (pompe alimentation) |  |
| Contacteur de PTO |  |
| Contacteur de siège |  |
| Contacteur de frein |  |
| Bougie préchauffage |  |
| Contacteur de démarrage |  |
| Démarreur (+ commande) |  |
| Solénoïde d’arrêt moteur |  |
| + Batterie |  |

2-3) Conducteur sur le siège, position préchauffage :

|  | Etat logique de l’information |
| --- | --- |
| Indicateur de bougie de préchauffage temporisé |  |
| Masse |  |
| Accumulateur (+ APC) (pompe alimentation) |  |
| Contacteur de PTO |  |
| Contacteur de siège |  |
| Contacteur de frein |  |
| Bougie préchauffage |  |
| Contacteur de démarrage |  |
| Démarreur (+ commande) |  |
| Solénoïde d’arrêt moteur |  |
| + Batterie |  |

2-4) Conducteur sur le siège, position démarrage :

|  | Etat logique de l’information | Information obligatoire au démarrage (mettre une croix) |
| --- | --- | --- |
| Indicateur de bougie de préchauffage temporisé |  |  |
| Masse |  |  |
| Accumulateur (+ APC) (pompe alimentation) |  |  |
| Contacteur de PTO |  |  |
| Contacteur de siège |  |  |
| Contacteur de frein |  |  |
| Bougie préchauffage |  |  |
| Contacteur de démarrage |  |  |
| Démarreur (+ commande) |  |  |
| Solénoïde d’arrêt moteur |  |  |
| + Batterie |  |  |

3) Diagnostic électricité :

On vous demande d’établir une procédure de contrôle pour la panne expliquée dans la mise en situation.

|  | Organes à contrôler | Action à faire pour remédier au problème |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

2°) ETUDE MOTEUR

Mise en situation :

Monsieur DUGAZON directeur de l’entreprise Delatonte vous appelle le 21 mai 2013 car sa machine, une tondeuse Kubota F1900E de mars 2013, s’accélère difficilement, fume et manque de puissance. Pour vous aider a mener à terme l’analyse du dysfonctionnement, vous allez étudier le fonctionnement du moteur

1) Lors de la prise en charge du matériel, quelles questions allez-vous poser à Mr DUGAZON ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) A votre avis, quelles peuvent être les causes de ce dysfonctionnement ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Après essais, vous validez le dysfonctionnement de la machine, on vous demande de faire une gamme  chronologique des différents contrôles et des moyens utilisés.

|  | Contrôle | Moyens utilisés |
| --- | --- | --- |
| 1 | ______________________________ ______________________________ | _________________________________ _________________________________ |
| 2 | ______________________________ ______________________________ | _________________________________ _________________________________ |
| 3 | ______________________________ ______________________________ | _________________________________ _________________________________ |
| 4 | ______________________________ ______________________________ | _________________________________ _________________________________ |
| 5 | ______________________________ ______________________________ | _________________________________ _________________________________ |
| 6 | ______________________________ ______________________________ | _________________________________ _________________________________ |
| 7 | ______________________________ ______________________________ | _________________________________ _________________________________ |
| 8 | ______________________________ ______________________________ | _________________________________ _________________________________ |
| ……. | ______________________________ ______________________________ | _________________________________ _________________________________ |

4) Après avoir pris les compressions, vous trouvez :

Cylindre 1 = 31 bars

Cylindre 2 = 22 bars

Cylindre 3 = 28 bars

4-1) Vous devez interpréter ces résultats :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4-2) Que décidez-vous pour la suite du diagnostic ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5) À la suite du démontage de la culasse, vous vous apercevez qu’une soupape est complètement calaminée, quelles peuvent en être les causes ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A la suite du contrôle des organes ayant pu causer le calaminage de la soupape, vous vous dirigez vers la vérification du système d’injection.

6)  Vous devez contrôler les injecteurs. Donnez la méthode, les contrôles à effectuer, les moyens de réglages et la limite de remplacement. Aidez vous de schémas pour illustrer.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7) Pour affiner vos contrôles du système d’injection, vous décidez de contrôler le calage de la pompe d’injection ainsi que l’étanchéité des éléments de la pompe d’injection.

  - Donnez la méthode pour contrôler le calage de la pompe d’injection :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - S’il y a un retard à l’injection de 2 degrés, que doit-on faire pour remettre en conformité le calage?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Donnez la méthode de contrôle de l’étanchéité en carburant de la pompe, et donnez la limite de service :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Tondeuse Kubota F1900E

/15 pts

Niveau de carburant

GROUPE DES INSTRUMENTS

Arrêt moteur

Pompe d’alimentation

/10 pts

/10 pts

/10 pts

/15 pts

/20 pts

/10 pts

/10 pts

/10 pts

/15 pts

/15 pts

/15 pts

/15 pts

/10 pts

/10 pts

/10 pts