# DOSSIER TRAVAIL

#### Sous-épreuve E22 :   Préparation d’une intervention

### Ce dossier comprend 8 pages numérotées ……………….….DT 1/8 à DT 8/ 8

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

Feuille de report de note

| Question 1 : Sous-question 1-1 Sous-question 1-2 | /20 /40 |
| --- | --- |
| Question 2 : | /40 |
| Question 3 : | /10 |
| Question 4 : | /10 |
| Question 5 : | /15 |
| Question 6 : | /40 |
| Question 7 : | /25 |
| Total sur 200 | /200 |
| Total sur 20 | /20 |

Mise en situation

Monsieur Dugazon directeur de l’entreprise Delatonte vous appelle   le 21 mai 2013 car sa machine, une tondeuse Kubota F1900E de mars 2013, sous garantie jusqu’en février 2014,  et qui a 202 heures est tombée en panne sur un chantier à Vertus. La tondeuse n’a plus de marche avant en montée. Il vous demande de venir la chercher à l’entreprise afin de la remettre en conformité et de faire l’entretien qui doit être réalisé.

Adresse du client :					Adresse de l’entreprise :

Entreprise Delatonte					SA du PJ

17, rue des feuilles mortes				12, chemin du peuplier

51200 Epernay. 						51300 Reims

Tel : 03 25 64 19 20

Fax : 03 25 64 99 99

1°) Afin de mieux comprendre le fonctionnement normal de la transmission, et pour chaque position de commande : neutre, marche avant suivante, on vous demande de colorier en :

- Rouge les endroits où l’huile est sous haute pression.

- Orange les endroits où l’huile est sous la pression de gavage.

- Bleu les endroits où l’huile est sous pression du réservoir, voir en dépression.

1-1)  Position neutre :

1-2)  Marche avant :

2°) Sur le schéma ci-dessous, on vous demande de repasser en rouge le circuit de gavage.

3°) Sur le schéma Marche avant, placez un manomètre qui permettra de contrôler la haute pression en utilisant le symbole suivant.

4°) Indiquez quelle méthode utiliser pour contrôler la pression du circuit de gavage :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5°) Après avoir étudié le fonctionnement de la transmission, on vous demande de remplir une fiche client pour permettre à l’un de vos collègues d’aller chercher la machine à l’entreprise.

| Fiche contact client |
| --- |
| SA du PJ 12, chemin du peuplier 511300 Reims |
| CLIENT | Matériel : ………………………………………… Marque : …………………………………………. Type : ……………………………………………. Nombre d’heures : ……………………………… Année : ………………………………………….. Garantie : □ oui □ non |
| Nom : ………………..…………………………… Entreprise : ……………………………………… Adresse : ………………………………………… ………………………………………… Téléphone : ……………………………………… Fax : ……………………………………………… |  |
| SYMPTOME DE DYSFONCTIONNEMENT DU MATERIEL |
| …………………………………………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………………………………....... |

Après rapatriement de la machine, diagnostic du mécanicien ; il s’avère que la pièce défectueuse est le clapet de retenue de marche avant. En effet, celui-ci présentait une rayure importante sur son corps. La pression ne pouvait plus monter dans le circuit, et la pression régnant alors (pression de gavage) n’était plus assez importante pour permettre le déplacement de la tondeuse en pente.

6°) On vous demande d’établir chronologiquement la liste des opérations devant être effectuées sur la transmission :

| N° étape | intervention |
| --- | --- |

7°) On vous demande de remplir la fiche de débit de toutes les opérations effectuées sur la tondeuse en vue de la facturation au client. Pour le clapet de retenue, indiquez le numéro du clapet en se référant aux documents ressources DR 4/8 et 5/8

| Désignation | quantité | A facturer (mettre une croix) | Garantie (mettre une croix) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Tondeuse Kubota F1900E

/20

Arrivée du carter réservoir

/40

/40

/10

/10

/15

/40

/25