Dossier de présentation

# LES PARTENAIRES MATERIELS

PRESENTATION GENERALE

- SYSTEME DE RECYCLAGE D'EAU AUTONOME :

Cet équipement représentatif d’une station de recyclage d’eau  autonome. Ce système  autonome en énergie permet de traiter de l’eau souillée pour améliorer sa potabilité. Ainsi sa  compacité lui permet d’être acheminé par avion sur des zones sinistrées ce qui fut le cas en Indonésie lors du tsunami.

- ALIMENTATION PHOTOVOLTAÏQUE :

Cette partie permet une autonomie d'alimentation qui est complétée par un système d'inversion de sources en cas de manque d'énergie solaire.

- PARTIE OPERATIVE :

- LES EPREUVES:

- LES ESPACES DE TRAVAIL :

La réalisation du câblage se fait sur les chevalets de câblage et sur les supports  d’armoire.

| Chevalet de câblage | Armoire avec platine | Support avec armoire |
| --- | --- | --- |

- DEROULEMENT DE L’EPREUVE DE REALISATION :

| LIEUX | FICHE CONTRAT | ETAPE | TRAVAIL | TEMPS | ESPACE DE TRAVAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Prendre connaissance du dossier. | 0h20 |  |
| BANC DE CABLAGE | N°1 | 2 | Déballer et contrôler le matériel selon la liste jointe. Compléter le listing de matériel. | 0h20 |  |
|  |  | 3 | Implanter et repérer les matériels sur la platine. | 0h20 |  |
|  |  | 4 | Câbler les différents composants de la platine (en respectant les consignes). | 3h20 |  |

| ARMOIRE CANDIDAT | N°2 | 5 | Fixer la platine candidat dans son coffret. | 0h10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | Tracer, implanter : la balise lumineuse B1- B2 l'interrupteur sectionneur Q00 | 0h30 |  |
|  | N°3 | 7 | Raccorder la platine aux éléments périphériques de l’armoire : Balise lumineuse; Interrupteur sectionneur général; Commutateur à clé. | 0h30 |  |

| ARMOIRE CANDIDAT | N°4 | 8 | Raccorder la platine aux éléments périphériques de l’armoire : Connecteurs industriels; | 0h40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N°5 | 9 | Raccorder la porte aux borniers sous forme d’un peigne. Raccorder le câble d’alimentation. Préparer l'ensemble "fiche + câble d'alimentation" Raccorder l'ensemble au système. | 1h30 |  |

| LE POSTE DE TRAVAIL | N°6 | 10 | Contrôler votre travail. | 0h10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | Nettoyer son poste de travail et effectuer le tri sélectif. | 0h10 |  |

- LA MISE EN SERVICE :

# La mise en service sera conforme à la norme NF C15-100.

- LA MAINTENANCE :

Le sujet sera décomposé en deux parties :

- maintenance préventive

- maintenance corrective.

# Text boxes

N° du candidat :

………………..

REALISATION

2

MAINTENANCE

4

PRESENTATION

1

Contrôler la qualité de la tension fournie par l’onduleur

6

0h15

Prise de connaissance du sujet

Rendre  communiquant à distance le variateur

4

0h20

Modifier une IHM

5

Contrôler la conformité de l’installation (NFC 15-100)

1

Contrôler le fonctionnement du variateur en local

3

Régler un pressostat

2

Fin

Début

0h10

0h20

Fin

Début

0h05

2 h

2 h

8 h

0h15

MISE EN SERVICE

3

0h20

0h15

0h20

Maintenance préventive.

Maintenance corrective.

LP Jacques DURAND

SAINT-OMER

Changer et reconfigurer le variateur.

3

0h20

Prise de connaissance du sujet

Contrôler les grandeurs électriques du groupe motopompe

5

0h20

Contrôler les grandeurs électriques du module photovoltaïque.

6

Effectuer les tests d'une liaison Ethernet.

1

Contrôler un échauffement (Energie thermique).

4

Effectuer la consignation.

2

Fin

Début

0h10

0h20

0h20

0h10

0h20