| Examen : BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR | SESSION 2012 |
| --- | --- |
| Spécialité : APRES-VENTE AUTOMOBILE | Code : XXXX |
| Épreuve : E4 ANALYSE DES SYSTEMES ET CONTROLE DES PERFORMANCES | Durée : 6h | Coef : 4 |

### BTS AVA

### ANALYSE DES SYSTEMES ET CONTROLE DES PERFORMANCES

# Le turbocompresseur à géométrie variable

| Composition du sujet : Documents ressources pages A1/15 à A15/15 Dossier questions pages B1/10 à B10/10 Documents réponses pages C1/6 à C6/6 Il est recommandé de lire rapidement la totalité du dossier technique. Les différentes parties du sujet sont indépendantes, mais il est préférable de suivre la progression proposée pour bien répondre à la problématique posée. Le dossier réponses est à compléter et à joindre aux feuilles de copie. |  |
| --- | --- |

# Barème / 200

## Parties 1, 2 et 3 – Organisation des composants, démarche de diagnostic, étude du circuit d’air et du schéma électrique (40 points)

| Question | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 3.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Points | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |

## Partie 4 – Étude thermodynamique du circuit de suralimentation (50 points)

| Question | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.4.1 | 4.4.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Points | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Question | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Points | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

## Partie 5 – Étude de l’écoulement dans la turbine (40 points)

| Question | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.3 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Points | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Partie 6 – Étude mécanique de la commande de régulation du turbocompresseur (30 points)

| Question | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Points | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |

## Parties 7 et 8–- Analyse du capteur de recopie, contrôles et remise en conformité (40 points)

| Question | 7.1 | 7.2 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Points | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

# Documents ressources

# Présentation du système étudié

## Justification de l’implantation d’un compresseur sur un moteur

La puissance maximale développée par un moteur est directement fonction de la quantité de carburant injectée et de la masse d’air admise.

Pour augmenter cette puissance, il faut donc admettre davantage d’air, ce qui permettra d’injecter davantage de carburant et ainsi de dégager une puissance thermique qui sera convertie en puissance mécanique dans le moteur.

Pour augmenter la masse d’air admise, on peut simplement augmenter la cylindrée du moteur, mais cela entraîne une augmentation de sa masse et de son encombrement.

On peut aussi jouer sur la masse volumique de l’air admis en le comprimant avant son introduction dans les cylindres : c’est le rôle du compresseur.

Celui-ci peut être entraîné par la courroie d’accessoires du moteur (compresseur mécanique) ou par une turbine entraînée par les gaz d’échappement (turbocompresseur).

L’utilisation d’un compresseur permet ainsi d’augmenter dans des proportions importantes la puissance développée par un moteur sans augmenter de manière trop importante sa masse ni son encombrement. La même base mécanique pourra servir à développer un moteur en version « atmosphérique » ou « turbo », ce qui réduit les coûts de production.

## Régulation du turbocompresseur.

| Le turbocompresseur est un ensemble mécanique de précision dont le régime de fonctionnement peut être très élevé (100 000 à 200 000 tr/min). Plus le régime de rotation est élevé, plus la puissance délivrée par le moteur sera importante en raison de la compression de l’air d’admission. Plus la puissance et le régime de rotation du moteur seront élevés, plus le débit et l’énergie des gaz d’échappements alimentant la turbine seront importants. En l’absence de dispositif de régulation, on risque un emballement de la vitesse de rotation du turbo et sa rupture. La régulation du turbocompresseur peut se faire en dérivant une partie des gaz d’échappement grâce à une soupape de décharge ou « waste gate » ou en jouant sur la géométrie interne de la turbine à l’aide par exemple d’ailettes mobiles. C’est ce dernier cas, appelé turbocompresseur à géométrie variable, qui sera étudié dans ce sujet. | Eléments de turbocompresseur à géométrie variable |
| --- | --- |

# Le circuit d’air

| Repères | Légende des composants du circuit d’air |
| --- | --- |
| 1 | Électrovanne de commande du boîtier papillon (EGR) |
| 2 | Pompe à vide |
| 3 | Réserve de vide |
| 4 | Vanne de recyclage des gaz d’échappement (E.G.R) |
| 5 | Échangeur des gaz d’échappement/eau |
| 6 | Électrovanne de commande du papillon by-pass échangeur thermique air/air |
| 7 | Électrovanne de régulation de pression de suralimentation |
| 8 | Capteur recopie de position turbo |
| 9 | Poumon pneumatique du bras de commande du dispositif de régulation de pression |
| 10 | Filtre à particules + Catalyseur |
| 11 | Pré catalyseur |
| 12 | Turbine d’échappement |
| 13 | Turbocompresseur à géométrie variable |
| 14 | Turbine d’admission d’air |
| 15 | Débitmètre d’air + Sonde de température d’air |
| 16 | Filtre à air |
| 17 | Échangeur thermique air/air |
| 18 | Sonde de température d’admission d’air |
| 19 | Capteur de pression tubulure d’admission |
| 20 | Papillon by-pass échangeur thermique air/air |
| 21 | Boîtier papillon (EGR) |
| 22 | Calculateur d’injection |
| 23 | Capteur de pression atmosphérique (intégré au calculateur d’injection) |
| 24 | Répartiteur d’admission d’air |
| 25 | Collecteur des gaz d’échappement |

## Nomenclature du circuit d’air

# Le turbocompresseur à géométrie variable

## Rôle

Le turbocompresseur permet la suralimentation en air du moteur.

Le turbocompresseur à géométrie variable permet :

- d’augmenter la vitesse des gaz d’échappement qui heurtent la turbine à bas régime

- de diminuer la vitesse des gaz d’échappement qui heurtent la turbine à haut régime

- d’adapter le comportement de la turbine à une variation de débit des gaz d’échappement

## Description

|  | "c" Entrée gaz d’échappement. "d" Sortie gaz d’échappement. (9) : Poumon pneumatique du bras de commande du dispositif de régulation de pression : Commande par dépression. (12) : Turbine d’échappement. (26) : Plateau d’entraînement mobile. (27) : Bras de commande du dispositif de régulation de pression. (28) : Corps extérieur. (29) : Ailettes mobiles. (30) : Plateau guide. (31) : Renvoi d’ailettes. (32) : Axe fixé dans le corps du turbocompresseur. (33) : Axe de rotation des ailettes. |
| --- | --- |

Le turbocompresseur se compose de deux chambres distinctes.

Il possède les éléments suivants :

- une chambre liée à la fonction échappement du moteur

- une chambre liée à la fonction admission du moteur

- une turbine et un compresseur, rendus solidaires par un arbre

La turbine, mise en action par les gaz d’échappement, entraîne le compresseur qui assure la compression de l’air admis.

La rotation des ailettes par rapport à leur axe respectif permet :

- la variation de la section d’entrée des gaz d’échappement sur la turbine d’échappement

- de diriger plus précisément les gaz d’échappement sur la turbine d’échappement

La régulation de la pression de suralimentation est progressive et gérée par une cartographie (calculateur moteur).

Lorsque le poumon n’est pas commandé, les ailettes occupent la position du schéma du fonctionnement à haut régime (voir illustration page suivante).

## Fonctionnement à bas régime : ailettes fermées

| L’énergie cinétique des gaz d’échappement est faible à la sortie du moteur. Le turbocompresseur à géométrie variable augmente cette énergie en offrant une faible section de passage aux gaz d’échappement. Les ailettes mobiles en position quasi-fermée dirigent de manière optimale les gaz d’échappement sur la turbine d’échappement (12). Avec ces deux conditions la vitesse de rotation de la turbine d’échappement est augmentée à bas régime. |  |
| --- | --- |

## Fonctionnement à haut régime : ailettes ouvertes

| A la sortie du moteur, l’énergie cinétique des gaz d’échappement est élevée. Les ailettes mobiles en position ouverte dirigent avec une incidence plus faible les gaz d’échappement sur la turbine d’échappement (12) et limitent ainsi le transfert d’énergie vers l’arbre du compresseur. Avec ces deux conditions la vitesse de rotation de la turbine d’échappement est diminuée à haut régime. |  |
| --- | --- |

# Capteur de recopie position turbocompresseur

## Rôle

Le capteur permet de déterminer la position du bras de commande du dispositif de régulation de pression d’admission assuré par la modification de la position des ailettes.

Ainsi le calculateur de gestion moteur pourra en fonction de l’information reçue :

- réguler la pression de suralimentation

- optimiser le débit d’air en entrée moteur

- optimiser la dépollution

## Description

|  | "e" Connecteur électrique. "f" Entrée dépression. (9) Poumon pneumatique du bras de commande du dispositif de régulation de pression. (27) Bras de commande du dispositif de régulation de pression. Le capteur (1374) fournit une tension proportionnelle au déplacement du bras de commande (27). ATTENTION : La dépose du capteur est interdite (risque de dysfonctionnement du turbocompresseur). En cas de défaillance, il faut remplacer l’ensemble poumon + capteur. |
| --- | --- |

## Particularités électriques

Connecteur 3 voies gris.

Affectation des voies du connecteur :

- voie 1 : Masse

- voie 2 : 5 Volts

- voie 3 : Information signal

Pas de dépression : ( 0,5 Volt (ailettes ouvertes).

Dépression maximale : 4,2 Volts (entre voie 1 et 3) (ailettes fermées, pression relative de -0,7 bar).

## Implantation

Le capteur de position est fixé sur le poumon pneumatique de commande.

# Rôle de la vanne EGR

La dépollution du moteur passe par la diminution de la température de combustion qui peut être obtenue à charge partielle en réinjectant à l’admission une partie des gaz d’échappement au travers de la vanne EGR. A pleine charge, la vanne EGR est fermée.

Une vanne EGR ouverte à pleine charge (situation de grippage) entraîne une perte de puissance et l’émission de fumées noires à l’échappement.

# Régulation de la pression de suralimentation

Le calcul de la pression de suralimentation est effectué à partir des paramètres suivants :

- régime moteur

- quantité de carburant injectée

Les seuils de la valeur de la pression de suralimentation sont variables et dépendent principalement des conditions de charge moteur.

En charge, la valeur maximale de la pression absolue de suralimentation est de 2300 mbar entre 2500 et 3500 tr/min.

La pression de suralimentation peut être régulée selon les deux modes décrits page suivante :

## Mode de fonctionnement sans EGR

| Cette régulation s’effectue en priorité par la mesure de la pression dans la tubulure d’admission, afin d’obtenir le maximum de précision par rapport à la valeur de consigne. Cette régulation est complétée par la mesure de la position de la commande des ailettes à l’aide du potentiomètre de recopie, afin d’obtenir une meilleure réactivité. |  |
| --- | --- |

## Mode de fonctionnement avec EGR

| Elle ne fait intervenir que l’information du potentiomètre de recopie de la position de la commande des ailettes du turbocompresseur, la pression dans la tubulure d’admission étant perturbée par l’ouverture de la vanne EGR. |  |
| --- | --- |

# Réserve de vide

## Rôle

La réserve de vide permet de conserver une assistance de freinage suffisante en cas de commande simultanée des composants suivants :

- papillon by-pass échangeur thermique air/air

- poumon pneumatique du bras de commande du dispositif de régulation de pression de suralimentation

| Implantation "a" Entrée dépression de la pompe à vide. "b" Sortie : Électrovanne de commande du boîtier papillon (EGR). La réserve de vide (3) est implantée sur le carter, sous la rampe d’injection. |  |
| --- | --- |

# Schéma électrique du système de gestion moteur d’un moteur Diesel équipé d’un turbocompresseur à géométrie variable

## Détail des repères des voies du calculateur

## Nomenclature du schéma électrique

| Repères | Légende des composants du schéma électrique |
| --- | --- |
| PSF 1 | Platine de servitude |
| BSI 1 | Boitier de servitude intelligent |
| 7800 | Calculateur contrôle stabilité |
| 7306 | Contacteur de sécurité de régulateur de vitesse (embrayage) |
| 4050 | Indicateur charge batterie |
| 2120 | Contacteur bi-fonction frein |
| 1374 | Capteur recopie de position turbo |
| 1344 | Capteur haute température gaz échappement amont |
| 1343 | Capteur haute température gaz échappement aval |
| 1341 | Capteur pression différentiel filtre à particule |
| 1334 | Injecteur cylindre n°4 |
| 1333 | Injecteur cylindre n°3 |
| 1332 | Injecteur cylindre n°2 |
| 1331 | Injecteur cylindre n°1 |
| 1322 | Régulateur haute pression gazole |
| 1321 | Capteur haute pression gazole |
| 1320 | Calculateur de gestion moteur |
| 1313 | Capteur régime moteur |
| 1312 | Capteur de pression tubulure admission |
| 1310 | Débitmètre d'air |
| 1291 | Electrovanne eau dégazage |
| 1276 | Réchauffeur gazole |
| 1265 | Thermo contact préchauffage |
| 1263 | Electrovanne EGR + papillon |
| 1261 | Capteur position pédale accélérateur |
| 1240 | Capteur température air-admission |
| 1233 | Electrovanne de régulation de pression de suralimentation |
| 1221 | Thermistance gazole |
| 1220 | Capteur température de liquide de refroidissement |
| 1208 | Pompe d'injection diesel |
| 1160 | Bougies de préchauffage |
| 1158 | Boîtier de commande pré-post préchauffage |
| 1115 | Capteur référence véhicule |

# Procédure d’échange de l’ensemble « poumon – capteur de recopie »

## 1 - Dépose

Mettre le véhicule sur un  pont élévateur deux colonnes.

Débrancher la batterie.

ATTENTION : Ne pas endommager la protection thermique du connecteur.

Débrancher le connecteur du capteur du poumon (presser et tirer en bout de connecteur en "a").

Désaccoupler le tube de dépression.

Déposer :

- le clip (1) à l’aide d’un tournevis plat

- les écrous (2)

- le poumon de régulation de pression de suralimentation (3) munie de son écran thermique (4)

## 2 - Repose

ATTENTION : ne pas intervenir sur la tige de commande "b" (risque d’endommagement du poumon de régulation de pression de suralimentation (3)).

| ATTENTION : respecter le sens de montage de l’écran thermique (4) sur le poumon de régulation de pression de suralimentation (3). Reposer : le poumon de régulation de pression de suralimentation (3) muni de son écran thermique (4) les écrous (2) (neufs) ; serrer à 6 N.m le clip (1) (neuf) |  |
| --- | --- |

## 3 - Contrôle / Calibration

### 3.1. Contrôle

Nota : les indices entre crochets (ex : [3] ) sont relatifs aux outillages utilisés lors de la procédure.
Les indices simples ou entre parenthèses (ex : 3 ou (3) ) sont relatifs aux composants du véhicule.

- connecter le faisceau électrique dérivateur [2] entre le capteur de recopie du poumon de régulation de pression de suralimentation (3) et le faisceau électrique (5).

- connecter le voltmètre [3] sur les bornes du faisceau électrique dérivateur [2].

- accoupler la pompe à vide manuelle [1] sur la vanne de régulation de pression de suralimentation (3).

ATTENTION : Manœuvrer le poumon à 3 reprises et s’assurer visuellement que le déplacement de la tige se fait librement sans point dur à l’aide de la pompe à vide [1].

- rebrancher la batterie.

- mettre le contact. ATTENTION : ne pas démarrer le moteur.

- appliquer une dépression (relative) de -0,7 bar

NOTA : La tige de commande doit se déplacer jusqu’en butée.

- relever la tension à l’aide du voltmètre [3] :

- si la tension relevée est égale à 4,20 ± 0,05 V (tension de référence), ne pas calibrer le capteur de position sur le poumon, effectuer le contrôle final (voir § 4)

- si la tension relevée est hors tolérances, calculer l’épaisseur des cales à insérer puis calibrer le capteur de position sur le poumon.

### 3.2. Calcul de l’épaisseur des cales à mettre en place

La calibration s’effectue à l’aide de cales (6) à insérer entre le poumon et son support.

Le kit contient des cales de 0,2 mm , 0,3 mm , 0,5 mm et 0,7 mm, chaque cale est livrée en 3 exemplaires.

L’épaisseur des cales est identifiable à l’aide de figures géométriques découpées dans le métal, il est possible d’empiler plusieurs cales pour atteindre l’épaisseur calculée.

|  | Repérage des cales : "c" = 0,2 mm . "d" = 0,3 mm . "e" = 0,5 mm . "f" = 0,7 mm . |
| --- | --- |

Le calcul de l’épaisseur se fait à l’aide de la formule suivante :

Épaisseur = (Tension relevée - Tension de référence) x 2,5

(Épaisseur en mm, tension en V)

Exemple pour une tension relevée de 4,55 V :

- appliquer la formule (4,55 - 4,20) x 2,5 = 0,875

- arrondir l’épaisseur au dixième de millimètre près (exemple : 0,875 mm devient 0,9 mm)

- l’empilage à réaliser se compose d’une cale de 0,7 mm + une cale de 0,2 mm

### 3.3 - Mise en place des cales

| Desserrer de plusieurs tours les écrous (2). Intercaler la ou les cales (6) correspondant à l’épaisseur calculée entre l’écran thermique (4) et son support. NOTA : la ou les cales doivent être insérées à fond de boutonnière. serrer les écrous (2) à 6 N.m appliquer une dépression de -0,7 bar à l’aide de l’outil [1] relever la valeur de la tension. |  |
| --- | --- |

NOTA : si la nouvelle tension relevée est supérieure à la tension de référence (4,20 ± 0,05 V), effectuer de nouveau le calcul avec la nouvelle tension relevée, sans déposer la ou les cales du turbocompresseur, jusqu’à obtention de la bonne valeur.

Lorsque la tension relevée correspond à la tension de référence, effectuer le contrôle final.

## 4 - Contrôle final avant repose

| Réaliser un pré montage du pied magnétique [4], du comparateur [5] et du renvoi d’angle [6] (voir figure). NOTA : la face de lecture du comparateur doit être orientée vers le bas. |  |
| --- | --- |

| ATTENTION : appliquer une dépression de -0,7 bar à l’aide de l’outil [1]. poser l’ensemble d’outils [4], [5], [6] sur le support de pré catalyseur (7) positionner la touche du renvoi d’angle [6] sur l’extrémité de la tige de commande (3) (en "g"). |  |
| --- | --- |

| ATTENTION : la touche du renvoi d’angle [6] doit être positionnée selon les axes "h", "j". vérifier que la pompe à vide [1] indique toujours -0,7 bars de dépression. étalonner le comparateur à zéro. |  |
| --- | --- |

- pincer le tuyau de la pompe à vide [1] à l’aide du pince-durite (non représenté sur les illustrations)

- ouvrir la vanne de la pompe à vide [1]

- ouvrir délicatement le pince-durit pour atteindre 3 mm de course sur le comparateur [5]

- la tension relevée sur le voltmètre [3] doit être égale à 2,95 ± 0,21 V

ATTENTION : dans le cas contraire, vérifier le bon positionnement des outils [4], [5], [6] et reprendre l’opération de calibration du poumon.

- couper le contact.

- déposer les outils [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].

## 5 - Opérations complémentaires

- accoupler le tube de dépression sur la vanne de régulation de pression de suralimentation.

- rebrancher le connecteur du capteur du poumon (en "a").

- reposer le pré-catalyseur.

- rebrancher la batterie.

- effacer les défauts en mémoire à l’aide de l’outil de diagnostic.

- faire un essai routier.

# Text boxes

12

Rotor de
turbine

Ailettes
mobiles
du stator