Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique-Énergie et Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

Descriptif technique du système étudié………………………………DT3 à DT7

Dossier ressources – Documents constructeurs…………………......DT9 à DT44

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique-Énergie et Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

Descriptif technique du système étudié………………………………DT3 à DT7

PRÉSENTATION

Introduction :

L’énergie verte issue des déchets ménagers est aujourd’hui la seconde source d’énergie renouvelable utilisée en France derrière l’hydraulique mais devant l’éolien ou le solaire.

En 2006, les professionnels du secteur ont transformé 13 millions de tonnes de déchets en énergie électrique, soit 1 400 GWh.

Procédé :

L’incinération permet de récupérer l’énergie et la matière contenue dans les déchets ménagers (biomasse). Le four « oscillant » utilisé dans l’usine étudiée permet de maintenir les gaz entre 900°C et 1000°C et donc de minimiser les émissions de dioxine.

Principe de fonctionnement de l’usine : (voir synoptique p6/44 et schéma général p7/44)

Partie Four :

Les déchets ménagers sont stockés dans une fosse. Un grappin saisit environ 1 tonne de matière par prise afin d’alimenter le four.

La rotation alternée du four oscillant permet un brassage des déchets et l’admission d’air sous le lit des déchets une combustion en tous points de la masse à brûler. La température des gaz de combustion est contrôlée grâce à une injection d’air complémentaire au dessus du lit de déchets. Ceci permet d’optimiser la combustion en limitant l’émission de dioxine en maintenant la température entre 900°C et 1000°C.

Les matériaux incombustibles  (mâchefers) en extrémité de four sont collectés alors que les fumées de combustion sortant de la chambre de combustion entrent dans la chaudière de récupération thermique.

Partie chaudière :

L’eau injectée dans la chaudière par une pompe est vaporisée dans un faisceau  de tubes vaporisateurs situés dans une zone où les fumées sont à environ 550°C. La vapeur ainsi produite d’une pression de 36 bars est  limitée à une température de 360°C afin d’éviter une corrosion acide des tubes.

La vapeur entraîne le turboalternateur dont la production d’électricité est injectée sur le réseau EDF.

La vapeur circule dans l’aérocondenseur. L’eau ainsi collectée retourne dans un réservoir dégazeur en vue d’être réinjecter dans la chaudière.

SYNOPTIQUE SIMPLIFIE DE l’USINE

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique-Énergie et Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

Dossier ressources – Documents constructeurs.………………………DT9 à DT44

Capteurs de température

TRANSMETTEUR UNIVERSEL

| Signal d’entrée | PT 100 PT 1000 Ni 100 R lin. | PT 100 PT 1000 tout types de TC Potentiomètre R lin. | PT 100 PT 1000 Ni 100 R lin. |
| --- | --- | --- | --- |
| Signal de sortie | 4…20 mA | 0…20 mA 4…20 mA 0…10 Vcc | 0... 20 mA 0…10 Vcc |
| Référence | 2273 | 4114 | 5102 |

centrale pour BAES adressables

REf. 625 11

Extrait des textes règlementaires

DESCRIPTIF DU PONT

FABRICANT : DEWET MANUTENTION

N° DE CONSTRUCTION : 584-1

PORTEE : 12,85 m

HAUTEUR DE LEVAGE : 17 m

LIEU D’UTILISATION : SERVICE INTERIEUR AVEC ATMOPHERE POUSSIEREUSE ET AGRESSIVE

TENSION RESEAU : 400 V – 50 Hz

VITESSE DE LEVAGE : 5 à 40 m/min

MARQUE DU REDUCTEUR : L.A.M – U.I.O.M

TYPE DE REDUCTEUR : R 1000

RAPPORT DE REDUCTION : 19,21

MASSE DU GRAPPIN : 1 TONNE

CHARGE UTILE DU GRAPPIN : 1,3 TONNES

# Text boxes

SESSION 2010

Dossier Technique

Capteur T2

Capteur T1

MACHEFER

ET

FERRAILLES

FUMÉE

FILTRÉE

ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE

DÉCHETS

AÉROCONDENSEUR

EAU

ALTERNATEUR

TURBINE

MESURES : ( , Pression

FILTRE

FUMÉE

CHARBON

&

CHAUD

ANALYSEUR

GRAPPIN

VAPEUR

FUMÉE

FOUR

DOSSIER RESSOURCES

DOCUMENTS CONSTRUCTEURS

SESSION 2010

SESSION 2010

Descriptif Technique

Du

système ÉtudiÉ

Capteur T3

Contraintes d’exploitations

800 °C < T1< 1150 °C

750 °C <T2<950 °C

T3 max = 600 °C

A-0

Switch

4114

Automate

Turbo Alternateur

API

TSX 57

Adresse RESEAU: 1

Adresse STATION : 100

Automate principal

API

TSX 57

Adresse RESEAU: 1

Adresse STATION : 100

Automate Presse à balles

API

TSX 57

Adresse RESEAU: 1

Adresse STATION : 100

Automate Déminéralisation

API

TSX 57

Adresse RESEAU: 1

Adresse STATION : 100

Coupleur Ethernet pour TSX 57

Adresse MAC : 00.80.F4.01.0F.31

Automate Pont roulant

API

TSX 57

Adresse RESEAU: 1

Adresse STATION : 100

PC2

PC1

Salle de commande / Postes de SUPERVISION

W

INCINERATEUR

RESIDUS INCINERES ET FERRAILLES

ELECTRICITE 20KV

FUMEES FILTREES

15m

DECHETS MENAGERS

PRODUIRE

DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

Thermocouple

PS3

T2

TRANSFO. DE VENTE

20KV/400V

3150 KVA

Dyn11

Tc

détecteur

de fumée

optique de chaleur

3x400V + N + PE

58m

42m

39m

32m

37m

13m

E

C

R

FOUR

MOTEUR

REDUCTEUR

TAMBOUR

GRAPPIN

CHAUDIERE

Vapeur produite vers

turbine de l’alternateur

Retour échangeur

Partie étudiée de l’usine :

FOUR et CHAUDIERE

Turbine

Aérocondenseur

VARIATEUR

nn

Cm

R

ηR

nT

VL

VL mini = 5 m/min

VL maxi = 40 m/min

TGBT     USINE

Circuits triphasés