# SOMMAIRE

# Documents fournis pour les épreuves :

- Nature des épreuves	page 2 /16

- Travail demandé	page 3 /16

# Dossier technique :

- Mise en situation	page 2 /16

- Extrait du descriptif des travaux.................................................................. page 5 /16

- Coupe A de la chambre 1	page 6 /16

- Etude n°1	pages 7&8&9 /16

- Plan d'implantation de l'étude n°1..............................................................page 10 /16

- Etude n°2	pages 11&12 /16

- Etude n°3	page 13 /16

- Fiches techniques	pages 14 & 15 /16

# Document réponse :

# - Fiche de déroulement de la séquence	DR 1 page 16 /16

CA/PLP

# Concours d’accès au corps des Professeurs de Lycée Professionnel

# SESSION DE 2013

# CONCOURS INTERNE

# Section : GÉNIE CIVIL

# Option : CONSTRUCTION ET RÉALISATION DES OUVRAGES

# SESSION DE 2013

# EPREUVE D'ADMISSION

Coefficient		2

# SUJET N°1

# NATURE DES EPREUVES

Première partie pratique (réalisation d’un ouvrage) et deuxième partie orale (exploitation pédagogique de travaux pratiques).

# Objectifs de l’épreuve :

Le candidat est conduit à :

- analyser et réaliser les travaux pratiques demandés

- évaluer la qualité des résultats obtenus

- proposer une exploitation pédagogique à partir des travaux pratiques réalisés

# Evaluation de l’épreuve :

L’épreuve permet d’évaluer :

- le niveau de la réflexion pédagogique du candidat

- la pertinence de l’organisation pédagogique (progression, activités des élèves)

- la maîtrise des savoirs et savoir-faire professionnels caractéristiques du champ technologique et professionnel concerné

- la pertinence de l’objectif pédagogique

- l’adéquation entre l’objectif et le niveau de la classe

- les qualités d’expression et de communication

- la connaissance des contenus d’enseignement et des finalités de la discipline et de la spécialité

- la validité du mode d’évaluation

# Organisation de l’épreuve :

# Tous les candidats composent dans les mêmes conditions.

L'épreuve (coefficient 2) se déroule comme suit :

- 4h00 pour les travaux pratiques (analyse et réalisation en atelier)

- 1h00 pour la préparation de l'exploitation pédagogique en salle

  - N.B.: elle est directement liée au T.P., des feutres et transparents sont à la disposition du candidat pour réaliser éventuellement des documents à présenter au rétroprojecteur.

- 15 mn pour la préparation de la salle pour l'exposé

- 1 h pour l’exposé

    - (exposé du candidat : 30 mn + entretien avec les membres de jury : 30 mn)

N.B.: Pendant les 30 mn de l'exposé, le candidat présente son exploitation pédagogique sans être interrompu par le jury. Il peut utiliser le rétroprojecteur mis à sa disposition.

# Repas : Pause méridienne de 15 mn en cours d’épreuve (Repas tiré du sac)

# TRAVAIL DEMANDE

# 1. Contexte de l’étude

Vous avez en charge une classe de 1ère Bac Pro "Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre" et vous avez choisi pour votre support d'activité, la réalisation d’un pavillon comprenant :

- La maçonnerie de blocs de béton à coller "Extrabloc" pour la façade.

- La mise en place de tours d’étaiement et du coffrage traditionnel pour le plancher haut de la chambre n°1.

- La réalisation d’un enduit traditionnel, sur le mur de la terrasse.

# 2. Données de l’étude

# Documents fournis pour les épreuves :

- Nature des épreuves	page 2 /16

- Travail demandé	page 3 /16

# Dossier technique :

- Mise en situation	page 2 /16

- Extrait du descriptif des travaux	..  page 5 /16

- Coupe A de la chambre 1	page 6 /16

- Étude n°1	pages 7&8&9 /16

- Plan d'implantation de l'étude n°1..............................................................page 10 /16

- Étude n°2	pages 11&12 /16

- Étude n°3	page 13 /16

- Fiches techniques	pages 14 & 15 /16

# Document réponse :

# - Fiche de déroulement de la séquence	DR 1 page 16 /16

# Les matériels et matériaux nécessaires pour la réalisation des 3 études :

| Outillage individuel | Matériaux | Matériel |
| --- | --- | --- |
| 1 Truelle 1 Fil à plomb 1 Équerre 1 Niveau de maçon 1 Massette 1 Maillet caoutchouc 1 Marteau de coffreur 1 Talochon 1 Balayette 1 Cordeau de maçon 1 Cordeau à tracer 1 Kit de pose des blocs de béton à coller (platines) | Sable 0/5 Ciment CEM II B 32,5 Le sac de ciment est mis à disposition pour la réalisation des études 1 et 3 Blocs de béton à coller Extrabloc 500 x 200 x 200 mm | 1 Pelle,1 balai,1 raclette 1 Brouette 1 Bac à mortier de 30 L 1 Seau de 10 L 1 Règle alu de 2,00 m 1 Bétonnière électrique (collective) 2 Tours d’étaiement 4 Poutrelles Doka H20 longueur 2.90 m 7 Poutrelles Doka H20 longueur 2.45 m 3 Panneaux de coffrage Doka 0.50 x 1.50 m 1 Niveau laser ou niveau de chantier avec mire télescopique |

# 3. Travaux pratiques

On vous demande de réaliser à l’atelier :

- une partie du mur de façade comportant la réalisation de l’assise de départ en mortier, et la pose des trois premières rangées de blocs en béton  rectifiés,

- l’implantation, le montage de deux tours d'étaiement, la mise en place des filières primaires et secondaires, la pose de trois panneaux de peau coffrante,

- un gobetis de mortier.

Vous sont attribués, trois postes de travail organisés comme suit :

- premier poste : une aire pour la maçonnerie de blocs en béton  à coller,

- second poste : une aire pour le montage du coffrage du plancher,

- troisième poste : un mur d’exercice de 1,00 m² environ.

A l'aide des matériels et des matériaux mis à votre disposition ainsi que des documents fournis, vous devez :

1èr poste de travail (Etude n°1 : maçonnerie de blocs en béton  à coller)

- Prendre connaissance du dossier et analyser le travail demandé

- Contrôler la conformité des matériels

- Implanter la partie de  l'ouvrage au sol

- Préparer et réaliser le lit de pose en mortier de la première assise (3 cm d’épaisseur)

- Réaliser la maçonnerie de la première assise

- Poser la seconde et la troisième assise sans mortier colle ("à sec")

- (nota : les joints verticaux ne seront pas garnis)

2ème poste de travail (Etude n°2 : Coffrage du plancher haut de la chambre n°1

en béton armé)

- Prendre connaissance du dossier et analyser le travail demandé

- Tracer le trait de niveau sur le poteau indiqué

- Implanter au sol la position des tours d’étaiements

- Mettre en place l'étaiement et le coffrage (3 panneaux DOKA)

- Procéder au réglage altimétrique du coffrage au niveau de la sous face de la dalle

3ème poste de travail (Etude n°3 : réalisation d’un gobetis)

- Préparer le mortier

- Réaliser le gobetis sur 1 face du mur mis à votre disposition

- Nettoyer vos postes de travail et votre outillage

# 4. Exploitation pédagogique

Vous devez développer une séquence pédagogique pour une classe de 1ère baccalauréat professionnel de "Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre".

L'objectif de la séquence doit faire référence à l’ouvrage réalisé et au dossier technique fourni. Il est laissé à votre initiative mais choisi parmi l'un des thèmes suivants :

- Maçonnerie de blocs de béton à coller

- Coffrage de dalle pleine en  béton armé

- Enduit traditionnel

Pour cela, on vous demande de :

- élaborer et présenter la stratégie d'organisation pédagogique pour une ou plusieurs séquences de formation pouvant elles-mêmes comporter une ou plusieurs séances,

- compléter pour chaque étape, sur le document réponse DR N°1, les activités du professeur et des élèves ainsi que les moyens matériels et les documents nécessaires,

- proposer un mode d’évaluation  pour la séquence développée.

# CONSTRUCTION  D’UNE MAISON D’HABITATION

Dans le cadre de la construction de leur résidence principale BBC, Mme et M. Camarra ont fait appel à un architecte.

Votre entreprise a obtenu le marché du lot Gros-Oeuvre qui comprend entre autres la réalisation des ouvrages suivants:

- Infrastructure.

1. 1  Fondations

1. 2  Porteurs en blocs de béton à coller

- Superstructure.

2 .1  Maçonnerie de joints minces réalisée en Extrablocs Béton

2 .2  Ossature – Ouvrages en béton armé

2. 3  Plancher : dalle pleine en béton armé

# L’objet de votre étude porte sur la réalisation d’une partie de ce pavillon

# Façade Sud

# Façade Est

# Coupe A

# Vue en Plan

# Echelle indéterminée

# Extrait du descriptif des travaux du "Lot Gros-Œuvre"

# SUPERSTRUCTURE

2.1 MAÇONNERIE : MURS PORTEURS EN BLOCS DE BETON A COLLER "EXTRABLOC"

2.2 OSSATURE – OUVRAGES EN BETON ARME

# PAROIS AGGLOMERES

Maçonnerie d’agglomérés en béton de sable et de gravillons, hourdés au mortier à maçonner dosé à 350kg/m³, composé de blocs creux de 20 x 20 x 50

# Situation : terrasse

PLANCHER BETON

- exécution de plancher béton type dalle pleine, toutes sujétions de coffrages, armatures, étaiements, incorporation des éléments des autres corps d'état, réservations diverses, trémies.

- dimensions et armatures pour satisfaire aux contraintes (charges, surcharges et sécurité incendie) compris renforcements des dalles en réception des surcharges.

- épaisseur et exécution suivant étude béton armé (d'épaisseur 18 cm)

- finition : surfacé (parement soigné) compris toutes sujétions de mise en œuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes et avis techniques.

# ETANCHEITE

Le complexe isolant-étanchéité comprenant un primaire d'accrochage, un pare vapeur et une couche d'isolant type mousse de polyuréthane de 12 cm, résistance minimale R = 6.10m²C/w.

Un complexe de végétalisation extensive (5 cm) comprenant une couche drainante, une couche filtrante en non tissé, une couche de substrat  et une couche de végétation avec des plantes herbacées.

En périphérie et aux points singuliers, l'entreprise aura comptée les remontées règlementaires ainsi que les zones stériles réglementaires de 40 cm minimum, ainsi que les caniveaux et chéneaux d'écoulement.

# ENDUIT TRADITIONEL

# Enduit  traditionnel  réalisé en mortier

  - Gobetis : dosage de 500 kg/m³ de ciment de type CEM II

  - Dégrossi : dosage de 400 kg/m³ de ciment de type CEM II et de chaux hydraulique (répartition 1/3 et 2/3 de la masse des liants)

  - Couche de finition talochée finement : dosage 300 kg/m³ de ciment de type CEMII et de chaux hydraulique (répartition 1/3 et 2/3 de la masse des liants)

  - situation : terrasse

Coupe A

# Épreuve pratique

Etude n°1 : Maçonnerie de blocs de béton à coller  Extrabloc

Vue en trois dimensions de l'étude à réaliser

Calepinage réalisé par le bureau d'études du fabricant

la seconde et la troisième assise seront posées sans mortier colle ("à sec")

| CALEPINAGE DES ELEMENTS DE BLOCS A COLLER |
| --- |
| Plancher RDC / rang n°1 |  |
| Plancher RDC / rang n°2 |  |
| CALEPINAGE DES ELEMENTS DE BLOCS A COLLER |
| Plancher RDC / rang n°3 |  |

| Mur n°1 |  |
| --- | --- |
| Mur n°2 |  |
| Mur n°3 et Mur n°4 |  |

Plan d’implantation de l’ouvrage à réaliser

Appareillage des extrablocs

|  | Matériaux mis à disposition | Unité | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bloc standard | U | 13 |
|  | Angle gauche | U | 4 |
|  | Angle droit | U | 2 |
|  | multidirectionnel | U | 3 |
|  | variable | U | 8 |
|  | Grand about | U | 8 |
|  | Demi about | U | 8 |

# Épreuve pratique

Etude n°2 : Coffrage du plancher haut de la chambre n°1 en béton armé

# Épreuve pratique

Etude n°3 : réalisation d’un gobetis

Cotation en cm

| Désignation | Quantité |
| --- | --- |
| Sable 0/5 | 25 litres |
| Ciment | 1/3 sac ( environ12 kg) |

Fiche technique : Instructions de montage du bloc de béton à coller EXTRABLOC

| Pose et mise à niveau des platines |  |
| --- | --- |
| Confection du lit de mortier |  |
| Pose du 1er rang ajusté à l’aide d’un maillet en caoutchouc |  |
| *Préparation du mortier de pose à l’aide d’un mélangeur |  |
| *Application du joint mince (environ 3mm) à l’aide du boitier distributeur |  |
| Les blocs de béton s’ajustent automatiquement sur le rang précédant jusqu’à obtention de la hauteur désirée |  |
| *Nota: pour l 'épreuve, il ne vous est pas demandé de coller le second et le troisième rang |

Fiche technique : Instructions de montage et d'utilisation du système DOKA

| Désignation |  |
| --- | --- |
| A | Panneaux de coffrage DOKA 0.50 x1.50 m |  |
| B | Poutrelles DOKA H 20 Longueur : 2.90 et 2.45m |  |
| C | Tête de décoffrage H20 |  |
| D | Tête de support H20 |  |
| Montage de la tour d’étaiement |
| - mettre en place et régler les pieds des vérins - liaisonner les échelles d’un mètre avec goujons entres elles à l’aide des entretoises ciseaux. Vérifier l’aplomb de la tour. |  |
| - emboîter les échelles du niveau supérieur dans les goujons. - positionner le ½ plancher - liaisonner les entretoises depuis le sol - monter sur le plateau pour mettre les échelles suivantes |  |
| - depuis le plateau , mettre les échelles suivantes et les entretoises. (L’ouvrier est en sécurité) |  |
| - mise en place du plateau suivant |  |
| - depuis l’intérieur de la tour, l’ouvrier monte à l’étage supérieur |  |

| Instructions de montage |
| --- |
| - installer les poutrelles primaires dans les têtes de décoffrage à l’aide de la fourche de montage - régler les poutrelles primaires selon la hauteur de la dalle |  |
| - placer les poutrelles secondaires à l’aide de la fourche de montage - veiller à ce qu’ une poutrelle soit positionnée à chaque jointure de panneau Nota : un aide sera à votre disposition pour la manutention des poutrelles. |  |
| - placer les panneaux "Dokadur" sur les poutrelles secondaires par le dessous, depuis la plate forme de travail. - placer les panneaux perpendiculairement par rapport aux poutrelles secondaires |  |
| - Contrôler le réglage de l’ensemble |  |

DR N°1 : Fiche de déroulement de la séquence																					  						 Feuille    /

Thème 	:

Séquence 	:

Séance 	:

| Étapes | Activités professeur | Matériels pédagogiques | Activités élèves | Documents élèves | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Étude n°2

Étude n°3

Étude n°1

Vue en plan

1.60 m

1.20 m

1.20 m

x

Zone réservée pour le coffrage de dalle

Poutre

Poteau

Largeur variable en fonction de l'aire de travail fournie

Nota : les tours d’étaiement sont positionnées contre les poutres afin de dégager un maximum de place pour le passage (x)

Plan de calepinage du plancher

Poutrelles principales : Longueur 2.90 m

Largeur variable en fonction de l'aire de travail fournie

Plan de calepinage du plancher

Poutrelles secondaires de longueur 2.45 m

710

710

750

Largeur variable en fonction de l'aire de travail fournie

Plan de calepinage du plancher

Disposition des panneaux coffrants

500

1500

Largeur variable en fonction de l'aire de travail fournie