BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS

SESSION 2014

______

# ÉPREUVE E4

# MOTORISATION DES SYSTÈMES

Durée : 3 heures

______

Aucun document n’est autorisé

Calculatrice autorisée (conformément à la circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999)

Le sujet comporte trois dossiers :

- un dossier technique

- un dossier travail

- un dossier réponse

Le dossier réponse est à joindre aux feuilles de copie.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS

SESSION 2014

______

# ÉPREUVE E4

# MOTORISATION DES SYSTÈMES

DOSSIER TECHNIQUE

_______

THÈME :

##### Télescope T1M – Pic du Midi

Ce dossier comporte 15 pages.

SOMMAIRE

1	Présentation	1

2	Objectifs de la rénovation	4

3      Documents techniques

Document - 1	Schéma cinématique du télescope rénové	5

Document - 2	Chaîne cinématique pointage	6

Document - 3	Catalogue Moteur asynchrone Leroy Somer type LS	7

Document - 4	Catalogue Moteur asynchrone Leroy Somer type LSMV	7

Document - 5	Présentation des différents modes de fonctionnement	8

Document - 6	Choix du mode de commande pour fonctionnement à vitesse variable	8

Document - 7	Essais variateur+moteur – caractéristique mécanique	9

Document - 8	Choix du moteur asynchrone et des options pour fonctionnement à vitesse variable	10

Document - 9	Choix du variateur unidrive pour un réseau triphasé 400V-50Hz	11

Document - 10	Réglages de base du variateur unidrive	11

Document - 11	Codeurs rotatifs Osisence XCC	12

Document - 12	Codeurs rotatifs Baumer	13

Document - 13	Sonde de température et d’hygrométrie Prosensor	15

# PRÉSENTATION

Le télescope T1M est installé sur l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre dans le département des Hautes-Pyrénées. L’observatoire est situé à 2877 mètres au dessus du niveau de la mer, au centre de la chaîne pyrénéenne, largement au dessus des sommets proches (le sommet à proximité le plus haut est à 2400 m), à 0,09° de longitude Est et à 34,04° de latitude Nord.

Cette situation exceptionnelle a permis depuis plus d'un siècle aux astronomes d’y étudier la Lune (l’observatoire a participé à la préparation des missions Apollo pour la NASA), le Soleil, les planètes, les étoiles et les galaxies,  les physiciens y analysent l'atmosphère (gaz à effet de serre et ozone) et une antenne de Télédiffusion de France (TDF) permet d'émettre les signaux TV et radio pour une large région Sud Ouest.

Le télescope T1M est actuellement destiné à l'étude des planètes du système solaire. Des chercheurs se relaient tout au long de l’année pour observer, de nuit exclusivement, les étoiles, les comètes et les constellations.

Le télescope d’observation est supporté par une table équatoriale, voir figure 1 page 2/15. Le plan de la table est parallèle au plan de l’équateur afin que son axe de rotation appelé « ascension » soit parallèle à l'axe de rotation terrestre (axe Nord Sud).

Figure 1 : principe d’une table équatoriale

Le télescope a deux axes de rotation :

- L’axe « ascension » permet :

  - en début d’observation, d’amener le télescope à la position voulue (pointage à grande vitesse) ;

  - au cours de l'observation, de compenser la rotation de la Terre et donc d'observer en permanence l'étoile (suivi à petite vitesse).

- Le second axe « déclinaison » permet de régler l'altitude de l'étoile. Cette altitude évolue dans l'année à cause des mouvements des planètes (y compris la Terre) mais ne change pas lors d'une observation nocturne.

Figure 2 : schéma du télescope sur sa table équatoriale

La motorisation de l’axe « ascension » est actuellement réalisée par :

- un moteur asynchrone en alimentation directe pour le pointage à grande vitesse en début d'observation ;

- un moteur pas à pas pour le suivi à petite vitesse au cours de l'observation (compensation de la rotation de la Terre).

Figure 3 : schéma cinématique du télescope actuel

# OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION

Le projet consiste à automatiser les mouvements du télescope afin de pouvoir mener les observations, donc diriger le télescope, à distance. Cela se traduit, entre autres, par l’utilisation d’un moteur unique alimenté par un variateur de vitesse pour le pointage et le suivi sur l’axe « ascension » (partie 1), la mise en place de capteurs de position afin de connaître la direction pointée (ascension et déclinaison), de température et d’hygrométrie au niveau du miroir principal du télescope (partie 2).

SchÉma cinÉmatique du tÉlescope rÉnovÉ

ChaÎne cinÉmatique pointage

Le contact entre les galets et la table équatoriale se fait sans glissement.

Le rapport de réduction k des réducteurs est défini comme étant le rapport de la plus grande vitesse sur la plus petite.

Le rendement  des réducteurs est défini comme étant le rapport entre la puissance à fournir côté partie opérative et la puissance fournie côté moteur.

Catalogue Moteur asynchrone Leroy Somer type LS

pour fonctionnement à vitesse fixe

Catalogue Moteur asynchrone Leroy Somer type LSMV

pour fonctionnement à vitesse variable

PrÉsentation des diffÉrents modes de fonctionnement

Variateur « unidrive »

Choix du mode de commande pour fonctionnement à vitesse variable

Essais variateur+moteur – caractÉristique mÉcanique

Consigne de vitesse fixe Nc en tr.min-1.

Couple mesuré comparé au couple nominal du moteur, rapport exprimé en %.

Choix du moteur asynchrone et des options pour fonctionnement à     
                          vitesse variable

Choix du variateur unidrive pour un rÉseau triphasé 400V-50Hz

Réglages de base du variateur unidrive

Codeurs rotatifs Osisence XCC

Codeurs rotatifs Baumer

Sonde de température et d’hygrométrie Prosensor

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS

SESSION 2014

______

# ÉPREUVE E4

# MOTORISATION DES SYSTÈMES

DOSSIER TRAVAIL

_______

##### Télescope T1M – Pic du Midi

Ce dossier comporte 7 pages.

Temps conseillé :

Lecture du sujet : 15 min

Partie 1 : 1h45

Partie 2 : 1h

# CHOIX DE LA NOUVELLE MOTORISATION

## Détermination de la fréquence de rotation NGV du moteur pendant le pointage.

L’étude mécanique du système a permis de déterminer que le moteur asynchrone de pointage doit fournir un couple de moment 1,3 N.m en régime permanent.

Ce couple à exercer est indépendant de la fréquence de rotation.

Le moteur installé est un moteur asynchrone Leroy Somer triphasé 400V 4pôles de référence LS71L (document 3 du dossier technique).

On souhaite que lors du pointage (fonctionnement en grande vitesse avec le moteur asynchrone), la fréquence de rotation de la table soit :

.

|  | En utilisant les données du document 2 du dossier technique, calculer la fréquence de rotation du galet en supposant que la liaison galet-table se fasse sans glissement. |
| --- | --- |
| DT/Doc 2 p.6/15 Feuille de copie |  |

|  | En tenant compte des deux réducteurs, montrer que la fréquence de rotation du moteur pour le pointage doit être . |
| --- | --- |
| DT/Doc 2 p.6/15 Feuille de copie |  |

Sur le document réponse 1 est représentée la partie utile de la caractéristique mécanique du moteur de pointage actuellement utilisé.

|  | Placer sur cette caractéristique le point de fonctionnement PGV en régime permanent pour un couple de moment 1.3 N.m. Lire sur cette caractéristique la fréquence de rotation effective de pointage . |
| --- | --- |
| Doc réponse 1 |  |

## Détermination de la fréquence de rotation du moteur NPV pendant le suivi.

|  | Montrer que lors du suivi, la fréquence de rotation de la table doit être : . En déduire la fréquence de rotation au niveau du moteur en. Calculer le rapport exprimé en %. |
| --- | --- |
| DT/Doc 2 p.6/15 Feuille de copie |  |

## Choix du mode de commande du variateur.

Afin de pouvoir, avec un seul moteur, effectuer le pointage (fonctionnement en grande vitesse) et le suivi, il a été décidé d’utiliser un variateur « Unidrive » de Leroy Somer. Ce variateur permet d’alimenter tout type de moteurs alternatifs triphasés (asynchrones ou « brushless »), à partir de réseaux électriques monophasé ou triphasé.

Les éléments à prendre en compte pour le choix du moteur sont :

- 2 vitesses de fonctionnement en service continu (S1) :

- une proche de 1500 tr.min-1 pour le pointage ;

- l’autre 40 fois plus faible, permettant de compenser le plus précisément possible la rotation de la Terre (précision <1%).

- Le moteur doit fournir en régime permanent un couple constant de moment 3N.m.

- Compte tenu des rapports de réduction, on admet que les moments d’inertie des éléments en mouvement ramenés sur l’arbre moteur sont négligeables par rapport au moment d’inertie du moteur. Il n’y a pas de contrainte sur les temps d’accélération et de freinage. On prendra Imax< 150% Isp.

|  | Utiliser l’organigramme du document 6 du dossier technique proposé par Leroy Somer pour ses variateurs « UNIDRIVE », pour déterminer le mode de commande qui convient le mieux à cette application. Justifier chaque étape de la sélection. |
| --- | --- |
| DT/doc 6 p.8/15 Doc Réponse 2 |  |

|  | D’après le document 5 du dossier technique, indiquer à quel type de moteur cette commande est destinée. |
| --- | --- |
| DT/doc 5 p.8/15 Doc Réponse 2 |  |

## Validation du mode de commande.

Le document 7 du dossier technique présente les caractéristiques mécaniques pour différentes consignes de vitesse d’une association  {variateur UNIDRIVE + moteur asynchrone} obtenues pour la commande à contrôle vectoriel en boucle ouverte (« CVF BO ») et pour la commande à contrôle vectoriel en boucle fermée (« CVF BF »).

|  | Pour chaque mode de commande, analyser le comportement de la vitesse lorsqu’on charge le moteur. Montrer que ces relevés confirment bien le mode de commande choisi. |
| --- | --- |
| DT/doc 7 p.9/15 Feuille de copie |  |

## Choix du moteur et de ses options.

|  | Utiliser l’organigramme du document 8 du dossier technique proposé par Leroy Somer pour déterminer le type de moteur asynchrone à utiliser et les options à prévoir. Justifier la réponse. |
| --- | --- |
| DT/doc 8 p.10/15 Doc Réponse 3 |  |

|  | Donner la référence du moteur de remplacement. Justifier la réponse. Préciser les valeurs nominales de la puissance mécanique, de la tension, du courant, de la fréquence d’alimentation, du couple et de la fréquence de rotation (en ). |
| --- | --- |
| DT/doc 3 ou doc 4 p.7/15 Doc Réponse 3 |  |

## Références du variateur.

Le réseau d’alimentation disponible au Pic du Midi est triphasé 400V-50Hz.

|  | À l’aide du document 9 du dossier technique, déterminer les références du variateur à utiliser. Justifier la réponse. |
| --- | --- |
| DT/doc 9 p.11/15 Doc Réponse 3 |  |

## Réglages de base du variateur

On souhaite que la vitesse maximale soit de 1500 tr.min-1, et que les temps de démarrage (temps mis pour atteindre la vitesse maximale) et d’arrêt soient de 1s.

|  | À l’aide du document 10 du dossier technique, renseigner la valeur des paramètres de base du variateur « UNIDRIVE ». |
| --- | --- |
| DT/doc 10 p.11/15 Doc réponse 3 |  |

# Mise en place des capteurs.

## Détection des positions sur les axes ascension et déclinaison.

Objectif : Il s’agit de faire l’acquisition des positions angulaires sur les axes d’ascension et de déclinaison pour pouvoir afficher ensuite ces valeurs sur une interface homme machine.

### Détection de position sur l’axe d’ascension.

Le codeur absolu sur l’axe d’ascension est entrainé par l’arbre d’un galet comme indiqué sur le document 1 du dossier technique.

Le débattement angulaire maximum de la table équatoriale est d’un demi-tour soit 180° (position extrême EST de nuit à une position extrême OUEST de nuit).

|  | Compte tenu des diamètres respectifs de la table et du galet (Voir DT/doc 1), calculer le nombre de tours ZC effectués par l’axe du codeur pour un débattement angulaire de 180° de la table équatoriale, résultat attendu à 10-2 près. |
| --- | --- |
| DT/doc 1 p.5/15 Feuille de copie |  |

|  | Calculer le nombre de tour ZT effectué par la table équatoriale pour un tour de l’arbre du codeur, résultat attendu à 10-4 près. En déduire l’angle de rotation ( en degré de la table pour un tour de l’arbre du codeur. |
| --- | --- |
| DT/doc 1 p.5/15 Feuille de copie |  |

Cahier des charges : la résolution désirée au niveau de l’axe d’ascension de la table équatoriale doit être inférieure ou égale à 10 secondes d’arc.

Rappel : 1 seconde d’arc degrés.

|  | Déduire de la question 13, le nombre de points par tour du codeur Zp minimal respectant le cahier des charges. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

### Choix du codeur de position de l’axe  d’ascension.

Cahier des charges :

- Le diamètre du boitier du codeur sera de 58 mm et le diamètre de l’axe du codeur sera de 
10 mm.

- Le code de sortie du codeur sera de type binaire.

- Le codeur retenu sera choisi dans la gamme OSISENCE XCC.

- Il s’agit d’un codeur de 8192 points par tour et 4096 tours.

|  | Compte tenu des conditions spécifiques d’exploitation (Télescope situé au Pic du Midi avec des températures pouvant descendre jusqu’à (20°C), donner la référence complète du codeur retenu dans la gamme OSISENCE XCC (document 11 du dossier technique). |
| --- | --- |
| DT/doc 11 p.12/15 Feuille de copie |  |

### Détection de position sur l’axe de déclinaison

Le codeur absolu sur l’axe de déclinaison est directement solidaire de cet axe. En service normal, le débattement angulaire maximum sur cet axe est inférieur à un demi-tour. (Voir document 1 du dossier technique).

Cahier des charges : La résolution désirée au niveau de l’axe de déclinaison doit être inférieure ou égale à 10 secondes d’arc.

Le codeur retenu est un codeur absolu de marque BAUMER

|  | Rechercher dans le document 12 du dossier technique le nombre de points par tour du codeur sachant que celui-ci est un codeur monotour. |
| --- | --- |
| DT/doc 12 p.13 et 14/15 Feuille de copie |  |

### Choix du codeur de position de l’axe de déclinaison.

Cahier des charges :

- L’interface de sortie du codeur est CANOPEN connecteur M12.

- Montage à bride standard.  Diamètre de l’axe 10 mm.  Indice de protection 54.

- Le codeur est choisi dans la gamme BAUMER (Document 12 dossier technique).

|  | Donner la référence complète du codeur en respectant la désignation constructeur donnée sur la seconde page du document 12 du dossier technique. |
| --- | --- |
| DT/doc 12 p.13 et 14/15 Feuille de copie |  |

|  | Déterminer la résolution angulaire ρ exprimée en seconde d’arc réellement obtenue avec le codeur choisi et vérifier que le cahier des charges est respecté. |
| --- | --- |
| DT/doc 12 p.13 et 14/15 Feuille de copie |  |

## Acquisition du taux d’humidité et de la température dans la coupole.

Objectifs : Les scientifiques souhaitent mesurer et afficher en temps réel le taux d’humidité ainsi que la température dans la coupole.

Le taux d’humidité ne devra pas être inférieur à une certaine valeur (environ 60 %) afin d’empêcher la formation de gouttelettes d’eau sur la partie instrumentation.

La température dans la coupole doit rester si possible au dessus de 0°C afin d’éviter la formation de givre sur le miroir principal du télescope.

Des ventilateurs et des aérothermes permettent aux scientifiques de contrôler le taux d’humidité ainsi que la température dans la coupole.

Donnée physique : on appelle humidité relative HR (document 13 du dossier technique) le pourcentage de vapeur d'eau contenu dans l'air, par rapport à la quantité maximum que peut contenir cet air avant de se condenser (c’est-à-dire avant de se transformer en gouttelettes d'eau).

|  | À partir de la documentation technique du capteur, indiquer quel élément permet l’acquisition de la température et quel élément permet l’acquisition du taux d’humidité. |
| --- | --- |
| DT/doc 13 p.15/15 Feuille de copie |  |

L’expérience montre que la plage de température relevée au sommet du Pic du Midi se situe entre (20°C et +20°C.

|  | Rechercher dans la documentation technique du capteur, la plage de mesure de température spécifiée par le constructeur et vérifier que cette plage est compatible avec les températures extrêmes données ci-dessus. |
| --- | --- |
| DT/doc 13 p.15/15 Feuille de copie |  |

|  | À l’aide la courbe donnée sur le document réponse 4, déterminer la plage de résistance du capteur de température pour des températures comprises entre (50°C et +40°C. Compléter le tableau du document réponse 4. |
| --- | --- |
| DT/doc 13 p.15/15 Document réponse 4 |  |

Les chercheurs souhaitent maintenir une température minimum de 0°C dans la coupole.

|  | Indiquer pour quelle valeur de la résistance du capteur les aérothermes doivent se mettre en fonctionnement. Compléter le tableau du document réponse 4. |
| --- | --- |
| DT/doc 13 p.15/15 Document réponse 4 |  |

L’information température est transmise par une boucle de courant 4-20mA.

|  | Calculer les intensités des courants correspondant aux températures minimale et maximale relevées au Pic du Midi. Compléter le tableau du document réponse 4. |
| --- | --- |
| DT/doc 13 p.15/15 Document réponse 4 |  |

Contraintes d’exploitations : le capteur choisi doit mesurer à la fois le taux d’humidité et la température. Il doit être choisi pour un montage facile en applique sur un des murs de la coupole. De plus, il devra être étanche en raison des conditions particulières d’exploitation au sommet du Pic du Midi.

|  | Donner la référence du capteur choisi dans la gamme PROSENSOR (document 13 du dossier technique). |
| --- | --- |
| DT/doc 13 p.15/15 Feuille de copie |  |

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS

SESSION 2014

______

# ÉPREUVE E4

# MOTORISATION DES SYSTÈMES

DOSSIER RÉPONSE

_______

##### Télescope T1M – Pic du Midi

Ce dossier comporte 4 pages.

Caractéristique mécanique du moteur de pointage

Moteur asynchrone 4 pôles LS71L – réseau 400V-50Hz

Question 3

Placer sur cette caractéristique le point de fonctionnement PGV en régime permanent.

En déduire la fréquence de rotation effective de pointage N.

Question 5 : Choix d’un mode de Commande

Justification de chaque étape :

| Etape 1 |  |
| --- | --- |
| Etape 2 |  |
| Etape 3 |  |
| Etape 4 |  |
| Etape 5 |  |
| Etape 6 |  |

Question 6 : Type de moteur associé au mode de commande

| Type de moteur |  |
| --- | --- |

Question 8 : Choix du moteur, de ses options et du variateur

| Choix du type de moteur et de ses options d’après DT/doc 8 |  |
| --- | --- |
| Justifications |  |

Question 9 : Références du moteur de remplacement

| Références du moteur d’après DT/doc 3 et doc 4 |  |
| --- | --- |
| Pn (W) | Un (V) | In (A) | f (Hz) | Cn (N.m) | Nn (tr.min-1) |

Question 10 : Références du variateur d’après DT/doc 9

| Taille | LS | CT |
| --- | --- | --- |
| Justifications |  |

Question 11 : Réglages de base du variateur Unidrive pour le moteur choisi d’après
                            DT/doc10

| Paramètre | valeur |
| --- | --- |
| 0.02 |  |
| 0.03 | ___ , ___ ___ s |
| 0.04 | ___ , ___ ___ s |
| 0.44 |  |
| 0.45 |  |
| 0.46 |  |
| 0.47 |  |

Questions 21, 22 et 23

| Température (°C) | -50 | -20 | 0 | +20 | +40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance du capteur (() |  |  |  |  |  |
| Information courant (mA) | 4 |  | 12.88 |  | 20 |

# Text boxes

Axe « déclinaison »

Galet 1

Φ = 120 mm

Pointage à grande

vitesse

Télescope

Axe « ascension »

Galet 2

Φ = 120 mm

suivi à petite

vitesse

Bati

Table équatoriale

Φ = 2470 mm

Axe rotation Galet

Galet d’entrainement 1

Télescope

Galet d’entrainement 2

Φ = 120 mm

Réducteur 1.2

Galet d’entrainement 1

Φ = 120 mm

Mesure position axe ascension

Codeur rotatif multitour

OSISENCE

Moteur triphasé

Pointage + suivi

Réducteur 1.1

Mesure position axe déclinaison

Codeur rotatif monotour

BAUMER

Table équatoriale

Φ = 2470 mm

Moteur Pointage

MAS 400V-50Hz

4p LS71L

Réducteur 2

k2 = 325

η2 = 70 %

Réducteur 1

k1 = 8

η1 = 85 %

Galet

Φ = 120 mm

Table équatoriale

+ Télescope

Φ = 2470 mm

Question 21