BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Procédés de la Chimie, de l’Eau

et des Papiers Cartons

Sujet ZERO

ÉPREUVE E2 : ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

ÉTUDE D’UN PROCÉDÉ INDUSTRIEL

CORRIGÉ

Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire n° 99-186 du

16 Novembre 1999

Aucun document autorisé

FABRICATION D’UN ENGRAIS MINERAL NPK

- COMPREHENSION DU PROCEDE

I.1 / Identification des produits : matières premières et produits finis

I.1.1.  Citer les 3 éléments essentiels rentrant dans la composition d’un engrais ternaire et donner le rôle fertilisant de chacun sur une plante.          		  / 3 pts

Azote  (N) : pour le rendement et la qualité de la récolte 				  (0.5+0.5)

Phosphore ( P) : pour la croissance , la rigidité des tissus , la qualité des végétaux   (0.5+0.5)

Potassium (K) : pour la précocité, la résistance à la sécheresse et aux maladies        (0.5+0.5)

I.1.2  Compléter le tableau ci-dessous en cochant  pour chaque matière première l’apport qu’elle garanti dans la formulation.               		    		   / 3 pts

| Matières premières | Apport en azote (N) | Apport en phosphore (P) | Apport en potassium (K) |
| --- | --- | --- | --- |
| SA 21 | × |  |  |
| Urée | × |  |  |
| DAP | × | × |  |
| KCl |  |  | × |
| LSU | × |  |  |
| T400 |  |  |  |
| Fines | × | × | × |
| Huile |  |  |  |
| Talc |  |  |  |

-0.5 par erreur ou oubli

I.1.3  Justifier le nom « SA21 » donné pour la désignation du sulfate d’ammoniaque. Pour cela, calculer le pourcentage massique en azote dans la molécule d’ammoniaque.

/2 pts

Données : N= 14 g/mol  , H=1 g/mol , S= 32 g/mol , O=16 g/mol

Titre en N  	= ( 2×M(N)) / M((NH4)2SO4)     		/ 1 pt

= (2×14) / 128

Titre en N  	= 0.21  ou 21%            			/ 1 pt

I.1.4  Préciser la nature du T400 et préciser l’avantage que représente cet ajout dans la formulation.										/ 1 pt

Nature du T400	 : Maërl broyé			/ 0.5 pt

Intérêt			 : amendement 		/ 0.5 pt

I.2 / Schématisation du procédé							/10 pts

Barème : - 0.5 par erreur ou oubli

# I.3 / Identification et rôles des opérations unitaires ainsi que des flux de matière et d’énergie dans le procédé.

I.3.1 Quel est le danger lié à la dispersion dans l’air du T400 ?     		/ 1 pt

Le danger est l’irritation des voies respiratoire.

I.3.2 Quelle opération unitaire du procédé permet de maitriser le risque lié à l’émanation de poussières du T400. Justifiez votre réponse.		/ 1.5 pts

L’humidification évite qu’un produit pulvérulent entraine pendant son transport une émanation de poussières

I.3.3  Quelle est l’opération utilisée pour recycler les poussières de fines sortant du sécheur.										/ 1 pt

Installation de cyclones

Pour obtenir la certification ISO 14001, le choix d’un équipement supplémentaire de récupération des poussières dans l’air a été fait. Il s’agit  d’un filtre à manches.

Compléter le tableau en vous aidant du schéma ci-dessous.			/2 pts

| NUMERO | LEGENDE |
| --- | --- |
| 4 | Sortie des poussières |
| 3 | Arrivée de l’air empoussiéré |
| 1 | Manches filtrantes |
| 2 | Sortie de l’air dépoussiéré |

Expliquer son principe de fonctionnement.					/2 pts

Dans un filtre à manches, l’air chargé de poussières passe à travers un média filtrant qui va retenir les poussières.

L’air empoussiéré est alimenté par le bas (3) et à l'intérieur des manches (1), traverse les manches et il est évacué par la partie haute (2). Les poussières sont donc collectées à l'intérieur des manches.

Il y a accumulation des poussières dans les manches et, périodiquement, elles doivent être séparées par un procédé de nettoyage et sont récupérées (4) au bas de l’appareil soit pour être éliminées ou bien recyclées.

I.3.4  Cocher le champ d’application auquel s’applique la certification ISO 14001.

/ 1pt

- La qualité……….........................……

- L’environnement…………….............

- Le développement durable…………

I.3.5 Une chaudière à bois a été installée pour préchauffer l’air du sécheur F1 entre 100 et 600°C.

Effectuer un bilan énergétique sur le préchauffage et calculer la puissance de chauffe nécessaire pour élever la température de l’air à 600°C.				/ 4 pts

Données :

Flux de chaleur du fluide   (kJ/h)      = F  x  Cp  x T

avec    F: débit massique du fluide (kg/h)

Cp : capacité thermique massique moyenne du fluide (KJ/kg/°C)

T : température du fluide (°C)

Débit d’air préchauffé = 6120 kg/h

Température d’entrée de l’air dans le préchauffeur = 20°C

Capacité thermique massique moyenne de l’air entre 20°C et 600°C = 1,05 kJ/kg/°C

P : puissance du préchauffeur (KJ/s)  Rappel : 1KJ/s = 1KW

Bilan énergétique  sur le préchauffeur :

Fair x Cpair x Tair e + P = Fair x Cpair x Tair s					2 pts

P = Fair x Cpair x Tair s - Fair x Cpair x Tair e

P = Fair x Cpair x( Tair s - Tair e)							1 pt

P = 1,7 x 1,05 x(600-20)

P = 1035,3 kW 								1 pt

La chaudière installée a une puissance de chauffe de 1500 KW. Celle-ci a-t-elle été correctement dimensionnée ? Justifier la réponse.					/ 1,5 pts

P = 1035,3 kW < 1500 KW donc la chaudière est correctement dimensionnée pour permettre le chauffage de l’air jusqu’à 600°C.

Déterminer le taux de réduction sur le bilan carbone après le changement de la chaudière.

/ 1.5 pts

Taux de réduction = [(7700-1015)/7700] × 100

= 86,8 %

Le dégagement de Carbone a considérablement diminué grâce au changement de la

chaudière.

Citer le champ d’application impacté par cette amélioration.		/ 0.5 pt

Ceci contribue largement au développement durable.

I.3.6 Lister les critères qualité attendus sur le produit fini et identifier, par une croix, les étapes du procédé que doit maîtriser l’opérateur pour garantir  ces critères.				/ 3 pts

| Etapes du procédé Critères qualité du produit fini | Dosage | prégranulation | granulation | séchage | criblage | enrobage | refroidissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Granulométrie |  |  | × |  | × |  |  |
| Titre en NPK | × |  |  |  |  |  |  |
| Absence de prise en masse |  |  |  | × |  | × | × |
| Absence de poussières |  |  |  | × |  | × |  |

1pt par ligne (0,5pt par critère +  0,5 pt pour les croix de la ligne)

I.3.7  Préciser, pour la sécurité, lequel des moyens de dialogue développé, correspond à une action préventive. Justifier votre réponse à l’aide du document ressources page 10/12.                                                    				/ 1 pt

« Les dialogues sécurités » ont été mis en place et permettent de renforcer les bonnes pratiques et de détecter les situations à risques avant que l’accident n’arrive.

0,5 pt + 0,5 pt

- PREPARATION DE LA PRODUCTION

II.1 / Préparation des matières premières et configuration des appareils

Réglage des dosimètres pour le lancement de la production d’un lot.

II.1.1   A partir des exigences imposées par le DOSSIER DE FABRICATION (dossier ressources p 4/12), calculer le débit massique horaire de la production.			/ 1,5pts

Débit massique	= masse/ temps

= 600 / 15

= 40  T/h

II.1.2  Compléter le tableau de préparation de production ci-dessous en :

    - reportant  la proportion de chaque MP (en %)  			/ 6 pts

    - calculant (un détail de calcul sera demandé) :

- les débits en kg/h des MP

Débit massique du SA21 = 40000 × 0,205 = 8200kg/h

- les masses à obtenir lors des contrôles par dépotage, nécessaire aux vérifications du réglage des dosimètres, sur 15  secondes.

Masse de SA21 pour 15 sec de dépotage = (8200 × 15) / 3600 = 34,2 kg

|  | MP (en %) | Débit (en kg/h) à régler sur les dosimètres | Masse( en kg) à obtenir par dépotage sur 15 s. |
| --- | --- | --- | --- |
| SA21 | 20,5 | 8200 | 34,2 |
| urée | 4 | 1600 | 6,7 |
| DAP | 8 | 3200 | 13,3 |
| Fines | 8 | 3200 | 13,3 |
| LSU | 12 | 4800 | 20 |
| Potasse (KCl) | 26,1 | 10 440 | 43,5 |
| Talc | 0,5 | 200 | 0,8 |
| huile | 0,3 | 120 | 0 ,5 |
| T400 | 20,6 | 8 240 | 34,3 |

1 pt pour le report des %

2 pts pour le calcul du débit

2 pts pour le calcul du dépotage

1 pt pour le tableau entièrement complété

II.2 / Etude d’un accident

II.2.1  Proposer une solution d’utilisation du matériel aboutissant  à une bonne pratique qui aurait permis d’éviter l’accident de travail n°2.

/ 1,5 pts

Pousser le chariot au lieu de le tirer.

II.2.2 Compléter, suite à cet accident, la fiche « chaude alerte » ci-dessous.	/ 2 pts

FICHE CHAUDE ALERTE

Ces quatre états Précipitation Frustration Fatigue Excès de confiance Peuvent causer ou contribuer à ces erreurs critiques Inattention du regard Distraction Ligne de tir Perte d’équilibre/ d’adhérence / de prise Qui augmentent le risque de blessures.

III . CONDUITE ET CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION

III.1/ Diagnostic d’un dysfonctionnement.

En cours de production, une analyse granulométrique est réalisée par l’opérateur sur le produit marchand à la sortie du cribleur.

A partir des résultats relevés dans le FICHE DE CONTROLE EN COURS DE PRODUCTION (dossier ressources p 8/12) :

III.1.1  Calculer le % de fines sur le produit marchand.           		/ 2 pts

L’ensemble des particules comprises entre [0-2,5 mm]

%fines = 3+2+3+5+2 = 15 %

III.1.2  Préciser si le produit marchand est conforme sur le plan granulométrique. Justifier votre réponse.								/ 2 pts

Le produit marchand est non-conforme car le pourcentage de fines dépasse 5%.

III.1.3  Quel type de dysfonctionnement sur le cribleur pourrait engendrer une non-conformité ?									/ 2 pts

Le dysfonctionnement peut être son colmatage au niveau du tamis du produit marchand

III.2 /  Conduite de l’atelier de séchage, enrobage et refroidissement.

L’opérateur est amené à agir sur différents paramètres de conduite afin d’assurer pour le produit marchand, un taux d’humidité constant, une proportion d’huile et de talc par rapport à la masse de produit constants et une température de sortie constante.

Compléter le tableau de conduite en proposant des actions à réaliser pour corriger les dérives des paramètres du produit marchand à l’aide de flèches :															/ 6 pts

- Une flèche             (       pour proposer d’augmenter le paramètre de conduite.

- Une flèche             (       pour proposer de diminuer le paramètre de conduite.

- Une flèche             (       pour proposer aucune action sur le paramètre de conduite

| Atelier Séchage, enrobage et refroidissement |
| --- |
| Variation constatée des paramètres du produit marchand | Paramètres de conduite du sécheur | Paramètres de conduite de l’enrobeur | Paramètres de conduite du lit fluide |
| Humidité du produit | Débit de production | Température | Température Air chaud sur le sécheur | Débit d’air chaud sur le sécheur | Débit d’huile d’enrobage | Débit de talc d’enrobage | Débit d’air de refroidissement |
| ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

2 pts par ligne juste (0,25 pt par réponse)

III.3 / Régulation de l’enrobeur

III.3.1  Préciser les conséquences que pourrait provoquer une mauvaise injection d’huile et de talc pour l’utilisation de cet engrais par l’agriculteur.					/ 2 pts

- risque en cas d’insuffisance d’huile :

Augmentation du risque de formation de poussières			1 pt

- risque en cas d’insuffisance de talc :

Augmentation du risque de prise en masse  				1 pt

III.3.2  Proposer une boucle de régulation permettant  d’augmenter l’ajout d’huile et de talc en fonction du débit de produit marchand.						/ 4 pts

IV. CONTROLE QUALITE DU PRODUIT FINI

IV.1/  Vérifier la conformité du titre du produit fini en N, P, K sur le lot SP13-25 afin de pouvoir le libérer.

Pour cela :

- Reporter les données matières d’œuvre et demande client (DOSSIER DE FABRICATION page 4/12 du dossier ressources) dans le tableau du dossier travail page 13/13.

- Déterminer la composition du produit fini fabriqué (développer les calculs).

- Reporter les résultats dans le tableau page du dossier travail page 13/13.

Calcul du titre en N ( en % d’azote) :								/ 1.5 pts

(m1 × w1N)+ (m2 ×w2N)+ (m3×w3N ) + (m4×w4N )+  (m5×w5N) = m × wN

(121× 0,21) + (26×0,46) + (52×0,21) + (38×0,15) + (74×0,3) = 600× wN

wN = 76,19/600 = 0,127  ou 12,7 %

Calcul du titre en P ( en % de P2O5) :								/ 1,5 pts

(m3×w3 P2O5)+  (m4×w4 P2O5) = m × w P2O5

(52×0,53) + (38×0,15) = 600× w P2O5

w P2O5 = 33,26/600 = 0,055  ou 5,5%

Calcul du titre en K ( en % de K2O) :								/ 1,5 pts

(m6×w6 K2O) + (m4×w4 K2O) = m × w K2O

(160×0,6) + (38×0,15) = 600× w K2O

w K2O = 101,7/600 = 0,1695  ou 16,95%

Préciser si les résultats sur les titres obtenus en NPK sont conformes. Justifier la réponse.													/ 1 pt

La demande du client : formule NPK à 12 % en N , 4 % en P , 17 % en K   + 0,1%

Donc , Non-conformité en N et P.

Préciser si le lot peut être libéré. Justifier la réponse.					/ 1 pt

Le produit n’étant pas conforme, le lot ne peut pas être libéré.

IV.2/  Etablir un diagnostic par rapport au réglage des matières premières.	/ 1,5 pts

L’erreur vient d’un mauvais dosage du DAP.

| D2 | DOSAGE LIQUEUR LSU |
| --- | --- |

| D1 | DOSAGE VRAC |
| --- | --- |

| H1 | HUMIDIFICATION |
| --- | --- |

| M1 | PREGRANULATION |
| --- | --- |

| M2 | GRANULATION |
| --- | --- |

| F1 | SECHAGE |
| --- | --- |

| S1 | CRIBLAGE |
| --- | --- |

| B1 | BROYAGE |
| --- | --- |

| M3 | ENROBAGE |
| --- | --- |

| E1 | FLUIDISATION |
| --- | --- |

-0,5 pt par erreur ou oubli

/ 4 pts

2 pts pour report et 0 si erreur

| MP1 | SA21 |
| --- | --- |
| W1N = 21 % |
| W1P2O5 = 0 % |
| W1K2O = 0 % |
| m1 = 121 T |

| MP2 | Urée |
| --- | --- |
| W2N = 46 % |
| W2P2O5 = 0 % |
| W2K2O = 0 % |
| m2 = 26 T |

| MP3 | DAP |
| --- | --- |
| W3N = 21 % |
| W3P2O5 = 53 % |
| W3K2O = 0 % |
| m3 = 52 T |

Produit fini fabriqué

W N = 12,7 %

W P2O5 = 5,5 %

W K2O = 16,96 %

m = 600 T

| MP4 | Fines |
| --- | --- |
| W4N = 15 % |
| W4P2O5 = 15 % |
| W4K2O = 15 % |
| m4 = 38 T |

1 pt

| MP5 | LSU |
| --- | --- |
| W5N = 30 % |
| W5P2O5 = 0 % |
| W5K2O = 0 % |
| m5 = 74 T |

Demande client

W N = 12 %

W P2O5 = 4 %

W K2O = 17 %

m = 600 T

| MP6 | KCl |
| --- | --- |
| W6N = 0 % |
| W6P2O5 = 0 % |
| W6K2O = 60 % |
| m6 = 160 T |

1 pt

| MP7 | Talc |
| --- | --- |
| W7N = 0 % |
| W7P2O5 = 0 % |
| W7K2O = 0 % |
| m7 = 3 T |

| MP8 | Huile |
| --- | --- |
| W8N = 0 % |
| W8P2O5 = 0 % |
| W8K2O = 0 % |
| m8 = 2 T |

| MP9 | Maërl |
| --- | --- |
| W9N = 0 % |
| W9P2O5 = 0 % |
| W9K2O = 0 % |
| m9 = 124 T |

# Text boxes

2

1

3

4

PRECHAUFFAGE

Air

Fair=

Tair e=

Air

Fair=

Tair s=

P

×

×

HUILE

TALC

Produit venant du cribleur

Vers Stockage

FT

FIC

1

1

FE

1

x

y

FCV

FCV

1

1

Ci

x

Maerl (T400)

H2SO4

Urée

KCl

SA21

DAP

Eau

Vapeur

Air chaud

Air humide + poussières

Huile

Talc

Air froid

Air humide

Engrais NPK

PROCEDE