Description de l'architecture Double Loop Monocable (DLM)

Ligne d'accélération des cabines

Vue de côté d'un chariot de véhicule d'une cabine en phase d’accélération.

La cabine est guidée par des galets dans des rails.

La cabine est entraînée par le train de pneus.

Transmission du mouvement du câble au train de pneus

Détail :

Étude par éléments finis du tendeur de courroie

DT5 : Système d'aiguillage

Aiguillage en position « Exploitation »

Aiguillage en position « Cyclage / Décyclage »

Indexeur de système d'aiguillage

Indexeur de verrouillage

voie aval

en position sortie

Détail d'un indexeur :

| N° | Sous-ensemble |
| --- | --- |
| 1 | Bâti |
| 2 | Axe de corps |
| 3 | Vérin électrique |
| 4 | Tige |
| 5 | Axe de tige |
| 6 | Indexeur |

Poulies guide-câbles

Détail du système de fixation :

Documentation sur les roulements

Calcul de la durée de vie

Charge dynamique équivalente P :

Si charge purement radiale, P = Fr

Si charge conjuguée, P = X∙Fr + Y∙Fa

- Fr : force radiale ;

- Fa : force axiale ;

- X et Y : coefficients à définir sur le catalogue de roulements.

Durée de vie en heures Lh pour un roulement à billes :

- N : fréquence de rotation en tr/min ;

- C : charge dynamique du roulement.

Extrait du catalogue SNR

# Text boxes

Gare amont 1800 m

7 pilônes

Gare aval 1300 m

Poulies

motrices

DT1

train de pneus

d'accélération

rails guidage

cabine

câbles

Rail

Galet

Train de pneus

Chariot de véhicule

Courroie crantée de transmission de mouvement d'un pneu au suivant

DT2

train de pneus

Tendeur

Courroie

Câble

Bâti 0

1

2

3

4

Dimensions du tendeur :

DT3

C

A

B

1

DT4

Axe de rotation de l’aiguillage

Cabine

Indexeur de

verrouillage voie amont

Vers garage

Indexeur de

verrouillage voie aval

Indexeur de

verrouillage côté garage

Vers garage

DT5

x

y

z

( 20

( 10

2

( 24

( 10

4

DT6

DT7

4 vis H M20-40

4 perçages Ø 22

pour fixation au mur

4 taraudages M20

Poulie

Équerre

Plaque à fixer au mur

DT8