Q.B-1.1
V= L x π x (R2 – r2 )	en mètre ;	V = 0,08 x π x (0,162 – 0,12) = 3,92 x 10-3 m3 ; pour un tour.

Q.B-1.2
Mf = ρ x V x 60/100 en kg ;	Mf = 760 x 3,92 x 10-3 x 60/100 = 1,788 kg ; pour un tour

Q.B-1.3
Qm = m / t en kg/s	Qm = 20 / 4 = 5 kg/s

Q.B-1.4
Nt = Qm / Mf en tr/s	Nt = 5 / 1,788 = 2,8 tr/s	soit 2,8 x 60 = 168 tr/min
ou 2,8 x 2π = 17,6 rad /s

Q.B-1.5
Nm = Nt x Dt / Dm en tr/min	Nm = 170 x 280 /100 = 476 tr/min
consigne = 100 x Nm / 1450	consigne = 100 x 476 / 1450 = 32,8 %

Q.B-2.1
C(111→117) maxi = S x Re(comp) / 2 en N	; C(111→117) maxi = 110 x 5 x 13,8 / 2 = 3795 N

Q.B-2.2
cas d'un solide en équilibre sous l'action de 2 glisseurs	=> même support, même intensité,	direction opposée.

Elements_de_correction
Q.B-2.3
on isole 111
méthode graphique : cas d'un solide en équilibre sous l'action de 3 glisseurs dont 2 se croisent
=> coplanaires, supports concourants, triangle des forces fermé.

Méthode algébrique : equation des moments autour de (Bz)
- MB A + MB C + MB B = 0
- 94,5 x A + 150 x 3700 + 0 = 0	;veiller à la valeur de la distance (94,5 mm à l’échelle)
A = (- 150 x 3700) / (- 94,5) = 5873 N	prise perpendiculairement à la direction de A.

Q.B-2.4
On isole l'axe 112
méthode graphique : cas d'un solide en équilibre sous l'action de 3 glisseurs dont 2 se croisent
=> coplanaires, supports concourants : triangle des forces fermé.

Méthode algébrique :équation de projection sur l'axe y
+ YE(verin) - 2 x YE(biellete) = 0	; du fait de la symétrie d'axe(y)
+ YE(verin) = 2 x YE(biellete)
+ YE(verin) = 2 x E x cos(53º) = 2 x 5873 x cos(53º) = 7068,9 N	;tenir compte de l’enchaînement	des questions
Q.B-2.5
effort en tirant
p = F / S	; p = F / (π x (R2 – r2))	; p = 6800 / (π x (502 – 12,52)) = 0,92 Mpa

Q.C-2.2
Un tour avance d'un pas de chaque côté soit LR = 2 x pas x n et n = 9 / 2 x 1,5 = 3 tours

Q.C-3.3
course = (LM1 – LM0) x échelle = 180 mm

DC 7
Q.C-3.4
Les directions initiale et finale du vérin sont les mêmes, la trajectoire s'écarte peu de la ligne droite l'hypothèse d'un mouvement rectiligne est donc raisonnable.

Elements_de_correction
Q.C-3.5
Vmoyenne = course / temps = 150 / 2,6 = 57,7 mm/s

Q.C-3.6
Ec = 0,5 x 30 x 0,0577² = 0,05 joules

Q.C-3.7
Énergie d’amortissement 27 Joules (voir DT 10), largement suffisante.

X	0
TV =	Y	0	(en N)
    V	Z	0 R
Q.D-1.1

0	0
To =	Y	0	(en N)
    O	Z	0 R

Q.D-1.2
Par les degrés de liberté : Sphérique 3 rotations, Linéaire annulaire 3 rotations et 1 translation,
la distance séparant les centres de liaisons annule les rotations autres que celle autour de l'axe OV ce qui est bien la propriété d'une liaison pivot d'axe OV.
Autre méthode à évaluer par le correcteur.

0 45
TT =	0	0	(en Nm)
    T	0	0 R

Q.D-1.3
0	0
TW =	T.cos30° 0	(en N)
    W	T.sin30° 0 R

Où T est la tension de la courroie (ou la différence brin tendu – brin mou).
Il y a 6 inconnues donc on peut résoudre car le PFS fournit 6 équations indépendantes.

Q.D-1.4
Y et Z sont des directions radiales donc FR² = 278² + 161² et FR = 321,25 N

Bareme E4
A	9	0,75 pt par case
B1	10	2 pt par question
B2	10	2 pt par question
C1	6	3 pt par question
C2	6	3 pt par question
C3	10	2 pt par question
D1	10	2 pt par question
D2	6	2 pt par question
	61	au total

DC 8