Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2012

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Descriptif technique du système étudié					DT 2 à DT 10

Dossier ressources – Documents constructeurs				DT 11 à DT 38

DOSSIER TECHNIQUE

Présentation générale de SA FONTANILLE :

Cette société, implantée au Puy en Velay, produit de la dentelle pour l’industrie du luxe.

Machine de teinture continue.

La teinture des dentelles pour les couleurs foncées était jusqu’à présent réalisée de manière assez artisanale. Ce procédé assurait une excellente qualité, mais n’est aujourd’hui que peu rentable.

La société SA FONTANILLE a décidé de modifier et de rénover une machine de teinture continue pour couleurs claires, afin de l’adapter à l’élaboration de dentelle de couleur foncée.

La réalisation et la mise au point de ce prototype permettra la réalisation de plusieurs machines qui seront installées dans un atelier inoccupé, en fonction des besoins de production.

Plan de masse de l’entreprise :

Vue d’ensemble de la Machine de teinture continue

PARTIE A : DISTRIBUTION ht ET bt

Caractéristiques de la machine :	Alimentation : 3p + N + PE

Tension : 230V/400V, 50Hz

Puissance : S = 15kVA

IP 44

Caractéristiques des câbles de l’installation existante :

| Liaison | Câble Cuivre | Longueur | Mode de pose |
| --- | --- | --- | --- |
| TGBT T2 vers Armoire secondaire | C1 | U1000R2V 4 x 240 | 115 m | Sous caniveaux avec un autre circuit et à une température de 30°C |
| Libres Q18 & Q19 | C2 C3 | U1000R2V 5G50 | 125 m | Seul sur chemin de câble perforé. Coefficient global du facteur de correction du mode de pose : K=0,88 |

PARTIE B : Motorisation des rouleaux

Machine de teinture continue : Chaine de transfert d’énergie :

PARTIE C : Variation de vitesse des moteurs d’entrainement des rouleaux

- Contraintes imposées pour la puissance :

- Alimentation des variateurs et des moto-ventilateurs dès la mise sous tension par le contacteur de ligne général (KML) de l’installation.

- Protection des variateurs par disjoncteurs magnétiques ; Q1 pour variateur du moteur N°1...

- Protection des moto-ventilateurs par disjoncteurs moteurs magnétothermiques ; Q11 pour le ventilateur du moteur N°1…

- Contraintes imposées pour la commande des variateurs d’entraînement :

- Sens de rotation commandé par les sorties TOR de l’automateTSX37.

- L’entrée logique LI1 du variateur commande le sens AVANT et l’entrée LI2 le sens arrière.

- Le voyant H11 doit signaler que le variateur est en fonctionnement. Le relais R2 du variateur est configuré à cet effet.

- La consigne de vitesse sera donnée par le réseau MODBUS.

PARTIE D : Communication

On désire sur la nouvelle machine, superviser la production depuis le bâtiment administratif sur le réseau Ethernet (TCP-IP).

- Réseau de communication variateurs de vitesse et de l’automate :

- les anciens variateurs de vitesse seront remplacés par des variateurs ATV312.

- l’automate TSX 37 est équipée d’une carte PCMCIA de référence TSXSCP114.

- la carte de communication des variateurs est équipée d’un connecteur de type RJ45.

- les cordons de raccordement des variateurs au répartiteur seront des cordons de brassage standards équipés du même type de connecteur aux deux extrémités.

- deux longueurs (0,3 et 1m) de cordons seront nécessaires afin de connecter les variateurs au répartiteur, avec un circuit RC en fin de ligne (connecteur RJ45).

- Paramétrage de la communication automate-variateurs :

| Paramétrage de la carte PCMCIA de l’automate |  |
| --- | --- |

-     Adresses des variateurs :

| Variateur du : | Moteur 1 | Moteur 2 | Moteur 3 | Moteur 4 | Moteur 5 | Moteur 6 | Moteur 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresse Modbus | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

- Supervision de la machine de teinture :

Cette machine devra être raccordée au réseau Ethernet de classe C de l’entreprise dont l’adresse de réseau est 192.168.10.XXX

Le N° d’authentification du PC de supervision est : 200

Le N° d’authentification du PC de la machine est : 211

Le N° d’authentification du terminal graphique tactile XBT est : 212

Le N° d’authentification de l’automate (du module de communication ETZ) est : 213

| Classe d’adresse |  | Masque de sous réseau |
| --- | --- | --- |
| Classe A | 11111111 00000000 00000000 00000000 | 255.0.0.0 |
| Classe B | 11111111 11111111 00000000 00000000 | 255.255.0.0 |
| Classe C | 11111111 11111111 11111111 00000000 | 255.255.255.0 |

PARTIE E : Alarme anti-intrusion et éclairage de sécurité

- Alarme anti-intrusion :

- Les détecteurs repérés 10 et 12, proches de la centrale, devront être raccordés respectivement sur les entrées 2 et 4 de la carte mère. La sirène de l’atelier devra être raccordée sur la 2ème sortie de la carte mère. Pour cette raison on utilise l’IB8 N°00 de la carte mère.

- La carte mère devra disposer de 8 entrées filaires libres afin de permettre à l‘avenir une extension de l’alarme.

- Les autres éléments dont les deux claviers, seront raccordés sur la centrale à l’aide des deux interfaces IB8 en mode BUS.

- Interface IB8 N°02 (adresse 03) :

Sur les entrées  3 et 4 seront raccordés les détecteurs 7 et 8.

La sirène intérieuren°2, SIA-2 sera raccordée sur la sortie 1.

- Interface IB8 N°03 (adresse 04) :

Sur les entrées 2, 4, 5 seront raccordés les détecteurs 2, 4, 13.

La sirène extérieure SEA sera raccordée sur la sortie 1.

- Légende de l’alarme :

IRP 125 : Détecteur filaire volumétrique infra-rouge portée : 12 m

SEA : Sirène extérieure 120 db à 1m

SIA : Sirène intérieure 115 db à 1m

TSB : Centrale alarme

CLB : Clavier Bus

IB8 : Interface 8 entrées et 4 sorties

- Autonomie de la centrale :

Sachant que les bureaux administratifs sont fermés du vendredi 18 heures au lundi 8 heures, l’alarme devra fonctionner même avec une coupure éventuelle du réseau durant le week-end. Par conséquent, elle devra avoir une autonomie de 62 heures.

- Eclairage et éclairage de sécurité :

La salle de supervision est éclairée par deux rangées de 4 tubes fluorescents alimentés par un télérupteur commandé par trois boutons poussoirs (S1, S2 et S3).

La norme impose un système d’éclairage de sécurité. Ce dispositif d’éclairage indépendant permet l’évacuation sûre et rapide en cas de disparition de l’éclairage normal.

PARTIE F : REGULATION DE TEMPERATURE ET DETECTION

Sur les machines à teinture claire, la régulation TOR de température des bains (60°C pour la teinture et 40°C pour le rinçage), est assurée par un thermostat thermobulbe associé à une électrovanne de vapeur. La précision de cette régulation n’est pas assez précise pour les teintures foncées.

- Nouvelle régulation des bains :

- Régulateur de température de marque BAUMER type PA610, alimentation 230V/50Hz, 1 sortie alarme, une sortie analogique 4-20mA, et liaison série RS485.

- Protection par disjoncteur du régulateur (Q14), et du servo-moteur (Q15).

- Sonde de mesure de marque BAUMER type TP81, IP minimal 55, longueur de 150mm, et raccord coulissant filetage Gaz ¼ de pouce.

- Vanne vapeur motorisée par servo-moteur marque DANFOS type AME25, alimentation en 24V/50Hz, commandé par un signal 4-20mA.

- Mesure de la longueur de dentelle produite.

La mesure de la longueur de dentelle sera réalisée par un codeur incrémental entraîné en rotation par le rouleau du dernier bac de rinçage. Un milieu très humide impose de déporter le codeur. Celui-ci sera entraîné par une courroie crantée avec un rapport de 10 afin de réduire la vitesse du codeur.

- Dispositif de détection d’enroulement de la dentelle (en cas de problème).

La détection de l’enroulement de la dentelle autour des rouleaux est réalisée sur les anciennes machines par un dispositif mécanique associé à un interrupteur de position. Les influences externes (présence d’eau, de vapeur, de produits chimiques et une température élevée) nécessitent une maintenance fréquente sur ce dispositif électro-mécanique. Il faut donc changer le type de capteur.

DOSSIER RESSOURCES

Combinaisons pour réglage du STR 22SE

Evaluation de l’ICC présumée

Protection des personnes :

Variateur de vitesse Altivar 312 (exemples de schémas)

OPTION POUR MOTEUR LSMV

| Moteur LSMV – Option ventilation forcée |
| --- |
| HA | Tension d’alimentation | Consommation | Indice de protection |
|  |  | P (W) | I (A) |  |
| LSMV 71 | Monophasé 230V | 20 | 0,20 | IP55 |
| LSMV 80 | Monophasé 230V ou 400V | 107 | 0,82/0,47 | IP55 |
| LSMV 90 à 132 | Monophasé 230V ou 400V | 100 | 0,75/0,43 | IP55 |
| LSMV 160 à 225 en 6P LSMV 160 à 280 en 4P | Triphasé LSMV 160 à 225 en 6P LSMV 160 à 280 en 4P | 150 | 0,94/0,55 | IP55 |
| LSMV 250 à 315 en 6P LSMV 280M et à 315 en 4P | Triphasé LSMV 160 à 225 en 6P LSMV 160 à 280 en 4P | 200 | 1,4/0,8 | IP55 |

## Configuration des paramètres de communication Modbus de l'ATV31

| Paramètres | Valeurs possibles | Affichage sur terminal | Valeur par défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| Adressse : Add | 1 à 247 | 001 à 247 | 1 |
| Vitesse : tbr | 4800 bits/s 9600 bits/s 19200 bits/s | 4, 8 9,6 19,2 | 19200 bits/s |
| Format : tFO | 8 bits de données, parité impaire, 1 bit de stop 8 bits de données, parité paire, 1 bit de stop 8 bits de données, pas de parité, 1 bit de stop 8 bits de données, pas de parité, 2 bit de stop | 8O1 8E1 8n1 8n2 | - 8 E 1 |

(

RACCORDEMENT ET CABLAGE

Comparaison des différentes centrale d’alarme DELTA DORE

| DESIGNATION CENTRALE D’ALARME | TSB 18 | TSB 60 | TSB 500 | TSB 532 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes BUS (2 fils de donnée et 2 fils alimentation) | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Entrées / Sorties de la centrale | 10/6 | 12/6 | 0/4 | 8/8 |
| Interface E/S « IB8 » avec 8 entrées et 4 sorties adressables | 1 | 6 | 63 | 62 |
| Entrées/Sorties maxi | 18/10 | 60/30 | 504/256 | 504/256 |
| Interface de télécommunication | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interface imprimante | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Clavier BUS | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Batterie 6Ah | 1 | - | - | - |
| Batterie 17 Ah placée sur interface E /S « IB8AL » placée sur la centrale | - | 1 | 1 | 1 |

Tableau des consommations électriques :

| DESIGATION | Consommation |
| --- | --- |
| Centrale | 150 mA |
| Clavier BUS | 25 mA |
| Interface E/S (IB8) | 10 mA |
| Détecteur volumétrique IRP 125 | 3 mA |
| Détecteur volumétrique IRP 36 L | 10 mA |
| Tous les autres détecteurs ont une consommation négligeable | 0 mA |
| Sirène d’intérieur (fonctionnement 10 min) en alarme | 1A |
| Sirène d’intérieur en veille | 0,3 mA (négligeable) |
| Sirène d’extérieur (fonctionnement limité : 10 min) en alarme | 1,6 A |
| Sirène d’extérieur en veille | 0,6 mA (négligeable) |

Choix de câble :

Régulateur de température et de process

Régulation 1 ou 2 sorties, sorties alarmes, sortie recopie, liaison série, Affichage LED, 4 digits, Format DIN

PA610 – PA612 – PA614 – PA616

Paramètres de programmation des « Menus 1 » et « 2 »

Codeur :

# Text boxes

C2 C3

Machine rénovée

Atelier prévu pour l’implantation des futures machines rénovées.

Locaux administratifs

Zone de stockage 1

Atelier de production 1

Armoire secondaire

Atelier de production 2

Zone de stockage 2

C1

Atelier de production 3

Zone de transfert

TGBT T2

Poste B

Vers Poste C

Vers poste de livraison

Dentelle non teintée

3 Bacs de rinçage

Bac de fixation

Bac d’apprêt

Dentelle  teintée

M1

M 2

M3

M6

M8

M7

M4

M5

##### Tambour de chauffage

Bac de teinture

Chambre de vaporisation

Partie  F2 : étude de la mesure de dentelle en sortie du bac d’apprêt.

Partie B  et C : motorisation des rouleaux des bacs de M1 à M7.

Partie  F1 : étude de la régulation de température des bacs de teinture et de rinçage.

Partie F3 : étude du dispositif de détection de l’enroulement de la dentelle sur les rouleaux du bac d’apprêt.

T2

630kVA

20kV/400V

Dyn11

630A

Alimentation HTA

TGBT T2

Depuis TGBT T2

Sorties TOR TSX37 de la machine de teinture continue

1~ 230V

n1

(1

T1

##### n2

(2

T2

1~ 230V

##### Rouleau d’entrainement de chaque bac.

Variateur

Dentelle

Rouleau

Ventilateur

Moteur

Réducteur

Rouleau : Diamètre = 100 mm

Vitesse linéaire : de 2 à 20 m/mn

Couple résistant : 50 N. m

(considéré comme constant)

Réducteur  Cb 2202 :

K = 1/22,4

( ( 95%

Moteur moto ventilé

Rouleau Ø 100mm

Codeur de marque BEI IDEACODE type DHM5 :

- IP 55,

- résistance aux hautes températures,

- diamètre d’axe de 10 mm,

- alimentation et étage de sortie en 5VDC,

- connexion par câble 8 fils de longueur 2 m et un  connecteur à sortie radiale.

Le codeur sera raccordé à l’automate par le connecteur CNT1 de comptage intégré sur le TSX3722.

Le nouveau détecteur devra :

- détecter le support métallique du rouleau de surveillance d’enroulement,

- de faible encombrement (court et de diamètre 8 mm)

- de type 3 fils fonction NC, à raccordement par câble.

- distance de détection : jusqu'à 2 mm.

Supports métalliques du rouleau

Contrepoids

Fin de course

Bac d’apprêt

Rouleau de surveillance d’enroulement

Moteur asynchrone triphasé piloté par variateur électronique LSMV

IP55 -50Hz- Classe F- Réseau 230/400V-S1

IP55 -50Hz- Classe F- Réseau 230/400V-S1

DESIGNATION DES MOTEURS LSMV

Disjoncteurs-moteurs magnétiques           Modèles GV2L

Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques            Modèles GV2M

(

(

(

(

(

IB8- 00 et IB8-01

Batterie

Carte alimentation

Ph

N

PE

Remarques :

- Les éléments doivent être raccordés sur le BUS.

- Il faut câbler une résistance de 680 ohms en parallèle sur le dernier élément.

- Les blindages sont reliés entre eux et raccordés uniquement à la centrale TSB.

-

Toilette

Commande motorisée pour vanne

Nombre de points =

Ps = précision souhaitée en mm,
R = rapport de réduction entre le mobile et  le codeur
P = rapport de conversion du mouvement de rotation en mouvement de translation en mm.

Organigramme de choix des détecteurs

##### Rangée 1 de luminaire

##### Rangée 1 de luminaire