## Slide 1
<number>

## Slide 2
La société Bioméca emballages est une société basée à Veigné en Touraine. Elle est spécialisée dans l’étude et la réalisation de machines d'emballage et d'étiquetage pour la fromagerie. Elle fabrique aussi des équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage.
<number>

## Slide 3
Le travail porte sur une unité de convoyage des fromages, en sortie de l’emballeuse, qui permet de trier ces derniers en fonction de leur masse. Il sont acheminés ensuite vers deux directions:
-fromages validés
- rebus
<number>

## Slide 4
<number>

## Slide 5
Ce levier permet d’aiguiller les fromages à gauche ou à droite du tapis.
Il est commandé par un vérin pneumatique qui permet de le mouvoir par transformation d’un mouvement rectiligne en rotation.
<number>

## Slide 6
Pour la recherche de position du vérin, vous devez sélectionner la longueur de la tige. Celle-ci va déterminer la course du vérin.
Pour cela une manipulation est nécéssaire:
- insérer l’ensemble levier de tri.sldasm
- créer un plan médian de la machine et un autre de symétrie du levier.
- mettre une contrainte angulaire entre ces deux plans , égale à 28.6°.
<number>

## Slide 7
Utiliser l’outil d’évaluation « mesurer » entre l’embout à rotule PHS8R_Part_1-3 et le vérin pour déterminer dans cette position la distance entre les deux faces.
le problème réside maintenant en la détermination de la course du vérin.
- Le fabricant du vérin propose dans cette série des courses qui sont déterminées par la longueur de la tige.
Les longueurs de tiges disponible sont 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 et70 mm
- validez une des courses en vérifiant celle qui vous donne un angle proche de 28.6°maximum tige sortie.
(nb: l’angle sera au maximum de 28.6° sinon le levier tapera dans le carter en plexiglass® )
- Insérer ensuite la tige corespondante:
C85N20- course de la tige choisie….sldprt
<number>

## Slide 8
Rampe réalisée en plusieurs partie pour faciliter le nettoyage
<number>

## Slide 9
Toujours dans un but de faciliter les parties en contact avec les fromages, on désire pouvoir retirer les tapis courroies sans démonter l’ensemble de pesée
Rouleau presseur
Bande d’entrainement
balance
Rouleau d’entrainement
Support
<number>