BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et DÉfinition de Produits Industriels

# Épreuve E2 - Unité : U 2

# Étude de produits industriels

## Durée : 5 heures								Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CdCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	Etudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	Représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification et dimensionnement

S 6 :	Ergonomie - Sécurité

MACHINE A Calibrer et a baguer

## Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation			Documents 2/25 à 3/25

- Dossier technique				Documents 4/25 à 9/25

- Dossier travail				Documents 10/25 à 21/25

- Dossier ressources			Documents 22/25 à 25/25

#### Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités par le candidat) :

Documents 11/25 à 20/25

L'identité du candidat sera inscrite sur la page de garde et les autres feuillets réponses seront agrafés ensembles par le surveillant avec la page de garde.

Calculatrice et documents personnels autorisés.

### DOSSIER

### DE

### PRESENTATION

1. Mise en situation

La société CIAT (Compagnie Industrielle d’Application Thermique), implantée dans l’AIN (01), dans la commune de CULOZ, est une entreprise qui conçoit et produit des appareils pour chauffer ou refroidir des bâtiments industriels. Elle conçoit également des appareils pour le traitement de l’air et des échangeurs thermiques pour la production d’eau chaude pour les piscines ainsi que de l’eau glacée pour le refroidissement des centrales nucléaires.

Elle développe surtout des systèmes de production de chaleur par pulsage d’air.

2. Présentation du système de production de chaleur par pulsage d’air :

Principe de fonctionnement d’une batterie à ailettes :

3. Circuit caloporteur :

4. Caractéristiques de la liaison du cintre avec l’épingle :

- Emboîtement et positionnement précis du cintre sur l’épingle

- Brasage étanche

1°) Ebauche :							2°) Ebauche calibrée :

(Non réalisée par le système étudié)

3°) Cintre avant brasage :

### DOSSIER

### TECHNIQUE

1. Principe de fonctionnement

2. Cintre avant brasage :

3. Position du cintre sur les épingles :

### DOSSIER

### DE

### TRAVAIL

# BARÈME DE NOTATION

Analyse fonctionnelle et technique du positionneur de bagues

Analyse fonctionnelle : /10

SADT								Question 1

Question 2

Analyse cinématique : /50

Groupes iso cinétiques 					Question 3

Définition des mouvements 				Question 4

Graphe des liaisons	 					Question 5

Coloriage des différents groupes	 			Question 6

Caractérisation des liaisons 				Question 7

Etude de l’existant	 : /20

Fast du positionneur de bagues				Question 8

Définition de la course du positionneur			Question 9

/ 80 pts

## Conception : /60 points.

Modification du système de commande du positionneur de bagues

Recherche de nouvelles solutions : /10

Schémas techniques des solutions				Question 10

Etude de la nouvelle solution : /50

Inventaire des modifications					Question 11

Rédaction du bon de commande					Question 12

Définition de la nouvelle chape					Question 13

Définition du produit						Question 14

Dessin d’ensemble							Question 15

Réglage de la position						Question 16

/ 60 pts

Total				/140

Total	ramené		  /20

|  | Académie : |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CADRE | Examen : |  | Série : |  |
|  | Spécialité/option : | Repère de l’épreuve : |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
| CE |  |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
| DANS |  |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) |  |  |  |  |
|  | Prénoms : | N° du candidat |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
|  |  | (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |

| NE RIENECRIRE | Note : |  |
| --- | --- | --- |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

1. Problématique :

La société CIAT (Compagnie Industrielle d’Application Thermique) utilise des bagues de brasure de différents fournisseurs qui présentent de légères différences dimensionnelles et géométriques.

Lorsque deux approvisionnements sont mélangés dans le bol vibrant, ces variations entraînent un bourrage au niveau du positionneur de bagues.

Un opérateur de maintenance doit alors intervenir afin d’éliminer ce bourrage et modifier les réglages du positionneur.

Le BE recherche une solution permettant à l’ensemble de positionnement des bagues d’être réglé une fois pour toute : s’il y a bourrage, l’opérateur dégage les bagues coincées sans avoir de modifications de réglage à effectuer.

2. SADT :

Partie alimentation des bagues :

| Réglage du | Energie | Energie |
| --- | --- | --- |
| bol vibreur | électrique | hydraulique |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 1 :

Compléter les fonctions de chaque sous système lié à la fonction « placer positionne ».

Placer, positionner

A5

A51

Bol vibrant

A52

Rampe

A53

Positionneur

A5

2 Bagues de brasure

Calibrer et Positionner

Cintre

A-0

} Machine à calibrer et positionner

les bagues de brasure

Coudes calibrés + 2 bagues de brasure installées

Question 2 :

Sur quelle fonction doit-on agir afin de remédier aux problèmes de bourrage ? Cocher la ou les cases correspondant au choix.

A51

A52

A53

Le BE a pour mission de trouver une solution permettant le fonctionnement continu du système avec des bagues présentant des variations dimensionnelles et géométriques.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

3. Analyse cinématique :

Question 3 :

Compléter les sous ensembles iso-cinétiques S1, S2, S3 et S4. Utiliser la vue en perspective donnée dans l’analyse technologique ci-contre ainsi que la nomenclature Doc 8/25:

{S1} = {tige vérin 28,32, coude brut,

………………………………….}

|  |  |  | {S2} = {Rampe d’alimentation coudes, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Action du vérin V2 |  |  |
|  |  |  | Rampe d’alimentation bagues, |  |
| S3 |  |  | ………….………………………..} |  |
|  | y |  | {S3} = {………………….………………… |  |

| z | …………………………………} |  |
| --- | --- | --- |
| S1 |  |  |

{S4} = {……………………………………

x

………………………………….

S4

…………………………………}

S2 : châssis fixe

Question 4 :

Définir les mobilités entre les sous ensembles : compléter les tableaux par 1 (Mobilité existante) ou 0 (Pas de mobilité) :

| S1 / S2 | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4 / S2 | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |  |
| S3 / S2 | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |  |
| S3 / S4 | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 5 :

Compléter le graphe des liaisons :

{S1}

{S2}

{S3}

{S4}

4. Analyse technologique :

Question 6 :

Colorier les différents groupes iso-cinétiques S1 (Vert), S3 (Bleu), S4 (Rouge)

y

z

Question 7 :

| Caractériser les liaisons de 35 avec 8 : Entourer les bonnes réponses. | x |  |
| --- | --- | --- |
|  | Complète ou Partielle | Rigide ou Elastique |  |  |
|  | Démontable ou Permanente | Adhérence ou Obstacle |  |  |
|  | Directe ou Indirecte |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

5. Etude de l’existant

5-1. Enoncé du besoin

Opérateur	2 Bagues de brasure

Positionneur

Positionner les bagues sur le positionneur

5-2. Le milieu environnant

Fonction Principale :

FP1 : Positionner les bagues sur le positionneur.

Fonctions Contraintes :

FC1 : S’adapter aux bagues. FC2 : Déplacer le positionneur. FC3 : Régler à la mise en service.

FC4 : Résister aux conditions climatiques et au milieu extérieur environnant. FC5 : Faciliter les opérations de maintenance : débourrage.

FC6 : Respecter la législation et les normes de sécurité.

|  | Opérateur de maintenance |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Milieu extérieur | FC4 | FC5 | FP1 | Machine existante |  |
| Réglage | FC3 | Positionneur |  | FC6 |  |
|  |  |  |  | Normes et législation |  |
|  | FC2 | FC1 |  |  |  |
|  | Déplacement |  | 2 bagues de brasure |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

5-3. FAST du positionneur de bagues :

Question 8 : compléter les cases vides à l’aide de la perspective Doc. 13/25 :

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

7. Modification de produit :

7-1. Descriptif :

Le BE a décidé de remplacer tout le système de commande de montée et de descente du positionneur de bagues par un système agissant directement sur le positionneur de bagues.

Plusieurs solutions sont recensées, il existe un espace suffisant pour implanter un système de commande en dessous du positionneur de bagues qui pourra être encastré sur la cornière de renfort du châssis.

7-2. Schéma de la solution :

Question 10 : Proposer 2 solutions et les schématiser dans la case prévue à cet effet (voir exemple donné : vérin).

|  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………...... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proposée par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| le nouveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dispositif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………

Vérin

8. Définition de la solution :

8-1. Solution imposée :

Le BE a décidé d’opter pour un vérin à commande pneumatique simple tige et à double effet.

8-2. Modifications à apporter à l’existant :

Question 11 : Indiquer par une croix pour les composants listés ci-dessous, s’ils doivent être conservés, supprimés ou modifiés pour la conception du nouveau système de commande de positionneur de bagues. Voir Doc. 13/25.

| Rep | Nbr | Désignation | A conserver | A modifier | A supprimer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Châssis |  |  |  |
| 8 | 1 | Arbre de commande de bielle |  |  |  |
| 25 | 1 | Positionneur |  |  |  |
| 26 | 1 | Chape de positionneur |  |  |  |
| 31 | 1 | Biellette de positionneur |  |  |  |
| 32 | 1 | Commande de bielle |  |  |  |
| 34 | 1 | Tête de bielle |  |  |  |
| 35 | 1 | Pied de bielle |  |  |  |
| 38 | 1 | Ecrou Hu M12 |  |  |  |
| 39 | 1 | Goujon M10 muni de 2 plats sur partie |  |  |  |
|  |  | lisse |  |  |  |
| 40 | 2 | Ecrou Hu M10 |  |  |  |
| 46 | 2 | Palier d’arbre de commande |  |  |  |

8-3. Choix du vérin :

Critères de choix :

Modèle : Vérin ‘’TOUT ROND’’.

Diamètre 32.

Course mini 35 mm.

Montage : fixation par équerre sur l’avant du vérin.

En bout de la tige de vérin filetée choisir la chape de vérin correspondant avec son contre écrou.

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

Question 12 : Rédiger le bon de commande en utilisant les documents ressources Doc 24 et Doc 25 ainsi que toute documentation comportant les désignations d’éléments normalisés :

| Produit | Quantité | Référence / Désignation |
| --- | --- | --- |
| Equerre de fixation | …………………….. | ……………………… |
| Vérin TOUT ROND | …………………… | ……………………. |
| Chape | ………………………. | ……………………… |
| Ecrou de tige | ……………………… | ……………………………… |

9. Travail graphique :

9-1.   Liaison positionneur avec la chape conservée.

Modifications de la chape de positionneur pour recevoir la chape de vérin :

Rainure de chape de vérin recevant une languette usinée sur la chape de positionneur

Partie à conserver

Axe de chape de vérin fourni s’articulant sur la chape de positionneur

Embout taraudé de Partie à modifier	 chape de vérin se

vissant sur la tige de vérin

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

Question 13 : Mettre en place votre pièce dans l’assemblage représenté partiellement ci-dessous.

Coter les ajustements liés au fonctionnement du système modifié.

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

Question 14 : Réaliser le dessin de définition de la nouvelle Chape de positionneur :

Définir le géométral.

Mettre en place la cotation fonctionnelle.

Indiquer le mode d’obtention de la pièce.

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |  | NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE |
| --- | --- | --- |

Question 15 : Dessiner le vérin tige sortie et installer le jeu permettant le réglage de la position de la chape de vérin de façon à positionner parfaitement le positionneur de bagues.

Ce travail graphique sera réalisé sur le document 21/25.

Question 16 : Sur quelles pièces doit-on agir pour effectuer le réglage de la position du positionneur de bagues :

1ère ETAPE :…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

2ème ETAPE :………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

### DOSSIER

### RESSOURCES

Documentation concernant les vérins pneumatiques PARKER

# Text boxes

Machine a calibrer et a baguer

Cintre :

intérieur 14 mm.

Bagues de brasure Etape 4

Calibrage Etape 3

Brasage

1

V1 : prise des bagues

Cintre

Epingles constituant le faisceau

z

Cintres brasés reliant les épingles

Fluide circulant dans le faisceau

x

y

Voir DT 6/25: détail du cintre avant brasage

Voir DT 6/25: détail du cintre avant brasage

# Cintre calibré :

# intérieur 14,9 mm

6. Etude de la trajectoire et de la course du positionneur :

Question 9 : déterminer la course du positionneur:

La perspective Doc 12/25 montre le positionneur en position basse.

Ci-contre le positionneur est en position haute (Echelle 1:1).

Le point A correspond à la position "tige de vérin rentrée".

Le point A' correspond à la position "tige de vérin sortie".

Installer l'angle de balayage de la bielle et donner sa valeur.

Installer l'angle de balayage de la biellette.

Tracer la nouvelle position de B et donner la course du positionneur.

Pose des bagues

Positionneur de bagues

Coude calibré

Brasure

Positionner en vis-à-vis des formes de calibrage (Coaxialité entre les bagues et les formes de calibrage)

Pose de 2 bagues

de brasure

y

FC4

Cintre

Résister au milieu extérieur environnant

Matériaux inoxydables

Peinture sur les éléments immobiles

Protéger les éléments exposés

Capotage des parties mobiles

Composant de sécurité hydraulique

Bloquer la position du système en cas d’absence de pression

Capacité des vérins

0 : Etape initiale :

V2 rentré, positionneur de bagues remonté et cintre éjecté

7

6

Rentrée de V2 et éjection du cintre

V3 rentré

Retour de V3

V4 rentré

Respecter les charges maximales

FC6

Respecter la législation et les normes de sécurité

3

Calibrage

V4 : pose des bagues

V3 : calibrage du cintre

V1 : prise des bagues

Composants aux normes de sécurité

Assurer une protection mécanique

Relier mécaniquement

FC5

Faciliter les opérations de débourrage par l’opérateur

Tournevis et pointe à tracer

Limiter les efforts et les pièces intermédiaires

Adhérence

Rotation

FC3

Régler à la mise en service

V1

Rampe d’approvisionnement des bagues de brasure

V2

V3

Vis, éléments standards, …

S’ajuster à la position du vérin (tige sortie)

Arbre de commande

| BAC PRO E.D.P.I. | SUJET 1409-EDP EPI | Session 2014 | Étude de produit industriel | Page 15/25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Echelle : 1:4

Système bielle manivelle

Bagues

0

X

Epingle

Dispositif de commande de l’escamotage de positionneur de bagues

Formes de calibrage

Positionneur de bagues

V4

z

Descente de 2 bagues dans le positionneur

Descente d’un cintre

5

Retour de V4

V4 : Pose des bagues

Bagues posées

4

V3 : calibrage cintre

Calibrage du cintre

Cintre en position de calibrage et positionneur de bagues escamoté

Raccord électrique standard

Translation verticale

FC2

Déplacer le positionneur

Positionneur de bagues

Présentation du Cintre

V2 : présentation  du cintre

Adapter mécaniquement

Adapter les formes et dimensions du positionneur

Plaque usinée

FC1

Cintre

S’adapter aux bagues de brasure

V2 : présentation du cintre

Etape initiale :

Prise des bagues

2 bagues en position sur les formes de calibrage

Permettre la dépose des bagues sur le positionneur

FP1

Maintien en position du positionneur

Translation précise du positionneur

2

Brasures

Matière des bielle et biellette

Bielle et biellette

Générer un effort

Générer un mouvement

Rampe d’approvisionnement des cintres