# Baccalauréat Professionnel

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

Session 2013

ÉPREUVE E2

ANALYSER ET PRÉPARER UN CHANTIER EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

Le dossier se compose de  21 pages numérotées de 1/21 à 21/21.

Dés que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Identification du local

| GAMME D’INTERVENTION | GI n°1234 |
| --- | --- |
| Démontage du moteur LS225 | Indice 1 |
| DÉSIGNATION | MOYENS |
| 0 – RÉGIME DE CONSIGNATION Retirer l’attestation de mise sous régime Vérification des points clés 10 – PRÉPARATION DU CHANTIER Outillage et matériel nécessaire Vérification de la servante (matériels, consommables etc...) Contrôler le DeD 20 – DÉBRANCHAGE ÉLECTRIQUE DU MOTEUR Ouvrir la plaque à borne Déconnecter l’alimentation Refermer la plaque à borne 30 – DÉMONTAGE DU MOTEUR Desserrer les 4 écrous Désaccoupler le moteur de la pompe Retirer le moteur de son châssis 40 – TRANSFERT DU MOTEUR AU LOCAL DE DÉMONTAGE 50 – REMONTAGE DU MOTEUR Dépose du moteur Accoupler le moteur à la pompe Serrer les écrous 60 – RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DU MOTEUR Ouverture de la plaque à borne Raccordement électrique de l’alimentation Fermer la plaque à borne 70 – REQUALIFICATION Contrôle d’alignement 80 – REPLI DE CHANTIER Contrôle de la propreté du chantier Gestion et évacuation des déchets 90 – DÉCONSIGNATION Restitution du régime de consignation | FG007 À renseigner Clé mixte n°17 Local 9R203 GI n°1235 |

| GAMME D’INTERVENTION | GI n°1235 |
| --- | --- |
| Changement des roulements du moteur LS225 | Indice 0 |
|  | 1/2 |
| DÉSIGNATION |
| 10 Démontage 10-1 retirer le capot (13) après avoir enlevé les vis (27). 10-2 extraire le ventilateur (7) à l'aide d'un arrache moyeu ou à défaut avec 2 leviers diamétralement opposés en prenant appui sur le flasque (6) puis retirer la goupille du ventilateur. 10-3 enlever la clavette (21) et retirer les joints (39 et 54). 10-4 dévisser les tiges de montage (14) puis les retirer. 10-5 dévisser les vis de fixation (40) du chapeau intérieur (33) dans le cas d'un moteur à bride ou si le roulement avant est bloqué, et les vis (62) du chapeau arrière (53) dans le cas d'un roulement rouleaux à l'avant. 10-6 à l'aide d'un jet bronze, extraire les flasques (5 et 6) en frappant légèrement sur les bossages du flasque, récupérer la rondelle de précharge (59). 10-7 retirer le circlips (38) s'il y a lieu (moteur à bride). 10-8 retirer le circlips (60) s'il y a lieu (moteur avec roulements rouleaux). 10-9 sortir le rotor (3) du stator (1), côté avant, en prenant soin de ne pas toucher le bobinage. 10-10 extraire les roulements (30) et (50) avec un arrache roulements en protégeant l'extrémité du bout d'arbre par une rondelle, éviter de heurter les portées d'arbre. |

| GAMME D’INTERVENTION | GI n°1235 |
| --- | --- |
| Changement des roulements du moteur LS220 | Indice 0 |
|  | 2/2 |
| DÉSIGNATION |
| 20 – Remontage 20-1 s'il y a lieu introduire le chapeau intérieur (33) côté avant du rotor et le chapeau intérieur (53), côté arrière, puis remonter les roulements neufs sur l'arbre. 20-2 monter le circlips (38) pour les moteurs à bride. 20-3 monter le circlips (60) pour les moteurs à roulements rouleaux. 20-4 introduire le rotor (3) dans le stator (1) en prenant toutes les précautions pour ne pas heurter le bobinage. 20-5 si le chapeau (33) existe, visser une tige filetée au diamètre des vis (40) dans un des trous taraudés du chapeau pour assurer son positionnement angulaire lors du remontage du flasque avant (5). 20-6 si le chapeau (53) existe, visser une tige filetée au diamètre des vis (62) dans un des trous taraudés du chapeau pour assurer son positionnement angulaire lors du remontage du flasque arrière (6). 20-7 mettre la rondelle de précharge (59) avec un peu de graisse dans le fond de la cage de roulement du flasque arrière (6), puis remonter le flasque arrière (6) en le positionnant sur le stator. 20-8 remonter le flasque (5) en prenant soin du positionnement de l'éventuel chapeau. 20-9 mettre en place les tiges de montage (14) et serrer les écrous (27) en diagonale jusqu'au couple recommandé. 20-10 s'il y a lieu fixer avec ses vis le chapeau (33). 20-11 s'il y a lieu fixer avec ses vis le chapeau (53). 20-12 monter à la graisse les joints de flasque (54 à l'arrière) (39 à l'avant). 20-13 installer la goupille de ventilateur. 20-14 monter le ventilateur (7) en l'enfonçant avec un jet. ATTENTION au sens de montage ! 20-15 s'assurer que le rotor tourne librement à la main (qu'il n'y a pas de jeu axial s'il y a un palier bloqué). 20-16 remonter le capot (13) et le refixer avec les vis (27). 20-17 remettre la clavette (21). |

Implantation du moteur sur le circuit

Plaque signalétique du moteur

| Rep | Désignation | Rep | Désignation | Rep | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stator bobiné | 32 | Couvercle extérieur côté accouplement | 65 | Rallonge de graisseur |
| 2 | Carter | 33 | Chapeau intérieur côté accouplement | 70 | Corps de boîte à bornes |
| 3 | Rotor | 35 | Soupape à graissage mobile | 74 | Couvercle boîte à bornes |
| 5 | Flasque côté accouplement | 39 | Joint côté accouplement | 75 | Vis H, M5 de fixation du couvercle |
| 6 | Flasque arrière | 42 | Graisseur | 76 | Ecrou H en laiton |
| 7 | Ventilateur | 50 | Roulement arrière | 84 | Planchette à bornes |
| 13 | Capot de ventilation | 52 | Couvercle extérieur arrière | 118 | Déflecteur interne |
| 14 | Tiges de montage | 53 | Chapeau intérieur arrière | 380 | Pattes de capot |
| 21 | Clavette | 54 | Joint arrière | 386 | Support de joint côté accouplement |
| 27 | Ecrou H, M5 de fixation capot | 59 | Rondelle de précharge | 388 | Support du joint arrière |
| 30 | Roulement côté accouplement | 64 | Graisseur | 411 | Déflecteur |

| LISTE DU PERSONNEL (classé par spécialité) |
| --- |
| Employé | Contrat | Spécialité | Ancienneté |
| DURAND Jean-claude | CDI | Électricité | 12 ans |
| BELLO Daniel | CDI | Électricité | 5 ans |
| HENRY Paul | CDI | Électricité | 9 ans |
| DURANT Nathalie | CDI | Électricité | 8 ans |
| DIAL Pierre | CDI | Électricité | 8 ans |
| CALVET Jacques | CDI | Mécanique | 11 ans |
| POCHET Guillaume | CDI | Mécanique | 10 ans |
| MUROT André | CDI | Mécanique | 6 ans |
| FRE Julien | CDI | Mécanique | 6 ans |
| PLOT Nadège | CDI | Mécanique | 4 ans |
| TRIET Jérôme | CDD | Mécanique | 2 ans |
| DOSIMÉTRIE DU PERSONNEL (classé par dosimétrie croissante) |
| Intervenants | Dosimétrie cumulée en fin du mois dernier | Validité de la visite médicale |
| PLOT Nadège | 2,2 mSv | 12/06/2012 |
| TRIET Jérôme | 2,2 mSv | 12/06/2012 |
| DURANT Nathalie | 3,6 mSv | 06/04/2012 |
| MUROT André | 6,5 mSv | 01/07/2011 |
| POCHET Guillaume | 6,6 mSv | 09/09/2011 |
| CALVET Jacques | 7,4 mSv | 01/02/2012 |
| DIAL Pierre | 7,7 mSv | 17/11/2011 |
| FRE Julien | 7,7 mSv | 01/02/2012 |
| HENRY Paul | 7,8 mSv | 01/01/2012 |
| DURAND Jean-claude | 7,9 mSv | 24/06/2011 |
| BELLO Daniel | 7,9 mSv | 01/07/2011 |
| VOLET DE FORMATIONS ET DE QUALIFICATIONS DU PERSONNEL |
|  | RP1RN1 | RP2RN2 | HN1 | HN2 | QSP | B0V | B1V | B2V | H0 | H1 | M0 | M1 | M2 |
| DURAND Jean-Claude |  | X |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| BELLO Daniel | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  | X |
| HENRY Paul |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| DIAL Pierre | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| CALVET Jacques |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| POCHET Guillaume |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| MURO André | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| FRE Julien | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| DURANT Nathalie | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| PLOT Nadège | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| TRIET Jérôme | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |

| PLANNING CONGÉS ET FORMATIONS (juin 2011) (classé par ordre alphabétique) |
| --- |
| Intervenants | Période de congés | Formation/recyclage |
| BELLO Daniel | lundi 6 juin au dimanche 19 juin | février 2012 |
| CALVET Jacques | - | POST QSP mercredi 3 au vendredi 5 juin |
| DIAL Pierre | lundi 27 juin au dimanche 10 juillet | POST QSP mercredi 15 juin au vendredi 17 juin |
| DURAND Jean-claude | - | POST QSP mercredi 3 au vendredi 5 juin |
| DURANT Nathalie | lundi 20 juin au dimanche 3 juillet | POST QSP lundi 13 au mercredi 15 juin |
| FRE Julien | lundi 6 juin au dimanche 19 juin | novembre 2011 |
| HENRY Paul | - | septembre 2011 |
| MUROT André | lundi 13 juin au dimanche 26 juin | février 2012 |
| PLOT Nadège | - | POST QSP lundi 13 au mercredi 15 juin |
| POCHET Guillaume | lundi 20 juin au dimanche 3 juillet | POST QSP mercredi 15 juin au vendredi 17 juin |
| TRIET Jérôme | - | POST QSP lundi 13 au mercredi 15 juin |

LEXIQUE utilisé dans les Centres Nucléaires de Production d’Électricité 900 Mw.

OEEI : Obtenir un État Exemplaire des Installations ;

PCB : Point Chaud Balisé ;

Systèmes Élémentaires : Trigrammes et Bigrammes matériels : Extraits

# Text boxes

DOSSIER RESSOURCES

SCHÉMA HYDRAULIQUE

A

01

LT

Appoint

01BA

9SES850VL

9SES851VL

A

9SES060VD

9SES530VD

9SES520VD

9SES001LN

B

SAT018VA

9SES012VD

02

MD

9SES812VD

9SES816VD

9SES814VD

9SES002DI

9SES014VD

9SES016VD

9SES018VD

9SES516VD

9SES514VD

9SES022VD

9SES020VD

9SES518VD

9SES030VD

9SES 001TH

9SES002TH

A

SAT017VA

9SES011VD

01

MD

9SES811VD

9SES815VD

9SES813VD

9SES001DI

9SES013VD

9SES015VD

9SES017VD

9SES515VD

9SES513VD

9SES021VD

9SES019VD

9SES517VD

9SES050VD

02BA

9SES010VD

04

LP

9SES808VD

9SES810VD

02

MP

9SES818VD

04

MP

9SES816VD

9SES008VD

9SES006VD

égout

9SES200VD

01

LP

9SES806VD

9SES804VD

9SES504VD

9SES002FI

9SES002VD

9SES802VD

9SES004VD

9SES002PO

9SES506PU

9SES508VD

9SES820VD

06

LP

9SES028CR

9SES009VD

03

LP

9SES807VD

9SES809VD

01

MP

9SES817VD

03

MP

9SES815VD

9SES007VD

9SES005VD

égout

9SES100VD

01

LP

9SES805VD

9SES803VD

9SES503VD

9SES001FI

9SES001VD

9SES801VD

9SES003VD

9SES001PO

9SES505PU

9SES507VD

9SES819VD

05

LP

9SES030CR

Mot. 3( PLS 225 M-T

27

75

76

a

b

DÉCHETS

d

c