CULASSE DU MOTEUR 1,9 l dci

La culasse équipe les moteurs des véhicules de la gamme Renault comme :

- La Laguna

- Le Scénic

- La Mégane

L’essentiel des usinages se fait sur centre d’usinage 4 ou 5 axes URANES. Le transfert entre centres d’usinage est effectué par l’intermédiaire d’un préhenseur équipé de 2 pinces.

Chacune des faces de la culasse venant s’adapter avec un élément du moteur(voir figure ci-dessous) le préhenseur ne vient pas en contact avec celles-ci afin d’éviter le moindre choc qui entraînerait le rebut de la culasse.

Le préhenseur vient donc chercher un adaptateur sur lequel est fixée la culasse et dépose l’ensemble sur la palette des centres d’usinage.

| 32 | 16 | Vis CHC M4 22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 4 | Vis CHC M10 |  |  |
| 30 | 4 | Rondelle M6 |  |  |
| 29 | 4 | Vis CHC M6 25 |  |  |
| 28 | 4 | Vis CHC M8 30 |  |  |
| 27 | 2 | Équerre fixe |  |  |
| 26 | 4 | Ressort |  |  |
| 25 | 1 | Tige Vérin |  |  |
| 24 | 1 | Ensemble mécano soudé 1 doigt |  |  |
| 23 | 1 | Noix |  |  |
| 22 | 1 | Corps Vérin Joucomatic |  | K 63 D 80 M |
| 21 | 2 | Fixation vérin |  |  |
| 20 | 2 | Biellette | EN AW 2018 |  |
| 19 | 4 | Bague | CuAl10Fe |  |
| 18 | 1 | Carter |  |  |
| 17 | 4 | Tige filetée et guide pour ressort |  |  |
| 16 | 2 | Équerre mobile |  |  |
| 15 | 4 | Écrou H M16 |  |  |
| 14 | 32 | Vis CHC M5 16 |  |  |
| 13 | 3 | Doigt | X 12 Cr 13 |  |
| 12 | 3 | Rondelle |  |  |
| 11 | 3 | Vis CHC M8 12 |  |  |
| 10 | 4 | Guide ressort |  |  |
| 9 | 4 | Rondelle M8 |  |  |
| 8 | 4 | Vis H M8 16 |  |  |
| 7 | 1 | Ensemble mécano soudé 2 doigts |  |  |
| 6 | 4 | Chariot |  |  |
| 5 | 4 | Rail TKSD |  |  |
| 4 | 14 | Vis H M6 10 |  |  |
| 3 | 4 | Vis H M5 8 |  |  |
| 2 | 2 | Renfort | S 185 |  |
| 1 | 1 | Châssis | S 275 |  |
| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observation |

COURBES DES DÉPLACEMENTS OBTENUES Á L’AIDE D’UN LOGICIEL DE CALCUL ET DE SIMULATION

RÉSULTATS OBTENUS Á L’AIDE D’UN LOGICIEL DE CALCUL ET DE SIMULATION DE L’EFFORT DÉVELOPPÉ PAR LE VÉRIN

| Positions | Temps en s | Force en N |
| --- | --- | --- |
| 31 | 0,600 | 479,4 |
| 32 | 0,620 | 462,6 |
| 33 | 0,640 | 445,4 |
| 34 | 0,660 | 427,9 |
| 35 | 0,680 | 410,1 |
| 36 | 0,700 | 391,9 |
| 37 | 0,720 | 373,5 |
| 38 | 0,740 | 354,9 |
| 39 | 0,760 | 335,9 |
| 40 | 0,780 | 316,8 |
| 41 | 0,800 | 297,4 |
| 42 | 0,820 | 277,9 |
| 43 | 0,840 | 258,1 |
| 44 | 0,860 | 238,2 |
| 45 | 0,880 | 218,2 |
| 46 | 0,900 | 198,0 |
| 47 | 0,920 | 177,6 |
| 48 | 0,940 | 157,2 |
| 49 | 0,960 | 136,6 |
| 50 | 0,980 | 116,0 |
| 51 | 1,000 | 95,3 |
| 52 | 1,020 | 74,5 |
| 53 | 1,040 | 53,7 |
| 54 | 1,060 | 32,8 |
| 55 | 1,080 | 12,0 |
| 56 | 1,100 | 8,9 |
| 57 | 1,120 | 29,8 |
| 58 | 1,140 | 50,6 |
| 59 | 1,160 | 71,5 |
| 60 | 1,180 | 92,2 |
| 61 | 1,200 | 112,9 |
| Positions | Temps en s | Force en N |
| 1 | 0,000 | 699,7 |
| 2 | 0,020 | 706,2 |
| 3 | 0,040 | 711,4 |
| 4 | 0,060 | 715,2 |
| 5 | 0,080 | 717,8 |
| 6 | 0,100 | 719,1 |
| 7 | 0,120 | 719,2 |
| 8 | 0,140 | 718,3 |
| 9 | 0,160 | 716,2 |
| 10 | 0,180 | 713,2 |
| 11 | 0,200 | 709,2 |
| 12 | 0,220 | 704,3 |
| 13 | 0,240 | 698,4 |
| 14 | 0,260 | 691,8 |
| 15 | 0,280 | 684,3 |
| 16 | 0,300 | 676,0 |
| 17 | 0,320 | 667,1 |
| 18 | 0,340 | 657,4 |
| 19 | 0,360 | 647,0 |
| 20 | 0,380 | 636,0 |
| 21 | 0,400 | 624,3 |
| 22 | 0,420 | 612,1 |
| 23 | 0,440 | 599,3 |
| 24 | 0,460 | 586,0 |
| 25 | 0,480 | 572,1 |
| 26 | 0,500 | 557,8 |
| 27 | 0,520 | 543,0 |
| 28 | 0,540 | 527,7 |
| 29 | 0,560 | 512,0 |
| 30 | 0,580 | 495,9 |

RÉSULTATS OBTENUS Á L’AIDE D’UN LOGICIEL DE CALCUL ET DE SIMULATION DE L’ACTION DANS L’ARTICULATION BIELLETTE-NOIX

| Positions | Temps en s | Force en N |
| --- | --- | --- |
| 31 | 0,600 | 1056,8 |
| 32 | 0,620 | 1062,9 |
| 33 | 0,640 | 1068,8 |
| 34 | 0,660 | 1074,3 |
| 35 | 0,680 | 1079,6 |
| 36 | 0,700 | 1084,6 |
| 37 | 0,720 | 1089,3 |
| 38 | 0,740 | 1093,8 |
| 39 | 0,760 | 1097,9 |
| 40 | 0,780 | 1101,9 |
| 41 | 0,800 | 1105,5 |
| 42 | 0,820 | 1108,9 |
| 43 | 0,840 | 1112,1 |
| 44 | 0,860 | 1115,0 |
| 45 | 0,880 | 1117,7 |
| 46 | 0,900 | 1120,1 |
| 47 | 0,920 | 1122,2 |
| 48 | 0,940 | 1124,1 |
| 49 | 0,960 | 1125,8 |
| 50 | 0,980 | 1127,3 |
| 51 | 1,000 | 1128,5 |
| 52 | 1,020 | 1129,4 |
| 53 | 1,040 | 1130,2 |
| 54 | 1,060 | 1130,6 |
| 55 | 1,080 | 1130,9 |
| 56 | 1,100 | 1130,9 |
| 57 | 1,120 | 1130,7 |
| 58 | 1,140 | 1130,2 |
| 59 | 1,160 | 1129,6 |
| 60 | 1,180 | 1128,6 |
| 61 | 1,200 | 1127,5 |
| Positions | Temps en s | Force en N |
| 1 | 0,000 | 694,5 |
| 2 | 0,020 | 714,1 |
| 3 | 0,040 | 733,0 |
| 4 | 0,060 | 751,2 |
| 5 | 0,080 | 768,8 |
| 6 | 0,100 | 785,7 |
| 7 | 0,120 | 802,1 |
| 8 | 0,140 | 817,8 |
| 9 | 0,160 | 833,0 |
| 10 | 0,180 | 847,7 |
| 11 | 0,200 | 861,8 |
| 12 | 0,220 | 875,5 |
| 13 | 0,240 | 888,6 |
| 14 | 0,260 | 901,3 |
| 15 | 0,280 | 913,6 |
| 16 | 0,300 | 925,3 |
| 17 | 0,320 | 936,7 |
| 18 | 0,340 | 947,7 |
| 19 | 0,360 | 958,2 |
| 20 | 0,380 | 968,4 |
| 21 | 0,400 | 978,1 |
| 22 | 0,420 | 987,5 |
| 23 | 0,440 | 996,6 |
| 24 | 0,460 | 1005,3 |
| 25 | 0,480 | 1013,6 |
| 26 | 0,500 | 1021,6 |
| 27 | 0,520 | 1029,3 |
| 28 | 0,540 | 1036,6 |
| 29 | 0,560 | 1043,7 |
| 30 | 0,580 | 1050,4 |

RÉPARTITION DES CONTRAINTES OBTENUE PAR UN LOGICIEL DE CALCUL ET DE SIMULATION.

CULASSE DU MOTEUR 1,9 l dci

Repérage des surfaces

Zones de tolérance, exemple de formes :

# Text boxes

S1

S2

S3

S4

S5

B23/20a       =   D7/20a

S7

S6

Concentration des contraintes dans la zone articulée.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Epreuve E1 – Unité U 11

Analyse et exploitation de données techniques

DOSSIER TECHNIQUE

Documents DT1 à DT16

Moteur 1,9 l dci

Culasse du moteur

Face 400 : assemblage collecteur

Face 300 : assemblage distribution

Face 500 : assemblage carter -cylindres

Face 100 : assemblage accouplement

Face 700 : assemblage chapeau culasse

DT 1

DT 3

Graphe à l’échelle

DT 3

DT 2

DT 4

DT 7

DT8

DT  10

DT  9

Évolution du  déplacement de la PINCE par rapport au CHÂSSIS en fonction du temps.

Évolution du déplacement de la TIGE du vérin par rapport au CHÂSSIS en fonction du temps.

Courbes obtenues pour une vitesse en sortie de tige du piston V = 60 mm/s

DT6

DT  11

B23/20a

D7/20a

DT 5

NOMENCLATURE DU PRÉHENSEUR

DT 12

DT 13

DT 14

DT 15

Formulaire TRACTION/COMPRESSION

Contrainte normale (N = N/S (MPa)

N : Effort normal (N)

S : Section (mm2)

Contrainte Maxi : (Max =  k x (N

k : Coefficient de concentration de contraintes

Re : Limite d’élasticité (MPa)

Rpe : Limite pratique d’élasticité (MPa)

Rpe = Re/s

s: coefficient de sécurité

Condition de résistance :

(N ≤ Rpe

(Max ≤ Rpe

Formulaire

CISAILLEMENT

Contrainte ( = T/(nS) (MPa)

T : Effort tangentiel (N)

S : Section (mm2)

n: nombre de section(s) cisaillée(s)

Re : Limite d’élasticité (MPa)

Rg : Limite élastique au glissement (MPa)

Rpg : Limite pratique au glissement (MPa)

Rg = Re x k’           Rpg = Rg/s

k': coefficient dépendant du matériau

s: coefficient de sécurité

Condition de résistance :

( ≤ Rpg

Contrainte Maxi : (Max

Biellette : EN AW 2018 : Re = 202 MPa

Bague : CuAl10Fe2 : Re = 215 MPa

Aperçu des contraintes obtenu à l’aide d’un logiciel de calcul.