BEP

Représentation Informatisée de Produits Industriels

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C13 ANALYSER UNE PIECE

C22 ETUDIER ET CHOISIR UNE SOLUTION

C31 DEFINIR UNE SOLUTION EN EXPLOITANT DES OUTILS INFORMATIQUES

S3  REPRESENTATION DUN PRODUIT TECHNIQUE

S5 - SOLUTIONS CONSTRUCTIVES - PROCEDES - MATERIAUX

Ce sujet comporte :

Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités par le candidat) :

Fichiers sauvegardés :			dossier UP1-2014-XXXX

Document travail				( Doc 6/9.

Modèle numérique				Fourreau-XXXX.SLDPRW

Fichier de mise en plan			Fourreau-XXXX.SLDDRW

XXXX= numéro de candidat

Impressions à effectuer :

Mise en plan

La marque PRS spécialiste dans la réalisation de pièces détachées pour guitares propose pour des modèles hauts de gamme un ensemble cordier vibrato/trémolo type Guitare Stratocaster de chez Fender.

Un vibrato est un accessoire mécanique fixé au niveau du cordier-chevalet d'une guitare électrique afin de pouvoir modifier la hauteur du son grâce à un levier. En agissant sur celui-ci, la tension des cordes est modifiée et ainsi la tonalité de l'instrument change. À l'origine, le système était prévu pour créer de légères variations de hauteur (afin de créer des modulations de fréquence) mais des guitaristes ont développé depuis des techniques pour créer de nouvelles sonorités avec la guitare, grâce au vibrato.

Le développement du vibrato suit celui de la guitare électrique. Dès 1929, Clayton "Doc" Kaufmann dépose un brevet pour son vibrato Kaufmann Vibrola. Celui-ci est composé d'un cordier possédant des ressorts de rappel et un bras de levier. En agissant sur ce dernier, le cordier bouge et un léger effet de vibrato se fait entendre.

Cet ensemble est constitué de deux parties principales :

Problématique:

La marque PRS souhaite élargir sa gamme et s’ouvrir au marché moyen et bas de gamme en proposant un produit plus simple dans sa conception pour réduire les couts d’obtention.

Elle souhaite pour les deux pièces principales, modifier leur mode d’élaboration :

- Pour la partie supérieure, « la platine », PRS décide de passer d’un mode d’usinage à un mode d’emboutissage, la pièce est à la fois découpé et pliée.

- Pour la partie inférieure « le fourreau », PRS décide de la réaliser en fonderie, avec les reprises en usinage indiquées sur le dessin ci-dessous (taraudage, petit perçage principalement) et traitement de surface (nickelage).

Notre étude portera uniquement sur la modification du fourreau d’un mode de réalisation en usinage vers de la fonderie.

TRAVAIL DEMANDE

L’objectif de ce travail est de modéliser la pièce fourreau dans une configuration de pièce moulée en respectant les contraintes technico-économique données.

I - Analyse de la pièce existante

Sur le document réponse doc DR1 afin d’identifier les différentes surfaces fonctionnelles, vous devez repasser, dans toutes les vues, en rouge le plan de joint, c’est à dire la face d’où partent les taraudages avec un état de surface de
 Ra	  3.2.

Vous repassez suivant les couleurs indiquez ci-dessous, dans toutes les vues, les surfaces fonctionnelles visibles sur ce plan (traits forts et interrompus courts), les surfaces fonctionnelles sont celles dont vous avez besoin pour que le mécanisme puisse fonctionner voir la liste ci-dessous.

Rouge	Taraudage M4 et M6

Bleu		Trou diamètre 3.30mm et 4.80mm (passage des cordes).

Vert		Trou diamètre 1.50mm (pour l’accroche des ressorts de rappel).

Noir	Chanfrein de 1.2 à 60° (facilite la mise en place des ressorts de rappel).

II - Etude des volumes et surfaces permettant de gagner de la matière.

Vous devez gagner le plus de matière possible afin de réduire le coût.

Le plan de définition, voir dossier technique page 5B/13, et le modèle numérique de la pièce usinée fichier fourreau.SLDPRT présentent une ébauche des zones permettant de gagner de la matière.

Sachant que vous devez gagner encore plus de matière, vous tracez en bleu sur les trois vues en projection sur le document DR1, le volume de matière que vous pouvez enlever sans nuire aux surfaces fonctionnelles.

NOTA :

Pour ne pas compliquer le moule vous retirez la matière uniquement par des volumes simples parallélépipédiques.

N’oubliez pas que vous devez garder la matière en épaisseur minimale des parois suivant le tableau 2 donné page 11/13 sachant que votre pièce s’inscrit dans un volume de 35 x 72 x 13.

Vous pouvez aussi gagner un maximum de matière en tenant compte des longueurs minimales des taraudages en vous référant au dossier ressources « PROFONDEUR MINI DES TARAUDAGES » page 11/13

III - Analyse des surfaces ne pouvant pas être réalisées en fonderie (reprise d’usinage).

Vous devez limiter le plus possible les reprises en usinage.

Une fois l’étude des volumes permettant de gagner de la matière effectuée, vous devez identifier les opérations à réaliser en reprise d’usinage.

En analysant le dossier ressources ainsi que les différents tableaux liés aux contraintes de fonderie, vous précisez sur le tableau ci-dessous les opérations à réaliser en reprise d’usinage. Vous commentez votre choix

| Opérations à réaliser en reprises d’usinage | Commentaires |
| --- | --- |
| ………………………………………………. | ………………………………………………. |
| ………………………………………………. | ………………………………………………. |
| ………………………………………………. | ………………………………………………. |

IV - Contraintes liées aux traitements de surface.

Vous devez prendre en compte le traitement de surface nickelage chimique réalisé sur cette pièce.

Le fourreau, obtenu en fonderie et repris en usinage, subit un traitement de surface appelé le nickelage chimique.

Les trous de diamètre 1.5mm recevant les ressorts de rappel de diamètre 1.4mm doivent pouvoir être montés à tous les coups.

En analysant le tableau concernant le nickelage chimique voir le dossier ressources page 13/13, déterminez la valeur du diamètre des trous avant le traitement:

Calcul du diamètre de perçage du trou avant traitement

Vous détaillez le calcul ci-dessous :

………………………………………………………………………………………….………

………….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

En continuant l’analyse du dossier ressource concernant le nickelage chimique page 13/13, indiquez ci-dessous l’information importante qui concerne les taraudages.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

V – Contraintes liées à la dépouille

Sachant que la pièce est en alliage d’aluminium moulé indiquez ci-dessous la fourchette de dépouille qui devra être appliquée (voir le dossier ressource Doc 10/13)

VI - Modélisation du fourreau sur Solidworks suivant les préconisations liées à la fonderie.

Une fois le travail d’analyse terminé, vous modélisez la pièce sur Solidworks, en appliquant toutes les règles liées à la fonderie.

Pour cela vous vérifiez :

- Les dimensions minimales des parois.

- La taille minimale des trous.

- La mise en place des arrondis de rayon de 3mm maximum quand c’est possible (toutes les arêtes perpendiculaires au plan de joint face rep A),

- Les opérations à réaliser en reprise d’usinage.

ATTENTION : pour des raisons de facilité la pièce sera modélisée sans tenir compte de la dépouille.

VII - Mise en plan

Vous devez effectuer une mise en plan sur un format A3 pièce à l’échelle 2 avec trois vues standards, le fond de plan vous est fourni (fichier fond de plan A3.slddrt).

Vous décidez du choix des 3 vues et vous décidez si vous en réalisez en coupe ou non.

Vous importez la cotation et vous la complétez en vous assurant que toutes les cotes des parties modifiées apparaissent sur le plan.

LE PLAN DE JOINT

De manière générale, le démoulage s’effectue perpendiculairement au plan de joint.

Le plan de joint du moule se situe normalement au contour apparent maximum de la pièce. Il est avantageux de reporter l’empreinte dans une seule partie du moule. La dépouille d’un seul coté est plus importante, mais le modèle en une seule partie est plus économique.

- La position du plan de joint n’est pas favorable car il se trouve dans les parties du moule.

- Plan de joint

- La position du plan de joint est optimisée, l’empreinte est reportée que d’un coté du moule.

- Plan de joint

LA DEPOUILLE

Pour les moules permanents (moulage en coquille par gravité, moulage basse pression ou moulage par pression), la dépouille est nécessaire pour extraire la pièce moulée de son empreinte.

| 1 - Dépouille sur parois intérieures et extérieures |
| --- |
|  | Alliages moulés |
|  | ZINC | ALUMINIUM | LAITON |
|  | 0.6% | 1 % à 1.5% | 1.5% à 2% |

Moule							pièce

L’ALLEGEMENT DES PARTIES MASSIVES (GAIN DE MATIERE)

Ci-dessous l’exemple d’une pièce dont les surfaces fonctionnelles sont l’alésage central, le diamètre extérieur, et la face du dessous.

DIMENSIONS MINIMALES DES PAROIS

| 2 - Epaisseurs minimale possibles des parois en mm |
| --- |
| Dimensions en mm des pièces | Alliages moulés |
|  | ZINC | ALUMINIUM | LAITON |
| 20 X 20 | 0.5 à 1 | 1 à 1.5 | 1.5 à 2 |
| 100 X 100 | 1 à 1.5 | 1.5 à 2 | 2 à 2.5 |
| 200 X 200 | 1.5 à 2 | 2 à 2.5 | 2.5 à 3 |

PROFONDEUR MINIMALE DES TARAUDAGES

La profondeur utile d’un taraudage est à prendre en compte, voir le schéma ci-dessous

Pour une vis, la longueur d’implantation « j » doit être au moins égale aux valeurs suivantes.

- Pour les métaux durs type acier « j » doit être supérieur ou égale au diamètre de la vis.

J ≥ x d

- Pour les métaux tendres type aluminium « j » doit être supérieur ou égale à 1.5 fois le diamètre de la vis

J ≥ 1.5 x d

Exemple: pour un taraudage M8 la profondeur minimale du taraudage doit être égale à : 8x1.5= 12mm

TAILLES MINIMALES DES TROUS

| 3 - Diamètre minimale et profondeur H maximale des trous bruts. |
| --- |
| Diamètre d mm | Alliages moulés |
|  | H maxi en mm |
|  | ZINC | ALUMINIUM | LAITON |
| 3 4 à 10 11 à 20 | 20 30 à 100 10 X d | 20 20 à 50 8 X d | - 8 à 50 5 X d |

PRECONISATIONS COMPLEMENTAIRES

« Casser » tous les angles

rayon mini de 0.5mm

Opérations impossibles en fonderie :

- Trou inférieur à 3mm.

- Perçage avant taraudages en raison de la conicité de la dépouille.

- Taraudage intérieur.

NICKELAGE CHIMIQUE

# Nickelage chimique: fiche technique.

|  | Nickel MOYEN phosphore |
| --- | --- |
| Protection corrosion pour une épaisseur >40µ | 200 Heures au Brouillard. Salin (B.S) |
|  | Pour information: zingage chromaté jaune < 100 h au B.S |
| Dureté | 500 à 550 Hv (Vickers) |
| Aspect | Légèrement cuivré Brillant ou satiné selon rugosité |
| Epaisseur du dépôt | L’épaisseur de ce dépôt est de 100 µ |
| Taraudages | Tous les taraudages inférieurs à M8: protection totale à cause de l’épaisseur du traitement. |
| Nuance de support | Tous types de métaux: acier carbone et inoxydable, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages, fontes. |
| Régularité de l'épaisseur | Parfaite (au micron prés) |
| Adhérence du dépôt | Très bonne: comparable en tous points un dépôt électrolytique |
| Rugosité | Ne modifie pas la rugosité (Ra) initiale du substrat |
| Densité | 7.8-8.0 grs / cm3 |

# Text boxes

VIBRATO DE GUITARE

Épreuve UP1 : 	Analyser une pièce et produire sa maquette numérique en fonction d'un mode d'élaboration arrêté.

- Dossier complet						( Doc 1/13 à 13/13

- Présentation de l’épreuve : 				( Doc 1/13

- Dossier technique :					( Doc 2/13 à 5A/13 et 5B/13

- Dossier travail 						( Doc 6/13 à 9/13

- Documents ressources					( Doc 10/13 à 13/13

- Modèle numérique

Platine et pontets de cordes

Cordes

Fourreau

Ressorts de rappel

Bras de levier

Vue arrière de la guitare

Vue de face de la guitare

La partie supérieure « la platine » recevant les pontets de cordes ainsi que la barre permettant l’inclinaison de la platine lors de l’effet tremolo.

La platine est en acier réalisée par usinage puis chromée.

La platine

Corps de la guitare

La partie inférieure « le fourreau » fixée sur la partie supérieure est réalisée en alliage d’aluminium, cette partie permet le maintien des cordes ainsi que la fixation des ressorts du trémolo

Cette pièce est également réalisée en usinage puis nickelée.

Les ressorts de tremolo

Le fourreau

Pontets de cordes

Platine découpée pliée

1 trou taraudé M6 pour la fixation du bras de levier

3 trous taraudés M4 pour la fixation de la platine

6 perçages diamètres 4.8mm pour le passage et 3.3mm pour la retenue des cordes

Diamètre de perçage =……………….

Dépouille appliquée =……………….

Plan de joint

Dépouilles

Pièce de fonderie avant son gain matière.

Pièce de fonderie après le gain matière.