DOSSIER RESSOURCES

Sous-épreuve E21 :   Analyse et diagnostic

Ce dossier comprend 4 pages numérotées : DR 1/ 4 à DR 4/4

Ne rien inscrire dans ce dossier, celui-ci ne sera pas lu, par les correcteurs, au moment de la correction

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Maintenance des Matériels |
| --- |
| Option : C | E2 – Épreuve de technologie | Sous-épreuve : E 21 |
| Session : 2014 | Durée : 3 heures | Unité : U 21 |
| Repère : 1406 MM CT 21 | Coefficient : 1,5 |  |

Le candidat est invité à s’imprégner particulièrement de ce dossier ressources avant de commencer la rédaction des réponses en y consacrant un temps suffisant.

1. Présentation de la machine :

La tondeuse Rondo K 333 est équipée d’une transmission à quatre roues motrices qui lui donne une adhérence et une stabilité remarquable dans les sols glissants et irréguliers. Le châssis articulé lui donne une manœuvrabilité imbattable dans les espaces réduits ou les surfaces arborées ou plantées de massifs ornementaux. L’unité de coupe frontale assure une excellente visibilité et une parfaite accessibilité dans tous les coins et les buissons. Elle n’écrase pas l’herbe avant de la couper.

La rondo K333 s’adresse à une clientèle de professionnels qui recherche un matériel permettant un rendement optimum dans les terrains difficiles avec de nombreux obstacles à contourner.

2. Les sous ensembles étudiés :

a. La transmission hydrostatique :

Elle est située dans le carter de transmission du train avant de la machine et est entraînée par le moteur thermique à un régime nominal de 3000 trs/min

Les caractéristiques de la transmission sont les suivantes :

Informations techniques :

| Rapport de transmission axe moteur hydraulique et roues……………………….14,9:1 Rapport de transmission axe moteur hydraulique et sortie pour train arrière …..3,06:1 Couple statique maximum transmissible par la prise de force…………………………...….200Nm Couple maximum de freinage du frein de la prise de force……………………………..16,8 Nm Cylindrée max : (pompe)………..20,8 cm3 / tour Angle max. oscillant……………………….+- 17° | Angle max. oscillant (moteur)………….……20° Nombre de pistons (pompe)…………….……9 Nombre de pistons (moteur)…………….……9 Etalonnage vanne de surpression ….…30 MPa ………………………………………….(300 bar ) Pression de gavage (régime moteur 1000 trs / min )……………..………..…..1,2 Mpa (12 bar ) Pression de gavage (régime moteur 2600 trs / min )……………..…………....1.6 Mpa (16 bar ) Cylindrée de la pompe de gavage (pompe à engrenages ) ……………………………..7,9 cm3 |
| --- | --- |

Schéma hydraulique de la machine :

Marche arrière

Marche avant

| Epreuve : E2 Epreuve de technologie Sous épreuve E21 | Bac pro maintenance des matériels Option : C | DR 1/4 |
| --- | --- | --- |

Montage des limiteurs de pression (vannes de surpression ) :

b. La prise de puissance

Entraînée par le moteur thermique à un régime nominal de 3000 trs/min (même arbre que la transmission hydrostatique), elle permet d’actionner le plateau de coupe. Son régime de rotation est de 1075 trs/ min. Sa commande se fait depuis le poste de conduite par une commande qui actionne une vanne trois voies (référence B du schéma hydraulique). L’arrêt d’urgence se fait par un « coup de poing » sur cette même commande.

Vue en coupe de la transmission

| Epreuve : E2 Epreuve de technologie Sous épreuve E21 | Bac pro maintenance des matériels Option :C | DR 2/4 |
| --- | --- | --- |

Vue en coupe de l’embrayage

Nomenclature de la transmission :

| N° | Désignation | N° | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RONDELLE BLOC POMPAGE | 53 | BOUCHON 32 x 2 UNI1663 |
| 2 | PALIER A AIGUILLE HK 2516 | 54 | ARBRE PRISE DE FORCE |
| 3 | COUVERCLE HYDRAULIQUE | 55 | BOUCHON 1/4" GAZDIN 908 |
| 4 | DISTRIBUTEUR GAUCHE 9 PISTONS | 56 | TEMOIN INDICATEUR DE NIVEAU |
| 5 | KIT BLOC POMPAGE AVEC BAGUES D=13 | 57 | VIS M 10 x 35 UNI 5931 |
| 6 | RESSORT BLOC POMPAGE | 58 | ARBRE PIGNON Z=17 M=2,5 |
| 7 | GROUPE PISTON +PATIN D=13 | 59 | RONDELLE CUIVRE 1/4" |
| 8 | KIT BLOC POMPAGE AVEC BAGUES D=15 | 60 | PALIER A BILLES 6305 NR |
| 9 | AIGUILLE 2,5 x 23,8 | 61 | BOUCHON 1/8" GAZ |
| 10 | ANNEAU RETENTION PISTION 9 TROUS | 62 | JOINT TORIQUE 2,62 x 164,77 x |
| 11 | GROUPE PISTON +PATIN D=15 | 63 | DISTRIBUTEUR MOTEUR |
| 12 | ANNEAU ANTI6GRIPPANT | 64 | CALE 25,2 x 34,8 x 1 |
| 13 | OSCILLANT | 65 | RONDELLE SCHNORR D 10 |
| 14 | DEMI-SHERE | 66 | BOUCHON HK 030-CK 55-111 |
| 15 | CIRCLIUP UNI 7437 | 67 | ARBRE ENTREE |
| 16 | ENTRETOISE DE BUTTEE | 68 | BOUCHON 3/8" GAZ |
| 17 | BOUCHON 3/8" GAZ | 69 | ANNEAU D'EPAULEMENT SW 30 |
| 18 | COUVERCLE SUPERIEUR | 70 | CHEVILLE 6 x 14 UNI-EN 22338B |
| 19 | VIS UNI 5739 | 71 | CHEVILLE 6 x 70 UNI1707 |
| 20 | JOINT TORIQUE OR 3231 | 72 | CHEVILLE 5 x 14 UNI1707 |
| 21 | JOINT D'ETANCHEITE 15 x 21,8 | 73 | NIPPLES 1/4" GAZ x 1/4" GAZ |
| 22 | VIS UNI 5739 M8 x 25 | 74 | VANNE ANTI-CHOC |
| 23 | COUVERCLE ACCOUPLEMENT POMPE | 75 | ENTRETOISE 7 x 13 x 14,9 |
| 24 | VIS UNI 5931 M 8 x 20 | 76 | PALIER A AIGUILLES HK 25 x 30 x 20 |
| 25 | POMPE A ENGRENAGES | 78 | ANNEAU D'EPAULEMENT SW 47 |
| 26 | JOINT TORIQUE OR 106 | 79 | DISQUE D'EMBRAYAGE EXTERIEUR |
| 27 | RESSORT EXTERIEUR | 80 | DISQUE D'EMBRAYAGE INTERIEUR |
| 28 | CHEVILLE FREIN PRISE DE FORCE | 81 | ANNEAU D'EPAULEMENT SW 25 |
| 29 | PALIER A BILLES 6205 | 82 | JOINT TORIQUE OR -3256 |
| 30 | ANNEAU DE SECURITE UNI 7436 | 83 | JOINT TORIQUE OR -2081 |
| 31 | ANNEAU D'ETANCHEITE | 84 | CLOCHE ET PIGNON Z=19 M=2.5 |
| 32 | CALE | 85 | PISTON FREIN PRISE DE FORCE |
| 33 | CHEVILLE 6 x 24 DIN 1481 | 86 | DISQUE D'EMBRAYAGE EXTERIEUR |
| 34 | RONDELLE 17 x 22 x 1,5 | 87 | ANNEAU SECURITE UNI 7436 |
| 35 | BOUCHON 3/8" GAZ | 88 | CYLINDRE D'EMBRAYAGE |
| 36 | BOITE TRANSMISSION | 89 | PISTON D'EMBRAYAGE |
| 37 | COURONNE CONIQUE Z=39 M 4,35 | 90 | ANNEAU ELASTIQUE 47,2 x 57,2 |
| 38 | VIS UNI 5739 M10 x 25 8.8 | 91 | CONTRE DISQUE D'EMBRAYAGE |
| 39 | PALIER AXIAL A AIGUILLE AX 10 x 22 x 2,8 | 92 | ANNEAU 25 x 35 x 6/6,5 |
| 40 | PALIER A BILLES 6206 | 93 | BAGUE SUPERIEURE |
| 41 | PALIER A ROULEAUX NUP 206 EC | 94 | BAGUE D'EMBRAYAGE |
| 42 | PIGNON CYLINDRIQUE Z=53 M=2,5 | 95 | CIRCLIP UNI 7437 |
| 43 | ANNEAU DE SECURITE UNI 7435 | 96 | ANNEAU D'EPAULEMENT |
| 45 | PIGNON CYLINDRIQUE Z=52 M=2,5 | 97 | CIRCLIP DIN 984 |
| 46 | PALIER A BILLES 6305 | 98 | JOINT TORIQUE 2,62 x 44,12 x |
| 47 | CALE 40,3 x 61,7 x 1 | 99 | BAGUE INFERIEURE |
| 48 | ANNEAU DE SECURITE UNI 7437 | 100 | COUSSINET |
| 49 | CALE 40,3 x 61,7 | 101 | CHEVILLE ELASTIQUE DIN 7343 |
| 50 | ANNEAU D'ETANCHEITE 25 x 62 x 7 | 102 | GOUJON |
| 51 | ARBRE PIGNON CONIQUE Z=8 M=4,75 | 103 | JOINT TORIQUE OR-115 |
| 52 | CAGE A AIGUILLES K 20 x 26 x 17 | 104 | VIS UNI 5931 M 8 x 18 8.8 |

| Epreuve : E2 Epreuve de technologie Sous épreuve E21 | Bac pro maintenance des matériels Option : C | DR 3/4 |
| --- | --- | --- |

C. Le circuit électrique du klaxon (avertisseur sonore) :

Le klaxon fait partie du kit phares qui peut équiper la machine pour la circulation routière :

Faisceau électrique de la machine :

Faisceau électrique de la machine :

| N° | Désignation | Couleur des fils |
| --- | --- | --- |
| F 1 | Fusible klaxon 10 A | A | Bleu |
| F 2 | Fusible feux de position 7,5 A | B | Blanc |
| F 3 | Fusible feux de plaque 5 A | C | Orange |
| F 4 | Fusible feux de croisement à droite 7,5 A | G | Jaune |
| F 5 | Fusible feux de croisement à gauche 7,5 A | H | Gris |
| F 6 | Fusible feux de route 10 A | L | Bleu |
| H 1 | Phare avant droit | M | Marron |
| H 2 | Phare avant gauche | N | Noir |
| H 4 | Voyant feux de position | R | Rouge |
| H 5 | Voyant indicateur de direction | S | Rose |
| HA 1 | Klaxon Résistance 1,2 ohm | V | Vert |
| S 2 | Interrupteur feux de détresse | Z | Violet |
| X 15 | Connecteur mark 11 voies |  |  |
| X 50 | Mate'n' lock 15 voies |  |  |
| X51 | Connecteurs 8 voies |  |  |
| X52 | Connecteur deutsch 6 voies droit |  |  |
| X 53 | Connecteur deutsch 6 voies gauche |  |  |
| X54 | Connecteur 6 voies |  |  |

| Epreuve : E2 Epreuve de technologie Sous épreuve E21 | Bac pro maintenance des matériels Option : C | DR 4/4 |
| --- | --- | --- |