# DOSSIER TRAVAIL

#### Sous-épreuve E21 :   Analyse et diagnostic

### Ce dossier comprend 7 pages numérotées : DT 1/7   à DT 7/7

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Maintenance des Matériels |
| --- |
| Option : C | E2 – Épreuve de technologie | Sous-épreuve : E 21 |
| Session : 2014 | Durée : 3 heures | Unité : U 21 |
| Repère : 1406-MM CT 21 | Coefficient : 1,5 |  |

Tondeuse Frontale Rondo K 327 En fin de saison, un entrepreneur en entretien d’espaces verts vous confie sa tondeuse autoportée frontale avec les problèmes suivants : - Un manque de puissance en marche arrière. La machine a des difficultés pour reculer en montée mais avance et recule à plat. - Un manque de puissance de la prise de puissance qui entraîne le plateau de coupe. - L’avertisseur sonore (appelé klaxon dans les documents constructeur) ne fonctionne pas.

| 1ère partie : Transmission hydrostatique, manque de puissance. 1. Repassez en vert le circuit haute pression de la transmission hydrostatique pour la marche arrière. | /4 |
| --- | --- |
| Total page | / 4 |

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DT 1/ 7 |
| --- | --- | --- |

| 2. Vous devez effectuer un contrôle de la haute pression maxi de la marche arrière : - Citez l’appareil de contrôle et sa plage de lecture pour effectuer la mesure et dites comment vous allez procéder. ________________________________________________ Placez celui-ci sur le schéma hydraulique (DT 1/7) Après avoir installé les appareils de contrôle, on effectue les relevés suivants : Pression relevée Valeur théorique Moteur arrêté 0 0 Moteur tournant 20 bar 16 bar Marche avant (roues bloquées) 295 bar Marche arrière (roues bloquées) 140 bar 3. A quoi correspond la pression de 20 bar relevée en prise de pression 3, moteur tournant (schéma DR 1/4) ? ________________________________________________ 4. Quelle(s) incidence(s) peut avoir cette pression trop élevée ? ________________________________________________ 5. Citez l’élément sur lequel vous allez intervenir pour régler cette pression. ________________________________________________ 6. Complétez dans le tableau de la question 2 la valeur théorique pour la marche avant et la marche arrière. 7. La pression maxi en marche avant et marche arrière peut-elle être réglée ? Pourquoi ? ________________________________________________ 8. D’après les relevés de pression du tableau précédent, énoncez la / les causes du manque de puissance en marche arrière. ________________________________________________ ________________________________________________ 9. Quelle(s) pièce(s) allez- vous remplacer ? Quelle(s) précaution(s) devez-vous prendre lors de son remplacement ? ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ | / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 2 / 3 /3 / 3 |
| --- | --- |

| 2ème partie : Prise de puissance 1. Repassez en bleu la chaîne cinématique permettant l’entraînement de la prise de puissance. 2. Repassez en bleu sur le schéma de la transmission (question 1, 1ère partie DT 1/7), le circuit hydraulique permettant l’alimentation de l’embrayage multidisques de la prise de puissance. | / 3 / 4 |
| --- | --- |
| Total page | /27 |

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DT 2/ 7 |
| --- | --- | --- |

| 3. Comment allez-vous mesurer la fréquence de rotation de la prise de puissance sachant que le client affirme que le plateau de coupe manque de puissance ? Citez les précautions à prendre pour effectuer cette opération en toute sécurité. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 4. Donnez le régime de la prise de puissance à régime moteur nominal. __________________________________________ __________________________________________ | / 4 / 3 |
| --- | --- |

| 5. Le régime de rotation mesuré est insuffisant par rapport au régime constructeur. Dites quel phénomène peut produire ce dysfonctionnement dans la chaîne cinématique en considérant que le régime moteur est bon ? __________________________________________ 6. Quels contrôles allez-vous réaliser pour définir précisément les éléments à changer où à régler ? Contrôles Outils de contrôle Remèdes 3ème partie : Avertisseur sonore (Klaxon) 1. Repassez en couleur sur le document DT 5/7, le circuit électrique correspondant au klaxon. Vous utiliserez le rouge pour l’alimentation et le bleu pour la masse sachant que le fil 2 du connecteur X 15 est le + après contact et le fil 9 du connecteur X 15 est la masse. 2. Sur le schéma du faisceau électrique de la machine et le schéma du faisceau électrique du kit phares (DT6/7), entourez en bleu les connecteurs concernés par le circuit de l’avertisseur sonore. A coté de ces connecteurs, vous ferez apparaître le numéro de la connexion à contrôler (en vous aidant du DT 5/7) | /3 / 3 /4 /4 |
| --- | --- |
| Total page | /21 |

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DT 3/ 7 |
| --- | --- | --- |

| 3. Enoncez, dans l’ordre de facilité, les différents tests que vous allez effectuer pour trouver la panne en vous aidant des éléments donnés (sachant que l’alimentation du + après contact est correcte) Tests Moyens de contrôle Résultats attendus Continuité du fusible Ohmmètre Résistance nulle | /4 |
| --- | --- |

| 4. Afin de déterminer l’ (les)élément(s) en cause, on effectue les relevés suivants : Relevés Valeurs Résistance du fusible Infinie Résistance de l’avertisseur 0 Ohm Résistance des contacts du contacteur de commande 0 Ohm Résistance des connexions dans les différents connecteurs 0 Ohm Résistance des fils d’alimentation de l’avertisseur 0 Ohm D’après ces relevés, donnez le (les) élément(s) en cause et décrivez le processus qui a conduit à l’obtention de ces relevés. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ | /4 |
| --- | --- |
| Total page | / 8 |

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DT 4/ 7 |
| --- | --- | --- |

Schéma installation électrique kit phares:

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DT 5/ 7 |
| --- | --- | --- |

Faisceau électrique de la machine :

Faisceau électrique du kit phares :

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DT 6/ 7 |
| --- | --- | --- |

Récapitulatif des points :

Total page 1/7 / 4

Total page 2/7 / 27

Total page 3/7 / 21

Total page 4/7 / 8

Total Pages / 60

# Note :               / 20

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DT 7/ 7 |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Marche arrière

Marche avant