# DOSSIER CORRIGÉ

#### Sous-épreuve E21 :   Analyse et diagnostic

### Ce dossier comprend 7 pages numérotées : DC 1/7   à DC 7/7

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Maintenance des Matériels |
| --- |
| Option : C | E2 – Épreuve de technologie | Sous-épreuve : E 21 |
| Session : 2014 | Durée : 3 heures | Unité : U 21 |
| Repère : 1406- MM CT 21 | Coefficient : 1,5 |  |

Tondeuse Frontale Rondo K 327 En fin de saison un entrepreneur en entretien d’espaces verts vous confie sa tondeuse autoportée frontale avec les problèmes suivants : - Un manque de puissance en marche arrière. La machine a des difficultés pour reculer en montée mais avance et recule à plat. - Un manque de puissance de la prise de puissance qui entraîne le plateau de coupe. - L’avertisseur sonore (appelé klaxon dans les documents constructeur) ne fonctionne pas.

| 1ère partie : Transmission hydrostatique, manque de puissance. 1. Repassez en vert le circuit haute pression de la transmission hydrostatique pour la marche arrière. | /4 |
| --- | --- |
| Total page | / 4 |

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DC 1/ 7 |
| --- | --- | --- |

| 2. Vous devez effectuer un contrôle de la haute pression maxi de la marche arrière : - Citez l’appareil de contrôle et sa plage de lecture pour effectuer la mesure et dites comment allez vous procéder. Manomètre 0-400 bar sur circuit H.P. marche arrière Immobiliser la machine (blocage mécanique, frein à main, contre un mur) Placez celui-ci sur le schéma hydraulique (DT 1/7) Après avoir installé les appareils de contrôle on effectue les relevés suivants : Pression relevée Valeur théorique Moteur arrêté 0 0 Moteur tournant 20 bar 16 bar Marche avant (roues bloquées) 295 bar 300 bar ou 30 Mpa Marche arrière (roues bloquées) 140 bar 300 bar ou 30 Mpa 3. A quoi correspond la pression de 20 bar relevée en prise de pression 3, moteur tournant (schéma DR 1/4) ? Pression de gavage 4. Quelle(s) incidence(s) peut avoir cette pression trop élevée ? Echauffement de l’huile (laminage plus important).Etanchéité. Usure prématurée des éléments 5. Citez l’élément sur lequel vous allez intervenir pour régler cette pression ? Limiteur de pression U (vanne d’alimentation groupe hydrostatique pour le constructeur) 6. Complétez dans le tableau de la question 2 la valeur théorique pour la marche avant et la marche arrière. 7. La pression maxi en marche avant et marche arrière peut-elle être réglée ? Pourquoi ? Non pas de flèche sur les limiteurs repère Z Etalonnage fixe 8. D’après les relevés de pression du tableau précédent énoncez la / les causes du manque de puissance en marche arrière. Limiteurs de pression ou clapet anti-retour Z 9. Quelle(s) pièce(s) allez vous remplacer ? Quelle(s) précaution(s) devez vous prendre lors de son remplacement ? Limiteurs de pression (appelés vannes de surpression par le constructeur) Serrage au couple de 38 N.m Précautions pour intervention sur un circuit hydraulique Recyclage de l’huile . | / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 2 / 3 /3 / 3 |
| --- | --- |

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DC 2/7 |
| --- | --- | --- |

| 2ème partie : Prise de puissance 1. Repassez en bleu la chaîne cinématique permettant l’entraînement de la prise de puissance. 2. Repassez en bleu sur le schéma de la transmission (question 1, 1ère partie DT 1/7) le circuit hydraulique permettant l’alimentation de l’embrayage multidisques de la prise de puissance. | / 3 / 4 |
| --- | --- |
| Total page | /27 |

| 3. Comment allez-vous mesurer la fréquence de rotation de la prise de puissance sachant que le client affirme que le plateau de coupe manque de puissance ? Citez les précautions à prendre pour effectuer cette opération en toute sécurité. On prend la fréquence de rotation de la prise de puissance en charge (tonte) avec un tachymètre en apposant une pastille fluorescente sur l’arbre du plateau de coupe. Précautions: se protéger par rapport à l’arbre en rotation Sécuriser l’aire d’essais 4. Donnez le régime de la prise de puissance à régime moteur nominal. 1075 trs / min | / 4 / 3 |
| --- | --- |

| 5. Le régime de rotation mesuré est insuffisant par rapport au régime constructeur. Dites quel phénomène peut produire ce dysfonctionnement dans la chaîne cinématique en considérant que le régime moteur est bon ? Patinage de l’embrayage multidisques 6. Quels contrôles allez-vous réaliser pour définir précisément les éléments à changer où à régler ? Contrôles Outils de contrôle Remèdes Niveau et qualité de l’huile Visuel Rajouter de l’huile Vidanger si qualité inappropriée Manque de pression du circuit hydraulique de commande de l’embrayage Manomètre Régler le limiteur Revoir les joints d’étanchéité de l’embrayage Usure des disques et du mécanisme de l’embrayage multidisques Visuel et mesure de l’épaisseur des disques au pied à coulisse Remise en état de l’embrayage 3ème partie : Avertisseur sonore (Klaxon) 1. Repassez en couleur sur le document DT 5/7, le circuit électrique correspondant au klaxon. Vous utiliserez le rouge pour l’alimentation et le bleu pour la masse sachant que le fil 2 du connecteur X 15 est le + après contact et le fil 9 du connecteur X 15 est la masse. 2. Sur le schéma du faisceau électrique de la machine et le schéma du faisceau électrique du kit phares (DT 6/7), entourez en bleu les connecteurs concernés par le circuit de l’avertisseur sonore. A coté de chaque connecteur vous ferez apparaître le numéro de la connexion à contrôler (en vous aidant du DT 5/7). | /3 / 3 /4 /4 |
| --- | --- |
| Total page | /21 |

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DC 3/ 7 |
| --- | --- | --- |

| 3. Enoncez, dans l’ordre de facilité, les différents tests que vous allez effectuer pour trouver la panne en vous aidant des éléments donnés (sachant que l’alimentation du + après contact est correcte) Tests Moyens de contrôle Résultats attendus Continuité du fusible Ohmmètre Résistance nulle + ac klaxon Voltmètre 12 V - klaxon (continuité) Ohmmètre Résistance nulle X 50 +ac borne 2 X 50 +ac borne 11 Voltmètre Voltmètre 12 v 12 v si appui contact 0 V sans appui contact X 51 bornes 3 et 7 X 51 borne 7 X 51 borne 3 Ohmmètre Voltmètre Voltmètre continuité si appui contact 12 V 12 V si appui contact X 15 borne 2 à X50 borne 2 X 51 borne 3 à X 50 borne 11 Ohmmètre Ohmmètre Continuité continuité | /4 |
| --- | --- |

| 4. Afin de déterminer l’ (les)élément(s) en cause on effectue les relevés suivants : Relevés Valeurs Résistance du fusible Infinie Résistance de l’avertisseur 0 Ohm Résistance des contacts du contacteur de commande 0 Ohm Résistance des connexions dans les différents connecteurs 0 Ohm Résistance des fils d’alimentation de l’avertisseur 0 Ohm D’après ces relevés, donnez le (les) élément(s) en cause et décrivez le processus qui a conduit à l’obtention de ces relevés Le fusible et l’avertisseur sonore sont en cause. L’avertisseur sonore est en court-circuit (résistance nulle) ce qui a provoqué la rupture du fusible. | /4 |
| --- | --- |
| Total page | / 8 |

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DC 4/ 7 |
| --- | --- | --- |

Schéma installation électrique kit phares:

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : Parcs et Jardins | DC 5/ 7 |
| --- | --- | --- |

Faisceau électrique de la machine :

Faisceau électrique du kit phares :

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : Parcs et Jardins | DC 6/ 7 |
| --- | --- | --- |

Récapitulatif des points :

Total page 1/7 / 4

Total page 2/7 / 27

Total page 3/7 / 21

Total page 4/7 / 8

Total Pages / 60

| Epreuve : E 2 Epreuve de technologie Sous épreuve E 21 | Bac Pro maintenance des matériels Option : C | DC 7/ 7 |
| --- | --- | --- |

# Note :               / 20

# Text boxes

Marche arrière

Marche avant

2 - 9

11 - 2

2 - 9

7 - 3