DOSSIER TECHNIQUE

La climatisation équipe une grande majorité des véhicules produits depuis quelques années. De nos jours, pour satisfaire les différents besoins de confort, les constructeurs proposent plusieurs niveaux de climatisation (manuelle, automatique, multizones …) pour un même modèle de véhicule.

Ce dossier technique présente le principe de fonctionnement du système de climatisation automatique bizone sur une Citroën C4 Picasso HDI. Ce système dispose de deux zones de réglage : une pour le coté droit de l’habitacle, une autre pour le coté gauche.

1- Présentation générale

La dépendance du comportement de conduite, des reflexes d'un automobiliste et le bien être des passagers sont étroitement liés aux conditions climatiques ambiantes d'un véhicule.

La perception thermique subjective de l'homme dépend non seulement de son état de santé mais aussi de plusieurs facteurs climatiques qui touchent les passagers d'un véhicule à savoir :

- le nombre de passagers (environ 1,2 kcal/min dégagés par personne assise dans le véhicule)

- la température et l'hygrométrie de l'habitacle sont de plus en plus influencées par les formes aérodynamiques des véhicules modernes qui imposent des pare-brises conséquents.

- l’énergie thermique dégagée par le moteur, évacuée sous le véhicule et par rayonnement, qui  chauffe l'habitacle.

- les mouvements tourbillonnaires de l'air dans l'habitacle peuvent amener une sensation de courant d'air avec des conséquences de refroidissement local, raidissements musculaires, frissons, ...

Les constructeurs développent leurs systèmes de gestion climatique de l'habitacle en se référant aux normes européennes de "bien être" et de "confort".

Exemple : pour une température ambiante extérieure de 37°C,

- la température ambiante de l'habitacle ne doit pas excéder 27°C,

- le taux d'hygrométrie 60%,

- le mouvement de l'air 0,25 m/s.

La climatisation consiste à adopter la température la plus favorable pour l'organisme humain. Un véhicule dit "climatisé" ou équipé d'un dispositif "d'air conditionné" permet de chauffer ou de refroidir l'habitacle en échangeant de l’énergie thermique avec l'extérieur.

Le C4 Picasso faisant l'objet de cette étude, est équipé d'un dispositif d'air conditionné constitué :

• Pour la partie chauffage :

- d'un circuit de chauffage de l'habitacle traditionnel avec un aérotherme placé dans le groupe principal de climatisation.

- d'un dispositif de chauffage additionnel par résistance placée à la sortie de l'aérotherme d'une puissance de 900W (disponible uniquement sur les véhicules diesel).

- d'un dispositif de chauffage additionnel supplémentaire RTE (récupération thermique à l'échappement) spécifique aux pays froids ou tempérés.

• Pour la partie refroidissement :

d'un dispositif de refroidissement automatique de type RFTA (refroidissement tout automatique). Ce système permet un réglage bizone de la température droite-gauche.

2- Gestion des flux d’air

| (1) Commande conducteur | (2) Commande passager | (3) Commandes passager ARG et D |
| --- | --- | --- |

| Rep. | Libellé | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| l | Mode automatique de confort | Gestion automatique de la température et de la répartition de l'air dans l'habitacle. |
| m | Activation/désactivation de l’air conditionné | Cette touche permet d’activer ou de désactiver le fonctionnement de l’air conditionné dans l'habitacle. |
| n | Mode automatique de visibilité | Touche à privilégier pour obtenir le dégivrage et le désembuage rapide du véhicule. |
| p | Activation/désactivation de la lunette arrière chauffante | Cette touche permet l’activation de la lunette arrière chauffante (temporisée pour limiter la consommation énergétique). |
| q | Mode de fonctionnement de l’installation arrière (REAR). | Cette touche autorise ou non le fonctionnement de l’installation arrière en mode : - REAR AUTO, - REAR ON, - REAR OFF. |
| r | Répartition du flux d’air | Cette touche permet la répartition manuelle de l’air vers le pare-brise, les aérateurs centraux et latéraux et/ou les pieds. |
| s | Réglage de la ventilation | Ces touches permettent de diminuer ou d’augmenter le débit d’air. En diminuant au maximum le débit, on atteint la position de coupure du système de climatisation (OFF). |
| t | Réglage de la température de consigne | Permet de modifier la température désirée. |
| u | Extinction des afficheurs des tableaux de commande | L’activation de cette touche éteint ou allume les afficheurs de climatisation. |
| v | Mode d’entrée d’air | L’activation de cette touche commande le recyclage. |
| w | Afficheur | Permet la visualisation des états de la fonction. |
| x | Réglage de la ventilation | Ce bouton permet de diminuer et/ou d’augmenter le débit d’air à l'arrière en mode REAR ON. La modulation du débit reste indexée sur la consigne de ventilation avant. |

3- Boucle de froid

4- Architecture de la boucle de froid

4.1- Synoptique de la production de froid

|  | Sigles | Désignations |
| --- | --- | --- |
|  |  | Densité de flux thermique solaire |
|  |  | Température extérieure |
|  |  | Température de l’air soufflé coté gauche |
|  |  | Température de l’air soufflé coté droit |
|  |  | Température de l’air froid produit |
|  |  | Chaleur apportée au fluide (source froide) |
|  |  | Haute pression (HP) |
|  |  | Travail fourni par le compresseur au fluide |
|  |  | Chaleur enlevée au fluide (source chaude) |

Les couleurs correspondent à l’état du fluide frigorigène.

| 4.2- Compresseur à cylindrée variable Le compresseur admet le fluide sous forme de vapeur à la sortie de l’évaporateur, le comprime et le refoule vers le condenseur. Avec l’élévation de pression, la température du fluide augmente. |  |
| --- | --- |

Entraînement du compresseur

Le compresseur est entraîné par le moteur (Wcomp > 0) à l’aide d’une courroie striée et d’un  embrayage électromagnétique.

• Cheminement de la courroie d’entraînement des accessoires.

|  | 1 | Poulie du vilebrequin d1 = 150 mm |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Poulie du compresseur d2 = 120 mm |
|  | 3 | Poulie de l’alternateur d3 = 60 mm |
|  | 4 | Poulie du tendeur dynamique d4 = 70 mm |
|  | 5 | Courroie 6PK |

• Caractéristiques du tendeur dynamique.

|  | a | Repère d’allongement maximum |
| --- | --- | --- |
|  | b | Repère de contrôle d’allongement |
|  | c | Repère d’allongement minimum |
|  | d | Trou de pige |
|  | e | Vis de maintien du galet |

Le système de repérage (a, b, c), permet le contrôle d’allongement de la courroie d’entraînement des accessoires. Dans le cas où les repères "a" et "b" coïncident, remplacer la courroie d'entraînement des accessoires et contrôler sa tension.

Pour procéder à l'échange de la courroie d'entraînement des accessoires, comprimer le galet tendeur dynamique en agissant en "e" (sens antihoraire) et piger en "d" pour l’immobiliser.

IMPERATIF :

Avant la dépose de la courroie, repérer son sens de rotation.

Avant la repose de la courroie, vérifier :

1- que le galet tourne librement (absence de jeu, point dur, bruits ou traces de graisse).

2-  que le dispositif de tension fonctionne correctement.

3- que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes poulies.

• Caractéristiques de l’embrayage électromagnétique.

L’activation de l’embrayage électromagnétique permet d’accoupler l’arbre du compresseur à la poulie d’entraînement. La commande est assurée par la platine de servitude fusible (PSF1) via le connecteur 2V NR du compresseur.

|  |  | 1 | Electro-aimant : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Poulie d’entraînement du compresseur |
|  |  | 3 | Armature mobile |
|  |  | Résistance de la bobine : Diamètre maxi de friction : Diamètre mini de friction : Réglage de l’entrefer : Coefficient d’adhérence : |

L’électro-aimant à course constante (s = 0,6 mm) fournit une force liée au courant d’alimentation de la bobine d’excitation.

(1) Force disponible pour déplacer l’armature mobile et générer l’effort presseur de l’embrayage.

(2) Courant consommé par la bobine d’excitation.

(3) Courant d’attraction nécessaire pour déplacer l’armature mobile jusqu’en fin de course.

4.3- Condenseur et bouteille déshydratante intégrée

| Le condenseur est un échangeur thermique. Entre l'entrée et la sortie, le fluide frigorigène perd une quantité importante de chaleur (Qcond < 0) et se condense par le flux d'air forcé au moyen du groupe moto-ventilateur (GMV) et (ou) par l’avancement du véhicule (vitesse). Entrée du condenseur : le fluide frigorigène est sous forme gazeuse à haute pression et à haute température venant du compresseur. Sortie du condenseur : le fluide frigorigène sous refroidi est à l’état liquide, à température plus basse et à haute pression. Le condenseur est équipé d’un cylindre intégrant la fonction réservoir de fluide et muni d’une cartouche filtrante intégrée dans celui-ci. |  |
| --- | --- |

| 4.4- Capteur de pression Le capteur de pression est situé sur la canalisation haute pression en sortie de la bouteille déshydratante et permet d’informer précisément le calculateur. A chaque valeur de pression correspond une tension de sortie. |  |
| --- | --- |

4.5- Détendeur

| Le détendeur permet de réguler le débit du fluide frigorigène pour maintenir une température de sortie de l’évaporateur sensiblement constante. |  |
| --- | --- |

4.6- Evaporateur

| L’évaporateur est un échangeur thermique associé au détendeur. Il assure la transformation du fluide en gaz après le passage dans le détendeur. Le fluide frigorigène à basse température qui circule dans l’évaporateur reçoit une quantité importante de chaleur (Qévap > 0) et passe à l’état totalement gazeux. L’air ventilé dans l’habitacle se refroidit au contact des ailettes de l’évaporateur. L’humidité contenue dans l’air pulsé par le ventilateur se dépose sur les ailettes et l’air ressort sec dans l’habitacle. L’eau qui ruisselle sur les ailettes est récupérée et évacuée sous le véhicule. |  |
| --- | --- |

5- Structure du circuit aéraulique

5.1- Synoptique du circuit aéraulique habitacle

|  | Sigles | Désignations |
| --- | --- | --- |
|  |  | Densité de flux thermique solaire |
|  |  | Température extérieure |
|  |  | Température de l’air soufflé coté gauche |
|  |  | Température de l’air soufflé coté droit |
|  |  | Température de l’air froid produit |
|  |  | Chaleur retirée à l’air pulsé vers l’habitacle (source chaude) |
|  | Rang 1 (R1) | Places avant |
|  | Rang 2 (R2) | Places arrière |
|  | Zone 1 (Z1) | Coté gauche de l’habitacle |
|  | Zone 2 (Z2) | Coté droit de l’habitacle |

5.2- Description du groupe principal

Vue générale

Visualisation des flux d’air vers les rangs de l’habitacle

Remarque : l'air arrivant aux aérations de rang 2 passe par des pulseurs additionnels (y compris en mode automatique de visibilité) dont la vitesse peut être réglée indépendamment par les passagers AR. Néanmoins, cet air provenant du groupe principal de climatisation, sa vitesse dépend aussi du pulseur principal réglé par le conducteur.

Le flux d’air aux pieds des passagers de rang 2 dépend seulement des réglages du panneau de commandes conducteur. Les passagers n’ont aucune action possible.

Vue en coupe des volets d’air par zone d’habitacle (coté gauche ou droit de l’habitacle)

Selon les choix du conducteur sur le panneau de contrôle principal, les volets vont se déplacer. Voici quelques exemples :

| Position aération tout froid | Position dégivrage pare brise (visibilité) tout froid |
| --- | --- |

| Position pieds tout chaud | Position dégivrage pare brise (visibilité) tout chaud |
| --- | --- |

Vue des conduits d’air

5.3- Composants électriques du circuit aéraulique habitacle

5.3.1- Calculateur de climatisation 8080 (ou boitier de contrôle commande BCC)

Il est fixé sur le groupe principal de climatisation. Il est relié électriquement par deux connecteurs 18V NR et 26V JN. Deux types de BUS lui sont raccordés :

- un BUS CAN CONFORT,

- un BUS LIN de commande des volets de distribution, recyclage et de mixage droit et gauche. Ce BUS présente la particularité d'avoir un circuit de bouclage pour valider les informations transmises,

- un BUS LIN relié au tableau de commande conducteur et passager AV.

5.3.2- Capteur d'ensoleillement 8033

Placé derrière le pare brise AV au niveau du rétroviseur, il délivre une information sous forme de tension.

5.3.3- Capteur de température évaporateur 8006

Ce capteur est placé à la sortie de l'évaporateur. On y accède après dépose de la garniture coté cave à pieds du passager.

5.3.4- Capteurs de température d'air soufflé 8024 coté conducteur et 8028 coté passager

Ils sont situés sur les conduits de sortie d'air des pieds AV. Ils sont identiques et possèdent la caractéristique d'évolution de la résistance en fonction de la température suivante :

5.3.5- Pulseur d'air principal 8045

Il est constitué d'un moteur électrique entraînant une turbine et d'un régulateur de commande piloté par le calculateur de climatisation. Un signal en tension renvoie l'image de la vitesse de rotation.

5.3.6- Pulseurs de soufflage additionnels 8086 et 8087

Similaires au pulseur principal, ils sont placés sous les sièges avant. Ils permettent d'obtenir de l'air soufflé pour les passagers arrière. En mode automatique, leur vitesse de rotation est indexée sur la vitesse du pulseur AV.

5.3.7- Motoréducteurs de commande des volets 8070, 8063, 8064, 8071

Les motoréducteurs de positionnement des volets sont commandés par l'intermédiaire d'un BUS LIN par le calculateur de climatisation.

6- Architecture électrique

6.1- Schéma de principe

Les tableaux suivants se réfèrent aux pages A12/17, C3/10 et C10/10.

6.2- Nomenclature des éléments

| Rep. | Désignation | Rep. | Désignation | Rep. | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSI1 | Boîtier de servitude intelligent | 8024 | Thermistance d’air soufflé gauche | 8063 | Moto réducteur volet de mixage droit |
| PSF1 | Platine de servitude fusibles | 8028 | Thermistance d’air soufflé droit | 8064 | Moto réducteur volet de mixage gauche |
| 0004 | Combiné | 8033 | Capteur d’ensoleillement | 8070 | Moto réducteur volet d’entrée d'air |
| 1320 | Calculateur moteur | 80A9 | Module commande pulseur arrière droit | 8071 | Moto réducteur volet de distribution |
| 6031 | Module de porte droit | 80A8 | Module commande pulseur arrière gauche | 8079 | Capteur qualité d’air AQS (optionnel) |
| 6032 | Module de porte gauche | 8045 | Module de commande pulseur avant | 8080 | Calculateur de climatisation |
| 6411 | Rétroviseur gauche | 8048 | Relais pulseur | 8081 | Façade climatisation ARG |
| 6416 | Rétroviseur droit | 7800 | Calculateur ABS-ESP | 8083 | Façade climatisation ARD |
| 8006 | Thermistance évaporateur | 8084 | Résistance air de chauffage habitacle | 8120 | Vitre arrière chauffante |
| 8007 | Capteur de pression | 7095 | Frein de stationnement électrique | C001 | Prise diagnostic |
| 8020 | Compresseur de réfrigération | BCP3 | Boitier de commutation 3 relais | CA00 | Contacteur de démarrage |
| 8021 | Façade climatiseur conducteur | BFDB | Boitier fusible départ batterie | FSE | Calculateur de frein électrique (optionnel) |
| 8023 | Façade climatiseur passager | 8050 | Moteur pulseur (séparé des modules) |  |

6.3- Identification des liaisons câblées

| Réseau multiplexé | Autres fonctions |
| --- | --- |
| 9000 | CAN HIGH inter systèmes | VE-- | + alimentation sortie BSI |
| 9001 | CAN LOW inter systèmes | BH-- | + batterie sortie fusible habitacle |
| 9017 | CAN HIGH low speed carrosserie | MC-- | Masse |
| 9018 | CAN LOW low speed carrosserie | 8025 | Signal tableau clim ARG |
| 9024 | CAN DATA HIGH confort | 8026 | Signal tableau clim ARD |
| 9025 | CAN DATA LOW confort | 8042 | Consigne pulseur ARG |
| 9028 | CAN Diagnostic HIGH BSI | 8043 | Consigne pulseur ARD |
| 9029 | CAN Diagnostic LOW BSI | 8044 | Tension de retour pulseur ARG |
| Z13, Z14 | + CAN | 8047 | Tension de retour pulseur ARD |
| 8800 | + alimentation BUS LIN tableau de commande | 8048 | Tension référence tableau clim ARG |
| 8801 | Ligne de dialogue BUS LIN tableau de commande | 8062 | Tension référence tableau clim ARD |
| 8802 | Masse bus LIN tableau de commande |  |

6.4- Nomenclature des liaisons

| N° | Informations | Liaisons | Eléments concernés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Commande dégivrage rétroviseur | Filaire | 6031/6416 |
| 2 | Commande dégivrage rétroviseur | Filaire | 6032/6411 |
| 3 | Demande de dégivrage Température extérieure | CAN CONF | 6031,6032/BSI |
| 4 | Consigne de commande du compresseur (actionneur compresseur à cylindrée variable) Commande embrayage du compresseur Autorisation fonctionnement pulseur | CAN CAR | BSI/PSF1 |
| 5 | Demande RTE (Récupération Thermique à l'Echappement), Etat RTE, Demande CTP, Phase de vie moteur, Consigne soulagement puissance compresseur, Etat embrayage compresseur, couple compresseur, T°moteur, Régime moteur, Pression climatisation, consigne GMV, T°extérieure, Vitesse véhicule, Marche arrière | CAN I/S | BSI/FSE/ESP/1320 |
| 6 | Commande chauffage additionnel | Filaire | 1320/chauffage ad. |
| 7 | Commande des moto-ventilateurs moteur | Filaire | 1320/ GMV |
| 8 | Commande dégivrage lunette arrière | Filaire | BSI/8120 |
| 9 | Température extérieure | Filaire | 6416/6031 |
| 10 | T° air soufflé (AVG, AVD, ARG, ARD), T° évaporateur (AV, AR), Ensoleillement, Mode économie d’énergie, Mode REST, Consigne recyclage, mixage et distribution, Consigne pulseurs, Demande d’extinction LCD, Demande AC, | CAN CONF | 0004/BSI/8080 |
| 11 | Commande (+12V) du relais de pulseur | Filaire | PSF1/8048 |
| 12 | Alimentation +12V du module des pulseurs | Filaire | 8048/8045,80A8,80A9 |
| 13 | Commande du pulseur | Filaire | 8080/8045 |
| 15 | Demandes conducteur et passager avant (consignes de température, choix du mode, dégivrage, etc. …) | LIN | 8080/8021,8023 |
| 16 | Commande de position volet recyclage | LIN | 8080/8070 |
| 17 | Commande de position volet distribution | LIN | 8080/8071 |
| 18 | Commande de position volet mixage droit | LIN | 8080/8063 |
| 19 | Commande de position volet mixage gauche | LIN | 8080/8064 |
| 20 | Température sortie évaporateur | Filaire | 8006/8080 |
| 21 | Pression circuit climatisation | Filaire | 8007/1320 |
| 22 | Commande embrayage de climatisation | Filaire | PSF1/8020 |
| 23 | Commande actionneur compresseur à cylindrée variable | Filaire | PSF1/8020 |
| 24 | Commande pulseur arrière droit | Filaire | 8080/80A9 |
| 25 | Commande pulseur arrière gauche | Filaire | 8080/80A8 |
| 27 | Information ensoleillement | Filaire | 8080/8033 |
| 28 | Température d’air souffle gauche | Filaire | 8080/8024 |
| 29 | Température d’air soufflé droit | Filaire | 8080/8028 |
| 30 | Commande de ventilation arrière droite | Filaire | 8080/8083 |
| 31 | Commande de ventilation arrière gauche | Filaire | 8080/8081 |

Liaisons filaire concerne les signaux analogiques ou tout ou rien, CAN et LIN concernent les bus de communication.

7- Ressource : Contrôle de l'efficacité DU SYSTEME DE CLIMATISATION

Lors d'un contrôle de la climatisation, le technicien propose un bilan qui est remis au client.

Modes opératoires

Effectuer les contrôles préliminaires suivants :

- fonctionnement de l’embrayage du compresseur de réfrigération,

- état de la courroie du compresseur de réfrigération,

- état général des canalisations de réfrigération,

- état de la face avant du véhicule (groupe moto-ventilateur, condenseur, …),

- état du filtre à pollen.

Réaliser les conditions de mesure suivantes :

- mettre le véhicule dans un local protégé (vent, soleil,…),

- portes et vitres fermées, capot moteur fermé, régime moteur au ralenti,

- attendre l’enclenchement des moto-ventilateurs,

- mettre la consigne de température en mode tout froid,

- enclencher le mode dégivrage pare-brise (mode visibilité).

- mettre la climatisation en fonctionnement,

- mettre la commande du pulseur d’air en position maximum,

- mettre le commutateur de distribution de l’air en position dégivrage,

- mettre la température d’air en consigne tout froid sur toutes les zones du véhicule,

- mettre l’entrée d’air en position air extérieur,

- ouvrir tous les aérateurs.

- accoupler une station de climatisation sur le circuit du véhicule.

Relever et reporter ces valeurs sur l'abaque du document remis au client (voir document réponse page C7/10) :

- l'hygrométrie et la température ambiante de l'atelier,

- la température d'air en sortie des aérateurs de dégivrage du pare-brise,

- les valeurs de HP et BP.

Utilisation de l’abaque :

-  tracer un trait vertical correspondant à la température ambiante de l'atelier,

-  tracer un trait horizontal correspondant à la BP

-  tracer un trait horizontal correspondant à la HP ,

- tracer un trait horizontal correspondant à la température aérateurs mesurée en se référant à l’échelle de gauche.

Noter la position de chaque valeur par rapport aux zones de références et en déduire les préconisations d'intervention à proposer au client.

Zone A (partie grisée claire) : Zone de référence de la haute pression HP

Zone B : Zone de référence de la température de sortie des aérateurs de dégivrage en fonction de l'hygrométrie. La température de sortie doit coïncider avec la courbe du % d'hygrométrie correspondant pour être conforme.

Zone C (partie grisée foncée) : Zone de référence de la basse Pression BP

Interprétation des résultats

En déduire le résultat de l'efficacité de la climatisation en fonction des cas proposés dans le tableau suivant et complétez le bilan remis au client pour l'option à cocher en terme de préconisation d’intervention.

| Cas n° | BP relevée | HP relevée | T°c aérateurs relevée | Préconisations | Actions à réaliser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <C | <A | =B | Entretien | 1 - 4 |
| 2 | <C | <A | >B | Entretien | 1 - 4 |
| 3 | <C | =A | <B | Entretien | 3 |
| 4 | <C | =A | =B | Réparation | 3 |
| 5 | =C | =A | <B | Entretien | 2 - 3 |
| 6 | =C | =A | =B | Clim opérationnelle |
| 7 | =C | =A | >B | Réparation | 3 |
| 8 | =C | >A | <B | Réparation | 3 |
| 9 | =C | >A | =B | Entretien | 1 - 3 |
| 10 | >C | <A | <B | Impossible |
| 11 | >C | <A | =B | Réparation | 3 |
| 12 | >C | =A | <B | Réparation | 3 |
| 13 | >C | >A | =B | Réparation | 3 |

| 1 | Recharge du circuit de climatisation |
| --- | --- |
| 2 | Pas de recharge du circuit de climatisation |
| 3 | Réalisation d'un diagnostic complet |
| 4 | Pas de réalisation d'un diagnostic complet |

8- Ressource : Contrôle DE LA BOUCLE FROIDE

Outillage préconisé :

• station de climatisation [1]

• thermomètres [2]

| Procédure de contrôle Effectuer les opérations suivantes : • fermer tous les aérateurs frontaux • démarrer le moteur • ouvrir l’aérateur frontal gauche • mettre en marche la fonction répartiteur d’air : - appuyer sur l’interrupteur (5) - sélectionner les aérateurs centraux et latéraux |  |
| --- | --- |

• mettre en marche la fonction circulation d’air extérieur : appuyer sur l’interrupteur (4) (témoin éteint).

• mettre en marche la fonction air conditionné : appuyer sur l’interrupteur (3).

• mettre en marche la fonction débit d’air : appuyer sur la commande (6) pour augmenter le débit d’air au maximum (Le niveau de débit d’air est indiqué sur l’afficheur par le remplissage des pales du ventilateur).

• mettre en marche la fonction température habitacle : appuyer sur la commande (7) pour diminuer la température au maximum (l’affichage LO "Low" apparaît sur l’afficheur).

• laisser la climatisation fonctionner pendant 5 minutes, régime moteur au ralenti.

Interprétation des valeurs :

• Sous refroidissement

Le sous refroidissement représente la différence entre la température de condensation et la température du fluide réfrigérant à la sortie du condenseur de réfrigération. Le sous refroidissement donne une indication sur la masse de fluide réfrigérant présente dans l’installation.

| Sous refroidissement | Origines | Solutions |
| --- | --- | --- |
| Inférieure à 2°C | Manque de fluide réfrigérant dans le condenseur de réfrigération : Supérieur à 150 grammes | Ajouter du fluide réfrigérant à l’aide de l’outil [1] |
| Entre 2°C et 4°C | Manque de fluide réfrigérant dans le condenseur de réfrigération : Environ de 100 à 150 grammes |  |
| Entre 4°C et 12°C | Charge correcte |  |
| Supérieure à 12°C | Excès de fluide réfrigérant dans le condenseur de réfrigération | Enlever du fluide réfrigérant à l’aide de l’outil [1] |

• Surchauffe.

La surchauffe, représente la différence entre la température du fluide réfrigérant à la sortie de l’évaporateur et la température d’évaporation. La surchauffe donne une indication sur la masse de fluide réfrigérant présente dans l’installation.

| Surchauffe | Origines | Solutions |
| --- | --- | --- |
| Entre 2°C et 15°C | Charge correcte |  |
| Supérieure à 15°C | Manque de fluide réfrigérant dans le circuit de réfrigération | Ajouter du fluide réfrigérant à l’aide de l’outil [1] |
| Inférieure à 2°C | Excès de fluide réfrigérant dans le circuit de réfrigération | Enlever du fluide réfrigérant à l’aide de l’outil [1] |

Température de l’air soufflé :

La température de l’air soufflé doit être comprise entre 2°C et 10°C.

# Text boxes

Courant Ic (2) (A)

t

w

x