BTS METIERS DE L’AUDIOVISUEL

Option : Techniques d’Ingénierie et Exploitation des Equipements

EPREUVE E3

PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE DES EQUIPEMENTS ET SUPPORTS

SUJET ZERO

__________

Durée : 6h

Coefficient : 4

_________

Matériel autorisé :

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999)

Tout autre matériel est interdit.

Le candidat doit gérer son temps en fonction des recommandations ci-dessous :

- traiter la partie 1 relative à la TECHNOLOGIE DES EQUIPEMENTS ET SUPPORTS pendant une durée de 3 heures ;

- traiter la partie 2 relative à la PHYSIQUE pendant une durée de 3 heures.

Les parties 1 et 2 seront rendues sur des copies séparées et ramassées à la fin de l’épreuve de 6 heures.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 48 pages, numérotées de 1/48 à 48/48.

LISTE DES DOCUMENTS REPONSES :

Document réponse n°1 : Diagramme de chromaticité CIE 1931 (xyz)

LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES :

Annexe 1 : Cineflex V14 HD

Annexe 2 : Caméra Sony HDC 1500

Annexe 3 : Caméra Superloupe HD+

Annexe 4 et 5 : émetteur HF L1500

Annexe 6 : extrait norme ETSI EN 300 744 (transmission DVB-T)

Annexe 7 : caméra Sony HDC 2400

Annexe 8 : câbles multibrins 3K.93C

Annexe 9 à 12 : documentations techniques microphones

Annexe 13 : mesure déphasage caméra HF

Annexe 14 et 15 : SPG8000

Annexe 16 : extrait recommandation ITU-R BT.709

Annexe 17 : mesure du diagramme de l’œil

Annexe 18 : extrait norme SMPTE 292M

Annexe 19 à 22 : grille NVISION

Annexe 23 et 24 : système Virtuel Studio Manager

Annexe 25 et 26 : serveur HP DL360p

Annexe 27 : extrait configuration en « team » des cartes réseaux sur Windows Server 2012

Annexe 28 et 29 : recommandation ITU-R BT.709

Présentation du thème d’étude

Le groupe Euro Media France est chargé de la mise en œuvre des liaisons HF caméras et de la transmission des signaux vidéo au car France Télévision responsable de la réalisation lors d’une manche de la coupe du monde d’aviron réunissant pas moins de 700 rameurs venant de 45 pays.

Pour cela une zone technique est installée au bord du lac où se trouveront un car régie HD de France Télévision ainsi qu’un car HF du groupe Euro Media France.

Le plan caméras lors de la course est le suivant :

1 : Super loupe portable HD+

2 : Super loupe portable HD+

3 : Système Cineflex V14 HD

4 : Système Cineflex V14 HD

5 : Drône

6 : HDC2400

7 : HDC2400

Deux catamarans suivent les avirons depuis l’arrière de la course. Les caméras super loupe portables (1 et 2) y sont installées. Elles devront réaliser des gros plans sur les rameurs.

Un catamaran suiveur équipé d’un système Cineflex V14 (3) gyrostabilisé permettra de faire des plans au ras de l’eau sur le côté.

Un système de câble est prévu tout le long de la course où un autre système Cineflex V14 (4) y est installé. Cela permettra de suivre les équipages et une vue en hauteur. Des arrêts aux différents pointages kilométriques devront être possibles. Le système HF est installé dans le catamaran où est prévu un des deux systèmes Cineflex V14.

Un drône (5) permettra de faire des plans d’ensemble de la course. Sa base HF est installée sur un catamaran.

Les caméras HDC2400 (6 et 7) placées sur le bord du lac, à une distance de 150 m du car régie France Télévision permettent de faire des plans des rameurs lors de l’arrivée.

Matériel disponible dans le car régie France Télévision :

Mélangeurs et effets :

- mélangeur GrassValley Elite HD-400 3G-SDI,

- 1 générateur d’effets interne à 8 canaux,

- 1 grille Vidéo/Audio Miranda HD/3G-SDI NV8280,

- pilotage des différents matériels par le logiciel VSM/LSB.

Caméras :

- 7 caméras HDC 2400 option HD/3G-SDI,

- 7 HDCU et 7 RCP,

- 1 objectif 87x9,8 Fujinon,

- 2 objectifs 23x Fujinon

- 1 objectif 17x Fujinon,

- 2 objectifs 4,5x Fujinon (Grand Angle).

Magnétoscope :

- 1 Digital Béta A500,

- 1 HDCAM lecteur/enregistreur,

- 6 graveurs DVD,

- 1 IP Director,

- 1 LSM XT3 6 canaux, 2 pupitres remote,

- 1 XSTORE EVS,

- 1 XHUB.

Synchroniseurs :

- 12 synchroniseurs numériques (entrée composite/SD/HD/3G-SDI),

- 3 correcteurs colorimétriques,

- 1 légaliseur,

- 12 UDC.

Matériel disponible dans le car HF d’Euro Media France :

- gestion jusqu’à 6 liaisons HF,

- systèmes HF Link 1500,

- caméra loupe de chez Digital Vidéo Sud, Superloupe HD+,

- caméra Cineflex V14 gyrostabilisée,

- un drone,

- des liaisons HF sont mise en place sur différents catamarans.

- toutes les liaisons reçues par le car HF sont envoyées au car France Télévision pour la réalisation.

Partie 1 : Technologie des Equipements et Supports – durée 3 heures

# Analyse des liaisons caméras régie

## Analyse de la liaison des caméras HF

Problématique : quels sont les réglages à réaliser sur l’émetteur HF L1500 pour optimiser le transcodage et la transmission d’un flux HD au car HF ?

On souhaite transmettre au car régie HF un flux vidéo HD en 1080i/50. Pour cela on utilisera l’émetteur HF L1500. On utilise l’entrée HD-SDI de l’émetteur sur laquelle on transmet un flux vidéo numérique HD qui a été échantillonné en 22:11:11 et quantifié sur 10 bits.

Avant la prestation une autorisation de l’utilisation de la bande de fréquences UHF 1,95 à 2,7 GHz a été faite par la production.

Pour le réglage de l’encodage vidéo on configurera cet équipement afin de transmettre via la liaison HF un débit optimisé.

On configurera la transmission en DVB-T, 64 QAM. Le technicien choisit un code rate de 2/3. L’intervalle de garde est configurable de Tu/4 à Tu/32 (voir annexe 6 extrait de la norme de transmission DVB-T).

On rappelle que le principe de la modulation COFDM est de transmettre des symboles modulés en 64 QAM sur de nombreuses porteuses espacées d’une fréquence . La durée de transmission d’un symbole modulé en 64 QAM est égale à la durée Tu + l’intervalle de garde.

Voir annexes 3, 4, 5 et 6 pour les questions ci-dessous.

    - Vérifier que l’émetteur HF choisi est compatible avec les caméras Superloupe HD+.

    - Indiquer le rôle des trois éléments suivants : RF Unit, Camera Control Unit et Encoder Unit.

    - Donner la référence de l’élément « RF Unit » à utiliser en considérant les droits concernant l’utilisation de la bande UHF obtenues par la production.

    - Quelles sont les largeurs de bandes du canal de transmission DVB-T configurables ?

    - Dans le cas d’une largeur de canal configurée à 8 MHz, justifier que l’on pourra transmettre les flux HF des 6 caméras.

    - Quel est l’avantage d’utiliser des modulations numériques vis-à-vis de la qualité du signal transmis ?

    - En considérant la plage de réglage de l’intervalle de garde de la norme de diffusion DVB-T et en supposant qu’on ne transmet qu’un flux vidéo via cet émetteur HF. Calculer la plage de variation du taux de compression introduit par l’élément « Encoder Unit », le signal non compressé correspondant au débit net de la liaison HD-SDI.

    - Justifier l’évolution du débit net disponible en fonction de l’intervalle de garde (annexe 6).

Proposer un réglage de cette caractéristique pour transmettre la vidéo avec la meilleure qualité puis indiquer de quelle manière la faire évoluer si des problèmes de transmissions apparaissent lors du test du système.

    - On suppose que l’on a configuré la transmission HF de manière à obtenir le débit maximum spécifié par la norme DVB-T (en code rate = 2/3). En considérant les réglages par défaut repérés sur l’annexe 5, proposer des modifications de ces réglages afin d’optimiser l’encodage de la vidéo (on suppose que le GOP est configurable de 1 à 12).

    - Justifier l’utilisation d’un multiplexage des paquets MPEG en TS ?

## Analyse des liaisons des caméras HDC2400

Problématique : la liaison en fibre optique est-elle nécessaire au contexte de production ?

Voir annexes 7 et 8 pour les questions ci-dessous.

    - Quelles sont les références des connecteurs utilisés pour connecter les caméras HDC2400 au CCU du car régie « France Télévision » ?

    - Quel type de fibre est utilisé ? Quel est son avantage ?

    - L’utilisation de ce type de fibre entre le car régie et les caméras est-elle nécessaire dans cette configuration ? Justifier votre réponse.

# Prise de son de l’ambiance de la course

Problématique : comment mettre en place un système de prise de son autonome sur le bateau suiveur pouvant prendre l’ambiance de la course sans être perturbé par le bruit du moteur ?

On souhaite mettre en place un système de prise de son avec transmission HF de manière à faciliter les mouvements du preneur de son sur le bateau.

Ce flux HF sera transmis vers l’émetteur L1500 qui transmettra le flux vidéo et audio au car HF.

Le bruit du moteur du bateau se situe dans la plage de fréquence 200Hz à 800Hz.

Le preneur de son équipe une perche avec un microphone de directivité canon.

On dispose au choix des microphones suivants :

- Audio-technica AT875R

- Audio-technica AT8035

- Audio-technica AT8015

- Sennheiser MKH70

- Sennheiser ME67

Voir annexes 9, 10, 11 et 12 pour les questions ci-dessous.

  - Parmi ces références de microphones, lesquelles sont incompatibles avec l’alimentation des émetteurs ?

  - On suppose que le preneur de son positionne sa perche de manière à ce que le bruit du moteur du bateau arrive avec un angle d’incidence de 180°. Déterminer le microphone qui sera le plus efficace en ce qui concerne l’atténuation du bruit moteur.

  - Faire un choix argumenté de microphone pour cette prise de son en considérant la sensibilité et la directivité aux différentes fréquences.

# Analyse des liaisons du car HF vers le car régie « France Télévision »

## Synchronisation entre le car HF et le car « France Télévision »

Problématique : quels sont les matériels à mettre en œuvre dans les cars régies afin d’assurer la synchronisation des équipements ? Comment contrôler le phasage des signaux en provenance de caméras HF ?

Le car régie « France Télévision » délivre les références vidéo grâce à un SPG8000. Il délivre ces signaux de référence aux matériels intégrés dans les deux cars. On cherche à vérifier dans cette partie que les signaux envoyés au car France Télévision par le car HF seront bien en phase.

Un extrait de la norme ITU-R BT.709 présentant les caractéristiques du signal de synchronisation est présent en annexe 16. On vérifie le phasage des différentes caméras HF. Une copie d’écran d’un défaut constaté est présente en annexe 13.

Voir annexes 13, 14, 15 et 16 pour les questions ci-dessous.

    - Quel est l’intérêt de l’option GPS sur ce type de matériel ?

    - Dans les signaux tests le SPG8000 propose des signaux « SDI pathological ».

Comment utiliser ces signaux dans une telle configuration ?

Préciser notamment quelles sont les procédures de tests à mettre en œuvre, le type de signaux générés et comment tester leurs effets sur l’installation.

    - En considérant le format de production de l’émission, indiquer le nom du signal de synchro à considérer.

    - Pour quelles raisons les signaux HF démodulés et transmis au car de France Télévision sont susceptibles d’être déphasés ?

    - En considérant l’extrait de la recommandation ITU-R BT.709 annexe 16, représenter le signal de synchronisation en précisant les durées et tensions caractéristiques.

    - On réalise une mesure d’un défaut de phasage d’une caméra HF (annexe 13).

Expliquer comment interpréter cette mesure.

Quel est le nombre de pixels de décalage ?

Préciser si le signal de la caméra HF est en avance ou en retard.

    - On rappelle que  le signal HD-SDI est échantillonné en 22:11:11. Justifier alors par le calcul la durée de décalage.

    - Quel est le type de matériel qui permettra d’effectuer le phasage de ces signaux ?

## Contrôle des signaux reçus par le car « France Télévision »

Problématique : comment contrôler que les signaux transmis par le car HF au car régie de « France Télévision » sont corrects et répondent bien aux normes de transmission Broadcast ?

Dans cette partie on souhaite valider que les signaux transmis par le car HF, répondent à la norme SMPTE 292M définissant les contraintes de transmission de données séries pour la télévision haute définition.

On dispose pour cela de copies d’écrans d’une mesure du diagramme de l’œil (annexe 17) réalisées sur la liaison HD-SDI. Un extrait de la norme SMPTE 292M est présent en annexe 18.

Voir annexes 17 et 18 pour les questions ci-dessous.

    - Le codage utilisé par la liaison HD-SDI est du NRZI (Non Retour à Zero Inversé) associé à un codage pseudo aléatoire (« embrouillage »). Quel est l’intérêt de ces codages vis-à-vis des transmissions numériques séries ?

    - Expliquer les significations des configurations d’alarmes entourées de la mesure du diagramme de l’œil présentées en annexe 17.

    - En considérant la valeur de l’amplitude crête à crête d’un signal HD-SDI donnée par la norme SMPTE 292M, commenter le réglage d’alarme de l’appareil de mesure. Le signal pourra-t-il être décodé si une alarme est détectée ? Justifier votre réponse.

    - Que représente la mesure du « jitter » (gigue) ?

    - Justifier la valeur en « Unit Interval » du « jitter » mesurée sur l’annexe 17.

    - Commenter les mesures notées « Amp », « Tr » et « Tf » présentées en annexe 17 en décrivant les défauts constatés sur le signal ainsi que leurs significations concrètes.

    - Le signal sera-t-il décodable ? Justifier votre réponse.

# Analyse de quelques équipements du car régie de « France Télévision »

## Analyse de la grille NVISION 8280

Problématique : proposer une configuration de grille permettant de mettre en relation les équipements du car régie « France Télévision ».

Le car régie réalisation « France Télévision » est organisé autour d’une grille NVISION 8280 qui permet de mettre en relation les différents secteurs du car régie mais aussi de récupérer les flux en provenance du car régie HF.

Voir annexes 19, 20, 21 et 22 pour les questions ci-dessous.

    - Déterminer le nombre d’entrées/sorties de la grille NVISION 8280.

    - Indiquer les différences entre les standards des signaux de référence.

    - Quel est le rôle de la fonction « reclocking » ?

    - Justifier les débits des entrées/sorties en SD et en HD de 270 Mbits/s et 1,485 Gbits/s.

    - Quel est le principe utilisé pour intégrer (« embed ») de l’audio dans un flux HD-SDI ? Détailler le principe d’adaptation du protocole AES3 (audionumérique) au protocole HD-SDI (vidéonumérique).

    - Choisir des références de cartes de manière à obtenir des entrées/sortie de la grille compatible en 3G-SDI coaxial.

## Analyse de la solution de contrôle et monitoring « Virtual Studio Manager »

Problématique : quelles sont les contraintes de mise en œuvre de la communication réseaux et des architectures des serveurs afin de mettre en place la solution de monitoring « Virtual Studio Manager » ?

Les installations du car régie « France Télévision » sont contrôlées par le système « Virtual Studio Manager ». Pour cela on utilise 2 serveurs VSM installés sur des HP DL360 Gen8. La partie hardware est composée des éléments suivants :

- 8 LBP-17,

- 7 LBP-16e,

- 11 LBP-33e in different areas of the truck

- 3 interfaces GPIO-32,

- 3 interfaces GPO-64,

- 2 vsmPanel clients avec le logiciel installé.

Voir annexes 23, 24, 25, 26 et 27 pour les questions ci-dessous.

    - Déterminer le protocole réseaux de la couche 2 du modèle OSI utilisé par les cartes réseaux du serveur HP DL360 Gen8.

    - Déterminer le nombre de cartes réseaux que possède ce serveur.

    - Ces cartes réseaux sont configurées en « team ». En s’aidant de l’annexe 27, expliquer en quoi consiste cette configuration. Pourquoi cette configuration est-elle nécessaire sur des serveurs ?

    - En déduire le débit obtenu en théorie.

    - Faire un choix des caractéristiques de la mémoire vive de manière à obtenir des performances maximales du serveur HP DL36 Gen8. Justifier votre choix.

    - Les barrettes mémoires vives sont compatibles « 4 canaux ». Quelle est la signification de cette caractéristique.

    - Quels sont les protocoles réseaux de la couche 3 et 4 du modèle OSI utilisé par les interfaces hardware ?

    - On souhaite configurer les interfaces hardware avec les serveurs sur un réseau local d’adresse IP 192.168.10.64. On fait le choix dans un premier temps d’un masque de sous-réseaux en 255.255.255.224. Pourquoi ce choix de masque de sous-réseaux pose problème dans la configuration exposée ?

    - On fait finalement le choix d’un masque de sous-réseaux en 255.255.255.192. Déterminer la plage d’adresses IP configurable sur ce réseau.

Partie 2 : Physique – durée 3 heures

# Cadrage du bateau

Problématique : Déterminer l’objectif qu’il faut associer à la caméra permettant de réaliser le cadre de la situation décrite ci-dessous.

Lors de la captation multi caméras de la course 8 de pointe avec barreur, la caméra 3 placée sur le bateau suiveur permet au cadreur de réaliser un plan large qui permet de voir 90% de la longueur du bateau français au premier plan. Voir schéma figure 1 ci-dessous :

La longueur d’un bateau huit de pointe avec barreur homme est de Lb = 18 m.

La caméra est à 20 mètres du bateau huit de pointe.

Le système utilisé dans le bateau est le cinéflex V14 HD équipé d’une caméra Sony HDC 1500, 2/3’’, tri-CCD dont les dimensions de chaque capteur CCD sont 9,6 x 5,4 mm.

Voir les autres caractéristiques de la caméra en annexes 1 et 2.

  - A partir des dimensions d’un capteur CCD, calculer le format d’un capteur et vérifier qu’il correspond bien au format indiqué sur la documentation annexe 1.

  - Faire un schéma sans considération d’échelle de la situation de cadre décrite ci-dessus. Indiquer les positions du capteur CCD, de l’objectif représenté par une lentille convergente de focale f, du bateau. Noter aussi les distances :

- objectif-bateau OA,

- objectif-capteur OA’,

- ainsi que l’angle de champ horizontal : h.

  - La mise au point est réalisée à l’infini. Calculer la valeur de la focale f du zoom qui permet de réaliser le plan décrit ci-dessus.

  - En vous référant à l’annexe 1, indiquer quels sont les différents objectifs qui conviennent pour réaliser le cadre ci-dessus. Le cadreur fait le choix d’équiper la caméra d’un objectif Fujinon HA 22x 7,8. Indiquer les focales extrêmes de cet objectif et justifier qu’il convient.

  - Le réalisateur de la captation demande au cadreur d’effectuer le plan le plus large possible. Calculer l’angle de champ horizontal qui correspond à ce plan.

# Vidéo numérique HD

Problématique : Déterminer l’espace occupé par une heure de vidéo HD sur un serveur et en déduire une solution qui permet de stocker plus rationnellement la vidéo.

Les caméras utilisées pour cadrer les bateaux sur le plan d’eau sont les caméras Sony HDC 1500. La captation est réalisée en Haute Définition et à ce titre on va s’intéresser au sous-échantillonnage des différences de couleurs effectué en 22:11:11 pour la vidéo numérique HD.

Le signal produit par la caméra est destiné à une liaison HD-SDI, le signal de luminance Y’ ainsi que chaque signal de différence de couleur E’CR et E’CB sont codés en 10 bits (1080/50i).

L’équation de la luminance en HD est E’Y = 0,2126 x E’R + 0,7152 x E’V + 0,0722 x E’B.

Les normes de la TVHD sont indiquées dans la recommandation ITU-R BT.709 dont des extraits figurent en annexe 28 et 29.

- A partir de la recommandation ITU-R BT.709, donner la fréquence d’échantillonnage de la luminance. En déduire la fréquence maximale théorique admissible du signal de luminance afin de respecter la règle de Shannon.

- Quel est le nombre théoriquement possible de nuances à partir du signal de luminance ?

En réalité la luminance est codée sous 876 niveaux. Le noir correspond au nombre binaire 64 et le blanc à 940.

- Dans cette norme, montrer que le nombre décimal N associé au codage de la luminance du bleu saturé à 100% est N = 127. Quel est le nombre binaire correspondant à N en base 2 ?

- La durée utile d’une ligne (contenu image) est de 25,86 s, calculer le nombre d’échantillons pour la luminance et pour chaque signal de différence de couleur C’R et C’B pour une ligne. Vérifier que vos résultats sont conformes à ceux indiqués dans la recommandation ITU-R BT.709.

Le flux HF arrive au niveau du car régie HF et est transmis par liaison HD-SDI au car régie réalisation pour être stocké sur un serveur XT3 EVS.

- En prenant en compte tous les échantillons utiles par ligne et un nombre de 1080 lignes  utiles par image, quelle serait en i-octets puis en giga i-octets la capacité mémoire nécessaire pour stocker une heure de vidéo.

Portez un regard critique sur le résultat précédent et indiquez la solution pratiquée permettant de stoker plus rationnellement l’information.

# Couleurs sur un moniteur vidéo

Problématique : Que faut-il faire pour restituer le plus fidèlement possible les couleurs sur un moniteur vidéo ? Comment élabore-t-on le blanc de référence utilisé en TV HD ?

Les caméras 6 et 7 placées sur le bord du lac permettent de faire des plans des bateaux lors de l’arrivée. Elles sont reliées par fibre optique au car régie de réalisation « France Télévision » (voir schéma de présentation).

Le responsable vision du car régie réalise la balance des blancs de son poste vision. Sur un Wave Form Monitor (WFM 700 de chez Tektronix), il observe les signaux RVB suivant avant et après la balance des blancs :

Figure 1 : WFM1                                                                          Figure 2 : WFM2

- Quelle est la figure qui correspond aux signaux RVB avant la balance des blancs ? Indiquer la dominante colorée qui apparaît sur un moniteur étalonné (selon les recommandations ITU-R BT.709) lorsqu’on cadre le maillot blanc d’un rameur avant que la balance des blancs soit faite ? Justifier.

- Quelle est la figure qui correspond aux signaux RVB après la balance des blancs ? En déduire ce qui se passe lorsqu’on réalise une balance des blancs.

- Au niveau du moniteur programme, la couleur sur l’écran est réalisée à partir de trois luminophores RVB. Quel est le nom du phénomène physique qui traduit le mélange des couleurs ?

Le blanc de référence choisi par l’UER (Union Européenne de Radiodiffusion) est le blanc D65, correspondant à une température de couleur de 6500 K, obtenue par mélange additif des lumières primaires rouge, verte et bleue dans les proportions respectives suivantes : 21,26 % pour la lumière rouge, 71,52 % pour la lumière verte et 7,22 % pour la lumière bleue. On en déduit que l’équation de la luminance en HD est : E’Y = 0,2126E’R + 0,7152.E’V + 0,0722.E’B

Les coordonnées des primaires de ces sources sont données dans la recommandation ITU-R BT.709 dont l’extrait correspondant à la colorimétrie figure en annexe 29.

- Sur le diagramme de chromaticité fourni dans le document réponse n°1, construire le triangle des couleurs adopté par l’U.E.R. Quel nom donne-t-on à cet espace de couleurs ? Que représente-il ? En déduire les longueurs d'ondes dominantes correspondant aux primaires retenues, par rapport à un blanc d'égale énergie noté E(0,33 ; 0,33).

- Après avoir exposé la méthode, déterminer par construction graphique, ou par calcul, la position précise du blanc D65 sur le diagramme de chromaticité du document réponse n°1. On peut considérer que le pourcentage de lumière primaire est proportionnel à la luminance.

- Quel est le lien entre la balance des blancs et le blanc D65 ?

# Transmission numérique HF

Problématique : Quelle est l’influence d’un bâtiment sur la transmission d’un signal vidéo par ondes électromagnétiques ?

Le signal vidéo numérique de la caméra 3 est transmis jusqu’au car régie à l’aide d’un émetteur HF Link L1500 associé à la caméra (voir annexes 4 et 5). La transmission se fait selon la norme DVB-T (Digital Video Broadcasting), la modulation utilisée est la modulation multi porteuse COFDM (Codage + modulation OFDM).

La COFDM est une technique de modulation consistant à répartir le signal numérisé sur un grand nombre de porteuses orthogonales modulées individuellement à bas débit. Chaque porteuse est composée d’un nombre entier N de portions de sinusoïdes modulées en 64 QAM (codage de canal).

A chaque canal correspond une fréquence centrale de transmission, par exemple 2500 MHz pour le canal utilisé par l’émetteur de la caméra. 6817 porteuses orthogonales utiles sont réparties autour de la fréquence centrale. Chaque porteuse existe pendant une durée de temps Tu, les informations transportées par une porteuse (modulation QAM) varient donc en fonction du temps.

Le signal est transporté du bateau suiveur jusqu’au car HF via des ondes électromagnétiques. L’opérateur vidéo à choisi la fréquence centrale fc = 2500 MHz.

- Déterminer la longueur d’onde (c de l’onde porteuse de fréquence fc sachant que la célérité de l’onde dans l’air est de 3.108 m.s-1.

- On suppose que la propagation est rectiligne du point B (bateau suiveur) au point H (car HF). Calculer la durée td nécessaire à l’onde pour atteindre le car HF sachant que la distance directe bateau-régie est de Dd = 1500 m ?

- On supposera que l’onde est alternative sinusoïdale de fréquence fc et d’amplitude noté A. Donner l’expression mathématique de cette onde s(x,t) en fonction de x la distance parcourue et (c.

Cette onde électromagnétique est réfléchie sur un grand bâtiment placé prés du lac (voir schéma ci-dessous) :

Le temps de propagation des ondes de l’émetteur jusqu’au récepteur est alors différent pour chacune d’entre elles.

- Montrer que la distance Dr parcourue par l’onde réfléchie sur le bâtiment pour atteindre le car régie est de 1513 m. Calculer la durée de ce trajet : tr. En déduire le décalage horaire t entre les deux trajets.

Chaque onde électromagnétique transporte une information de 6 bits appelée symbole. La durée utile d’un symbole est de Tu = 896 s et il existe entre deux symboles une durée tampon appelée intervalle de garde dont la durée est de Tg = 28 s. Voir schéma ci-dessous :

- Donner la relation entre t et Tg pour qu’il n’y ait pas de recouvrement entre deux symboles consécutifs lors de la réception des ondes. En déduire si la réflexion des ondes sur le mur du bâtiment pose problème lors de la réception. Justifier.

# Modulation QAM-64

Problématique : Comment transmettre une information numérique à partir d’une onde électromagnétique ?

La modulation QAM (Quadrature Amplitude Modulation) est une modulation où l'amplitude et la phase de la porteuse sont modulées par un signal numérique.

Le signal modulé a l'expression suivante : vmod(t) = A(t).sin((p.t +φ(t)) où :

- A(t) représente l'amplitude variable en fonction du temps,

- et φ(t) la phase variable en fonction du temps.

L’ensemble des combinaisons d’amplitudes et de phases sont représentés sur un diagramme (i,q) appelé constellation 64 QAM. Chaque symbole de 6 bits est représenté par un point de coordonnées (i,q), i sur l’axe des abscisses et q sur l’axe des ordonnées. Voir figure ci-dessous :

On montre que vmod(t) peut s'écrire sous la forme suivante :

vmod(t) = A(t).cos(φ).sin((p.t) + A(t).sin(φ).sin((p.t + π/2)

On constate que vmod(t) est la somme de deux porteuses en quadrature (ou orthogonales, c'est à dire déphasée de π/2) et modulées en amplitude.

vmod(t) s'écrit sous la forme suivante :vmod(t) = i(t).sin((p.t) + q(t).sin((p.t + π/2)

- Déduire des deux expressions de vmod(t) ci-dessus les expressions des coordonnées (i ;q) du symbole transmis : i(t) et q(t) en fonction de A(t) et φ(t).

La figure ci-dessous représente une partie du chronogramme du signal modulé vmod(t) ainsi que la porteuse de référence vref(t).  vmod est le signal modulé qui transporte un symbole.

- Déduire de la figure ci-dessus la période et la fréquence du signal modulé. Ces valeurs correspondent-elles à la fréquence de la porteuse choisie par le cadreur ?

- Déterminer à l’aide de la représentation de vmod(t) ci-dessus l’amplitude A du signal modulé vmod ainsi que sa différence de phase φ par rapport au signal de référence.

- En déduire les coordonnées (i,q) du symbole transmis.

- L’expression du signal modulé peut s’écrire : vmod(t) = 4,3 sin( (p.t) - 7,15 sin( (p.t + (/2) . En déduire le mot binaire transmis par ce symbole.

# Prise de son d’ambiance

Problématique : Quelles sont les conditions optimales pour faire la prise de son d’ambiance de la course ?

Sur le bateau 3, un technicien effectue la captation de l’ambiance sonore provenant du bateau (bruit des rames sur l’eau + voix des rameurs et du barreur) à l’aide d’un micro installé sur une perche. Voir figure ci-dessous :

On considère le moteur du bateau suiveur comme une source sonore ponctuelle omnidirectionnelle et le milieu de propagation comme homogène et isotrope.

La puissance acoustique du moteur est de 0,01 mW et la distance entre le micro-perche et le moteur est d1 = 4,2 m.

L’intensité acoustique seuil est Iref = 10-12 W.m-2.

- Calculer l’intensité acoustique I1 due au moteur capté par la membrane du micro-perche.

- En déduire le niveau sonore L1 dû au moteur capté par la membrane du microphone.

On considère que le niveau sonore généré par le moteur est de L1 = 46,5 dBSPL et que le niveau provenant du bateau (bruit des rames sur l’eau plus voix des rameurs et du barreur) est L2 = 61,5 dBSPL.

- Pour que le son du bateau soit perceptible, il faut que le rapport signal sur bruit soit supérieur à 20 dB. Cette condition est elle réalisée ? La perche est-elle utile ?

Que faut-il faire pour améliorer la captation sonore d’un point de vue niveaux sonores?

Annexe 1 : Cineflex V14 HD

Annexe 2 : Caméra Sony HDC 1500

Annexe 3 : Caméra Superloupe portable HD+

Annexe 4 : émetteur HF L1500 (1/2)

Annexe 5 : émetteur HF L1500 (2/2) :

Annexe 6 : extrait norme ETSI EN 300 744 (transmission DVB-T):

Annexe 7 : camera Sony HDC2400 :

Annexe 8 : câbles multibrins 3K.93C

Annexe 9 : documentations techniques microphones (1)

Annexe 10 : documentations techniques microphones (2)

Annexe 11 : documentations techniques microphones (3)

Annexe 12 : documentations techniques microphones (4)

Annexe 13 : mesure déphasage camera HF

Annexe 14 : SPG8000

Annexe 15 : SPG8000 (2)

Annexe 16 : extrait recommendation ITU-R BT.709:

Annexe 17 : mesure du diagramme de l’oeil:

Configuration des alarmes lors de la mesure du diagramme de l’oeil:

Mesure du diagramme de l’oeil du signal HD-SDI en provenance du car HF Euromedia

Annexe 18 : extrait norme SMPTE 292M:

Annexe 19 :Grille NVISION (1)

Annexe 20 :Grille NVISION (2)

Annexe 21 :Grille NVISION (3)

Annexe 22 :Grille NVISION (4)

Annexe 23 : système Virtuel Studio Manager (1)

Annexe 24 : système Virtuel Studio Manager (2)

Annexe 25 : serveur HP DL360p (1)

Annexe 26 : serveur HP DL360p (2)

Annexe 27 : extrait configuration en “team” des cartes réseaux sur Windows Server 2012

Creating a team :

There are two ways to invoke the New Team dialog box:

- Select the Tasks menu in the Teams tile and then select New Team, or

- Right click on an available adapter in the Network Adapters tab and select the Add to new team item. Multi-select works for this: you can select multiple adapters, right-click on one, select Add to new team, and they will all be pre-marked in the New Team dialog box.

Both of these will cause the New Team dialog box to pop-up.

Figure 15 - New Team dialog box

When the New Team dialog box pops-up there are two actions that MUST be taken before the team can be created:

Annexe 28 : extrait recommendation ITU-R BT.709 (1)

Annexe 29 : extrait recommendation ITU-R BT.709 (2)

Document réponse n°1 :

# Text boxes

D1

D1

Dd = 1500 m : distance bateau-car HF

Car HF

Grand bâtiment

Bateau suiveur

Le schéma n’est pas à l’échelle

B

H

t(10-10s)

Distance GM= 100 m

Distances BM = MH =750 m

G

M

Lac

M

d1 : distance moteur -micro

d3

d2 : distance bateau-micro

Bateau suiveur

Micro + perche

Bateau 8 + barreur

camm

Bateau 8 + barreur

Bateau suiveur

d : distance bateau-caméra

Figure 1 : vue de dessus - Schéma pas à l’échelle

M

R                   V                      B

R                   V                      B

t(s)

t

tu

tg

Le schéma n’est pas à l’échelle

Symbole n+1

Symbole n

Symbole n-1

Symbole n+1

Symbole n

Trajet avec réflexion

Trajet direct

Symbole n-1

Le schéma n’est pas à l’échelle

Moteur