BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TRAVAUX PUBLICS

### E4 : Étude Technique et Économique

### Unité U41 – Études de Conception et

### Réalisation en Maîtrise d’Œuvre

SESSION 2015

______

###### Durée : 6 heures

Coefficient : 3

______

Matériel autorisé

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sous réserve que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186 du 16/11/99).

Aucun document autorisé

Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

| Documents remis | Pages |
| --- | --- |
| Présentation du projet support de l'épreuve | 3/20 |
| Travail demandé (études 1 à 5) | 4/20 à 7/20 |
| Documents réponses à rendre (DR 1 à DR 4) | 8/20 à 11/20 |
| Documents techniques (DT1 à DT 10) | 13/20 à 20/20 |

| Compétence C1 : préparer et réaliser la consultation des entreprises du point de vue de la maîtrise d'œuvre |
| --- |
| Travail demandé | Compétences détaillées |
| Étude 1 : ossature métallique du tablier | - Définir et/ou intégrer des méthodes de construction. - Dimensionner tout ou partie d'un ouvrage. |
| Étude 2 : piles quadripodes | - Proposer ou adapter des solutions techniques. - Définir et/ou intégrer des méthodes de construction. - Dimensionner tout ou partie d'un ouvrage. |
| Étude 3 : culée C4 | - Rédiger et/ou adapter des articles d'un DCE. - Quantifier tout ou partie d'un ouvrage. |
| Étude 4 : chaussée et assainissement entre viaduc et giratoire | - Dimensionner tout ou partie d'un ouvrage. - Compléter ou réaliser des documents graphiques exploitables. |
| Étude 5 : aspects environnementaux | - Rédiger et/ou adapter des articles d'un DCE. - Indiquer, dans un document, les contraintes d'exploitation sous chantier. |

Présentation du projet support de l'épreuve

Les ouvrages étudiés durant cette épreuve seront les suivants :

- un viaduc à quatre travées assurant le franchissement d'une voie ferrée, d'une route et d'une rivière, réalisé dans le cadre de la réalisation d'une déviation d'agglomération,

- un giratoire ainsi que la chaussée entre le viaduc et le giratoire.

Le giratoire sera positionné hors de l'emprise actuelle de la route départementale n°142 afin de supprimer un virage dangereux, cause de nombreux accidents de la circulation. Les travaux n'occasionneront ainsi aucune gêne sur la fluidité du trafic routier empruntant cette RD 142.

Le viaduc sera réalisé en premier.

L’ouvrage d'art est situé dans une zone Natura 2000 à forts enjeux environnementaux et subissant les crues de la rivière qu'il franchit.

C0	P1	P2	P3	C4

Mise en situation

Vous travaillez pour le compte du maître d'œuvre et vous assistez l'ingénieur responsable de la consultation des entreprises.

Étude 1 : ossature métallique du tablier

L'ingénieur en charge du dossier demande de vérifier ses estimations concernant les caractéristiques de l'ossature métallique du tablier. La coupe transversale est la même en travée et en tête de piles. On souhaite connaître le nombre de tronçons de poutres métalliques à fabriquer en usine.

1-1 - Les deux principales techniques permettant de mettre en place l’ossature métallique d’un pont mixte sont le grutage et le lançage. Préconiser une des deux techniques pour le viaduc étudié? Justifier la réponse à partir du plan d’ensemble (page 3) et du DT 1.

1-2 - En utilisant la note de calcul du document technique DT 3, compléter le document réponse DR 1. Justifier les valeurs manquantes.

1-3 - À la lecture des diagrammes de sollicitations, indiquer, sur DR 1, préconiser les positions pour les joints de chantier des poutres principales de l'ossature métallique.

En déduire le nombre de tronçons à transporter. Proposer les dispositions de transport ?

1-4 - Vérifier les poutres de classe 3 selon les préconisations de l'Eurocode 3 en utilisant les valeurs suivantes : MEd = 5 600 kN.m et VEd = 640 kN.

Pour le moment de flexion, on doit vérifier MEd ( Mc,Rd où :

- MEd est le moment fléchissant (agissant) de calcul sollicitant la section droite à l'ELU,

- Mc,Rd est le moment résistant de calcul à la flexion de la section à l'ELU.

Expression du moment de flexion élastique : Wel = Iz / v.

La valeur du coefficient partiel de sécurité (M0 est de 1.

Pour l'effort tranchant, on doit vérifier VEd ( Vc,Rd où :

- VEd est l'effort tranchant (agissant) de calcul à l'ELU,

- Vc,Rd est l'effort tranchant résistant à l'ELU dont l'expression est : 0,58 . Av . fy

La valeur de Av est celle de la section de l'âme seule du profilé.

La solution par grutage a été retenue. Le découpage prévoit un tronçon de 31,00 mètres de longueur positionné sur la pile P3. Ce tronçon est le premier à être mis en œuvre sur le chantier. Vous devez maintenant étudier l'équilibre statique de ce tronçon de poutre. La modélisation retenue est celle-ci :

y

P3-1	P3-2

6,725	  5,275	  5,275	8,454	5,271

Les entretoises transversales génèrent des forces ponctuelles de 7,70 kN.

1-5 - Indiquer quel élément de structure est modélisé par la force ponctuelle de 350 kN.

1-6 - Étudier l'équilibre statique du tronçon. À la lecture de vos résultats, vérifier qu’il n’y ait pas un risque au moment de la mise en œuvre de ce tronçon. Dans l’affirmative, proposer une solution pour y  remédier.

Étude 2 : piles quadripodes

L'option choisie pour les fondations des piles est la fondation superficielle. Il faut valider ce choix.

L'encastrement préconisé D de la semelle dans le sol, pour les trois piles, est de 3,00 m.

2-1 - Des sondages destructifs équipés de piézomètre ont été réalisés au voisinage des piles P1 et P2 (voir DT 4). À la lecture de leur description lithologique, proposer des dispositions pour l’exécution des semelles. La valeur retenue pour l'encastrement est-elle satisfaisante ?

Les actions pondérées agissant sur la pile P1 sont celles qui suivent.

Les semelles de fondation sont vérifiées, selon l'Eurocode 7, si elles respectent la relation :

Vd ( Rd;v / (R;v avec (R;v = 1,4.

- Vd : résultante des actions verticales.

- Rd;v = A' . (½ . S( . (d2 . B . N( . + Sq . (d1 . D . Nq + Sc . C . Nc)

- e (excentricité) = MG / Vd avec MG le moment résultant en G.

- B' (largeur effective de la fondation) = B - 2e

- A' (surface effective de la fondation) = B' . L

Les termes S sont des coefficients de forme :

B	B

S( = 1 - 0,2 x	, Sq = 1 et Sc = 1 + 0,2 x

L	L

Les termes N sont sans dimensions et fonction de ( :

| ( (°) | N( | Nq | Nc |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 | 0 0,1 0,5 1,4 3,5 8,1 18,1 41,1 100 254 | 1 1,6 2,5 4 6,4 10,7 18,4 33,3 64,2 135 | 5,14 6,5 8,4 11 14,8 20,7 30 46 75,3 134 |

2-2 - Effectuer la vérification de la semelle de fondation de la pile P1 selon l'Eurocode 7.

Afin d'élaborer le planning prévisionnel d'exécution des travaux accompagnant le DCE, l'ingénieur demande d'éclaircir certains points concernant l'exécution des quatre fûts de la pile P1.

Ces fûts présentent des densités de ferraillage importantes, des formes géométriques complexes, des accès impossibles pour assurer la vibration du béton dans le coffrage et l'obligation d’un pompage du béton.

Les faces longitudinales sont coffrées par des panneaux en bois. Le fabricant impose, lors du bétonnage, de ne pas dépasser une poussée maximale de 80 kN/m². Cette pression sera surveillée par des capteurs de pression placés sur les entretoises de coffrage.

2-3 - Indiquer les principales spécifications que vous préconisez pour le béton des fûts.

2-4 - Réaliser, sur le document réponse DR 2, la construction graphique permettant d'estimer la vitesse de levée lors du bétonnage. Quelle sera alors la durée maximale nécessaire au bétonnage d'un fût de la pile P1 ?

La suite de l’étude concerne la précontrainte des bracons longitudinaux de la pile P1 qui sera soumise à la validation de l’ingénieur.

2-5 – A partir du document technique DT 5, lister tous les éléments constitutifs de la précontrainte des bracons devant apparaître lors de la rédaction du bordereau des prix unitaires.

2-6 - Sachant que chacun des deux bracons de la pile P1 est sollicité par un effort de traction de 13 500 kN, combien de torons sont nécessaires dans chaque gaine ?

Étude 3 : culée C4

L’ingénieur  demande maintenant de détailler la composition de quelques prix du bordereau des prix unitaires de la culée C4 et de quantifier un article du devis quantitatif estimatif la concernant.

3-1 – A partir du document technique DT 6, rédiger sur la copie les articles du BPU qui suivent.

| Fondations profondes |
| --- |
| N° Prix | Désignation du prix et montant hors-taxes en lettres | Montant HT en chiffres |
| 3005 | FORAGE DES PIEUX Ce prix rémunère, au mètre linéaire effectif, le forage des pieux à l’abri d’un tube. Il comprend : (partie à rédiger) |  |
| 3015 | tubes pour auscultation des pieux Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre des tubes métalliques pour auscultation des pieux. Il comprend : (partie à rédiger) |  |

3-2 - Identifier les quatre parties d'ouvrages élémentaires de la culée C4 repérées A, B, C et D sur la coupe AA du document technique DT 7.

3-3 - Calculer les quantités en volume des parties d'ouvrages repérées B et C sur la culée C4.

Étude 4 : chaussée et assainissement entre viaduc et giratoire

L'étude de la structure de chaussée et de l'assainissement des eaux pluviales est demandée afin de compléter ensuite les documents nécessaires à l'appel d'offres.

4-1 - Expliquer en détail la signification des chiffres et formes géométriques apparaissant sur les quatre dernières lignes du profil en long du document réponse DR 3.

4-2 - Calculer les trois altitudes manquantes de la ligne "Cotes projet" du profil en long.

Les détails de calculs seront précisés sur la copie et les résultats obtenus reportés sur le DR 3.

Le remblai entre la culée C4 et le giratoire est réalisé avec des matériaux du site classés R12 m au moment des travaux. Quant à la couche de forme, elle sera composée d'un sol comportant des fines et des gros éléments classé C2B41m.

4-3 - En utilisant les documents techniques DT 8, 9 et 10 et sachant que le trafic cumulé de poids lourds est estimé sur vingt ans à deux millions, proposer une coupe de principe de la structure de chaussée, cotée et légendée, en justifiant les épaisseurs préconisées et en adoptant une démarche développement durable, sans pour autant négliger une certaine logique économique (pas de dispositions constructives de drainage à la base de la chaussée ni de rabattement de nappe).

L’étude se poursuit par l'étude du bassin positionné à proximité du giratoire. Il assurera la récupération et le traitement des eaux issues du viaduc, de la chaussée entre la culée C4 et le giratoire et du giratoire lui-même.

Le débit capable des ouvrages d’évacuation des eaux de ruissellement peut être calculé à l’aide de la formule de Manning-Strickler suivante :

QC = K . S . Rh2/3 p1/2

Avec :

- QC : capacité (débit capable en m3/s),

- K : coefficient de rugosité égal à 70 pour les canalisations en béton,

- S : section mouillée de l’ouvrage saturé (m²),

- Rh : rayon hydraulique égal à S / périmètre mouillé en m,

- p : pente longitudinale de l’ouvrage d’évacuation en m/m.

4-4 - Dans l'hypothèse d'une période de retour de dix ans d'un événement pluvieux exceptionnel, le débit à évacuer par chaque canalisation ( 300 du remblai de la culée C4 est de 120 litres par seconde. Les canalisations sont-elles suffisantes pour évacuer ce débit sachant que leur pente longitudinale est la même que celle du projet ? Justifier la réponse.

4-5 - Sur la vue en plan du document réponse DR 3, seul le réseau d'assainissement du giratoire est représenté. À l’exception du caniveau à fente, dessiner tous les autres ouvrages nécessaires afin d'évacuer des eaux dépolluées dans le milieu naturel (fossé existant repéré sur DR 3). Indiquer le sens d'écoulement des eaux par des flèches positionnées sur les canalisations. Compléter la légende.

Étude 5 : aspects environnementaux

La première rédaction de l'article 10 du CCTP (DT 6) ne satisfait pas l'ingénieur qui reproche de n'avoir effectué qu'un constat sans proposer de remédiations. Afin de corriger cela, il donne le planning prévisionnel de réalisation des travaux concernant le viaduc.

|  | Année N | Année N+1 | Année N+2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sept - Nov | Déc - Juin | Juil - Sept | Oct - Janv | Fév - Avril |
| Fondations |  |  |  |  |  |
| Élévations |  |  |  |  |  |
| Charpente |  |  |  |  |  |
| Hourdis |  |  |  |  |  |
| Finitions |  |  |  |  |  |

5-1 – Quelles sont les dispositions particulières visant à protéger :

- les chiroptères,

- le papillon (Azuré du Serpolet).

Dans le règlement de consultation, il est indiqué que l'impact environnemental du projet est l'un des critères prépondérants pour l'attribution de points aux réponses faites à l'appel d'offres.

5-2 - Compléter, sur le document réponse DR 4, le tableau des risques environnementaux particuliers liés à la réalisation des travaux.

Le supérieur du bureau d'études souhaite proposer une étude environnementale précise dans la réponse à l'appel d'offres concernant l'impact "Changement climatique" de la norme

NFP 01-010 « Qualité environnementale des produits de construction - Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction ».

Après répartition des tâches, vous êtes chargé d'estimer cet impact pour le réseau d'évacuation des eaux de ruissellement. Les documents à votre disposition sont ceux qui suivent.

| Extraits des fiches FDES des produits | Impact environnemental "Changement climatique" |
| --- | --- |
| Regard béton | 245,1 kg éq CO2 |
| Un mètre de ( 200 à 300 mm en PVC | 6,44 kg éq CO2 |
| Un mètre de ( 400 mm en béton | 32,51 kg éq CO2 |
| Un mètre de (bordure + caniveau) béton y compris joints et béton de calage | 24,85 kg éq CO2 |

| Extraits du DQE du marché giratoire et chaussée |
| --- |
| Désignation | Unité | Quantité |
| Regards | U | 10 |
| Assainissement (eaux pluviales) - ( 200 mm - ( 300 mm - ( 400 mm - Bordures T2 + CS2 - Bordures I2 | ml ml ml ml ml | 85,00 220,00 50,00 185,00 162,00 |

5-3 - Rappeler ce que signifie FDES et préciser le contenu de ce document. Calculer ensuite l'impact "Changement climatique" du réseau d'évacuation des eaux de ruissellement.

5-4 - Le résultat obtenu à la question précédente caractérise-t-il pleinement l'impact "Changement climatique" sur l'environnement de la réalisation de ce réseau ? Argumenter la réponse.

Document réponse DR 1

(Ligne de cotation indiquant la position des moments fléchissant nuls)

Question 1-2 : justification des valeurs A et B sur V(x) et C et D sur Mf(x) :

Question 1-3 : positions choisies pour les joints de chantier

Explications :

Document réponse DR 2

Question 2-4 : construction graphique permettant d'estimer la vitesse de levée

lors du bétonnage

Document réponse DR 3

Document réponse DR 4

| RISQUES ENVIRONNEMENTAUX PARTICULIERS |
| --- |
| Description | Risques prévisibles | Pour rivières et sols | Pour la faune et la flore | Pour l'air et l'environnement | Moyens de prévention |
| Circulation d’engins sur le chantier | Dépassement des limites des pistes avec atteinte à l’espace naturel. | ( | ( |  | - Interdiction d’emprunter d’autres accès que les pistes et plates-formes prévues. - Distribution d’un plan d’accès au chantier. |
| Nettoyage des engins de bétonnage |  |  |  |  |  |
| Stockage des polluants sur le lieu d’utilisation (huile de décoffrage, produit de scellement) |  |  |  |  |  |
| Gestion des déchets |  |  |  |  |  |

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TRAVAUX PUBLICS

### E4 : Étude Technique et Économique

### Unité U41 – Études de Conception et

### Réalisation en Maîtrise d’Œuvre

# DOCUMENTS TECHNIQUES

DT 1 - Vue en plan et accès chantier	page 13/20

DT 2 - Extraits du dossier architectural	page 14/20

DT 3 - Note de calcul pour chaque poutre PRS 	page 15/20

DT 4 - Sondages destructifs	page 15/20

DT 5 - Précontrainte des bracons longitudinaux de la pile P1	page 16/20

DT 6 - Extraits du CCTP	page 17/20

DT 7 - Culée C4	page 18/20

DT 8 - Différents cas possibles de PST	page 19/20

DT 9 - Conditions d'utilisation des matériaux en couche de forme	page 19/20

DT 10 - Extraits de la fiche 3 du catalogue des structures

types de chaussées neuves : EME2/EME2 (VRNS)	page 20/20

Document technique DT 1 - Vue en plan et accès chantier

Document technique DT 2 - Extraits du dossier architectural

Élévation longitudinale

Culée C0

Élévation architecturale sur la pile P1	Vues transversales sur P1

Document technique DT 3 - Note de calcul pour chaque poutre PRS

Matériau	Cas de charge

Nom du matériau = Acier	Charge linéairement répartie des nœuds 1 à 8 : 20 kN/m.

Module d'Young = 210000 MPa

Masse volumique = 7850 kg/m3

Limite élastique  fy = 355 MPa

| Nœuds (m) Nœud 1 : x = 0,000 Nœud 2 : x = 46,250 Nœud 3 : x = 69,750 Nœud 4 : x = 132,750 Nœud 5 : x = 149,250 Nœud 6 : x = 206,725 Nœud 7 : x = 217,275 Nœud 8 : x = 268,000 | Section droite I à ailes inégales : H = 2400 mm, semelles = 900 et 1050 mm. Aire = 1850,00 cm2 Moment quadratique : Iz = 19592187 cm4 Fibre supérieure : vy = 1266 mm Fibre inférieure : vy = 1134 mm |
| --- | --- |

Résultats

| Nœud 1 Nœud 2 Nœud 3 Nœud 4 Nœud 5 Nœud 6 Nœud 7 Nœud 8 | Actions de liaison (kN) Fy = 394,55 Fy = 679,73 Fy = 944,58 Fy = 892,57 Fy = 632,66 Fy = 694,45 Fy = 711,75 Fy = 409,71 | Moments fléchissant (kN.m) Mfz = 0,00 Mfz = - 3142,46 Mfz = - 5156,88 Mfz = - 5541,57 Mfz = - 4032,90 Mfz = - 4932,67 Mfz = - 4947,97 Mfz = 0,00 |
| --- | --- | --- |

Section transversale

Document technique DT 4 - Sondages destructifs

Piles P1	Pile P2

Document technique DT 5 - Précontrainte des bracons longitudinaux de la pile P1

Document technique DT 6 - Extraits du CCTP

4.7. FONDATIONS PAR PIEUX FORÉS TUBES PROVISOIRES

4.7.1. Dispositions constructives

Les pieux sont réalisés à partir d'un forage dont les parois sont maintenues par un tubage provisoire. Ils sont remplis de béton et armés.

4.7.2. Implantation

L'implantation des pieux est donnée sur les plans joints au CCTP et sur les plans d’exécution approuvés.

4.7.3. Mise en œuvre

4.7.3.1. Forage

Les engins de forage doivent avoir une capacité de forage supérieure de 10,00 m à la profondeur des pieux.

4.7.3.2. Armatures

Les armatures sont préfabriquées en cages. Des dispositifs de calage sont prévus sous forme d'écarteurs rigides fixés sur les armatures longitudinales.

4.7.3.3. Tubes d'auscultation

Les tubes d'auscultation sont fixés à la cage d'armatures par un dispositif empêchant tout déplacement et toute déformation pendant la descente de la cage puis pendant le bétonnage. En haut, ils dépassent de 0,50 m l'arase de bétonnage. En bas, les tubes de diamètres 50/60 mm descendent jusqu'en fond de pieu. Les tubes de diamètres 102/114 sont arrêtés à 0,50 m du fond de pieu.

4.7.3.4. Curage préalable

Aucun pieu ne pourra être bétonné avant curage du fond du forage. Cette opération consiste à nettoyer le fond de l'excavation pour assurer un bon contact "sol en place – béton" en pied de pieu par suppression de l'épaisseur de sol remanié et enlèvement des particules de sol qui se sont déposées après la fin du forage, notamment lors de la mise en place des cages d'armatures.

4.7.3.5. Bétonnage

Une courbe de bétonnage, donnant le volume de béton consommé avec un pas maximal de deux mètres est établie pour chaque pieu.

4.7.4. Essais et contrôles

En plus des constats d'exécution et des essais d'information menés suivant les stipulations de l'article 27 du fascicule 68 du CCTG, les essais suivants sont effectués.

4.7.4.1. Essais de contrôle sur les pieux définitifs

4.7.4.1.1 Auscultation sonique

Les pieux font l'objet d'un contrôle de conformité par auscultation sonique effectué par un laboratoire choisi par l’entrepreneur. Ce contrôle est exécuté conformément à la norme NF P 94-160-1, dès que l'âge du béton des pieux est supérieur à sept jours. Pendant ce contrôle, il est procédé à une vérification des longueurs de pieux et à une identification des zones à recéper. Il est d'autre part recherché toute anomalie du béton provoquant localement une augmentation du temps de trajet de l'onde supérieure à 20% accompagnée d'une chute de l'amplitude du signal d’au moins 80 % de l'amplitude maximale.

Si une anomalie est détectée, il est procédé à un carottage et à un examen du béton de la zone litigieuse. Si celle-ci est située à la pointe du pieu, au voisinage d'un tube ( 102/114 mm, le carottage est effectué à partir de ce tube. Dans le cas contraire, le carottage est effectué sur toute la hauteur du pieu située au dessus de l'anomalie.

4.7.4.1.2 Carottages des pointes de pieux

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire effectuer, au titre du contrôle extérieur, des carottages des pointes de pieux, afin de vérifier la qualité du contact en pointe entre le béton et le sol. Si l'examen de ces carottes met en valeur la présence de malfaçons (béton délavé, poches de boue ou de sédiments, desserrage ou remaniement du terrain, etc.), l'entrepreneur procède à ses frais à une injection des pointes de pieux défectueuses. Il soumet au préalable au visa du responsable du contrôle de conformité une procédure de réparation précisant :

- la composition du coulis d'injection,

- le mode opératoire des travaux,

- les contrôles d'efficacité de la réparation.

10. MESURES GÉNÉRALES DE PRÉSERVATION DES HABITATS ET DES ESPÈCES.

Toutes les opérations de chantier doivent impérativement éviter, ou à défaut limiter, les atteintes à la ripisylve (fougères en bord de rivière) et aux vieux arbres creux pour la préservation de la loutre d’Europe, du vison d’Europe, des oiseaux et des insectes. Un dispositif de protection physique des berges sera mis en place.

La prise en compte des micros-habitats (vieux tronc laissé en place) lors de la phase de travaux est importante pour la conservation de certaines espèces d’intérêt communautaire comme les insectes saproxylophages.

Des chiroptères (chauves-souris) sont présents de mai à octobre dans les arbres à proximité de la culée C0 et de la pile P1. Ces animaux sont sensibles aux nuisances sonores. Des dispositions particulières doivent être prévues lors de l’exécution des fondations.

Aucune interruption momentanée des eaux dans la rivière ne sera réalisée.

La plante "origanum vulgare", habitat de l’espèce protégée de papillon l’Azuré du Serpolet, va disparaître du fait de l’emplacement de la pile P1. Des mesures doivent donc être proposées afin de sauver ce papillon.

Les plates-formes et les pistes de travail pourront être bordées de merlons constitués des terres végétales extraites des zones d’emprises. Ces dispositions permettront de contrôler tout écart des engins de chantier par rapport aux zones préservées.

Les plates-formes de chantier et pistes de travail seront démolies à la fin des travaux et le site sera remis en état.

Document technique DT 7 - Culée C4

DT 8 - Différents cas possibles de PST

DT 9 - Conditions d'utilisation des matériaux en couche de forme

DT 10 - Extraits de la fiche 3 du catalogue des structures

types de chaussées neuves : EME2/EME2 (VRNS)

PF2	PF3	PF4

# Text boxes

Murs de culée courbes, 	Pile quadripode

parement de pierres

maçonnées

Rivière

Bipoutre métallique

Superstructures

Perspective pile P1

Protection avec animation architecturale en fers plats sur cadre métallique galvanisé.

Corniche caniveau aluminium

Voie ferrée

culée C0

Rivière

Traitement des talus

Axe RD 142

avant travaux

culée C4

Zone de transition prairie sèche / prairie humide

Marjolaine conservée

Marjolaine conservée

Marjolaine conservée

RD 142 après travaux

Prairie sèche

Préservation intégrale de la prairie sèche pendant la phase travaux

Prairie sèche

Bassin de traitement des eaux pluviales

Prairie humide

Fauchage annuel et évacuation des herbes coupées de la prairie humide

Pile P2

Pile P3

Clôture

Reboisement après travaux

Aménagement de refuges Vison/Loutre

Création de deux mares sous l'ouvrage

Pile P1

Reboisement après travaux

Voie communale

Poutres principales

Béton bitumineux (8 cm)

Étanchéité (3 cm)

Entretoises transversales

350 kN

7,70 kN

7,70 kN

7,70 kN

7,70 kN

20 kN/m

x

Fût + embase

| Piles | Longueur L | Largeur B | Epaisseur |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 P2 P3 | 15,00 m 10,00 m 14,00 m | 10,00 m 10,00 m 10,00 m | 2,10 m 2,10 m 2,10 m |

Les caractéristiques des semelles de fondation des trois piles du viaduc sont les suivantes :

Socle

Semelle

Bracon transversal non précontraint

Bracon longitudinal précontraint

Remblais.

Masse volumique (d1 = 20 kN/m3,

( = 35 degrés et C = 0.

D = 3,00 m

P1-2 = 1 890 kN

P1-1 = 1 360 kN

G

0,30 m

P = 18 330 kN

11,75 m

11,75 m

Sol d’assise : calcaire altéré. Masse volumique (d2 = 26 kN/m3,

( = 40 degrés et C = 0.

Profil en travers type de la chaussée entre culée C4 et giratoire

( 300 existant (marché viaduc)

Schéma mécanique résultats à compléter (sans échelle)

Moment fléchissant Mf(x) en kN.m à compléter (valeurs C et D à calculer)

Effort tranchant V(x) en kN à compléter (valeurs A et B à calculer)

Valeur D

Valeur C

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Valeur B

Valeur A

-

-

-

+

+

+

+

Valeur D

Valeur C

Vitesse de levée

Vitesse de bétonnage :

Durée de bétonnage d'un fût :

4

3

2

1

1 : A ( 15

2 : A = 10

3 : A = 7,5

4 : A = 5

m/h

Affaissement en cm

kN/m²

Légende à compléter (vue en plan) :

: canalisations PVC du giratoire.

: bordures T2 + CS2 ou I2 (centre du giratoire et les trois plots d'entrée sur le giratoire).

Vue en plan remblai d'accès et giratoire (sans échelle)

Profil en long chaussée entre culée C4 et giratoire (sans échelle)

Voie communale n°3

34.00

71.00

56.00

268.00

83.00

58.00

Route départementale n°142 (RD 142)

Accès C0 par chemin rural

32.00

Rivière

268.00

Emprise chantier P1

Emprise chantier C0

Voie ferrée

Accès P1 par VC 3

Accès C4, P2 et P3 par RD 142

Emprise chantier C4, P2 et P3

Rivière

Emprise chantier C4, P2 et P3

Pile P1

Plateforme de travail (pile P1)

Culée C4

Pile P3

Pile P2

VC 3

Voie ferrée

Rivière

Corniches aluminium

11,75

11,75

Embase (2,40 m)

Fûts

Vue B

Vue A

10,71

11,55

Reprise de bétonnage à traiter

Béton lisse

10,71

11,55

BN4 galvanisées

23,50

Raidisseur triangulaire

Béton lisse

Reprise de bétonnage à traiter entre embase et fûts

Poutres peintes

Vue B

Vue A

Vue en plan P1

8,20

24,70

Épaisseur semelle supérieure : 60 mm

Épaisseur âme : 25 mm

Épaisseur semelle inférieure : 70 mm

Altitude (m NGF)

Niveau d'eau (prof. en m et date)

Altitude (m NGF)

Niveau d'eau (prof. en m et date)

0.40

-0.50

(04/05/2011)

-6.05

6.05

-3.60

3.60

-2.30

2.30

-0.50

0.50

-2.40

-6.07

6.07

2.40

0.50

Outil

Outil

Profondeurs (en m)

Profondeurs (en m)

LIMON BRUN

LIMON BRUN

Tricône ( 89 mm

Tricône ( 89 mm

CALCAIRE BEIGE et blanc, altéré

CALCAIRE BLANC avec altération

SABLE

LIMON MARRON beige

LIMON MARRON beige

Description lithologique

Description lithologique

Détail 1

Détail 1

Vue en plan

Coupe longitudinale

Élévation amont

Acier des torons

- Contrainte limite : 1675 MPa

- Diamètre nominal : 15,7 mm

- Section d'un toron : 150 mm²

- Module d'élasticité : 190 000 MPa

Coupe AA

Vue en plan

D

C

B

A

67

5,50

5,50

67

Coupe BB

2,5%

40.18 fini (BB 8 cm et étanchéité 3 cm)

2,5%

Corniche

2,50

1,00

1,83

9,50

33,45

1,80

1,50

36, 25

1,00

1,60

2,60

35,65

60

90

4,00

5,00

40,18 fini

4,60

5,00

Débord : 30 cm

8,00

60

30

65

35

75

75

4,00

5,00

2,50

1,00

1,00

2,00

5,60

3,59%

B

B

Appareil d'appui à pot

C

Descente d'eau ( 150 mm

D

D

C

A

A

Corniche

Appareil d'appui à pot

Cunette béton d'évacuation des eaux vers le fossé en pied de talus

Descente d'eau ( 150 mm

TN actuel

Perré béton

Goulotte récupérant les eaux issues du joint de chaussée

Barbacane ( 100 mm

Regard siphoïde

Pieux ( 1200 mm

2,50

1,80

4,10

4,10

9,50

3,00

3,00

35,65

30

30

12,34

TN : 33,50

Pieux ( 1200 mm

30

30

37

67

1,00

Coupe CC

Coupe DD

30

30

30

Ht moy 1,95

Var.

GNT

(1) Dans le cas de site sensible à l'orniérage (pente, rampe).