#### ÉPREUVE E.4.2.

ÉTUDE D’UN SYSTÈME TECHNIQUE INDUSTRIEL CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

#### SESSION 2015

Durée : 4 heures Coefficient : 3

##### Matériel autorisé :

- Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée conformément à la circulaire N°99- 186 du 16/11/99. L’usage de tout autre matériel ou document est interdit.

##### Documents à rendre avec la copie :

- Le candidat répondra sur les documents-réponses et sur feuilles de copie.

- Les documents-réponses sont à rendre agrafés et sur feuilles de copie.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet comporte quatre dossiers :

  - le document présentation et dossier technique se compose de 7 pages, numérotées de 1/7 à 7/7 ;

  - le dossier questionnement se compose de 10 pages numérotées de 1/10 à 10/10 ;

  - le dossier réponses se compose de 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4 ;

  - le dossier ressources se compose de 27 pages numérotées de 1/27 à 27/27.

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction, en particulier pour les réponses aux questions ne nécessitant pas de calcul. Le correcteur attend des phrases complètes respectant la syntaxe de la langue française.

Chaque réponse sera clairement précédée du numéro de la question à laquelle elle se reporte.

Les notations du texte seront scrupuleusement respectées.

| BTS ÉLECTROTECHNIQUE | Session 2015 |
| --- | --- |
| ÉPREUVE E.4.2 : Étude d’un système technique industriel. Conception et industrialisation | Code : 15PO-EQCIN |

## BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

#### SESSION 2015 ÉPREUVE E.4.2

##### Sommaire

Présentation générale - Mise  en situation	page 2

Processus  étudié	page 2

Présentation de l’ensemble  SCHAAL 3	page 2

Schéma synoptique de l’ensemble  SCHAAL 3	page 3

Description de chacune des  5 parties	page 3

- Le   dévidoir	page 3

- Le redresseur mécanique et  ses capteurs	page 3

- Les  pinces d’amenage :	page 5

- La presse avec ses  outils d’encochage	page 5

- Une  trappe d’évacuation	page 6

Enjeux	page 7

Problématique	page 7

## Encocheuse SCHAAL 3 pour plafond métallique.

##### Présentation générale - Mise en situation

La société DURLUMEN fabrique depuis 1969 des réflecteurs pour luminaires et appareils d’éclairage. Il s’agit de plafonds métalliques alvéolaires permettant à l’éclairage de s’intégrer et se fondre harmonieusement dans les plafonds.

Il existe deux entreprises de fabrication, une à SCHOPFHEIM (Allemagne) et une à VESOUL (Haute-Saône - France), ainsi que de nombreuses agences commerciales situées sur une large partie de l’Europe et sur le continent asiatique.

L'objectif du groupe est d’aménager l'espace de manière positive et fonctionnelle en créant une harmonie entre le plafond et l'éclairage.

La société possède des clients dans le monde entier et pour tout type d’infrastructure (particuliers, entreprises, collectivités, hôtels, musées, aéroports, commerces, …).

##### Processus étudié

Les produits fabriqués à VESOUL sont des plafonds métalliques alvéolaires. La matière utilisée est soit de l’aluminium, soit de l’acier galvanisé peint.

Tous ces produits sont élaborés sur une unité de production nommée « ligne d’encochage SCHAAL 3 », qui fait l’objet de l’étude.

##### Présentation de l’ensemble SCHAAL 3

La ligne d’encochage SCHAAL 3 est divisée en cinq parties principales :

  - un dévidoir qui permet l’alimentation en bande de matière brute ;

  - un redresseur mécanique (et ses capteurs) mettant en forme  la  matière ;

  - deux pinces d’amenage qui présentent la bande de matière à  la  presse ;

  - une presse mécanique avec ses trois outils d’encochage et de cisaillement ;

  - une trappe d’évacuation qui évacue le produit fini.

##### Schéma synoptique de l’ensemble SCHAAL 3

Sens de défilement  de la bande

Rouleau de bande métallique

Capteur de position à ultrasons et détecteurs de positions extrêmes

Un outil de cisaillement Deux outils d’encochage

Motorisation par moteur asynchrone triphasé et variateur ATV58

##### Description de chacune des cinq parties constituant l’ensemble SCHALL 3

- Le dévidoir :

Il est protégé par un carter grillagé et permet l’alimentation de la presse mécanique en matière brute (bande d’aluminium de 0,32 à 0,8 mm ou d’acier de 0,25 mm d’épaisseur).

Les rouleaux de matière brute sont positionnés manuellement dans le dévidoir. La rotation est libre, la bande est tractée par le redresseur mécanique.

Les rouleaux de

Matière brute

Le dévidoir protégé derrière

son carter grillagé

##### - Le redresseur mécanique, ses capteurs et détecteurs :

La bande étant conditionnée en rouleau, elle présente un galbe du fait de la mémoire de forme de la matière liée à son long stockage en rouleau.

Il est donc nécessaire de redresser la bande afin d’obtenir une matière parfaitement plane prête à être travaillée.

Le redresseur mécanique, situé en aval du dévidoir, assure donc cette fonction de décintrage de bande grâce à son réseau de rouleaux galets et de cylindres d’entraînement motorisés guidant la bande.

Il assure également l’approvisionnement de la presse. Grâce à des capteurs, détecteurs et variateur de fréquence ATV58, la vitesse de défilement de la bande s’adapte automatiquement à la cadence fixée par l’opérateur.

Le redresseur situé en aval du dévidoir

La bande en sortie du redresseur n’est pas immédiatement présentée à la presse. Elle se détend en empruntant un trajet particulier appelé « accumulateur en boucle ». Sa fonction est d’offrir une réserve de bande disponible pour la presse et sa pince d’amenage. Il est alors possible d’autoriser la pince d’amenage à de brefs appels impulsionnels de matière en évitant ainsi de tirer sur la bande tendue directement en sortie du redresseur.

Un capteur à ultrasons détecte la position de la boucle et agit sur la vitesse du redresseur pour permettre d’adapter la vitesse de défilement de la bande à la cadence programmée par l’opérateur.

La vitesse de défilement, contrôlée par un variateur de fréquence ATV58, est liée à l’information délivrée par ce capteur à ultrasons.

Deux détecteurs de positions extrêmes assurent que la boucle est dans un gabarit admissible. Un des détecteurs actifs provoque l’arrêt de la chaîne SCHAAL 3

La bande se détend pour former l’accumulateur en boucle.

Elle passe dans un portique où sont placés le capteur à ultrasons et les détecteurs de position.

##### - Les pinces d’amenage :

La presse et ses outils ne peuvent pas travailler la bande si celle-ci est en mouvement. Les pinces d’amenage vont donc présenter la bande à la presse tout en la bloquant pour la maintenir parfaitement immobile pendant le travail d’un outil.

C’est avant un encochage ou un cisaillement que les pinces assureront l’avance de la bande selon un pas défini par l’opérateur (distance entre deux encoches).

Les pinces sont parfaitement synchronisées avec les cycles de la presse.

La cadence maximale de la presse est actuellement de 300 coups par minute.

##### - La presse avec ses outils d’encochage :

Trois outils permettent de travailler la bande.

Les outils N°3 et N°2 sont des outils d’encochage q ui permettent de réaliser des motifs particuliers dans la bande. Les formes sont variées et dépendent de l’outil utilisé.

L’outil N°1 est la cisaille qui découpe la bande af in d’obtenir un produit fini à la longueur désirée. La cisaille sera toujours le dernier outil à travailler la bande.

Lorsqu’elle est présentée à la presse à l’aide des pinces d’amenage, la bande va donc d’abord être travaillée par l’outil N°3, puis  par l’outil N°2 et enfin par l’outil N°1.

Les deux figures suivantes représentent, vues de dessus, des pièces produites avec deux formes d’encoches différentes.

Largeur

L = 8 ,7cm

La commande des outils est gérée par des vérins pneumatiques associés à des vannes électropneumatiques.

Il est possible de faire travailler simultanément les trois outils.

##### - La trappe d’évacuation :

Le tapis d’éjection fonctionne en permanence et permet l’évacuation de la bande encochée après cisaillement.

Deux vérins pneumatiques commandent l’ouverture de la trappe et permettent l’évacuation par gravité de la pièce encochée nommée « flan » pour  être conditionnée par l’opérateur.

##### Enjeux

La commande automatisée de l’ensemble SCHAAL 3 est devenue obsolète. Le matériel utilisé qui date du début des années 1980 est devenu introuvable.

Il existe alors un risque élevé d’arrêt de production en cas de défaillance de cette partie commande.

La rénovation totale de cette partie est donc une nécessité pour assurer la pérennité de l’installation.

Cette rénovation doit également avoir pour objectif la gestion d’un 4ème outil permettant la réalisation de nouvelles encoches dans les bandes métalliques.

La commande actuelle est non évolutive, il est alors impossible de réaliser un ajout d’outil sans la modifier totalement.

Enfin, pour répondre aux exigences industrielles en termes de délais de réalisation et de réactivité de la production, une augmentation de la cadence de réalisation des pièces est sérieusement envisagée. La cadence actuelle maximale de la presse est de 300 coups par minute. L’objectif souhaité est de 400 coups par minute.

Le bénéfice d’une telle rénovation est donc triple pour l’entreprise :

- un système de commande récent et viable permettant d’assurer la continuité de la production et un dépannage facile et rapide en cas de défaillance ;

- une souplesse de programmation et adaptabilité aux contraintes de production liées à la programmation de nouveaux outils ;

- une augmentation de la productivité par augmentation de la cadence.

##### Problématique

Cette rénovation de la partie commande nécessite une analyse de l’existant qui entraînera des modifications de l’installation et la mise en sécurité des personnes. Une réflexion portera ainsi sur l’augmentation de la  cadence et ses conséquences par le questionnement suivant.

- Est-il mécaniquement possible, pour la chaîne cinématique de la presse, d’augmenter la cadence ?

- Le redresseur mécanique peut-il gérer une augmentation de débit de  la  bande ? (plage de fonctionnement de l’ensemble variateur/ moteur)

- Les temps de cycles sont-ils compatibles avec ceux d’un programme API (Automate Programmable Industriel) ainsi que les temps de réponse des pré-actionneurs et actionneurs ?

- Vérifier la conformité des systèmes de sécurité, compte tenu de la rénovation de la chaîne SCHAAL3.

L’étude traitera les points suivants : A : Analyse de l’existant ;

B : Rénovation de la partie commande ;

C : Rénovation de la partie puissance ; D : Mise en conformité.

## BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ELECTROTECHNIQUE

#### SESSION 2015 ÉPREUVE E4.2

Le questionnement comporte 4 parties :

Partie A : Analyse de l’existant ;

Partie B : Rénovation de la partie commande ; Partie C : Rénovation de la partie puissance ; Partie D : Mise en conformité.

Ces 4 parties sont indépendantes.

Il est impératif de lire au préalable le document « présentation et dossier technique ».

Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée conformément à la circulaire n°99-186 du 16/11/99. L’usage de tout autre matérie l ou document est interdit.

PARTIE A : ANALYSE DE L’EXISTANT

Documents nécessaires à cette partie :

  - Dossier ressources pages 2 à 7

Informations complémentaires :

On souhaite une augmentation de productivité de l’unité SCHAAL3 par augmentation de cadence de la presse (400 coups.mn-1 qui s’écrit aussi coups/mn) et de débit de la bande métallique.

On demande de vérifier les limites structurelles de l’installation existante de la presse SCHAAL3, des pinces d’amenage SZV2 et du redresseur mécanique 1681-17.

L’avance de la bande par les pinces d’amenage est liée mécaniquement à la presse. Une procédure de réglage sur l’axe d’entraînement du coulisseau permet de fixer l’avance maximum de la bande en m.mn-1. Le réglage de cette avance se fait sur l’axe d’entraînement de la poulie crantée (dossier ressources page 5).

Le réglage fin de l’avance par pas (en mm) est ensuite réglé sur les pinces d’amenage.

La course verticale du coulisseau de la presse est de 35 mm (une translation verticale).

Par sécurité, l’immobilisation des sélecteurs d’outils sera effective 5 mm avant le point mort bas (PMB), position basse extrême.

Le calcul du réglage de l’avance (voir A.1.5) s’exprime en degré. Vous le noterez 0.

Le redresseur est entraîné par un moteur asynchrone triphasé associé à un variateur ATV58.

##### Presse SCHAAL3, et pinces d’amenage SZV2

    - Indiquer la cadence maximum (en coups par minute) admissible par la presse à encocher.

    - Indiquer l’avance maximum des pinces d’amenage.

    - En déduire la vitesse maximum en m.mn-1 de l’ensemble.

    - D’après le Dossier ressources page  5,  pour  une  cadence  souhaitée  de  400 coups.mn-1, indiquer l’avance maximale (en mm) par pas de la bande  pour un réglage angulaire sur l’axe du coulisseau de 90°et 180°.

    - Calculer le réglage de l’avance, noté 0, pour obtenir l’avance maximum des pinces d’amenage avec la cadence souhaitée de 400 coups.mn-1.

##### Redresseur mécanique, ref. 1681-17

    - Vérifier que la vitesse de 32 m.mn-1 du redresseur mécanique est compatible avec la vitesse maximum de l’ensemble (presse + pinces d’amenage).

    - Indiquer, pour la vitesse maximum de la presse, la fréquence délivrée par le variateur.

    - L’entrée de consigne du variateur est configurée en 0/10V et la grande vitesse HSP réglée à 50Hz. Calculer la consigne correspondant à la vitesse maximum.

### PARTIE B : RÉNOVATION DE LA PARTIE COMMANDE

Informations complémentaires (suite)

Les caractéristiques du circuit de commande sont données sur le document ressources de la page 12.

Il convient de mettre en place la supervision des équipements. Les données seront échangées via un réseau ETHERNET.

Un commutateur 5 ports Ethernet de la marque Westermo SDI-550 est choisi. Un ordinateur sera ajouté pour assurer la supervision.

Le choix de l’API sera, en première approche, conditionné par la tension d’alimentation et le nombre d’entrées/sorties.

A ce stade de l’étude, nous ne connaissons pas précisément le type de charge qui sera raccordé sur les sorties des API. C’est pourquoi, nous ne nous intéressons pas au choix des sorties Sinking ou Sourcing.

L’augmentation de la cadence de 300 à 400 coups.mn-1 implique de s’intéresser au temps de cycle de la presse. Ainsi, pour assurer un bon fonctionnement, il est nécessaire de vérifier que l’addition du temps d’acquisition de la position codeur, du temps d’exécution du programme de l’API, du temps de commutation des sorties API et du temps de réponse Relais/Distributeurs/Vérins soient inférieurs au temps de cycle.

Le temps d’acquisition de la position codeur est négligeable et le temps de réponse Relais/Distributeurs/Vérins est estimé à 137 ms.

Une alimentation spécifique dissociée AL1 sera choisie pour le circuit de commande. Il sera nécessaire d’estimer la consommation électrique des équipements suivants : le programmateur à cames, l’IHM, l’API, ses entrées, ses sorties, le commutateur, les relais G2RS en sorties d’API.

##### Le codeur et le programmateur à came

Documents nécessaires à cette partie :

    - Dossier ressources pages 8 à 11

    - Un collègue vous propose de choisir le programmateur à cames de référence H8PS-8BP ou H8PS-8B. Valider ou invalider ce choix en vous justifiant. Préciser les accessoires à ajouter, si nécessaire.

    - Choisir, en vous justifiant, la référence du codeur absolu.

##### L’API (Automate Programmable Industriel) et l’IHM (Interface Homme- Machine)

Documents nécessaires à cette partie :

    - Dossier ressources pages 12 à 20.

    - Document réponse page 2

    - Un collègue (C1) vous propose de choisir un API de référence CP1EN20DTD. Valider ou invalider ce choix en vous justifiant.

    - Un second collègue (C2) vous propose de choisir un API de référence CP1EN30DRD. Valider ou invalider ce choix en vous justifiant.

    - Un troisième collègue (C3) vous propose de choisir un API de référence CP1EN30DTD. Valider ou invalider ce choix en vous justifiant.

    - Calculer le temps de cycle correspondant à la cadence souhaitée.

    - Déterminer le temps d’exécution du programme pour le choix des collègues (C1, C2 et C3).

    - Proposer, en vous justifiant, la référence de l’API qui tient compte de toutes  les contraintes.

    - Choisir la référence de l’unité de dialogue associée.

    - Faire un croquis sur votre copie précisant le raccordement du commutateur Ethernet aux équipements à superviser. Il devra faire apparaitre le nom des équipements, le nom des modules optionnels à ajouter, le nom des câbles de raccordement.

    - Choisir la référence de l’alimentation AL1 en évaluant préalablement la puissance consommée par les circuits de commande.

    - Sur le document réponse page 2, compléter le schéma des entrées/sorties API de l’installation rénovée.

### PARTIE C : RÉNOVATION DE LA PARTIE PUISSANCE

Documents nécessaires à cette partie

      - Dossier ressources pages 2, 13, 21 à 23

      - Document réponse page 3

##### Analyse de l’existant

    - Préciser le procédé de démarrage du moteur presse.

    - Rappeler les avantages et inconvénients de ce mode de démarrage.

##### Proposition d’amélioration

    - Choisir la référence du démarreur/ralentisseur progressif.

    - Compléter le schéma proposé sur le document réponse page 3. Une coordination de type 2 est imposée.

### PARTIE D : MISE EN CONFORMITÉ

Documents nécessaires à cette partie :

      - Dossier ressources pages 24 à 27

      - Document réponse page 4 Informations complémentaires

La presse et ses outils n’est pas complètement protégé mécaniquement ; ayant des parties mécaniques en mouvement, les accidents corporels avec les mains de l’opérateur sont toujours possibles.

Extrait d’une conversation avec les employés : « La machine est dangereuse, on  peut s’y coincer un doigt ; Nous sommes très souvent exposés à des accidents et dans certains cas, il est quasiment impossible d’éviter les dommages corporels (mains) si on s’approche trop près des parties en mouvement ».

On souhaite mettre en conformité la partie commande de la presse. Aussi, le directeur de l’usine fait appel à votre expertise pour apporter votre analyse et proposer des solutions pour se mettre en conformité avec la règlementation machine EN/IEC 62061 en vigueur.

La configuration de la machine permet d’envisager deux arrêts d’urgence (S2, S3) et une sécurité de détection d’ouverture de porte (S4) du coffret de commande qui seront installés et raccordés à un module de sécurité.

Les arrêts d’urgence seront déverrouillables par clé, étanches et posés en saillie, comprenant chacun 2 contacts NC et 1 NO.

La sécurité « porte » sera équipée d’une clé languette « large » et comprendra 2 contacts NC et 1 contact NO, sans verrouillage, 1 seule entrée de câble.

Le module de sécurité doit pouvoir fonctionner en 24V alternatif et pilotera 2 circuits minimum.

Les 2 circuits pilotés par le module de sécurité agiront sur la commande de KM1 et KM2 validant la mise en énergie du circuit de puissance.

Le schéma de branchement du module de sécurité (D5) fera apparaitre les boutons d’arrêts d’urgence, le contact de porte, le bouton de réarmement S1.

Ce module de sécurité permet d’appliquer l’autocontrôle et la redondance pour cette partie commande.

  - Déterminer le niveau de SIL requis (Niveau d’Intégrité de sécurité) pour la presse.

  - Choisir le module de sécurité approprié pour la partie commande.

  - Choisir et préciser la référence des boutons d’arrêt d’urgence S2 et S3.

  - Choisir et préciser les références de la sécurité porte S4 et de sa languette.

  - Compléter  le  schéma  de  branchement  du  module  de  sécurité  sur  le

##### document réponse page 4.

## BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

#### SESSION 2015 ÉPREUVE E.4.2

##### Sommaire :

Caractéristiques de la presse Schaal3  SEP 63	page 2

Pinces  d’amenage SZV2, SZV3	page 3 à 4

Réglage et abaque avance des  pinces d’amenage	page 5

Redresseur   mécanique1681-17	page 6 à 7

Programmateur   à cames H8PS	page 8 à 10

Codeur absolu  BAV	page 11

Caractéristiques du circuit  de commande	page12

Schéma  de puissance SCHAAL3	page13

API  Omron CP1E	page14 à 16

IHM   Omron	page 17

Relais Omron  G2RS	page 18

Switch  Ethernet Westermo	page 19

Alimentation  Phoenic Contact	page 20

Démarreur/ralentisseur progressif ATS46	page 21 à 23

Sécurité Fonctionnelle Machines	page 24 à 28

Modules de  sécurité	page 25 à 26

Boites à  boutons et interrupteurs	page 27

# PRESSE SEP 63

Coulisseau	Table

# PINCES   D’AMENAGE	SZV2, SZV3

##### Cycle de fonctionnement des deux pinces.

La presse et ses outils ne peuvent pas encocher la bande si celle-ci est en mouvement. Les pinces d’amenage vont donc présenter la bande à la presse tout en la bloquant pour la maintenir parfaitement immobile pendant le travail d’un outil. La figure 1 illustre le descriptif du dispositif.

Pince    mobile	Pince     fixe	Outil

Sens de défilement la bande

    - la	première	pince	est	mobile,	elle	serre	la	bande	puis	la	déplace horizontalement sur une distance appelée « pas » définie par l’opérateur.

    - la deuxième pince est fixe, elle bloque la bande afin de la maintenir immobile pendant le travail de l’outil travaillant la bande.

    - une fois le travail de l’outil réalisé, la pince fixe se soulève et la pince mobile retrouve sa position initiale. Le cycle est terminé.

##### La figure 2 présente les 5 phases constituant un cycle de fonctionnement des pinces.

Phase 1 Repos Position

Phase 3

1 pas

Phase 4

Fermeture pince fixe − Ouverture pince mobile

Déplacement pince mobile

Travail des outils

Phase 5

Retour phase repos − Position initiale

Diagramme : Longueur d'avance maxi - Coups/minute

##### Caractéristiques du circuit de commande :

Alimentation en 24VCC

API (Automate Programmable Industriel) communication Ethernet

Liste des détecteurs presse:

Détecteur inductif de présence bande à l’entrée de la  presse (Pb)	 I : 0.06 Détecteur mécanique « accordéon  » (Acco)	 I : 0.07

Détecteur mécanique d’ouverture  trappe (OuvTr)	 I : 0.08 Détecteur inductif de sortie « flan », Pièce  encochée   (Penc)	 I : 0.09

Précision : les détecteurs inductifs ont 3 broches (2 bornes pour l’alimentation et une borne de sortie).

Programmateurs à Cames :

Outil1	 I : 0.00

Outil2	 I : 0.01

Outil3	 I : 0.02

Outil4	 I : 0.03

PMH  (Point Mort Haut)	 I : 0.04 PMB  (Point Mort Bas)	 I : 0.05

Liste    des	pré-actionneurs :   tous  ces  pré   actionneurs  sont   relayés  en  sortie d’automate.

Moteur presse :

K1M  (sens  AV)	 Q : 100.00, relais KA1

K2M  (sens  AR)	 Q : 100.01, relais KA2 K6M (Embrayage Presse)  Q : 100.02, relais KA6 M/A  Arrêt  Freiné	 Q : 100.03

Outils :

Y2  (sélecteur  outil1)	 Q : 100.04, relais KA3 Y3  (sélecteur  outil2)	 Q : 100.05, relais KA4 Y4  (sélecteur  outil3)	 Q : 100.06, relais KA5 Y5  (sélecteur  outil4)	 Q : 100.07, relais KA7 Y6 Trappe d’éjection          Q : 100.08, relais KA8

Liste des actionneurs : Moteurs :

Presse M1, ventilateur M3

Vérins :

outil1, outil2, outil3, outil4, éjection (roulette) V5, trappe V6

IHM (Interface Homme Machine) communication Ethernet

Couleur,  tactile, 6 touches fonctions, programmation par USB,

Schéma de Puissance SCHAAL3

# Text boxes

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

PRESSE À ENCOCHER SCHAAL3

PRÉSENTATION ET DOSSIER TECHNIQUE

DEVIDOIR

REDRESSEUR MECANIQUE

PRESSE

PINCES

D’AMENAGE

TRAPPE

D’EVACUATION

Partie encochée

Bande d’aluminium

Trois outils

On trouve, de gauche à droite, les outils d’encochage N°3 et N°2.

Vient ensuite l’outil N°1 de cisaillement qui sera toujours le dernier outil à travailler la bande.

Tapis d’éjection

Pinces d’amenage

Arrivée bande

Sortie de la pièce

PRESSE A ENCOCHER SCHAAL3

DOSSIER QUESTIONNEMENT

Informations complémentaires

Avant rénovation : Un codeur absolu, associé à un module de gestion dédié,  assure

la  mesure  du  positionnement  du  coulisseau  de  la  presse.  La     commande

effectuée	par	des	relais	et	des totalement figé.

contacteurs.	L’ensemble	est	obsolète

est

et

Position du coulisseau de la presse

mesurée par un codeur absolu

Sélection des angles par roues

codeuses

Module de gestion dédié

obsolète

Entrées

(Détecteurs, Bp, sécurités)

Logique de commande câblée (relais) totalement

figée pour 3 outils

Pré actionneurs et actionneurs outils presse

Informations complémentaires (suite)

Après rénovation : Un programmateur à cames associé à un codeur absolu permettra la mesure du positionnement. La commande sera gérée par un API, une unité de dialogue tactile couleur permettra d’assurer l’interfaçage Homme/machine.

Mesure de la position du coulisseau de la presse

par codeur absolu

Programmateur à

cames Sélection angles pour 4

outils

Entrées

(Détecteurs, sécurités)

Commande/contrôle par

écran tactile

Pré actionneurs et actionneurs presse

La position du coulisseau de la presse doit être connue avec une précision de 0,1mm. Le programmateur à cames choisi chez le fabricant OMRON sera encastré sur un pupitre opérateur distant de 1,70 m du codeur. Chaque outil sera géré séparément.

La référence du codeur actuel est BAUMER BAV-1G.24K 360-C6-5. Les sorties du codeur sont incompatibles avec le programmateur à cames. C’est pourquoi un codeur absolu du fabricant OMRON devra le remplacer.

Informations complémentaires (suite)

On souhaite une meilleure maîtrise des phases de démarrage et de ralentissement (arrêt rapide). Dans la version actuelle, lors d’un arrêt, le coulisseau de la presse s’immobilise rapidement par coupure d’embrayage mais l’ensemble moteur/volant d’inertie est en roue libre. Il est demandé de remplacer la commande actuelle du moteur presse par un  ensemble  démarreur/ralentisseur  progressif  sous  contrôle de l’API.

L’installation d’un démarreur/ralentisseur progressif est envisagée.

PRESSE À ENCOCHER SCHAAL3

DOSSIER RESSOURCES

Figure 1

Pince mobile

initiale

Pince fixe

Outil

Phase 2

Fermeture pince mobile

Figure 2 : Phases de fonctionnement

Réglage d’avance usine = 90°

Pour un réglage d’avance de 180°(30 m/mn. maxi) Pour un réglage d’avance de 90°(15 m/mn. maxi)

N-type

CPU

Units With 30 I/O Points

CP1EN30DRA

CP1EN30DTA CP1EN30DT1A

18

12

CP1EN30DRD

CP1EN30DTD CP1EN30DT1D

CP1EN20DRA

CP1EN20DTA

12

8

CP1EN20DT1D

N-type

CPU

Units With 20 I/O

Points

CP1EN20DRD

CP1EN20DTD

CP1EN20DT1D

Module de sécurité appliquant la redondance et l’autocontrôle.