BEP INSTALLATION DES SYSTEMES

ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

EP1 :

PREPARATION D’ACTIVITES

PROFESSIONNELLES

DOSSIER SUJET

- Le candidat doit s’assurer que chaque dossier remis est complet.

- Le candidat doit répondre uniquement sur le dossier réponses en évitant de le dégrafer.

- L’utilisation de la calculatrice est autorisée conformément à la circulaire N° 99-186 du 16 novembre 1999 (calculatrice électronique autonome, non imprimante, à entrée unique par clavier à l’exclusion de tout autre matériel électronique).

Ce dossier comporte 11 pages numérotées de 1/11  à  11/11

|  |  |  |  | Session |  | Code |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP1 |  |  |  | 2015 |  |  | -15040 |
| Examen et spécialité | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques |  |  |
| Intitulé de l’épreuve | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |  |  |  |
| Type |  | Facultatif : date et |  | Durée | Coefficient |  | N° de page / total |
| DOSSIER SUJET |  | heure |  | 3 h | 4 |  | 1/ 11 |

Documents remis au candidat

Documents du ’’Dossier sujet’’ : Ce dossier comporte le contexte de l’installation et des questions.

| Document | Contenu | Page |
| --- | --- | --- |
| Contexte | Contexte général | 3/11 |
| Question n° 1 : | Les intervenants dans la construction | 4/11 |
| Question n° 2 : | Etude de l’installation | 5/11 |
| Question n° 3 : | Dimensionner la bouteille de découplage | 6/11 |
| Question n° 4 : | Réalisation du plancher chauffant | 7/11 |
| Question n° 5 : | Remplissage du CESI en eau glycolée | 8/11 |
| Question n° 6 : | Electricité | 9/11 |
| Question n° 7 : | Etude de la VMC | 10/11 |
| Question n° 8 : | Sécurité travail en hauteur | 11/11 |

Documents du ‘’Dossier Réponses’’ : Ce dossier comporte les documents réponses à compléter. Il doit être rendu complet.

|  | Document |  | Contenu | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR1 : |  | Question n° 1 : |  | 2/16 | à | 3/16 |
| DR2 : |  | Question n° 2 : |  | 4/16 | à | 6/16 |
| DR3 : |  | Question n° 3 : |  | 7/16 | à | 8/16 |
| DR4 : |  | Question n° 4 : |  | 9/16 | à | 10/16 |
| DR5 : |  | Question n° 5 : |  | 11/16 |
| DR6 : |  | Question n° 6 : |  | 12/16 | à | 14/16 |
| DR7 : |  | Question n° 7 : |  | 15/16 |
| DR8 : |  | Question n° 8 : |  | 16/16 |

Documents du ‘’Dossier Technique’’ : Ce dossier contient les documentations, des questions techniques, les extraits de CCTP et les plans.

| Document | Contenu | Page |
| --- | --- | --- |
| DT1 : | Extrait du CCTP | 2/23 |
| DT2 : | Extrait du jeu de plans | 3/23 | à | 5/23 |
| DT3 : | Extrait de la documentation sur le dimensionnement des | 6/23 |
|  | bouteilles de découplage |  |  |  |
| DT4 : | Extrait de la documentation technique du module de | 7/23 |
|  | régulation MM10 |  |  |  |
| DT5 : | Extrait de la documentation des capteurs solaires | 8/23 | à | 12/23 |
| DT6 : | Extrait de la documentation sur le préparateur ECS | 13/23 | à | 14/23 |
| DT7 : | Extrait de la documentation sur le fluide solaire | 15/23 |
| DT8 : | Extrait de la documentation mise en service, rinçage, | 16/23 | à 19/23 |
|  | remplissage d’une installation solaire |  |  |  |
| DT9 : | Extrait de la documentation sur les débits d’air | 20/23 | à 21/23 |
|  | réglementaires en VMC. |  |  |  |
| DT10: | Extrait de la documentation sur la notice d’utilisation de | 22/23 |
|  | l’échafaudage R sécu 200. |  |  |  |
| DT11: | Extrait de la documentation sur la pose des clips dans un | 23/23 |
|  | plancher chauffant. |  |  |  |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles | 2/ 11 |
| SUJET |  |  |  |

CONTEXTE

Le projet concerne la construction d’un logement de fonction dans un camping situé à Pernes les fontaines (département 84)

Votre entreprise a été retenue pour la réalisation de la chaufferie et de l’installation sanitaire avec la production d’eau chaude.

L’installation comporte :

La production de chaleur sera assurée par une chaudière murale gaz de marque Budérus type Logamax plus GB 172 T50. Celle-ci sera équipée avec une régulation Logamatic EMS intégrée et une régulation d’ambiance Logamatic RC35 (avec sonde extérieure).

Le chauffage du logement sera assuré par un plancher chauffant au rez-de-chaussée et par des radiateurs à l’étage.

Il y a donc un circuit mélangé pour le rez-de-chaussée et un circuit direct pour l’étage.

La gestion de la bouteille de découplage sera assurée par un module de régulation WM 10.

Le pilotage de la vanne 3 voies sera assurée par un module de régulation MM 10.

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un système de chauffe-eau solaire individuel (CESI) monté en série avec la chaudière Logamax.

Le CESI est composé de

- 3 capteurs solaires type Logasol SKN 4.0

- 1 groupe de transfert (station solaire) Logasol

- 1 préparateur (échangeur) Logalux SM 300

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles | 3/ 11 |
| SUJET |  |  |  |

Question n° 1 : LES INTERVENANTS DANS LA CONSTRUCTION

Contexte :

Avant de débuter les travaux on vous demande de prendre connaissance du CCTP et des différents plans de la construction.

Vous disposez : (conditions ressources)

Du CCTP (Dossier Technique page 2/23)

D’un extrait du jeu de plans (Dossier technique pages 3/23 à 5/23)

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Décoder certaines informations contenues | . DR 1 page 3/ 17 |
| dans le CCTP et le jeu de plans et restituer des connaissances | et 4/16 |
| personnelles sur les intervenants de la construction. |  |

| Critères d’évaluation : |
| --- |
| a) | l’intervenant est bien identifié. |
| b) | Le rôle est correctement défini |
| c) | L’intervenant est bien identifié. |
| d) | Le rôle est correctement défini. |
| e) | L’entreprise est bien désignée. |
| f) | La ou les réponses sont exactes. |
| g) | La réponse est exacte. |
| h) | La réponse est exacte. |
| i) La dénomination est correcte. |
| j) La réponse est exacte. |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles | 4/ 11 |
| SUJET |  |  |  |

Question n° 2 :  ETUDE DE L’INSTALLATION

Contexte :

En vue de la réalisation de l’installation, on vous demande d’analyser le schéma hydraulique du dossier technique et d’analyser la fonction des composants hydrauliques de l’installation.

Vous disposez : (conditions ressources)

Du contexte de l’installation (dossier sujet page 3/11)

Du schéma hydraulique de l’installation (dossier réponses page7/16)

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) Identifier les composants fluidiques et donner leurs fonctions. | . DR 2 page 4/16 |
| b) | Surligner en rouge les réseaux ‘’départ chauffage’’ | . DR 2 page 6/16 |
|  | en bleu les réseaux ‘’retour chauffage ’’ |  |
|  | Indiquer le sens de circulation de l’eau. |  |
| c) | Surligner en rouge les réseaux ‘’départ capteurs solaires’’ | . DR 2 page 6/16 |
|  | en bleu les réseaux ‘’retour capteurs solaires’’ |  |
|  | Indiquer le sens de circulation de l’eau. |  |
| d) | Surligner en bleu l’eau froide sanitaire | . DR 2 page 6/16 |
|  | en rouge l’eau chaude sanitaire |  |
|  | Indiquer le sens de circulation de l’eau. |  |
| e) | Améliorer le schéma de principe en représentant l’élément qui est | . DR 2 page 6/16 |
|  | indispensable à l’entrée EFS du préparateur. |  |
|  | Indiquer son nom et ses fonctions. | . DR 2 page 5/16 |

| Critères d’évaluation : |
| --- |
| a) | La désignation des composants est techniquement juste. La fonction des composants est techniquement complète. |
| b) | Les réseaux départ chauffage et retour chauffage sont correctement repérés. Le sens de circulation de l’eau est juste. |
| c) | Les réseaux départ capteurs solaires et retour capteurs solaires sont correctement repérés. Le sens de circulation de l’eau est juste. |
| d) | Les réseaux Eau froide sanitaire et Eau chaude sanitaire sont correctement repérés. Le sens de circulation de l’eau est juste. |
| e) | La désignation du composant est techniquement juste. La fonction du composant est techniquement complète. |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles | 5/ 11 |
| SUJET |  |  |  |

Question n° 3 : DIMENSIONNER LA BOUTEILLE DE DECOUPLAGE.

Contexte :

La préfabrication de la bouteille de découplage en acier noir devant être entreprise à l’atelier. Vous devez dimensionner celle-ci.

Vous disposez : (conditions ressources)

Du schéma hydraulique de l’installation (dossier réponses page 7/16)

Du document technique permettant le dimensionnement des bouteilles de découplage (dossier technique page 6/23)

De la puissance de la chaudière 24 Kw

De l’écart de température au circuit primaire T = 20°C De la chaleur massique de l’eau 4186 j/kg °C

D’une information : 1 kg/s	1 l/s

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) | Indiquer quelle est la fonction de la bouteille de découplage | . DR 3 page 7/16 |
|  | prévue sur l’installation. |  |
| b) | Déterminer le débit massique du réseau primaire | . DR 3 page 7/16 |
| c) | Dimensionner la bouteille de découplage. | . DR 3 page 7/16 |
| d) Indiquer le dispositif à mettre en place sur le dessus de la bouteille | . DR 3 page 8/16 |
|  | de découplage. |  |
| e) | Indiquer le dispositif à mettre en place sur le dessous de la | . DR 3 page 8/16 |
|  | bouteille de découplage. |  |

| Critères d’évaluation : |
| --- |
| a) | La fonction du composant est techniquement complète. |
| b) | Le débit est juste. |
| c) | Le processus de dimensionnement est logique. Les résultats sont exacts. |
| d) | Le dispositif à mettre en place est exact. La fonction est clairement définie. |
| e) | Le dispositif à mettre en place est exact. La fonction est clairement définie. |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles | 6/ 11 |
| SUJET |  |  |  |

Question n° 4: REALISATION DU PLANCHER CHAUFFANT.

Contexte :

Vous devez préparer l’installation d’un plancher chauffant et pour cela, il vous faut quantifier le matériel.

De plus, vous devez expliquer à un apprenti le mode opératoire pour poser les clips et le Per.

Vous disposez : (conditions ressources)

Du schéma de principe de l’installation (Dossier réponses page 7/16) D’un extrait du jeu de plans (dossier technique pages 3/23 à 5/23)

D’un extrait de la documentation sur la pose des clips dans un plancher chauffant (dossier technique page 23/23)

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) | Donner la fonction de la bande périphérique utilisée dans la | . DR 4 page 9/16 |
|  | réalisation du plancher. |  |
| b) | Indiquer ce que signifie un pas de 10. | . DR 4 page 9/16 |
| c) | Calculer la quantité de bande périphérique qu’il va falloir pour | . DR 4 page 9/16 |
|  | réaliser le plancher chauffant dans la chambre 1. |  |
| d) | Calculer la surface de plaques isolantes qu’il va falloir pour | . DR 4 page 9/16 |
|  | réaliser le plancher chauffant dans la chambre 1. |  |
| e) | Dessiner une implantation de clips sur un treillis métallique, | . DR 4 page 10/16 |
|  | permettant de réaliser une boucle. |  |
| f) | Tracer une boucle de plancher chauffant. | . DR 4 page 10/16 |

| Critères d’évaluation : |
| --- |
| a) | La fonction du composant est techniquement complète. |
| b) | La signification du terme technique est juste. |
| c) | Le calcul est détaillé et exprimé dans la bonne unité. |
| d) | Le calcul est détaillé et exprimé dans la bonne unité. |
| e) | L’implantation est judicieuse et respecte les règles de l’art. |
| f) | Le tracé est complet et respecte les règles de l’art. |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles | 7/ 11 |
| SUJET |  |  |  |

Question n° 5 : REMPLISSAGE du CESI en EAU GLYCOLÉE

Contexte :

Vous devez préparer le remplissage en glycol du chauffe-eau solaire individuel.

Vous disposez : (conditions ressources)

Du schéma de principe de l’installation (Dossier réponses page 7/16) Du nombre et du modèle des capteurs : 3 capteurs modèle vertical

D’un extrait de la documentation technique des capteurs solaires (Dossier technique pages 8/23 à12/23)

D’un extrait du préparateur ECS (Dossier technique pages 13/23 à 14/23)

Le tube présent sur l’installation sera en cuivre de diamètre 16x1 et d’une longueur de 16 m aller + retour

D’un extrait des caractéristiques du fluide solaire (eau glycolée) (dossier technique page 15/23)

D’une information  1dm³ = 1litre

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) | Calculer le volume de toute l’installation ce qui permettra de | . DR 5 page 11/16 |
|  | connaitre la quantité de fluide solaire à injecter dans l’installation. |  |
| b) | Déterminer la quantité de fluide solaire qui doit être injectée dans | . DR 5 page 11/16 |
|  | l’installation en vue de protéger celle-ci contre les températures |  |
|  | extérieures allant jusqu’à - 37 °C. |  |
| c) | Déterminer la quantité de fluide solaire devant être mise dans le | . DR 5 page 11/16 |
|  | réservoir de la station de remplissage. |  |

| Critères d’évaluation : |
| --- |
| a) | Les résultats sont exacts, les calculs sont à détailler et à exprimer dans les bonnes unités. |
| b) | La quantité est exacte et exprimée dans la bonne unité. |
| c) | La quantité est exacte et exprimée dans la bonne unité. |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles | 8/ 11 |
| SUJET |  |  |  |

Question n° 6 : ELECTRICITE

Contexte :

Vous devez préparer la pose du circulateur du plancher chauffant, mais avant cela il vous faut tester le bon fonctionnement de celui-ci.

De même vous devez préparer le câble permettant le raccordement électrique.

Vous disposez : (conditions ressources)

|  |  | De l’extrait de la documentation du module de régulation MM10 | (Dossier Technique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | page 7/23) |  |  |  |  |  |  |
| Vous devez : (travail demandé) |  |  | Réponse sur |  |
| a) | Raccorder les cordons sur le testeur universel. |  | . DR 6 page 12/16 |  |
| b) | Indiquer la position du curseur pour effectuer une mesure sur le |  | . DR 6 page 12/16 |  |
|  |  | testeur universel. |  |  |  |  |  |  |
| c) | Déterminer ce qui doit s’afficher sur l’écran du testeur en fonction |  | . DR 6 page 13/16 |  |
|  |  | de la mesure |  |  |  |  |  |  |
| d) | Raccorder électriquement le circulateur au bornier électrique du |  | . DR 6 page 13/16 |  |
|  |  | module de régulation MM10 |  |  |  |  |  |
| e) | Donner les caractéristiques des fils du câble d’alimentation |  | . DR 6 page 14/16 |  |
| f) | Donner la section des fils |  | . DR 6 page 14/16 |  |
| Critères d’évaluation : |  |  |  |
|  | a) | Le raccordement est correct, la polarité est respectée. |  |
|  | b) | La position du curseur est exacte. |  |
|  | c) La valeur est exacte. |  |  |
|  | d) | Le raccordement électrique est correct. |  |
|  | e) | Les noms correspondent aux couleurs. |  |
|  | f) La section des fils est exacte. |  |
| Examen et spécialité |  |  |  |  | Rappel codage |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques |  |  |  | -15040 |
|  | DOSSIER | Intitulé de l’épreuve |  |  |  | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |  |  | 9/ 11 |
|  | SUJET |  |  |  |  |  |

Question n° 7 : ETUDE DE LA VMC

Contexte :

Vous devrez installer un système de ventilation mécanique simple flux.

Vous disposez : (conditions ressources)

D’un extrait du jeu de plans (Dossier technique pages 3/23 à 5/23)

D’un extrait de la documentation sur les débits d’air à extraire (Dossier technique pages 20/23 à 21/23)

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) | Citer dans quelles pièces doivent se situer les bouches | . DR 7 page 15/16 |
|  | d’extraction, puis dans quelles pièces doivent se situer les entrées |  |
|  | d’air neuf. |  |
| b) | Déterminer les débits extraits. | . DR 7 page 15/16 |
| c) | Expliquer le principe de fonctionnement d’un système de | . DR 7 page 15/16 |
|  | ventilation mécanique « simple flux ». |  |
| d) | Expliquer le principe de fonctionnement d’un système de | . DR 7 page 15/16 |
|  | ventilation mécanique « double flux ». |  |

| Critères d’évaluation : |
| --- |
| a) | Les bouches d’extraction et les entrées d’air neuf sont identifiées. |
| b) | Les débits extraits sont corrects. |
| c) | L’explication du principe de fonctionnement d’un système de ventilation mécanique « simple flux » est juste. |
| d) | L’explication du principe de fonctionnement d’un système de ventilation mécanique « double flux » est juste. |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles | 10/ 11 |
| SUJET |  |  |  |

Question n° 8 : SECURITE, TRAVAIL EN HAUTEUR

Contexte :

Le chantier va nécessiter l’utilisation d’un échafaudage roulant

Avant le montage, vous effectuez un inventaire des différents composants de l’échafaudage stocké à l’atelier.

Vous disposez : (conditions ressources)

De la notice d’utilisation de l’échafaudage sécu 200 (Dossier technique pages 22/23)

Vous devez : (travail demandé)

- Donner le nom des différents composants de l’échafaudage.

- Vous avez suivi une formation sur le travail en hauteur. Par rapport à cela vous devez connaitre la règlementation et répondre à certaines questions.

Réponse sur

. DR 8 page 16/16

. DR 8 page 16/16

| Critères d’évaluation : |
| --- |
| a) | La désignation des composants est techniquement juste. |
| b) | Les réponses sont exactes. |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles | 11/ 11 |
| SUJET |  |  |  |

BEP INSTALLATION DES SYSEMES

ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

EP1

PREPARATION D’ACTIVITES

PROFESSIONNELLES

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 23 pages numérotées de 1/23 à 23/23

| CONTENU | PAGE |
| --- | --- |
| DT1 : Extrait du CCTP | 2/23 |
| DT2 : Extrait du jeu de plans | 3/23 | à | 5/23 |
| DT3 : Extrait de la documentation sur le dimensionnement des bouteilles de | 6/23 |
| découplage |  |  |  |
| DT4 : Extrait de la documentation du module de régulation MM10 | 7/23 |
| DT5 : Extrait de la documentation des capteurs solaires | 8/23 | à | 12/23 |
| DT6 : Extrait de la documentation sur le préparateur ECS | 13/23 | à | 14/23 |
| DT7 : Extrait de la documentation sur le fluide solaire | 15/23 |
| DT8 : Extrait de la documentation mise en service, rinçage, remplissage | 16/23 | à 19/23 |
| d’une installation solaire |  |  |  |
| DT9 : Extrait de la documentation sur les débits d’air réglementaires en VMC | 20/23 | à 21/23 |
| DT10: Extrait de la documentation sur la notice d’utilisation de l’échafaudage | 22/23 |
| R sécu 200 |  |  |  |
| DT11: Extrait de la documentation sur la pose des clips dans un plancher | 23/23 |
| chauffant |  |  |  |

| EP1 |  | SESSION : 2015 |  |  | CODE : -15040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen et spécialité | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques |  |  |
| Intitulé de l’épreuve | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |  |  |  |
|  |  |  | Durée | Coefficient |  | N° de page / total |
| DOSSIER TECNHNIQUE |  |  | 3 h | 4 |  | 1/ 23 |

DT1 :  EXTRAIT DU CCTP

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 12 : PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux de SECOND OEUVRE du projet de CONSTRUCTION d'un logement de fonction pour un « CAMPING 4 ÉTOILES » sur la commune de PERNES LES FONTAINES dans le département du VAUCLUSE (84). L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement à la remise de son offre, visité les lieux.

Le présent descriptif est basé sur une pré-étude établie par le cabinet BÉCKÉR.

Le BET CADE INGÉNIÉRIE est chargé de l'étude technique et de l'établissement des plans d'exécution. La mission de contrôle a été confiée au bureau de contrôle SOCOTEC.

Le présent lot comprend:

L'installation sanitaire, l’installation thermique et la ventilation du logement de fonction.

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux faisant l’objet du présent lot concernent les installations suivantes :

INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

- L’alimentation eau froide des sanitaires

- La fourniture et la pose des appareils sanitaires et des accessoires sanitaires

- La fourniture et la pose d’un chauffe-eau solaire individuel

- La distribution eau froide et eau chaude sanitaire

- L’évacuation des eaux vannes et des eaux usées

- La désinfection des réseaux d’eau potable

- Les essais complets des installations

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

- La création de la chaufferie

- La fourniture et la pose :

.  De radiateurs compris distribution

.  De plancher chauffant compris distribution

.  D’armoires électriques, compris câblage, protection et commande

.  D’ensemble de régulation, compris câblage, protection et commande

INSTALLATIONS DE VENTILATION

- La fourniture et la pose d’une installation de ventilation simple flux pour les sanitaires.

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les lots concernés par ses ouvrages afin de coordonner leurs travaux selon le planning joint. Il devra en particulier fournir ses plans de réservation à l'entreprise de gros œuvre.

Liste des entreprises:

|  | Lot |  | Entreprise |  | Adresse | Téléphone |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.R.D | Ets Lechevalier |  | Isle sur Sorgue | 04 90 96 96 77 |  |  |
| Gros Œuvre | Durand et Fils |  | Bollène | 04 90 42 21 23 |  |  |
| Plomberie sanitaires | S.A Plombther |  | Cavaillon | 04 90 28 22 89 |  |  |
| Électricité | S.A.R.L Joules |  | Velleron | 04 32 62 30 33 |  |  |
| cloisons doublages | SARL Toutenplaco |  | Avignon | 04 90 56 29 42 |  |  |
| Menuiseries bois | Ets Dupond |  | Pernes les fontaines | 04 90 45 23 72 |  |  |
| Métallerie/Serrurerie | S.A Métal |  | Carpentras | 04 32 72 22 07 |  |  |
|  | Examen et spécialité |  |  |  |  |  |  | Rappel codage |
|  |  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques |  |  | -15040 |
|  | DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve |  |  |  |  | N° de page |
|  |  |  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |  |  |
|  | TECHNIQUE |  |  |  |  | 2/ 23 |

DT2 : EXTRAIT DU JEU DE PLANS

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 4/ 23 |

75

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 4/ 23 |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 5/ 23 |

DT3 : EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION SUR LE DIMENSIONNEMENT DES

BOUTEILLES DE DECOUPLAGE

d =  1/3 x D

(Le diamètre du collecteur primaire (d) représente le 1/3 du diamètre de la bouteille)

| D | d= diamètre intérieur de la canalisation en |
| --- | --- |
|  | mm |

D = diamètre en mm de la bouteille

Q = débit en m3/h

V = vitesse dans la bouteille en m/s généralement 0.1 m/s

RAPPEL

P = Qm x C x 'T

P

Qm 'CT

- puissance en watt

    - débit massique en kg/s

  - chaleur massique de l’eau en j/kg °C = 4186 j/kg °C (c’est une constante)

- écart de température entre fluide rentrant et fluide sortant en °C

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 6/ 23 |

DT4 : EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION DU MODULE DE REGULATION MM10

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 7/ 23 |

DT5 : EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION DES CAPTEURS SOLAIRES

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 8/ 23 |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 9/ 23 |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 10/ 23 |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 11/ 23 |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 12/ 23 |

DT6 : EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION SUR LE PREPARATEUR ECS

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 13/ 23 |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 14/ 23 |

DT7 : EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION SUR LE FLUIDE SOLAIRE

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 15/ 23 |

DT8 : EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION MISE EN SERVICE, RINCAGE ET

REMPLISSAGE D’UNE INSTALLATION SOLAIRE

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 16/ 23 |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 17/ 23 |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 18/ 23 |

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 19/ 23 |

DT9 : EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION SUR LES DEBITS D’AIR

REGLEMENTAIRES EN VMC

Les débits réglementaires

En France, la réglementation repose sur deux principes : L’aération doit être générale et permanente

Elle doit balayer la totalité du logement grâce à des entrées d’air installées dans les pièces principales et des sorties placées dans les pièces de services.

L’arrêté du 24 mars 1982

Dans son article 3, cet arrêté fixe les débits minimaux pour chaque pièce, quel que soit le type de ventilation, en fonction du nombre de pièces de l’habitation.

Débits extraits exprimés en m3/h

|  | Nb pièces |  | Cuisine |  | Salle de bain |  |  | Autre salle |  |  | WC unique |  |  | WC multiple |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | principales |  |  |  |  |  |  | d'eau |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 75 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 2 |  | 90 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 3 |  | 105 | 30 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 4 |  | 120 | 30 |  | 15 |  | 30 |  | 15 |  |
|  | 5 et plus | 135 | 30 |  | 15 |  | 30 |  | 15 |  |

Des débits réduits

L’article 4, modifié le 28 octobre 1983 indique :

“Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits.”

S’il s’agit d’une VMC (ventilation mécanique contrôlée) simple flux, les débits minimaux à respecter sont les suivants :

|  |  |  | Nb pièces principales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Débit total minimal en m3/h |  | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |  |  |  |
|  |  |  | Débit minimal en cuisine en |  |  | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Examen et spécialité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rappel codage |
|  |  |  |  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques |  |  |  | -15040 |
|  |  |  | DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° de page |
|  |  |  |  |  |  |  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |  |  |  |
|  |  |  | TECHNIQUE |  |  |  |  |  |  | 20/ 23 |

Et s’il s’agit d’une ventilation hygroréglable, les débits de ventilation minimum sont encore abaissés.

|  | Nb pièces principales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Débit total minimal en |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |  |
|  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aldes, groupe international, a pour métier de concevoir, fabriquer et commercialiser auprès d’installateurs et de revendeurs des solutions performantes, répondant aux besoins de qualité d’air, de confort thermique et de maîtrise énergétique des bâtiments.

Il intervient aujourd’hui dans plusieurs grands domaines d'activités comme la ventilation (VMC simple autoréglable et hygroréglable, VMC double flux…), le Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire (systèmes multi-fonctions, pompes à chaleur…), ou encore l’aspiration centralisée de poussières.

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 21/ 23 |

DT10 : EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION SUR LA NOTICE D’UTILISATION

DE L’ECHAFAUDAGE R SECU 200

La règle des 3 mètres définissant la notion de « travail en hauteur » n’est plus valable : aujourd’hui, quelle que soit la hauteur, l’autorité territoriale, doit déterminer et mettre à disposition les moyens adéquats, visant à assurer la protection contre les chutes de hauteur, en fonction du travail à réaliser. La priorité doit donc être donnée à l’évaluation des risques et aux protections collectives.

Définitions :

P.I.R. : Plateforme Individuelle Roulante

P.E.M.P. : Plate-forme Elévatrice Mobile de Personne (leur utilisation ne doit être confiée qu’à des agents qualifiés et ayant une autorisation de conduite délivrée par l’Autorité Territoriale).

PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Dans le cas où des protections collectives ne peuvent être mises en œuvre, des mesures de protection individuelle sont mises en place.

Il s’agit d’un équipement porté par l’agent muni d’un système d’arrêt de chute, empêchant une chute libre de plus d’un mètre, à moins qu’un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur.

Les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation des équipements doivent être alors précisés dans une notice.

Lorsqu’il est fait usage de tels équipements, un travailleur ne doit jamais intervenir seul, afin de pouvoir être secouru le plus rapidement possible en cas d’incident.

| Examen et spécialité |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  | 22/ 23 |

DT11 : EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION SUR LA POSE DES CLIPS DANS

UN PLANCHER CHAUFFANT

pose des clips

| Examen et spécialité |  |  |  | Rappel codage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques | -15040 |
| DOSSIER |  | Intitulé de l’épreuve | N° de page |
|  |  |  | EP1 Préparation d’activités professionnelles |  |
| TECHNIQUE |  |  |  | 23/ 23 |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

| Académie : | Session : |
| --- | --- |
| Examen : |  | Série : |
| Spécialité/option : | Repère de l’épreuve : |
| Epreuve/sous épreuve : |  |  |
| NOM : |  |  |
| (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) |  |  |
| Prénoms : | N° du candidat |  |
| Né(e) le : |  |  |
|  | (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |

Appréciation du correcteur

Note :

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

BEP INSTALLATION DES SYSTEMES

ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

EP1 :

PREPARATION D’ACTIVITES

PROFESSIONNELLES

DOSSIER REPONSES

Ce dossier comporte 17 pages numérotées de 1/16  à  17/16

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET | Code : -15040 | Session 2015 | DOSSIER |
| --- | --- | --- | --- |
| CLIMATIQUES |  |  | REPONSES |
| EPREUVE EP1 | Durée : 3h | Coefficient : 4 | Page 1/16 |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| QUESTION N° 1 : Les intervenants dans la construction |  |
| --- | --- |
| a) Qui est le maître d'ouvrage dans ce projet ? |  |

| b) Indiquez en une phrase le rôle du maître d'ouvrage ? |  |
| --- | --- |

| c) Qui est le maître d'œuvre dans ce projet ? |  |
| --- | --- |

| d) Indiquez en une phrase le rôle du maître d'œuvre ? |  |
| --- | --- |

| e) Quelle est l'entreprise de plomberie dans ce projet ? |  |
| --- | --- |

| f) Quelles sont les fonctions d’un bureau de contrôle ? |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Plusieurs réponses sont possibles) |  | † |  |
| 1 | Contrôler les dépenses de chantier |  |  |  |
| 2 | Veiller au respect des règles de construction | † |  |
| 3 | Contrôler si tous les appareils sont en place | † |  |
| 4 | Contrôler le bon fonctionnement des appareils | † |  |
| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER |  | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 2/16 |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |  |

1  L'inspecteur du travail

2  Le coordonateur SPS

3  L'entreprise

4  Le maître d'œuvre

1 Le bureau de contrôle

2  Le coordinateur SPS

3  L'entreprise

4  Le maître d'ouvrage

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

g)  Qui est chargé de la sécurité dans chaque entreprise ? (une seule réponse)

†

†

†

†

h)  Qui est chargé de la sécurité entre les entreprises ? (une seule réponse)

†

†

†

†

i)  Indiquez en 4 mots ce que signifie l’abréviation le CSTB:

| j) Une entreprise sous traitante est liée contractuellement avec : |  |
| --- | --- |
| 1 | Le client | † |  |
| 2 | L'architecte | † |  |
| 3 | Une entreprise | † |  |
| 4 | La mairie | † |  |

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 3/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| QUESTION N° 2 : Etude de l’installation |  |
| --- | --- |
| a) A partir du schéma fluidique – dossier réponses page 7/16. Identifier les composants 1 à 5 |
| et donner leur(s) fonction(s) |  |
| Repère | Désignation |  | Fonction(s) |

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 4/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| b) Surligner en rouge les réseaux ‘’départ chauffage’’ |  |
| --- | --- |
| en bleu les réseaux ‘’retour chauffage’’ |  |
| Indiquer par des flèches le sens de circulation de l’eau. |  |
| c) Surligner en rouge les réseaux ‘’départ capteurs solaires’’ |  |
| en bleu les réseaux ‘’retour capteurs solaires’’ |  |
| Indiquer par des flèches le sens de circulation de l’eau |  |
| d) Surligner en bleu l’eau froide sanitaire |  |
| en rouge l’eau chaude sanitaire |  |
| Indiquer par des flèches le sens de circulation de l’eau |  |

- Améliorer le schéma de principe en représentant l’élément qui est indispensable sur l’entrée eau froide du préparateur ECS. Dessiner ce symbole :

GS

| Indiquer le nom et les fonctions de cet appareil |  |
| --- | --- |
|  | NOM |  | FONCTION |  |  |

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 5/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

|  | BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER |  | Session 2015 |  | EPREUVE EP1 | Page 6/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| QUESTION N° 3 : Réalisation de la bouteille de découplage |  |
| --- | --- |
| a) Indiquer quelle est la fonction de la bouteille de découplage prévue sur l’installation |  |

| b) Déterminer le débit massique du réseau primaire en kg/s, puis convertissez le en m³/h |  |
| --- | --- |

| c) Dimensionner la bouteille de découplage |  |
| --- | --- |

Compléter le schéma ci-après en indiquant les côtes permettant la réalisation de la bouteille de découplage (utiliser la loi des 3D).

Détails des calculs pour le diamètre de la bouteille :

Détails des calculs pour le diamètre de la canalisation primaire :

d =

D =

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 7/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| d) Indiquer quel dispositif vous devez mettre sur le dessus de la bouteille et quelle est sa |  |
| --- | --- |
| fonction. |  |

| e) Indiquer quel dispositif vous devez mettre sur le dessous de la bouteille et quelle est sa |  |
| --- | --- |
| fonction |  |

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 8/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| QUESTION N° 4 : Réalisation du plancher chauffant |  |
| --- | --- |
|  | a) Donner la fonction de la bande périphérique utilisée dans la réalisation du plancher. |

| b) Indiquer ce que signifie un pas de 10. |  |
| --- | --- |

| c) Pour la chambre 1, calculer la quantité de bande périphérique qu’il faut pour réaliser |  |
| --- | --- |

le plancher chauffant. Les ouvrants doivent être pris en compte dans les calculs. Vous ajoutez 10% à votre calcul ce qui permet de compenser les pertes.

| d) Pour la chambre 1, calculer la surface de plaques isolantes qu’il faut pour réaliser le |  |
| --- | --- |

plancher chauffant. Le placard sera pris en compte dans les calculs. Vous ajoutez 20% à votre calcul, ce qui permet de compenser les pertes.

| e) | Pour la réalisation du plancher chauffant vous serez aidé d’un apprenti, à qui vous |  |
| --- | --- | --- |
|  | allez confier la tâche de mettre en place les clips sur le treillis métallique. |  |  |
|  | Vous décidez de lui expliquer le mode opératoire de pose, en dessinant une implantation |  |
|  | sur un schéma en respectant « un pas de 10 ». |  |  |  |  |
|  | Compléter le schéma page suivante en symbolisant chaque clip par un point noir. |  |  |
| f) | Après avoir dessiné l’implantation des clips, sur le même schéma, vous en profitez pour |  |
|  | expliquer à l’apprenti le parcours du Per dans la pièce. |  |  |  |  |
|  | Sur le plan, page suivante, dessiner la boucle en respectant un départ à droite, le tracé sera |
|  | de couleur rouge. |  |  |  |  |  |  |
| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 |  | Page 9/16 |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 10/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| QUESTION N° 5 : Remplissage du CESI en eau glycolée |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | a) Calculer le volume de toute l’installation solaire ce qui permettra de connaitre la |  |  |
|  |  | quantité d’eau glycolée à injecter dans celle-ci. |  |  |
|  |  | Désignation | Volume de remplissage des différents composants de |  |  |
|  |  |  | l’installation |  |  |
|  |  | Capteurs solaires |  |  |  |
|  |  | Canalisations | (détails des calculs) : |  |  |

| Groupe de transfert | 0.20 litre |
| --- | --- |

Echangeur thermique dans le préparateur solaire

Volume total de l’installation =

| b) Déterminer la quantité de fluide solaire qui doit être injectée dans l’installation en vue |  |
| --- | --- |
| de protéger celle-ci contre des températures extérieures de - 37 °C |  |

| c) Déterminer la quantité de fluide solaire devant être mise dans le réservoir de la station |  |
| --- | --- |

de remplissage lors de la mise en service.

Il est à noter que le fabricant conseille d’ajouter une quantité supplémentaire de fluide en plus du volume de l’installation.

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 11/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| QUESTION N° 6 : Electricité |  |
| --- | --- |
| a) A l’atelier vous avez en stock un circulateur du modèle qu’il faut installer pour le circuit |  |
| plancher chauffant |  |

Par crainte que ce circulateur soit défectueux, vous décidez de tester celui-ci en utilisant un testeur universel.

Sur le schéma ci-dessous, dessinez les 2 cordons qui doivent relier les 2 pointes jusqu’au testeur universel, respecter les couleurs ; un cordon devant être rouge et l’autre noir.

Pointe Cordon noir

Pointe cordon rouge

| b) Dessiner le curseur dans la position dans laquelle il doit être pour effectuer la toute |  |
| --- | --- |
| première mesure pour tester le bobinage du circulateur. |  |

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 12/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| c) Que doit s’afficher à l’écran du testeur universel pour diagnostiquer que le circulateur |  |
| --- | --- |
|  | est fonctionnel. |  |  |
|  | - | 240 | † |  |
|  | - | I. | † |  |
|  | - | 380 | † |  |
|  | - | 0000 | † |  |

d)	Ci-dessous, vous trouverez le schéma électrique du module de régulation MM10 pilotant  la partie plancher chauffant.

Vous devez raccorder électriquement le circulateur au bornier électrique du module de régulation prévu à cet effet.

Le circulateur sera représenté par le symbole suivant :	M

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 13/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| e) Vous devez préparer le câble d’alimentation du circulateur. |  |
| --- | --- |
|  | Donner le nombre de fils contenu dans le câble, leurs noms et leurs couleurs. |  |  |

| f) Quelle est la section des fils ? |  |
| --- | --- |

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 14/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| QUESTION N° 7 : Etude de la VMC |  |
| --- | --- |
| a) Citer dans quelles pièces doivent se situer les bouches d’extraction, puis dans |  |
|  | quelles pièces doivent se situer les entrées d’air neuf. |  |

| b) Déterminer les débits extraits dans chaque pièce. |  |
| --- | --- |

| c) Expliquer le principe de fonctionnement d’un système de ventilation mécanique |  |
| --- | --- |
|  | « simple flux ». |  |  |

| d) Expliquer le principe de fonctionnement d’un système de ventilation mécanique |  |
| --- | --- |
|  | « double flux ». |  |

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 15/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| QUESTION N° 8 : Sécurité sur le chantier |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) En fonction des références sur la vue d’ensemble éclatée de l’échafaudage R 200, |  |
|  | donnez le nom des différents composants. |  |  |  |
|  | Référence |  | Dénomination |  |  |
|  | 007102 |  |  |  |  |
|  | 007170 |  |  |  |  |
|  | 007130 |  |  |  |  |
|  | 007151 |  |  |  |  |
|  | 007161 |  |  |  |  |

| b) Vous avez suivi une formation sur le travail en hauteur. Par rapport à cela répondez |  |
| --- | --- |
|  | aux questions suivantes. (Entourez la bonne réponse). |  |  |  |  |  |
|  | N° |  | QUESTIONS |  |  | REPONSES |  |  |
|  | 1 |  | En travaillant à 40cm du sol, suisͲje considéré comme |  | OUI | NON |  |  |
|  |  |  | travaillant en hauteur ? |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Le harnais estͲil obligatoire lors du montage et |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | démontage d'un échafaudage si les protections |  | OUI | NON |  |  |
|  |  |  | collectives sont en place ? |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Le harnais estͲil obligatoire lors de l'utilisation d'un |  | OUI | NON |  |  |
|  |  |  | échafaudage ? |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | N'importe quelle personne peutͲelle monter un |  | OUI | NON |  |  |
|  |  |  | échafaudage sur un chantier ? |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Je dois percer deux trous dans du béton à 3m du sol, |  | PEMP | PIR | Echelle |  |
|  |  | j'utilise une : |  |  |  |  |  |

| BEP INSTALLATION DES SYSTEMES | DOSSIER | Session 2015 | EPREUVE EP1 | Page 16/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | REPONSES |  |  |  |