SESSION 2015

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

EPREUVE U 21-

Analyse scientifique et technique d’une

installation

Durée : 4 h 00 - Coefficient : 3

Dès	que	le	sujet	vous	est	remis,	assurez-vous	qu’il	est complet.

Cette épreuve comporte trois dossiers :

-  le dossier sujet pages 1/6 à 6/6.

- le dossier technique pages 1/6 à 6/6.

- le dossier réponses pages 1/9 à 9/9.

Seul le dossier réponses est à rendre à la fin de l’épreuve, agrafé à la copie d’examen.

L’usage de la calculatrice est autorisé (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999).

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | SUJET | SESSION 2015 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve : E21 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Code : 1506 TIS T | Page : 1/1 |

| SESSION 2015- BACCALAUREAT TECHNICIEN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES |  |
| --- | --- |

| MATERIEL CANDIDAT |  |
| --- | --- |

U 21 – Analyse scientifique et technique d’une installation

L’UTILISATION DE LA CALCULATRICE EST AUTORISEE, L’UTILISATION DE TOUT AUTRE MATERIEL,  AUTRE QUE LA LISTE CI-DESSOUS, EST INTERDITE.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Préparation candidat |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1 / 1 |

DOSSIER SUJET

|  | Dossier sujet | Temps conseillé |
| --- | --- | --- |
| Lecture du sujet | MODIFICATION D’UNE INSTALLATION | 20 minutes |
| Question 1 | ETUDE DE L’EXISTANT | 40 minutes |
| Question 2 | CHOIX DES COMPOSANTS | 90 minutes |
| Question 3 | ETUDE DE LA MODIFICATION DU MODE DE CHAUFFAGE | 50 minutes |
| Question 4 | ETUDE DE LA REALISATION DE LA MODIFICATION | 40 minutes |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1 / 6 |

Contexte :

M.DUPOND propriétaire d’une maison individuelle de 140m² située en ALSACE, fait appel à votre entreprise, afin de procéder à la modification de son installation de production d’eau chaude sanitaire et du mode de chauffage de l’étage.

Pour information, la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage sont produits par une PAC EAU/EAU de 12Kw - 230V monophasée. Le volume du ballon d’eau chaude sanitaire est de 300 l, la hauteur de 1800 mm et le diamètre de 800 mm. L’eau du ballon d’eau chaude sanitaire est chauffée par une résistance électrique lorsque la PAC est à l’arrêt.

L’émission de chaleur de l’habitation se fait par plancher chauffant au rez- de- chaussée et par

des radiateurs à l’étage.

La gestion de l’installation est effectuée par un automate programmable de type Zélio de la marque Schneider.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2 / 6 |

## QUESTION  1  :	ETUDE DE L’EXISTANT  30 points Contexte :

Pour faciliter l’exécution et l’optimisation de la modification, il vous est demandé de réaliser l’étude de l’installation de M.Dupond. Pour vous y aider :

## Vous disposez :

  - Du schéma de principe de l’installation DT1, page 2/6.

  - Du schéma de l’installation DT2, page 2/6.

## Vous  devez  :	Réponses à reporter sur

le dossier réponses

- Expliquer dans cette situation le principe de récupération de la chaleur de la nappe phréatique.

- Représenter par des flèches le sens de circulation du fluide de l’installation de chauffage, de couleur rouge (le départ) et de couleur bleue (le retour).

- Représenter par des flèches le sens de circulation du fluide dans l’installation sanitaire.de couleur rouge (le départ) et de couleur bleue (le retour).

- Donner la fonction des différents composants de l’installation.

Page1/9

Page2/9

Page2/9

Page3/9

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3 / 6 |

## QUESTION  2  :	CHOIX  DES  COMPOSANTS

## Contexte :

Par souci d’économie d’énergie, le client M.DUPOND souhaite modifier son installation de production d’eau chaude sanitaire, par une installation solaire. Le préparateur d’ECS actuel est géré par la PAC et une résistance électrique.

  - UPOND souhaite garder le même volume d’eau et les mêmes dimensions pour le choix du nouveau préparateur.

## Vous disposez :

    - De la documentation technique du préparateur solaire DT3, DT4, page 3/6.

    - De la documentation technique des capteurs solaires DT5, DT6, page 4/6 et DT7 page 5/6.

    - Du schéma de principe d’une installation solaire DT8, page 5/6.

| Vous devez : Faire le choix du système solaire. Détailler le matériel pour la commande. Faire le choix du pan de la toiture pour l’implantation des capteurs solaires. Dessiner les capteurs solaires sur le pan de la toiture. Modifier le schéma de principe de l’installation sanitaire. | Réponses à reporter |
| --- | --- |
|  | sur le dossier |
|  | réponses |
|  | Page 3/9 |
|  | Page 3/9 |
|  | Page 4/9 |
|  | Page 5/9 |
|  | Page 6/9 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4 / 6 |

## QUESTION  3  :	ETUDE DE LA MODIFICATION DU MODE  DE CHAUFFAGE

## Contexte :

Le mode de chauffage actuel de l’étage étant réalisé par des radiateurs, le coefficient de performance (COP) de la PAC n’est pas optimal.

Afin d’améliorer les performances de la PAC, il est décidé de modifier le mode de chauffage de l’étage par un plancher chauffant.

## Vous disposez :

- Du plan de l’étage de l’habitation DT9, page 6/6.

- De la documentation technique du tube multicouche DT10, page 6/6.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5 / 6 |

## QUESTION  4  :	ETUDE DE LA REALISATION DE LA MODIFICATION

## Contexte :

Afin de préparer la modification du réseau, dessiner une perspective isométrique de la pièce à réaliser et tracer l’épure du chapeau de gendarme.

## Vous disposez :

  - Les données techniques seront indiquées sur les documents réponses.

| Vous devez : | Réponses à reporter sur |
| --- | --- |
|  | le dossier réponses |
| a) Faire le schéma isométrique de la pièce à réaliser. | Page 8/9 |
| b) Réaliser l’épure du chapeau de gendarme. | Page 9/9 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6 / 6 |

DOSSIER TECHNIQUE

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier TECHNIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1 / 6 |

DT1	DT2

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier TECHNIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2 / 6 |

DT3	DT4

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier TECHNIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3 / 6 |

DT5	DT6

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier TECHNIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4 / 6 |

DT7	DT8

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier TECHNIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5 / 6 |

DT9	DT10

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier TECHNIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6 / 6 |

# DOSSIER RÉPONSES

1ère PARTIE : ETUDE DE L’EXISTANT.

Question  1a	/10

DR1

Documents à rendre :

Le candidat doit rendre uniquement le dossier réponses. L’usage de la calculatrice est autorisé.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier RÉPONSES |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1 / 9 |

DR2

Question   1b	1.5  points par circuit	/3

DR3

  - Question   1c	1.5  points par circuit	/3

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier RÉPONSES |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2 / 9 |

DR4

Question   1d	1 point par numéro et désignation

- 2  points par fonction	/24

2ème PARTIE : CHOIX DES COMPOSANTS

DR5

Choix du préparateur

- Caractéristiques :

  - Volume 300l.

  - Maison individuelle située en Alsace.

  - Nombre de personnes P = 3, standing moyen.

  - Température eau chaude tEC = 60°C.

  - Température eau froide tEF = 15°C.

  - Avec appoint hydraulique.

  - Capteurs montés intégrés dans la toiture.

  - Surface : 4m².

  - Toit incliné à 45° par rapport à l'horizontale.

  - Capteurs orientés vers le sud.

  - Nature des tuiles : Tuiles mécaniques

Question   2a	5 points pour la désignation du  système solaire	/5

Question  2b	/20

| Désignation | Nombre de capteurs | Référence colis capteur | Kit de raccordement hydraulique | Kit d’intégration toiture | Type du ballon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barème | /5 | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier RÉPONSES |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3 / 9 |

Question 2c

DR6

- points pour le choix du pan de toiture

- points  pour la justification	/5

| PAN de toiture choisi | A |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Justification : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier RÉPONSES |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4 / 9 |

DR7	Question   2d	/5

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier RÉPONSES |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5 / 9 |

DR8

Question   2e	5 points pour le circuit

-	5  points par éléments	/20

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier RÉPONSES |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6 / 9 |

3ème PARTIE : ETUDE DE LA MODIFICATION DU MODE DE CHAUFFAGE.

Q   3.a	0.5  points  par case juste	/16

DR9

Q   3.b	0.5  points  par case juste	/12

Calcul de la quantité de tubes multicouches nécessaire à l’installation.

oSachant que :

- Pour un pas de 100 mm, la longueur de tube est de 10m/m².

- Pour un pas de 200 mm, la longueur de tube est de 5m/m².

| Pièce | Surface en m² | Pas | Calcul en m | Longueur m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chambre 1 |  | 200 |  |  |
| Chambre 2 |  | 200 |  |  |
| Chambre 3 |  | 200 |  |  |
| Chambre 4 |  | 200 |  |  |
| SDB 2 |  | 100 |  |  |
| Couloir |  | 200 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| TOTAL |  |

DR10

Q   3.c	0.5  points  par case juste	/4

La longueur totale de tubes multicouches pour l’étage étant de 486 m, La longueur totale de tubes multicouches pour l’étage étant de 368 m,

-	Faire le choix du nombre de couronnes de tubes multicouches à commander.

-Remarque : Par souci d’économie et optimiser le minimum de pertes sur les couronnes, il est impératif de regrouper les longueurs de tubes des chambres.

| Désignation | Diamètre | Nombre de couronnes | Longueur | Références |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couronnes multicouches |  |  |  |  |
| Couronnes multicouches |  |  |  |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier RÉPONSES |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 7 / 9 |

4ème  PARTIE : ETUDE DE LA REALISATION DE LA MODIFICATION.

Q   4.a	5  points pour le soin

DR11

10 points pour l’exécution de  la perspective	/15

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques | U21 | Session 2015 | Dossier RÉPONSES |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 8 / 9 |

DR12

Q   4b	4 points pour le soin

- pour  l’exécution de l’épure	/8

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC

Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques   et Climatiques	U21	Session 2015

E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE

Dossier RÉPONSES

Analyse  scientifique  et  technique d’une installation	Durée  :  4h	Coefficient  :  3	Page 9 / 9

# Text boxes

Matériel à fournir par le candidat

- Calculatrice.

- Règle.

- Equerre.

- Crayon pointe fine bleu.

- Crayon pointe fine rouge.

- Crayon pointe fine noire.

- Compas.

- Rapporteur.

- Crayon de papier.

- Gomme.

Vous devez :

- Calculer la surface de chaque pièce de l’étage en m².

- Calculer la quantité de tubes multicouches Ø 16mm nécessaires à la réalisation de l’installation.

- Déterminer la section et le nombre de couronnes multicouches à commander.

Réponses à reporter sur

le dossier réponses

Page7/9

Page7/9

Page7/9

1.30

| NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE | Académie : Session : |
| --- | --- |
|  | Examen : Série : |
|  | Spécialité/option : Repère de l’épreuve : |
|  | Epreuve/sous épreuve : |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat |  |
|  | Né(e) le : | (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

|  | Dossier Sujet | Note / points |
| --- | --- | --- |
| Question 1 | ETUDE DE L’EXISTANT | /30 |
| Question 2 | CHOIX DES COMPOSANTS | /55 |
| Question 3 | ETUDE DE LA MODIFICATION DU MODE DE CHAUFFAGE | /32 |
| Question 4 | ETUDE DE LA REALISATION DE LA MODIFICATION | /23 |
|  | Total | /140 |

Principe de fonctionnement

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

| Numéro | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
|  |  | Protège l’installation des surpressions |
| 4 |  |  |
|  | Compteur |  |
|  |  | Permet l’échange de chaleur sans mélanger les fluides |
|  | By-pass |  |
|  |  | Permet l’expansion de l’eau lors de la dilatation (quand l’eau change de température) |
|  | Pompe de Circulation |  |
|  |  | Mélange l’eau de départ et de retour pour réguler la température |
| 7 |  |  |
|  | Groupe de sécurité |  |

Désignation du système solaire.

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

PAN B

PAN A

5m Angle à 45°

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

21,5m

11,5m

10m

5m Angle à 30°

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

| Pièces | Longueur m | Largeur m | Calcul Lx l | Surface m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chambre 1 |  |  |  |  |
| Chambre 2 |  |  |  |  |
| Chambre 3 |  |  |  |  |
| Chambre 4 |  |  |  |  |
| SDB 2 |  |  |  |  |
| Couloir |  |  |  |  |
| TOTAL |  |

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

Rayon de cintrage de la forme 1’’    90mm

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE

NE  RIEN ÉCRIRE DANS CETTE   PARTIE