SESSION 2015

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

EPREUVE U 22-

Présentation d’une réalisation

Durée : 2 h 00 - Coefficient : 2

Dès	que	le	sujet	vous	est	remis,	assurez-vous	qu’il	est complet.

Cette épreuve comporte trois dossiers :

-  le dossier sujet pages 1/2 à 2/2.

- le dossier technique pages 1/8 à 8/8.

- le dossier réponses pages 1/6 à 6/6 .

Seul le dossier réponses est à rendre à la fin de l’épreuve, agrafé à la copie d’examen.

L’usage de la calculatrice est autorisé (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999).

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | SUJET | SESSION 2015 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve : E22 – Préparation d’une réalisation | Code : 1506 TIS T | Page : 1/1 |

# DOSSIER SUJET

|  | Dossier sujet | Temps conseillé |
| --- | --- | --- |
| Question 1 | Préparer la réalisation de la pièce. | 55 mn |
| Question 2 | Intervenir électriquement sur la pompe de circulation. | 50 mn |
|  | Lecture du sujet | 15 mm |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 1/2 |

Contexte :

Vous devez intervenir sur le chantier de M.Dupond :

- Préparer la réalisation de la pièce.

- Intervenir  électriquement sur la pompe de circulation.

## Vous disposez :

  - D’un plan de l’installation avec le détail de la pièce à réaliser, pages 2/8 à 3/8, DT1 et DT2.

  - Du tableau des temps des opérations à effectuer, page 4/8, DT3.

  - Du document technique sur l’habilitation électrique, pages 5/8 à 8/8 ; DT4 à DT8

## Vous devez :

- Préparer la réalisation de la pièce.

Réponses à reporter sur le dossier réponses

  - Estimer le temps pour la réalisation de la pièce.

  - Compléter le mode opératoire pour la réalisation de la pièce.

  - Calculer la longueur de cintrage du coude concentrique.

page 2/6 page 3/6 à 4/6

page 4/6

## Intervenir électriquement sur la pompe de circulation.

  - Choisir le titre  d’habilitation électrique.	page 5/6

  - Donner les différentes étapes de  la consignation.	page 5/6

  - Cocher les équipements de protection individuels pour procéder à la consignation électrique.

page 6/6

  - Donner la signification des  lettres VAT.	page 6/6

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 2/2 |

# DOSSIER TECHNIQUE

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 1/8 |

DT1

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 2/8 |

## DT2

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 3/8 |

DT3

| Opérations | Temps alloués |
| --- | --- |
| Vidanger l’installation | 2h |
| Pose d’une fixation | 10mn |
| Réalisation du coude concentrique | 1h |
| Réalisation du coude 90° | 30mn |
| Réalisation du chapeau de gendarme | 1h |
| Réalisation d’un piquage | 30mn |
| Réalisation d’un filetage | 10mn |
| Assemblage d’un filetage | 10mn |
| Réalisation d’une soudure | 20mn |
| Réalisation d’un piquage | 30mn |
| Mise en pression | 1h |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 4/8 |

DT4

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 5/8 |

DT5

La consignation est la suite chronologique d'opérations indispensables et réglementées, qui permettent d'assurer la sécurité du personnel et du matériel avant d'intervenir sur un appareillage électrique, une installation électrique, ou simplement un circuit électrique. En effet, seuls les travaux effectués hors tension présentent une sécurité totale vis-à-vis du risque électrique, à condition que l'on soit sûr que toute tension est effectivement supprimée et qu'elle le reste : c'est le but de la consignation. En France, la consignation électrique d'un ouvrage est régie par la norme NF C18-510.

Les étapes successives de la procédure de consignation sont :

Séparer : couper l'alimentation, le plus souvent au moyen d'un disjoncteur. Rappel : un sectionneur ne doit jamais être manœuvré "en charge" ;

Condamner : rendre impossible la remise sous tension sans actions particulières : cadenas, étiquetage ;

Identifier : deux phases :

- s'assurer que la partie d'installation que l'on vient de séparer et condamner est bien celle sur laquelle on doit intervenir ou travailler

- poser des étiquettes ou des panneaux de signalisation indiquant que quelqu'un travaille sur l'installation et qu'il ne faut en aucun cas remettre le courant. ;

Vérifier : l'absence de tension électrique. Rappel : l'utilisation d'un multimètre ou contrôleur universel est interdite pour faire une VAT ;

Mettre à la terre, cette mise à la terre ayant obligatoirement lieu immédiatement après la vérification d'absence de tension et devant être complétée par la mise en court-circuit (afin de s'assurer contre la présence de condensateur et de tensions induites dues à une grande longueur de câble ou d'un retour de la tension).

Dans le domaine des travaux d'ordre électrique, la consignation doit être confiée à une personne possédant l'habilitation de niveau BC (en basse tension) ou HC (en haute tension).

À noter que les principes de la consignation d'équipements électriques doivent également s'appliquer à d'autres équipements, par exemple :

Équipement mû par l'énergie hydraulique, oléo-hydraulique ou pneumatique (vérin, etc.) ; source de rayonnement ionisant ou lumineux (équipement radiologique, laser, etc.) ; circuit de fluide sous pression ou non (produit chimique dangereux, eau chaude, etc.) ; système mécanique pouvant effectuer un mouvement imprévu (ressort, contrepoids, etc.).

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 6/8 |

## DT6

DT7

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 7/8 |

DT8

Déconnecter l’installation électrique:

C’est le geste de base, qui peut paraître très simple, mais qui est essentiel: Il faut séparer l’installation électrique, c’est le mot utilisé en habilitation électrique. Il suffit couper le courant au disjoncteur de branchement, afin d’être sûr qu’aucun endroit de l’installation n’est alimenté.

## Deux précautions valent mieux qu’une: La V.A.T ou vérification d’absence de tension

Vous avez séparé au niveau du disjoncteur de branchement? Êtes-vous persuadé qu’aucun courant n’arrive à l’endroit où vous allez travailler?

Pour en avoir le cœur net, je vous invite à procéder à une Vérification d’Absence de Tension ou VAT. Pour cela, l’appareil utilisé est un vérificateur d’absence de tension:

Cet appareil sert à tester s’il y a du présence ou non de tension sur les bornes de l’appareil concerné. Oui mais attention avant de l’utiliser, qui vous dit qu’il fonctionne bien?

  - Il faut donc le tester avant de faire la mesure. Certains vérificateurs possèdent un bouton « autotest », pour les autres, il suffit de toucher les deux connecteurs de l’appareil ensemble (signal lumineux ou sonore pour indiquer le bon fonctionnement). Si l’appareil ne bipe pas, c’est qu’il ne fonctionne pas.

  - Il faut faire le test sur l’endroit où vous allez travailler. Si le vérificateur vous indique qu’il y a de la tension (signal lumineux ou sonore), c’est que vous n’avez pas coupé le disjoncteur, ou que vous avez une autre source d’alimentation dans la maison! S’il n’y a aucun signal, c’est probablement qu’il n’y a pas de tension. Pourquoi probablement? car il se peut très bien que votre appareil soit tombé en panne au moment de faire la mesure (j’avoue ce n’est pas de chance) et vous croirez peut-être qu’il n’y a plus aucune tension alors que ce n’est pas vrai.

  - Il faut donc re-tester le vérificateur après la mesure comme en 1, afin de confirmer que l’appareil n’est pas tombé en panne au moment du test 2.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS T | Session 2015 | Dossier Technique |
| --- | --- | --- | --- |
| E.2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION Sous épreuve E22 : Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 8/8 |