# Mise en service

Combustible fossile

/chaudière gaz

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 1/5 |

## Partie 1 : Prise en charge de l’installation-Etude préalable :

### Q1-Décrire l’installation de chauffage qui vous a été confiée :

-Le générateur de chaleur :

*Marque, modèle et puissance de la chaudière

*Marque et référence du brûleur

*Type de combustible

-le moyen/ réseau de distribution de chaleur :

*Type de circuit

*Eléments de fonctionnement le constituant et leurs rôles dans l’installation

-les émetteurs de chaleur

*type d’émetteurs

### Q2- Indiquer à l’examinateur les points à vérifier pour chacun des postes suivants en vue de réaliser la mise en service de l’appareil:

*Le poste hydraulique

*Le poste combustible

*Le poste électrique

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 2/5 |

Partie 2 : préparation à la mise en service d’un générateur Q3-compléter la fiche de calcul préparatoire à la mise en service : Calcul de la puissance absorbée :

*Puissance utile du générateur : PU en KW

*Rendement de générateur :

*Puissance absorbée= PU/ rendement :

#### Calcul du débit Qv en Nm3/h

*Qv(Nm3/h) = Pabs / PCI Avec PCI gaz= 12kwh/m3

#### Calcul du coefficient de correction Y

Calcul du débit réel QvR= Qv x Y

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 3/5 |

Partie3 - Réglage et mesure de combustion

Q4-A l’aide de la documentation constructeur, réaliser les réglages nécessaires en fonction de la puissance voulue :

*Déterminer le réglage du registre d’air primaire

### Q5-A partir des valeurs trouvées :

-Réaliser la mise en service de la chaudière

-Ajuster le débit de gaz, effectuer une vérification sur le compteur (top gaz).

### Q6-Analyse de combustion :

#### Une fois la température de service atteinte :

#### A partir des valeurs mesurées de 02 et C02 :

*Placer sur le Diagramme d’Ostwald votre point de combustion.

#### Que pouvez-vous conclure sur la combustion de votre générateur ?

Quelles améliorations pourriez-vous apporter le cas échéant ?( réponse justifiée)

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 4/5 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1506 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 5/5 |

# Text boxes

PU=

=

Pabs=

Qv=

Y=

QvR=

CO2=………. O2=……… CO=……..

NOx=…….. Tambiante=………… T fumées=…………..

Rendement de la combustion=…………