Chaudière gaz

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 1/5 |

# Contexte :

Vous faites une première mise en service d’une chaudière murale d’un appartement.

Avant la mise à feu, vous devez vérifier l’ensemble des paramètres puis réalisez la mise en service et le réglage de cette chaudière.

La chaudière est prévue pour assurer le chauffage d’un réseau de régime 80°C/60°C.

# Vous disposez :

- Des documentations de l’installation.

- D’un diagramme d’Ostwald

- De la documentation de l’analyseur électronique.

- Des appareils de mesures : analyseur électronique, manomètre gaz, outils.

# Vous devez :

- Relever la plaque signalétique de la chaudière et du brûleur

- Effectuer les contrôles préalables.

- Régler l’aquastat chaudière

- Réaliser le contrôle de combustion.

- Placer le point de combustion obtenu sur le diagramme d’Ostwald et indiquer le type de combustion obtenue.

# Critères d’évaluation :

Les plaques signalétiques sont correctement relevées.

Les contrôles préalables sont bien renseignés.

Le réglage de l’aquastat est correct.

Le contrôle de combustion est correctement effectué

Le point de combustion est correctement tracé, et le type de combustion est  correctement renseigné.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 2/5 |

- Relever les plaques signalétiques :

- Effectuer les contrôles préalables, et remplir le tableau suivant :

|  | Valeurs relevées ou état | Valeurs attendues |
| --- | --- | --- |
| Tension d’alimentation |  |  |
| Pression d’eau du circuit chauffage |  |  |
| Fonctionnement du circulateur |  |  |
| Calibre des fusibles de protection |  |  |
| Pression d’alimentation en gaz |  |  |

- Réaliser devant l’examinateur le réglage de l’aquastat chaudière à 80°C.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 3/5 |

- Réaliser une série de mesures de tests de combustion.

| Relevés effectués | Valeurs mesurées | Valeurs correctes (Oui ou non) |
| --- | --- | --- |
| Pression gaz (en aval du bloc gaz) |  |  |
| Température départ eau de chauffage |  |  |
| Température retour eau de chauffage |  |  |
| Température des fumées |  |  |
| %CO 2 |  |  |
| %O 2 |  |  |
| Ppm CO |  |  |
| Rendement |  |  |

- Placer, à partir du contrôle de combustion, le point de fonctionnement sur le diagramme d’Oswald pour le gaz et indiquez le type de combustion.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 4/5 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 5/5 |

# Text boxes

Plaque signalétique de la chaudière :

Marque :

modèle :

N° de série :

T max de fonctionnement :

P nominale:

Débit calorifique :

Type :

Catégorie gaz :