| NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE | Académie : Session : Septembre 2015 |
| --- | --- |
|  | Examen : Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques Série : |
|  | Spécialité/option : Électrodomestique Repère de l’épreuve : E2 |
|  | Épreuve/sous épreuve : Analyse d’un système électronique |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) recteur |
|  | Né(e) le : |  |
|  | Appréciation du cor Note : |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES

Champ professionnel : Électrodomestique

ÉPREUVE E2

ANALYSE D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

Durée 4 heures – coefficient 5

Notes à l’attention du candidat :

	le sujet comporte 3 parties différentes ;

Partie 1 : mise en situation avec présentation du projet d’installation Partie 2 : questionnement tronc commun

Partie 3 : questionnement spécifique, lié au champ professionnel

	vous devez répondre directement sur les documents du dossier sujet dans les espaces prévus, en apportant un soin particulier dans la rédaction des réponses aux différentes questions ;

	vous ne devez pas noter vos nom et prénom sur ce dossier hormis dans la partie anonymat en haut de cette page ;

	vous devez rendre l’ensemble des documents du dossier sujet en fin d’épreuve ;

	calculatrice de poche à fonctionnement autonome autorisée (cf. circulaire n° 99-186 du 16-11-1999).

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | 1509-SEN T | Session Septembre 2015 | Dossier Sujet |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE E2 | Durée : 4H | Coefficient : 5 | Page 1/40 |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 1 - Mise en situation

Le Pont du Gard, plus haut pont-aqueduc romain du monde, a été inscrit au patrimoine de l’Humanité par l’Unesco en 1985. Avec 1,25 million de visiteurs	en	moyenne	par	an,	dont	40% d’étrangers, il est le monument antique le plus visité de France.

Au cours de la période 1996 - 2000 une importante opération d’aménagement a donné naissance au nouveau site du Pont du Gard.

Ce nouveau site permet aujourd’hui d’assurer aux visiteurs les meilleures conditions de visite possibles.

Aujourd’hui, l’aménagement du site propose des Espaces de Découverte permanents, dont le

dernier, « MÉMOIRES DE GARRIGUE » a été ouvert au public au printemps 2003.

Les grands thèmes, développés et déclinés dans les Espaces de Découverte traitent de :

	l’art de vivre romain ;		la construction du Pont du Gard ;

	la maîtrise de l’eau ;

	l’histoire de l’aqueduc antique et de Nîmes ;

	la carrière antique et ses techniques ; 	le paysage méditerranéen.

Les différents locaux du bâtiment « Espaces de Découverte » sont :

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 2/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Pont du Gard

Bâtiment administratif

1.1.Alarme sécurité incendie

Le site du Pont du Gard accueillant du public, le bâtiment « Espaces de Découverte » est classé comme ERP. Ce bâtiment accueille également des personnes handicapées.

Les parkings visiteurs sont placés sous vidéosurveillance afin d’éviter des dégradations ou vols dans les véhicules.

Au regard des objets de grande valeur abrités par les différents locaux du bâtiment « Espaces de Découverte », ces derniers sont protégés par un système de détection intrusion.

Les images provenant des différentes caméras et la gestion des diverses alarmes du site (incendie et intrusion) sont centralisées au sein du poste de sécurité installé dans le bâtiment administratif.

1.2.Électrodomestique

Le département du Gard se trouvant dans le sud de la France, la chaleur de certaines journées d’été est difficile à supporter. Ainsi, pour le confort des visiteurs, l’ensemble du bâtiment « Espaces de Découverte » a été climatisé. Afin de réaliser des économies d’énergie, le gérant du site souhaite à présent faire installer un système de climatisation réversible au sein du bâtiment administratif.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 3/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

1.3.Télécommunications et réseaux

L’ensemble des locaux du site est équipé d’une connexion internet ADSL.

Les communications entre le bâtiment « Espaces de Découverte » et le bâtiment administratif se font par des liaisons fibres optiques.

Les communications téléphoniques sont assurées à travers un IPBX de marque ASTER 5000 IP.

Le parc informatique se compose de 54 ordinateurs de marque DELL optiplex 740. Le gérant estime obsolètes ces matériels qui datent de 2005 et décide de les faire remplacer par des ordinateurs plus récents.

1.4.Électronique industrielle embarquée

De par l’étendue du site et le nombre d’agents y travaillant, un système de communication par radiofréquences a été installé depuis l’ouverture du nouveau site en 2000.

Ces communications permettent de réduire considérablement le temps d’intervention des divers agents en un point donné du site.

Depuis quelques mois, les agents se plaignant des nombreux dysfonctionnements de ce système, le gérant décide de le renouveler en le remplaçant par du matériel plus récent.

1.5.Audiovisuel multimédia

Afin de faciliter la communication visuelle avec les visiteurs, deux locaux du bâtiment « Espaces de Découverte » sont équipés de téléviseurs. Il s’agit de la médiathèque et de l’espace « LUDO » dédiés aux enfants.

Aujourd’hui, le gérant souhaite installer un nouveau téléviseur plasma dans la cafétéria qui permettra d’informer les visiteurs sur les diverses activités proposées sur le site.

1.6.Audiovisuel professionnel

La salle cinéma permet :

- la diffusion d’un documentaire « le Vaisseau du Gardon » ;

- l’accueil d’intervenants extérieurs pour des conférences sur des sujets liés au site du Pont du Gard.

Afin d’assurer le bon déroulement de ces prestations, les techniciens du site mettent à disposition des conférenciers tout le matériel nécessaire.

Le parc de matériels disponibles est constitué de : - 3 vidéoprojecteurs FL7000U ;

- 1 système de sonorisation Lynx ;

- 4 microphones sans fil SKM300 et les émetteurs ad hoc ; - 1 table de mixage numérique Yamaha LS-9 ;

- 1 système d’éclairage (projecteurs DMX et gradateurs Tivoli).

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 4/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 2 - Questionnement tronc commun

2.1.Électrodomestique

Technicien sur le site du Pont du Gard, votre équipe doit installer et mettre en service le système de climatisation de la salle de réunion du bâtiment administratif.

Le système est de type réversible air/air.

PRINCIPE DE LA CLIMATISATION

Vous avez la charge d’expliquer le principe de fonctionnement, la constitution et les principales caractéristiques du climatiseur à vos collaborateurs (voir ANNEXE N°8).

Question 2.1.1

Expliquer les termes :

Réversible :

COP :

Question 2.1.2

Énoncer les avantages d’une climatisation réversible.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 5/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Le principe de la climatisation est fondé sur le transport de la chaleur par un fluide frigorigène. Utilisé dans un circuit fermé, ce fluide a la capacité, par ses changements d’états (liquide/gazeux), de transférer l’énergie frigorifique et calorifique. Comparable à celle d’un réfrigérateur, la production de froid se fait en quatre étapes énoncées sur le schéma de la Page uivante.

Détendeur

3

Liquide basse pression

Liquide haute pression

4

Évaporateur

2

Condenseur

Vapeur basse pression

Vapeur haute pression

1

Compresseur

Question 2.1.3

Compléter, à l’aide du schéma ci-dessus, les cases grisées du tableau en attribuant à chaque élément le repère (1, 2, 3 ou 4) de la fonction assurée qui lui correspond.

| Fonctions assurées | Repères |
| --- | --- |
| Vaporisation du fluide frigorigène à basse température et basse pression. |  |
| Diminution de la pression. |  |
| Augmentation de la pression et échauffement du fluide gazeux. |  |
| Refroidissement du gaz surchauffé et liquéfaction. |  |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 6/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

ENVIRONNEMENT

Respecter les nouvelles normes de l’environnement, tout en répondant aux attentes des clients en termes de performances et d’économies d’énergie, est le défi qui s’impose à l’industrie en général. Une directive européenne oblige, depuis 2004, les constructeurs à apposer sur leurs systèmes une étiquette éco-énergie (voir ANNEXE N°9).

Question 2.1.4

Expliquer le rôle de l’étiquette éco énergie.

Question 2.1.5

Compléter les cases grisées du tableau ci-dessous en précisant, pour chaque terme employé, sa signification.

| B |  |
| --- | --- |
| 590 |  |
| 7,4 |  |
| 3,55 |  |
| 5,1 |  |
| 48 |  |

B

590

7,4 3,55

5,1

48

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 7/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

SÉCURITÉ ET HABILITATION

Comme vous travaillez et intervenez sur les installations électriques, vous avez suivi une formation sur l’habilitation électrique et avez reçu un titre d’habilitation dont la copie est ci-dessous.

Question 2.1.6

Indiquer la signification de B1V.

| Abréviation | Signification |
| --- | --- |
| B |  |
| 1 |  |
| V |  |

Question 2.1.7

Entourer les bonnes réponses dans le tableau ci-dessous pour le niveau d’habilitation B1V.

| Distance des pièces nues sous tension | inférieure à 0,6 m | inférieure à 0,4 m | inférieure à 0,3 m | inférieure à 0,1 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervention seul et sans autorisation sur une installation électrique | oui | non | peut-être |  |
| Personne qui vous a donné le titre d’habilitation électrique | le formateur | le fournisseur | le chef des travaux | l’employeur |
| Domaine de tension sur lequel vous pouvez intervenir | très basse tension | basse tension | haute tension |  |
| Limite minimum du domaine BTA | 50V | 230V | 24V | 700V |
| Limite maximum du domaine BTA | 7500V | 5000V | 1000V | 500V |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 8/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Devant effectuer une intervention de maintenance préventive sur le climatiseur, une consignation de l’installation est à réaliser.

Question 2.1.8

Indiquer, à l’aide de la documentation technique, la référence du dispositif à condamner (voir ANNEXE N°10).

Question 2.1.9

Classer (de 1 à 4) les étapes de la consignation dans l’ordre de leur réalisation.

| Identification |  |
| --- | --- |
| Vérification d’absence de tension |  |
| Condamnation |  |
| Séparation |  |

2.2.Électronique industrielle embarquée

Technicien sur le site du Pont du Gard, votre direction étudie la nécessité de renouveler son équipement de matériel de radio communication embarquée utilisé pour les actions de surveillance, de maintenance et de gestion du domaine.

Votre direction vous charge de préciser certaines parties techniques, normatives et législatives.

Mise en situation : Structure des canaux (fréquences radio) d’échange entre les différents agents chargés de la gestion du site.

Canal 1

Agent technique secteur énergie

Agent technique espaces verts

Canal 2		ACCUEIL Zone Technique

Agent d’accueil

et d’orientation	Canal 1 des visiteurs

Agent de coordination

Agent technique secteur informatique

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 9/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Relations entre l’appareil radio portatif et son environnement :

1) Mode Rx :	2) Mode Tx :

Ondes hertziennes

Fréquences radio

Ondes coustiques

Fréquences sonores

Ondes acoustiques

Fréquences sonores

VX – 820 ATEX En émission

Ondes hertziennes

Fréquences radio

Commandes utilisateur

Informations visuelles et/ou sonores

Commande Alternat maintenue

Informations visuelles et/ou sonores

Agent utilisateur	Agent utilisateur

Question 2.2.1

Indiquer les numéros de canaux utilisés par les agents pour leurs communications radio.

La consommation d’énergie est un aspect fondamental des caractéristiques des équipements électroniques, particulièrement en ce qui concerne l’électronique industrielle embarquée, tant pour l’autonomie de fonctionnement offerte que pour le respect de l’environnement.

À partir des éléments de la documentation technique de la série VX-820 et de vos connaissances sur les transmissions radio, répondre aux questions ci-dessous (voir ANNEXE N°12).

Question 2.2.2

Le temps d’utilisation de la batterie est donné en fonction d’une utilisation standard de l’appareil et exprimé de la façon suivante : 5 / 5 / 90% TX / RX / STBY.

Donner la signification des termes ci-dessous.

TX :

RX :

STBY :

Question 2.2.3

Durée d’utilisation de l’appareil : référence 100% du temps au total.

Expliquer comment est réparti le temps de l’utilisation de l’appareil ainsi exprimé : 5 / 5 / 90%.

La durée cumulée d’utilisation en mode TX est de :

La durée cumulée d’utilisation en mode RX est de :

La durée cumulée d’utilisation en mode STBY est de :

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 10/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.2.4

La consommation de l’appareil est donnée en fonction de la bande de fréquences utilisée (UHF ou VHF). On considère que la fréquence d’utilisation se trouve dans la bande 134-170 MHz.

Donner les consommations dans les modes d’utilisation suivants :

Mode veille :

Mode émission :

Mode réception :

Question 2.2.5

On tiendra compte des conditions d’utilisation énoncées ci-dessus.

Calculer l’intensité du courant moyen consommé par l’appareil.

Question 2.2.6

Calculer l’autonomie (heures, minutes, secondes) de l’appareil sachant que la capacité de la batterie est de 1,15Ah.

Question 2.2.7

La durée moyenne d’une journée de travail d’un agent est de 8h.

Préciser si la durée d’autonomie (calculée dans la question précédente) répond aux exigences d’utilisation.

Question 2.2.8

Proposer une référence de batterie (FNBV-87-L1 ou FNBV-86-L1) répondant aux exigences d’utilisation énoncées ci-dessus. Justifier votre réponse.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 11/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.2.9

Votre supérieur vous interroge sur la gestion des accumulateurs hors d’usage.

Répondre par oui ou par non aux affirmations suivantes :

À l’inverse des particuliers, les utilisateurs professionnels sont responsables de la collecte et du traitement de leurs piles et accumulateurs usagés, qu’ils soient ou non incorporés à des appareils.

Oui Non 

Les distributeurs, dès lors qu’ils en offrent à la vente, ont obligation d’offrir un point de collecte gratuit de piles et accumulateurs usagés aux particuliers. L’obligation de reprise est indépendante d'un achat. Cette obligation est également valable pour les distributeurs utilisant la vente par correspondance.

Oui Non

2.3.Télécommunications et réseaux

/ 7

Le technicien de la salle de cinéma doit changer l’ordinateur de celle-ci.

Les utilisateurs souhaitent un ordinateur plus puissant et désirent garder un environnement Windows, pour ne pas changer leurs habitudes de travail.

D’après l’image ci-dessous éditée de l’ordinateur à remplacer, répondre aux questions suivantes.

Question 2.3.1

Donner le nombre de disque(s) dur(s) présent(s) sur cet ordinateur et indiquer la (leur) capacité.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 12/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.3.2

Indiquer le nombre et le nom des partitions présentes.

Question 2.3.3

Donner le type de formatage de la partition C.

Question 2.3.4

Calculer l’espace occupé sur C: puis sur Q: .

La configuration du PC à remplacer vous est donnée ci-dessous.

Question 2.3.5

Indiquer le nom du système d’exploitation installé sur cet ordinateur.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 13/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.3.6

Indiquer les informations principales du système (capacité de la RAM, fréquence du processeur).

Question 2.3.7

Choisir (à l’aide de l’ANNEXE N°11) l’ordinateur qui correspond le mieux à l’évolution désirée par le technicien et justifier ce choix à l’aide d’au moins trois arguments.

/

Afin d’intégrer le nouvel ordinateur dans la salle « cinéma », le technicien consulte	la	configuration	de l’ordinateur à remplacer et obtient la configuration spécifiée ci-contre :

Question 2.3.8

Indiquer si le réseau sur lequel est connecté cet ordinateur fonctionne en DHCP ou en IP statique.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 14/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.3.9

Rappel : pour trouver l’adresse de sous-réseau, il faut effectuer un ET logique entre l’adresse IP et le masque de sous-réseau.

Déterminer l’adresse IP du sous-réseau ainsi que le nombre de postes que l’on peut y connecter.

Détail du calcul de l’adresse IP du sous-réseau :

Détail du calcul du nombre de postes :

Question 2.3.10

Préciser ce que doit faire le technicien afin de mettre le nouvel ordinateur sur le réseau.

2.4.Alarme sécurité incendie

La direction du site souhaite installer un nouveau système d’alarme dans la cafétéria. Cette alarme sera activée pendant les heures de fermeture du restaurant.

Cette cafétéria, d’une superficie de 220m² (20m de longueur sur 11m de largeur), a des portes vitrées battantes donnant sur l’extérieur. Aucune autre contrainte environnementale n’est précisée, sauf celle de la proximité des détecteurs avec les baies vitrées (voir ANNEXE N°2).

Le choix s’est porté sur une centrale d’alarme Legrand (réf 432 03) (voir ANNEXE N°1).

Les détecteurs magnétiques (détecteurs 1 et 2) seront branchés sur la boucle 1, tandis que les détecteurs de présence (détecteurs 3 et 4) seront connectés sur la boucle 3.

Question 2.4.1

On décide de protéger les deux portes vitrées battantes par des détecteurs magnétiques encastrés (détecteurs 1 et 2) de marque Legrand.

Préciser la référence des détecteurs employés.

Référence N° :

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 15/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.4.2

Un détecteur magnétique est constitué de deux parties : un aimant et un ILS.

Entourer les bonnes réponses concernant la mise en place de ces détecteurs.

| ILS | Fixé sur la porte (ouvrant). |
| --- | --- |
|  | Fixé sur le dormant de la porte. |
| Aimant | Fixé sur le dormant de la porte. |
|  | Fixé sur la porte (ouvrant). |

Question 2.4.3

Préciser la distance maximale admissible entre l’ILS et l’aimant.

Question 2.4.4

Dessiner, sur le schéma ci-dessous, le câblage à réaliser entre la centrale et les détecteurs magnétiques.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 16/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Vous allez choisir des détecteurs pour assurer la détection volumétrique de la cafétéria (l’implantation est donnée sur le plan de l’ANNEXE N°2).

Ensuite, vous réaliserez leur interconnexion avec la centrale d’alarme.

Question 2.4.5

Compléter le tableau suivant en plaçant (dans la case qui correspond à votre choix) soit la réponse « oui », soit la réponse non, soit la valeur demandée.

|  | Référence du détecteur volumétrique |
| --- | --- |
|  | 431 18 | 431 19 | 431 42 |
| Angle de détection (en °) Portée maximale (en m) Réglage possible de la portée Protection « anti vandalisme » du détecteur Fixation sur un angle du mur Fixation sur un mur Technologie infrarouge seule Technologie hyperfréquence + infrarouge Perturbé par les courants d’air chaud Perturbé par les vibrations Perturbé par la présence d’animaux À éloigner des baies vitrées |  |  |  |

Question 2.4.6

Le cahier des charges vous oblige à prendre deux détecteurs identiques afin d’assurer la couverture totale de la superficie de la cafétéria. En comparant les résultats de la question précédente avec le cahier des charges, répondre à la question ci-dessous.

Choisir la référence de ces deux détecteurs. Justifier ce choix.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 17/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.4.7

Dessiner, sur le schéma ci-dessous, le câblage à réaliser entre la centrale et les détecteurs volumétriques (détecteurs 3 et 4).

Détecteur n° 3	Détecteur n° 4

2.5.Audiovisuel multimédia

La direction du site souhaite installer un écran plat d’au moins 60 pouces dans la cafétéria. Cet écran permettra de communiquer sur les activités du site. La direction vous demande d’étudier l’installation à réaliser afin de vérifier la faisabilité du projet.

Vous proposez un écran plasma de référence TX-P65VT30E (voir ANNEXE N°3).

Question 2.5.1

Calculer la diagonale de l’écran (en pouces).

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 18/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.5.2

Identifier le nom des connecteurs présents sur la face arrière du téléviseur.

Question 2.5.3

La direction a la possibilité de diffuser les activités (format audio et vidéo) du site par l’intermédiaire de plusieurs sources vidéo.

Elle vous demande s’il est possible de les raccorder sur le téléviseur proposé.

Cocher les bornes de connexion du téléviseur à utiliser en fonction de la source voulue.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 19/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 2.5.4

Justifier si ce téléviseur est compatible avec les sources vidéo disponibles sur le site.

Question 2.5.5

Le choix de la direction s’est porté sur un serveur multimédia DLNA.

Entourer la solution technique à retenir afin de raccorder le serveur multimédia au téléviseur, sachant qu’il n’y aucune prise réseau dans la cafétéria.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 20/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Après avoir scanné les réseaux sans fils depuis le téléviseur, nous obtenons les informations suivantes :

Question 2.5.6

Donner le nom et la norme Wi-Fi du point d’accès sur lequel on doit se connecter.

Question 2.5.7

Cocher la qualité du niveau de réception du point d’accès à utiliser.

Réception excellente. Réception moyenne. Réception insuffisante. Aucune réception.

On rappelle les différentes normes Wi-Fi :

| Norme | Porteuse radio | Débit max théorique | Portée |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11a | 5GHz | 54Mbits/s | 10m |
| 802.11b | 2,4GHz | 11Mbits/s | 300m |
| 802.11g | 2,4GHz | 54Mbits/s | 27m |
| 802.11n | 5GHz ou 2,4GHz | 300Mbits/s | 100m |

Question 2.5.8

Identifier le débit de réception avec le point d’accès utilisé.

À court terme, le directeur souhaite installer plusieurs téléviseurs dans la cafétéria. Le flux vidéo à transmettre nécessite une bande passante de 6Mbits/s en qualité HD.

Question 2.5.9

Calculer le nombre maximal de téléviseurs que l’on peut installer dans la cafétéria tout en conservant une qualité optimale de diffusion du flux vidéo en HD.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 21/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

2.6.Audiovisuel professionnel

Après avoir choisi l’ordinateur « cinéma », il est nécessaire pour le technicien de vérifier la compatibilité des matériels composant son système.

Le système de projection est un vidéoprojecteur MITSUBISHI FL 7000U (voir ANNEXE N°4).

Question 2.6.1

Donner la définition maximale de ce vidéoprojecteur ainsi que sa puissance lumineuse.

Question 2.6.2

Rechercher les types de connecteurs vidéo permettant de relier ce vidéoprojecteur à un ordinateur.

Question 2.6.3

Préciser si la connectique du vidéoprojecteur est compatible avec les quatre ordinateurs proposés dans la documentation technique. Justifier votre réponse pour chaque ordinateur.

Suite aux renseignements récupérés au sujet de l’ordinateur et du vidéoprojecteur par le technicien, il lui reste maintenant à faire le point sur les systèmes de diffusion audio et d’éclairage afin de savoir si le matériel doit évoluer ou s’il est convenable.

Le système de diffusion doit permettre de sonoriser la salle lors de conférences par l’intermédiaire de microphones. Dans ce cas, il est nécessaire d’avoir un microphone avec une directivité cardioïde (voir ANNEXE N°5).

Question 2.6.4

Donner la composition de l’équipement SKM300-835 G3.

Question 2.6.5

Préciser la référence de la tête de l’équipement SKM300 qui correspond aux exigences de notre sonorisation. Justifier votre réponse.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 22/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Le technicien va maintenant faire le point sur le système d’éclairage de la salle.

Pour cela, il va comparer les projecteurs « Par 56 SxLighting » installés avec des projecteurs de dernière génération « 64P Led pro » (voir ANNEXES N°6 et 7)

Question 2.6.6

Citer les caractéristiques électriques d’un projecteur installé dans la salle.

Question 2.6.7

Calculer la puissance consommée par l’ensemble de ces projecteurs sachant qu’il y en a 18 dans la salle.

Question 2.6.8

Énumérer les caractéristiques électriques d’un projecteur de dernière génération.

Question 2.6.9

Déterminer le gain de consommation si on remplace les 18 projecteurs « Par 56 » par des « 64P Led ».

Question 2.6.10

Donner un argument pour motiver le changement des projecteurs « PAR 56 » par des « 64P Led » en vous aidant des calculs précédents.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 23/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 3 - Questionnement spécifique

Mise en situation

Sur le site, il y a une salle appelée « salle événementielle » servant pour des réunions, des conférences ou pour y organiser des buffets et petits déjeuners.

Dans cette salle, se trouve du matériel audiovisuel et multimédia comprenant entre autres un vidéo projecteur HD.

Un espace Bar est situé à une extrémité de la salle et dispose d’un four à micro-ondes, d’un lave-vaisselle et d’un combiné réfrigérateur congélateur.

Présentation du système IHC

De son bureau, le superviseur des activités événements dispose d’un PC tournant sous Windows 7 pro et d’un écran tactile de 20’’.

La gestion de l’éclairage de la salle, de	l’alimentation	en	énergie	du matériel audiovisuel et de la gestion du chauffage électrique est gérée par le     système	domotique	IHC     de Schneider.

Le contrôleur du système IHC dispose d’un	serveur	web	permettant d’afficher	les      commandes	des fonctions domotiques sous forme de pages web interactives. L’accès aux pages et commandes des fonctions domotiques s’effectuent par contact de la dalle tactile du moniteur 20 ‘’.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 24/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Le contrôleur IHC permet également de gérer un système anti intrusion.

Une supervision vidéo est confiée à deux caméras IP Wi-Fi reliées à un point d’accès Wi-Fi. Le point d’accès est relié en filaire à un Switch. Les vidéos sont accessibles sur le moniteur du PC.

Le directeur des activités désire piloter ces différentes applications de son téléphone 4G ou à partir de son PC portable.

Le PC et le point d’accès Wi-Fi pour les caméras sont reliés à une LIVEBOX PRO ORANGE dont l’IP Public (externe) est fixe et vaut 80.110.16.88.

Dans le cadre de vos compétences vous devez être capable d’assurer le paramétrage de la box afin d’accéder au serveur Web du contrôleur domotique et aux cameras IP, à partir du réseau internet. Dans ce but il faut paramétrer une redirection de ports.

Il conviendra de consulter les ressources fournies dans le dossier technique si vous n’en connaissez pas la pratique (cf. ANNEXES N° 14 à 17).

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 25/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

3.1. Mise en œuvre du système IHC

Question 3.1.1

Remplir les champs manquants pour que la redirection de port soit effective. Pour atteindre le contrôleur IHC, le port externe sera en 8080. Vous pourrez utiliser le schéma de réseau de données du dossier technique en ANNEXE N° 13.

Indiquer les adresses IP des équipements dans les cadres correspondants.

Adresse IP interne :

4808

Adresse IP interne :

Adresse IP interne :

Adresse IP interne :

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 26/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.1.2

Répondre aux questions suivantes.

| Quel est le rôle du service https ? Pourquoi doit- on utiliser une liaison https dans l’application IHC ? Quelle est l’adresse web de la barre d’adresse de votre navigateur internet permettant d’accéder de l’extérieur au contrôleur IHC ? Quelle est l’adresse web de la barre d’adresse de votre navigateur internet permettant d’accéder de l’extérieur à la CAM1 ? |  |
| --- | --- |
|  | http:// |
|  | http:// |

Question 3.1.3

Lorsque la salle est utilisée pour servir des petits déjeuners le directeur veut pouvoir lancer de son téléphone 4G la mise en chauffe du percolateur. On aura la veille alimenté en café moulu et rempli en eau la machine.

La solution est de rendre pilotable la prise de courant alimentant le percolateur.

Le contrôleur IHC dispose d’une liaison radio entre des blocs émetteurs et récepteurs de la gamme ALVAIS de chez SCHNEIDER.

Il suffit d’intercaler un module récepteur	dans	la	boite d’encastrement de la prise de courant existante et de faire l’appairage radio de ce récepteur avec le contrôleur IHC.

Il y aura évidemment à apporter une	modification	de	la programmation	du     contrôleur pour     prendre     cette     nouvelle fonction en compte (ne concerne pas notre étude).

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 27/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

On vous demande de compléter le tableau ci-dessous (cf. ANNEXE N°18).

| Indiquer la référence constructeur du module récepteur Donner la puissance pilotée sur une lampe à incandescente Indiquer la portée en réception intérieure Indiquer la fréquence de réception |  |
| --- | --- |

Question 3.1.4

Tracer les liaisons électriques à réaliser : - entre la prise et le récepteur

- entre le récepteur et la lampe.

En vous aidant de la documentation du module récepteur et de la prise de courant existante.

T

Lampe	N Ph

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 28/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.1.5

Le circuit de la prise de courant est protégé par un disjoncteur divisionnaire de calibre 16A.

Donner la section des conducteurs à utiliser d’après la norme NF C15-100 (cf. ANNEXE N°19).

Question 3.1.6

Compléter à l’aide de la notice, l’organigramme permettant de réaliser l’appairage du récepteur CCT1A031 avec le contrôleur IHC.

Contrôleur en attente d’appairage

1ère action sur le récepteur universel

Attendre que la LED clignote en rouge.

Temps d’attente > 1 mn ?

|  | OUI |  |
| --- | --- | --- |

2ième action sur le récepteur universel

|  | NON |  |
| --- | --- | --- |

Récepteur appairé

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 29/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

3.2. Installation et mise en service du lave-vaisselle QUATTRO

Le bar de la salle événementielle est équipé d’un lave-vaisselle permettant de laver les verres, les tasses ou la vaisselle de petits déjeuners.

L’appareil installé, comporte deux zones de lavage indépendantes. La documentation technique figure en ANNEXE N° 20.

Question 3.2.1

Avec ce type de lave-vaisselle nous pouvons sélectionner quatre modes de fonctionnement possibles.

Indiquer les fonctionnalités de ces 4 modes à partir de la chartre des programmes de lavage et compléter le tableau suivant.

| PRIMO SECUNDO TERTIO QUATTRO |  |
| --- | --- |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 30/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.2.2

L’utilisateur sélectionne le programme Cocktail.

Préciser les informations demandées dans le tableau ci-dessous.

| Type de vaisselle Durée du programme Consommation d’eau Energie consommée Tiroir utilisé |  |
| --- | --- |

Question 3.2.3

Donner la fonction du cycle ICS.

Question 3.2.4

Expliquer comment sont détectées les salissures lors du cycle.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 31/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.2.5

Cocher, parmi les 3 propositions ci-dessous, la définition correspondante à la cavitation dans le cas d’une pompe de cyclage.

Trop de mousse dans le bain lessiviel Bras bloqués

Niveau d’eau trop élevé dans la cuve

3.3. Maintenance du lave vaisselle QUATTRO : DYSFONCTIONNEMENT 1

Question 3.3.1

Ce lave-vaisselle dispose d’un PAD.

Donner la signification de cette abréviation.

Question 3.3.2

L’utilisateur du lave-vaisselle constate un mauvais nettoyage de la vaisselle, notamment un mauvais dégraissage. Le cycle parait se dérouler normalement avec un bruit de fonctionnement « habituel » et des produits lessiviels adaptés.

Définir par une phrase les différentes actions combinées et nécessaires pour obtenir un lavage réussi.

Action mécanique :

Action chimique :

Action thermique :

Question 3.3.3

D’après les symptômes évoqués, préciser les hypothèses de panne découlant de ce dysfonctionnement.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 32/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.3.4

Le propriétaire du lave-vaisselle vous précise qu’il a remarqué l’apparition de l’information d03 sur l’afficheur du bandeau de commande.

Donner la signification de cette information puis indiquer si elle est conforme à hypothèse ci-dessus.

Question 3.3.5

Énoncer les différentes démarches ou procédures à mettre en œuvre pour contrôler l’élément défectueux.

Question 3.3.6

Donner le repère des borniers de l’élément défectueux.

Question 3.3.7

Le technicien désire mesurer le courant absorbé par le lave-vaisselle en phase de chauffage.

D’après la documentation constructeur, le tunnel chauffant dispense une puissance de 2040 W avec une résistance de 25 Ω.

Déterminer l’ordre de grandeur de l’intensité du courant absorbé. La tension d’alimentation est de 230 V, 50Hz.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 33/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.3.8

Pour effectuer le relevé le technicien utilise l’appareil suivant.

Donner le nom de cet appareil et son principal avantage.

Question 3.3.9

Tracer sur le schéma ci-dessous, l’emplacement où vous devez disposer la pince pour faire la mesure du courant au cours de la phase de chauffage.

Symbole de la pince à utiliser :

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 34/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.3.10

Indiquer la position du commutateur pour réaliser cette mesure.

Position du commutateur :

Question 3.3.11

Préciser la valeur qui sera lue sur l’appareil de mesures si le commutateur est sur la position Ā. Justifier votre réponse.

3.4. Maintenance du lave-vaisselle QUATTRO : DYSFONCTIONNEMENT 2

Question 3.4.1

Au cours du déroulement du PAD, le système s’arrête à l’étape 6 avec un code défaut 11.

Indiquer quel est le composant défectueux.

Question 3.4.2

Identifier le repère du connecteur sur lequel est raccordé l’élément défaillant, vous chercherez ce repère à partir du schéma de principe du dossier technique

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 35/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Étude du capteur de pression.

Ce lave-vaisselle dispose d’un bloc de lavage équipé d’un capteur de pression analogique dans le but d’ajuster la pression débitée par la pompe de cyclage.

Vous trouverez ci-dessous, des photos de ce capteur ainsi que le schéma structurel de l’oscillateur.

Carte imprimée supportant un oscillateur

Bobine	Noyau magnétique	Membrane

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 36/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Schéma de l’oscillateur

Question 3.4.3.1

Indiquer brièvement, à la vue des documents ci-dessus, le principe de fonctionnement du capteur.

Étude de la variation de la pression du capteur.

Question 3.4.3.2

Indiquer les pressions à la sortie de la pompe de cyclage ainsi que les fréquences de l’oscillateur pour les situations suivantes de la pompe en complétant le tableau ci-dessous. Pour ce faire vous exploiterez les différents oscillogrammes présentés sur la Page uivante.

| ÉTAT DE LA POMPE Pompe à l’arrêt Pompe sous-alimentée Pompe sous pleine tension | FRÉQUENCE DE L’OSCILLATEUR (Hz) | PRESSION (Bar) |
| --- | --- | --- |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 37/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Allure du signal délivré par le capteur de pression lorsque la pompe de cyclage est à l’arrêt.

Allure du signal délivré par le capteur de pression lorsque la pompe de cyclage est alimentée sous pleine tension.

Allure du signal délivré par le capteur de pression lorsque la pompe de cyclage est sous-alimentée en eau

Courbe de réponse du capteur

Question 3.4.3.3

Calculer la période du signal délivrée par le capteur lorsque la pompe est à l’arrêt.

Ces mesures nous démontrent que le capteur de pression de la pompe de cyclage est correct.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 38/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Analyse du schéma de principe du lave-vaisselle.

Question 3.4.4.1.

Surligner en rouge, le circuit d’alimentation de la pompe de cyclage sur le schéma de principe.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 39/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3.4.4.2

Déterminer, à partir du schéma de principe, le type du moteur de la pompe de cyclage.

Question 3.4.4.3.

Le technicien effectue des mesures au multimètre sur la pompe de cyclage afin de confirmer le diagnostic.

Compléter le tableau suivant.

| Éléments | Résultats attendus | Valeurs mesurées |
| --- | --- | --- |
| Enroulement Principal |  | 1,2 M |
| Enroulement Auxiliaire |  | 59  |
| Condensateur |  | 2,52 µF |

Question 3.4.4.4

Interpréter les résultats obtenus

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Sujet | Session Septembre 2015 | Épreuve E2 | Page 40/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

| MÉMOIRES DE GARRIGUE | MUSÉE | LUDO | CINÉ | MÉDIATHÈQUE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un parcours de découvertes en plein air dans un paysage méditerranéen retrouvé. | Sur l’histoire de l’aqueduc d’Uzès à Nîmes et la civilisation romaine de la ville et de l’eau. | Un espace ludique destiné aux enfants de 5 à 12 ans. | « Le Vaisseau du Gardon » fiction documentaire de 25 min. | Un lieu d’approfondissement de la connaissance. |

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

| Nom : DUPONT Employeur : Site Pont du Gard Prénom : Michel Affectation : Service entretien Fonction : Électricien |
| --- |
| Personnel Non électricien Exécutant électricien Chargé de travaux ou d’interventions Chargé de consignation Habilités spéciaux | Symbole d’habilitation B1V | Champ d’application |
|  |  | Domaine de tension BTA | Ouvrages concernés Toutes installations | Indications supplémentaires Sauf tableau général |
| Le titulaire Pour l’Employeur Date : 1 janvier 2014 Signature : Nom et prénom : DURANT Francis Validité : fin décembre 2016 Fonction : Directeur Signature : |

| VX – 820 ATEX En réception | a |
| --- | --- |

Détecteur n° 1

Détecteur n° 2

| AV1*4 |  |
| --- | --- |
| AV2*4 |  |
| COMPONENT*4 |  |
| DIGITAL AUDIO OUT*4 |  |

|  | AV1*4 | AV2*4 | COMPONENT*4 | DIGITAL AUDIO OUT*4 | HDMI1-4 |  | USB1-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sources | Disque Blu-ray sur sortie numérique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clé USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carte SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serveur multimédia DLNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disque dur USB |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Filaire |  |
| --- | --- |
| Web |  |
| Radio |  |

| i | o |  |  |
| --- | --- | --- | --- |