| DANS CE CADRE | Académie : Session : Juin 2015 |
| --- | --- |
|  | Examen : Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques Série : |
|  | Spécialité/option : Audiovisuel Multimédia Repère de l’épreuve : |
|  | Épreuve/sous épreuve : Analyse d'un Système Électronique |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
| NE RIEN ÉCRIRE | Appréciation du correcteur Note : |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

### SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES

#### Champ professionnel : Audiovisuel Multimédia

Durée 4 heures – coefficient 5

# CORRECTION

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | 1506-SEN T | Session Juin 2015 | Dossier Corrigé |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE E2 | Durée : 4H | Coefficient : 5 | Page C1/26 |

Partie 1 - Mise en situation et présentation du projet

Le sujet portera sur l’étude d’un complexe culturel appelé « le 106 ».

La CREA (Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe) est  née le 1er janvier 2010.

La CREA a en charge les transports, l’environnement, le logement, le tourisme, le sport et la culture à l’échelle de 71 communes.

Ouvert depuis novembre 2010, le 106 est aujourd'hui un lieu culturel incontournable à l’échelle de la CREA. Situé sur  la rive gauche de la ville de ROUEN, dans un hangar portuaire de 3 800m², le 106 est dédié aux musiques actuelles.

Le 106 est composé au rez-de-chaussée de :

- une grande salle ;

- une seconde salle appelée le Club ;

- un café ;

- un studio de radio ;

- 5 studios de répétition, un studio de maquettage (24m²) et un studio de création d’images numériques qui restent ouvert à tous les musiciens qui souhaitent enregistrer et mixer une maquette promotionnelle.

Le premier étage est réservé à l’accueil des artistes avec une salle de restauration, des loges, trois studios de répétition et des locaux administratifs.

Le second étage abrite deux studios de répétition, un studio de maquettage et un studio de création d’images numériques.

Plus  de  90  concerts  sont  programmés  chaque  année  dans  la  grande  salle  modulable  et  dans  le  Club.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C2/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Les ressources techniques

    - Télécommunications et Réseaux

Pour le réseau de téléphonie, le 106 a choisi l’Omnipcx de chez Alcatel. Cet autocommutateur permet la téléphonie analogique, numérique, sur IP, DECT, et Wi-Fi.

Pour le réseau informatique, le technicien utilise des Vlans. L’ensemble de l’installation se trouve dans le local maintenance situé au niveau 1.

    - Alarme Sécurité Incendie

Le 106 est un lieu qui accueille du public. Il est donc nécessaire d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

L’alarme incendie, l’éclairage de sécurité, la vidéo protection et le système de détection d’intrusion doivent répondre à un cahier des charges bien précis.

    - Électrodomestique

Vous êtes un technicien itinérant salarié d’une plateforme régionale de réparation pour une grande enseigne nationale. Vous êtes chargé d’assurer la maintenance préventive et curative de produits blancs de toutes marques vendus dans cette enseigne.

Pour assurer votre fonction, vous disposez d’un véhicule de type fourgon, équipé de matériels divers (caisse à outils, multimètre, plusieurs modules de diagnostiques des appareils « Gros Électro- Ménager » selon les marques, stock de pièces détachées courantes).

Vous devez vous déplacer sur le site du 106 pour contrôler, ou remettre en état de marche, des appareils électroménagers. En effet, le 106 dispose d’un espace de restauration ouvert au public et d’un espace privatif réservé aux artistes. Votre intervention concerne les appareils situés dans l’espace privatif.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C3/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Audiovisuel Multimédia

Le 106 dispose d’une salle de détente pour le personnel. Les artistes disposent également d’une loge VIP.

Ces 2 espaces sont équipés de matériels audiovisuels et multimédia à usage ludique et personnel.

    - Audiovisuel Professionnel

Un groupe local décide de louer au 106 un studio de répétition afin de réaliser la maquette d’un morceau musical.

À l’issue des répétitions, un concert sera organisé au Club.

Vous êtes technicien au 106 et votre rôle est de répondre aux interrogations des musiciens et de les assister au niveau technique.

    - Électronique Industrielle Embarquée

Le 106 dispose d’un réseau informatique.

On souhaite sécuriser l’accès au local technique par une serrure biométrique paramétrable à distance.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C4/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Partie 2 - Questionnement tronc commun

#### Télécommunications et réseaux

Il a été constaté, lors des soirées, qu’il est utile de pouvoir contacter les différents techniciens présents. Pour cela, le responsable technique vous demande d’envisager d’ajouter sur l’autocommutateur présent des postes téléphoniques en Wi-Fi afin de les mettre à disposition.

Question 2.1.1

Définir l’acronyme VOIP.

Question 2.1.2

Donner le nombre maximum de cartes « esclaves » que l’on peut ajouter pour faire de la VOIP (cf. ANNEXE N°1).

Question 2.1.3

L’adresse utilisée pour la carte CPU maître doit être 192.168.92.246. Indiquer s’il s’agit d’une adresse publique ou privée.

Question 2.1.4

Donner la classe de ce réseau et préciser le masque de réseau par défaut.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C5/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.1.5

La norme Wi-Fi utilisée est la suivante : 802.11g.

Donner la bande de fréquence de cette norme et expliquer si cette bande de fréquence est compatible avec la norme 802.11b (cf. ANNEXE N°2).

Question 2.1.6

Le SSID de notre installation se nommera : «106spectacle ».

Définir ce qu'est un SSID.

Question 2.1.7

La passerelle qui sera utilisée est la suivante : 192.168.92.2.

Donner la rubrique où sera saisie cette adresse dans le téléphone MIPT310 lors de la déclaration du poste (cf. ANNEXE N°3).

Question 2.1.8

Vous avez terminé la configuration de votre poste Wi-Fi mais le message suivant apparaît : No IP Adress.

Expliquer ce message.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C6/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Alarme sécurité incendie

Dans une salle de spectacle, il est nécessaire de prévenir dans les meilleurs délais lors d’un début d’incendie et d’éviter toute panique du public en assurant un éclairage minimal, afin de garantir la sécurité du public et des personnels.

Les équipements de l’alarme incendie et de l’éclairage de sécurité doivent respecter les normes en vigueur.

Un technicien chargé de la pose d’un déclencheur manuel dans les locaux du 106, consulte la notice constructeur de cet équipement. Il y observe les caractéristiques techniques suivantes :

Question 2.2.1

Expliquer les termes de l’information 250V AC/ 3A précisée sur la notice technique ci-dessus.

Question 2.2.2

Définir l’acronyme IP précisé sur la notice technique précédente.

Le même technicien doit également changer les batteries des BAES d’évacuation (cf. ANNEXE N°4).

Question 2.2.3

Définir l’acronyme BAES.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C7/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.2.4

Cocher la ou les circonstance(s) particulière(s) qui active(nt) les BAES.

Question 2.2.5

Déterminer la valeur minimale du flux lumineux du BAES d’évacuation à l’aide de la réglementation sur l’éclairage de sécurité.

Question 2.2.6

Relever sur le document constructeur du BAES Luminox LUM10679 (fourni en ANNEXE N°5), la valeur du flux lumineux de cet équipement et valider son choix.

On se propose de justifier le choix de la batterie du BAES sachant que la règlementation impose une durée de fonctionnement d’une heure.

La puissance consommée par le BAES en éclairage de secours est égale à P = 5,4 W. La tension délivrée par la batterie de secours est égale à U = 6 V.

Question 2.2.7

Exprimer, puis calculer l’intensité I fournie par la batterie.

Question 2.2.8

Déterminer la capacité théorique QT de la batterie en Ah, pour un éclairage de sécurité d’une durée d’une heure. Pour cela on utilisera la relation QT=I.t.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C8/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.2.9

Relever sur la documentation constructeur du BAES la capacité réelle QR de la batterie équipant le BAES.

Question 2.2.10

Exprimer, puis calculer la durée théorique d’éclairage de ce bloc en heure, minutes et secondes.

Question 2.2.11

Préciser si cette durée est conforme à la réglementation en justifiant la réponse.

#### Électrodomestique

Dans l’espace privatif réservé aux artistes, un four a été installé. Il s’agit d’un modèle encastré, de marque Whirlpool, référencé AKZM 752/WH. On se propose de vérifier que les caractéristiques électriques du four sont conformes avec l’installation électrique préconisée par la norme NF C 15-100.

Utiliser la documentation du four située en ANNEXE N°6 pour répondre aux questions suivantes. Question 2.3.1

Expliquer le terme "Catalyse".

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C9/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.3.2

Entourer en vert, sur la vue éclatée suivante, les résistances électriques servant au chauffage du four.

Question 2.3.3

Donner la référence et la puissance des résistances électriques servant au chauffage du four.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C10/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.3.4

Lorsque les deux résistances sont alimentées, le schéma équivalent du circuit de chauffe est le suivant :

U = 230 V

On utilisera la valeur des puissances données dans la documentation constructeur.

Exprimer puis calculer les courants IV et IS.

Le four fonctionnant à pleine puissance (3650W) consomme environ 15,7 A.

La norme électrique NF C 15-100 stipule qu’un four doit être alimenté par une ligne spécifique protégée par un disjoncteur magnétothermique 20 A et un disjoncteur différentiel 30 mA.

Question 2.3.5

Citer le type de protection assuré par le disjoncteur magnétothermique 20 A.

Question 2.3.6

Donner la fonction du disjoncteur différentiel 30 mA.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C11/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.3.7

Justifier que le disjoncteur magnétothermique est correctement dimensionné pour ce four.

Question 2.3.8

Donner le type d’habilitation que vous devez posséder pour consigner le circuit électrique du four.

#### Audiovisuel Multimédia

Le 106 dispose d’une salle de détente pour le personnel.

Pour diffuser une musique d’ambiance, cette salle est équipée d’une chaine Hi-Fi Sony CMT-G2BNIP et de 2 enceintes CABASSE ALDERNEY MT31ER (cf. ANNEXE N°7).

Les utilisateurs vous font part d’un problème de restitution des fréquences aigües avec l’enceinte gauche. On vous demande d’intervenir pour résoudre le problème.

Question 2.4.1

Cocher le type d’enceintes utilisées avec cette chaine.

Question 2.4.2

Relier, par un trait, chaque haut-parleur avec sa bande de fréquence.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C12/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.4.3

Donner l’intérêt d’utiliser 3 haut-parleurs différents.

Question 2.4.4

Donner la bande passante audio restituée par cette enceinte.

Question 2.4.5

Cocher le nom du haut-parleur qui pourrait être défectueux.

Question 2.4.6

Après démontage de l’enceinte, pour tester ce haut-parleur électrodynamique, vous disposez d'un multimètre.

Cocher le nom de la fonction du multimètre à utiliser.

| Voltmètre | Ohmmètre |  |
| --- | --- | --- |
| Ampèremètre | Fréquencemètre |  |

Question 2.4.7

Le résultat de la mesure vous indique une résistance  infinie entre les 2 bornes du haut-parleur.

Cocher l’interprétation de cette mesure.

Question 2.4.8

Après la réparation, un utilisateur souhaite lire des fichiers audio contenus dans sa clé USB.

Cocher les fichiers lisibles avec ce matériel.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C13/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Audiovisuel Professionnel

Un groupe local décide de louer au 106 un studio de répétition pendant une heure afin de réaliser la maquette d'un morceau.

Le studio est équipé de plusieurs microphones Shure SM58, d'une table de mixage numérique Yamaha 01V96, d'enceintes Focal Solo6 BE, d'amplificateurs Marshall MB60 pour la basse et de deux amplificateurs FENDER Frontman 212R pour les guitares.

Un sonomètre est disposé au-dessus de la table de mixage pour sensibiliser les musiciens aux dangers du bruit.

Vous êtes technicien au 106 et vous devez assister les musiciens qui ne connaissent pas toujours le matériel se trouvant dans les studios.

Question 2.5.1

Les enceintes FOCAL sont de type "actives". Expliquer le terme "actives".

Question 2.5.2

Donner la puissance efficace de l'amplificateur du tweeter des enceintes FOCAL (cf. ANNEXE 8).

Question 2.5.3

Les musiciens veulent positionner les enceintes FOCAL sur le sol du studio d'enregistrement.

Argumenter la réponse que vous leur apportez.

Question 2.5.4

Entourer le connecteur à utiliser sur l’entrée de l’enceinte FOCAL Solo6 BE, et préciser pour tous les connecteurs, leur type.

| DIN 7 broches | RCA | Jack | XLR |
| --- | --- | --- | --- |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C14/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.5.5

Un guitariste, voulant utiliser l’amplificateur FENDER, vous demande sur quelle prise il peut brancher la table de mixage pour enregistrer le son de sa guitare.

Préciser les noms des connecteurs sur lesquels il doit raccorder la guitare et la table de mixage (cf. ANNEXE N°9).

Question 2.5.6

Au début de la répétition, le sonomètre indique 94 dB(A). Vous intervenez auprès des musiciens en les prévenant que le niveau sonore est trop fort pour la durée d’enregistrement.

Donner la valeur maximale du niveau sonore à ne pas dépasser en justifiant votre réponse (cf. ANNEXE N°10).

#### Électronique Industrielle Embarquée

La biométrie vise à établir l’identité d’une personne en mesurant une de ses caractéristiques physiques. L’accès à la salle informatique du 106 se fera par identification d’empreintes digitales ou par code d’accès. Cette serrure, de marque AXESS’IN et de référence AX300E est paramétrable à distance via une connexion TCP/IP (cf. ANNEXE N°11). La CREA se trouve géographiquement éloignée du 106 ; une connexion via internet permet la communication entre les deux sites.

Question 2.6.1

Citer une caractéristique physique autre que les empreintes digitales qui peut être utilisée en identification biométrique.

Question 2.6.2

Expliquer l’intérêt, pour la CREA, de choisir une serrure biométrique de technologie IP.

Question 2.6.3

Énumérer les conditions qui autorisent une installation en extérieur de la serrure biométrique.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C15/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2.6.4

Donner la technologie utilisée par le capteur ainsi que sa résolution.

Question 2.6.5

Indiquer la durée approximative que met le capteur pour scanner une empreinte.

Question 2.6.6

Donner les 4 modes d’identification pouvant être programmés.

Question 2.6.7

Les utilisateurs doivent être informés des règles à appliquer afin que la détection d’empreinte soit optimale.

Donner trois recommandations préconisées par le constructeur.

Question 2.6.8

Décrire la procédure permettant l’identification d’une personne accédant à la salle informatique en utilisant un code + empreinte. Son code est : 1234.

Question 2.6.9

Différents employés doivent accéder à la salle informatique (techniciens, agents d’entretien…). Les utilisateurs de la serrure ont des droits différents qui dépendent de leur fonction. Ces droits sont définis par le service informatique de la CREA.

Compléter le tableau en cochant les droits qui doivent être affectés aux personnes suivantes :

|  | MASTER | USER | GUEST |
| --- | --- | --- | --- |
| Personne assurant le nettoyage des locaux |  | X |  |
| Technicien/Administrateur réseau CREA | X |  |  |
| Étudiant en stage pour une durée d’un mois |  |  | X |

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C16/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Partie 3 - Questionnement spécifique

Dans le studio 106, les artistes disposent d’une loge VIP.

Pour distraire les artistes durant les pauses, on décide d’équiper cette loge en matériel multimédia.

Dans cette loge, les artistes souhaitent pouvoir :

- regarder les chaines de TNT SD et HD en direct ou en replay, ainsi que les programmes cryptés ;

- visualiser des vidéos « You Tube » sur le téléviseur ;

- regarder des films 2D et 3D sur DVD et BD en utilisant la PS3 ;

- jouer à des jeux vidéo avec une console PS3 ;

- regarder des films sur une console portable PSP, via la PS3.

Vous êtes le technicien chargé d’installer et de configurer les équipements nécessaires, à savoir :

- un téléviseur SAMSUNG UE46D6500 (précédemment utilisé dans une autre salle) ;

- une console de jeu SONY PS3 ;

- un point d’accès D-LINK DAP 2533 ;

- un amplificateur SONY STR DH-820 ;

- 7 enceintes KLIPSCH RB-81MKII BLACK ;

- un caisson de grave MOSSCADE TITAN 5.6.

#### Analyse de l’installation :

Pour répondre aux questions suivantes, vous pourrez consulter les annexes suivantes : ANNEXE N°12 et 15.

Diagramme sagittal du système :

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C17/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 3.1.1

Compléter le tableau suivant.

| Repère liaison | Type de support | Nature du signal et composition |
| --- | --- | --- |
| L1 | Signal électrique | Signaux analogiques basse fréquence amplifiés. |
| L2 | Signal électrique | Signal analogique basse fréquence non amplifié. |
| L3 | Signal électrique | Flux numérique de données audio et vidéo. |
| L4 | Onde électromagnétique | Flux numérique de données. |
| L5 | Onde électromagnétique | Flux numérique de données. |
| L6 | Signal électrique | Flux numérique de données audio et vidéo. |
| L7 | Signal électrique | Signal VHF, support du message Audio |
| L8 | Signal électrique | Signal UHF, support du message Audio-Vidéo |

Question 3.1.2

La liaison L6 utilise un câble HDMI, assurant une liaison bidirectionnelle entre l’amplificateur et le téléviseur.

Préciser cette fonction.

Question 3.1.3

Donner la signification de ce terme.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C18/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Installation et paramétrage du téléviseur SAMSUNG UE46D6500

Vous êtes chargé d’installer et de paramétrer ce téléviseur. Vous commanderez également les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du système.

Pour répondre aux questions suivantes, vous pourrez consulter les annexes suivantes : ANNEXE N°12 et 13. Question 3.2.1

Le téléviseur doit être fixé au mur.

Donner la référence de l’accroche murale à commander. Justifier votre réponse.

Question 3.2.2

Lors de l’installation sur le mur, des distances doivent être respectées entre le téléviseur et les autres objets pour la ventilation.

Préciser les distances à respecter.

Question 3.2.3

Un abonnement pour des chaines payantes a été souscrit. Pour décoder ces chaines, il faut utiliser une carte. Indiquer la précaution à prendre pour l’installation de cette carte.

Question 3.2.4

Dans la loge,  le canapé se trouve à 3,50 m du téléviseur.

Indiquer si cette distance est correcte. Justifier votre réponse.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C19/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ce téléviseur a déjà été installé précédemment dans une autre salle du complexe culturel. Vous souhaitez donc le remettre en configuration initiale.

Question 3.2.5

Vous n’avez pas connaissance du code PIN choisi par l’utilisateur précédent.

Donner une solution pour résoudre le problème.

Question 3.2.6

La solution est mise en œuvre.

Donner le nouveau code PIN à utiliser.

Question 3.2.7

Après le réglage des chaines, vous essayez la fonction « Smart TV » afin de visualiser des vidéos sur « You Tube ». Celle-ci ne fonctionne pas.

Indiquer la solution à mettre en œuvre.

Question 3.2.8

Une liaison sans fil est choisie pour relier le téléviseur au point d’accès D-LINK.

Indiquer le protocole conseillé par Samsung. Justifier ce choix.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C20/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Deux paires de lunettes alimentées par pile sont fournies avec le téléviseur. Question 3.2.9

On vous demande de commander le même type de lunettes.

Donner la référence des lunettes à commander.

Question 3.2.10

Cocher le type de lunettes utilisées sur ce téléviseur.

Question 3.2.11

Donner un avantage et un inconvénient du modèle à pile, par rapport au modèle à batterie.

Un artiste souhaite pouvoir entrer en communication vidéo avec sa famille se trouvant à l’étranger. Question 3.2.12

Donner le nom de l’application à utiliser.

Question 3.2.13

Préciser la référence de l’accessoire nécessaire.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C21/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Un artiste souhaite enregistrer une émission de la TNT qui dure 2h05, sur une clé USB de 4 Go. Question 3.2.14

Indiquer le nom de la fonction qui permet de réaliser cet enregistrement.

Question 3.2.15

Le débit moyen de la TNT en MPEG 2 est de 3,4 Mb/s.

Justifier si la capacité de cette clé USB est suffisante pour enregistrer l’émission dans sa totalité.

#### Installation et paramétrage de la console de jeu SONY PS3

Vous êtes chargé d’installer la console PS3 et de commander les accessoires nécessaires pour l’installation et le bon fonctionnement du système.

Pour répondre aux questions suivantes, vous pourrez consulter l’ANNEXE N°14. Question 3.3.1

Donner la procédure pour connaitre la version du logiciel système.

Question 3.3.2

La version actuelle du logiciel est la version 3.30.

Préciser si une mise à jour est nécessaire. Justifier votre réponse.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C22/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 3.3.3

Donner la procédure pour effectuer une mise à jour logicielle, à partir du point d’accès D-LINK.

Question 3.3.4

Pour la connexion à internet, on vous demande d’utiliser une adresse IP statique. Le point d’accès au réseau a pour adresse IP : 192.168.1.1 /24.

Compléter le tableau avec les paramètres à renseigner sur la PS3 et le téléviseur.

|  | Adresse IP | Masque de sous réseau |
| --- | --- | --- |
| Téléviseur | 192.168.1.2 (entre 2 et 254) | 255.255.255.0 |
| PS3 | 192.168.1.3 (entre 2 et 254) | 255.255.255.0 |

Question 3.3.5

On souhaite également utiliser une télécommande pour la PS3 afin de faciliter la lecture des Blu-ray.

Préciser la technologie utilisée pour la transmission entre la télécommande et la PS3.

Question 3.3.6

Indiquer l’opération à réaliser à la première utilisation.

Question 3.3.7

Les artistes souhaitent visionner des Blu-ray avec une bande audio en 7.1.

Donner le nom du ou des câbles devant être utilisés avec un système 7.1.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C23/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 3.3.8

Donner la norme du câble à utiliser pour la 3D.

Question 3.3.9

Un artiste regarde une émission diffusée sur la TNT en utilisant le téléviseur. Un invité, qui possède une PSP, souhaite regarder un film sur support DVD en utilisant la PS3 .

Donner la procédure pour permettre cette configuration.

Question 3.3.10

Des artistes décident de jouer à un ancien jeu de PS2 sur disque, mais celui-ci ne fonctionne pas.

Proposer une solution, si cela est possible.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C24/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Installation de l’amplificateur SONY STR DH-820

Vous êtes chargé de relier les sources audio /vidéo et les enceintes à l’amplificateur.

Pour répondre aux questions suivantes, vous pourrez vous aider du diagramme sagittal de l’installation et consulter les annexes suivantes : ANNEXE N°12, 14, 15 et 16.

Question 3.4.1

Valider le choix des enceintes par rapport aux caractéristiques de l’amplificateur.

Question 3.4.2

Donner le rôle du microphone fourni avec l’amplificateur.

Question 3.4.3

Placer et donner les noms (l’abréviation anglaise) des différentes enceintes sur le document réponse DR1 (partie 4). (L’enceinte centrale CENTER, notée C, est donnée en exemple).

Question 3.4.4

Compléter le schéma global de l’installationsur le document réponse DR1 (partie 4), en reliant les enceintes et le caisson de basse à l’amplificateur.

##### Légende :

Un seul câble par enceinte sera représenté en noir.

Question 3.4.5

Compléter le schéma de câblagesur le document réponse DR1 (partie 4), en reliant les différents appareils pour obtenir le fonctionnement désiré.

##### Légende :

Câbles HDMI en vert. Câbles antenne en bleu.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Partie 4 : Document réponse

#### 4.1  Document réponse DR1

Questions 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | Corrigé | Session juin 2015 | Épreuve E2 | Page C26/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

ÉPREUVE	E2

ANALYSE D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

VOIP Voice over IP, voix sur IP (technique qui permet de communiquer par la voix).

On peut ajouter 5 cartes d’extension (2 dans le coffret principal et 3 dans les coffrets d’extension).

C’est une adresse privée.

Il s’agit d’un réseau de classe C le masque par défaut associé est 255.255.255.0 ou /24.

La bande de fréquence est de 2,4 GHz, elle est compatible avec la norme 802.11b car ces deux utilisent la même bande de fréquence.

Le SSID est le nom d'un réseau sans fil selon la norme IEEE 802.11.

Il faudra saisir cette adresse à  la rubrique Default Gateway.

L’adresse IP saisie n’est pas bonne.

Ces informations correspondent aux valeurs maximales de la tension et de l’intensité de courant supportées par le déclencheur manuel.

IP : Indice de protection

BAES : Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité

- Mise en service de l’alarme détection incendie

- Mise en service du désenfumage

 Défaillance de l’alimentation de l’éclairage « normal »

- Éclairage économique de nuit

La valeur minimale du flux lumineux du BAES doit être de 45 lumens.

La valeur du flux lumineux du BAES est de 45 lumens. Le choix de cet équipement est donc valide.

𝐈  =    𝐔  =	=                                                        𝟎, 𝟗𝐀

𝐏

�, �

�

QT= I.t = 0,9 x 1 = 0,9 A.h

QR= 1,7 A.h

QR= I.t donc t = QR/I = 1,7/0,9 = 1,89 h = 1h 53 min 24 s ou 1h 53min 20s (en fonction de l’arrondit).

La durée est supérieure à 1h, donc conforme à la réglementation.

Il s’agit d’un mode de nettoyage automatique. Comme l’indique la documentation, la catalyse détruit par oxydation les projections de graisse émises pendant la cuisson des plats.

Élément chauffant 2450W (on acceptera aussi Résistance de Voute / Grilloir) Référence : 480121101161

Élément chauffant de sole 1150W (on acceptera aussi Résistance de Sole) Référence : 480121101147

IV

IS

RVOUTE

RSOLE

IV = PV / U = 2450 / 230 = 10,65A Is = Ps / U = 1150 / 230 = 5A

Il protège contre les surcharges et les courts circuits.

Il protège les personnes contre les risques électriques dû à des défauts d’isolement.

Ce four peut être raccordé à ce disjoncteur car en pleine puissance, il consomme 15,7 A. Or le disjoncteur coupe l’alimentation électrique si la consommation dépasse 20 A. Il y a donc une marge de sécurité.

BR ou BC

- 1 voie

- 2 voies

 3 voies

- 4 voies

Tweeter  

- de  30 Hz à  500 Hz

Médium  

- de  500 Hz à 6 kHz

Boomer  

- de  6 kHz à 18 kHz

Chaque haut-parleur est spécialisé dans la restitution d’une bande de fréquence.

30 -18 000 Hz

     Tweeter		Médium	  Boomer

Le haut-parleur est bon



Le haut-parleur est défectueux



On ne peut rien conclure



Musique 1.mp3   	Musique   2.ogg	

Musique 3.flac  

Musique   4.au		Musique 5.wma  

Musique 6.aac  

Le terme "actives" signifie que les enceintes comportent un amplificateur de puissance pour chaque voie.

La puissance est de 100W RMS.

Les enceintes doivent être placées sur des pieds  car le tweeter doit-être à hauteur des oreilles.

INPUT	PRE OUT

La durée de répétition étant d'une heure, il ne faut pas dépasser un niveau sonore de 89 dB.

Géométrie de la main, de l’œil, du visage. La voix.

Le hangar 106 est géographiquement éloigné des locaux du service informatique de la CREA. Les techniciens pourront la paramétrer à distance via internet.

Installation dans un  endroit couvert	(Température de fonctionnement / Humidité)

Optique 500Dpi

Inférieure à 1s

Empreintes ou code ou empreinte + code ou clé de sécurité mécanique

Ne pas utiliser l’auriculaire - Doigt propre -  Placement du doigt

"1234" + "*" + Scan du doigt

Antenne

TNT et FM

L8

Enceintes

L1

L7

Téléviseur

Amplificateur

L6

L2

L5

Caisson

de graves

L3

Point d’accès

Internet sans fil

Console PS3

L4

Fonction ARC

Audio Return Channel

WMN 2000 B car TV 46’’

10 cm de chaque coté

Il faut insérer la carte avant de fixer le téléviseur au mur.

Oui.Cette distance permet de regarder correctement tous les types de vidéo SD et HD

Il faut réinitialiser le code : Mute-8-2-4-Power

Pour la France : 1-1-1-1

Il faut configurer le réseau.

Protocole IEE 802.11 n. Le débit est plus important, ce qui permet d’avoir de la vidéo HD et d’éviter les saccades.

SSG-4100 GB

Active    	Passive 

Avantage : prix inférieur à l’achat, plus légères

Inconvénient : il faut prévoir des piles de rechange et donc un budget pour le remplacement des piles.

Skype

Il faut commander une caméra référence CY-STC1100

Fonction PVR

Taille du fichier 3,4 x 106 x125 x60 = 25,5 Gb

25500/8*1024=3,1 Go

La capacité de la clé est suffisante.

Menu Paramètres - Paramètres système  - Informations système

Oui .La version 3.30 n’est pas compatible avec les BD 3D, il faut au minimum la version 3.50.

Menu Paramètres - Mise à jour système - Mise à jour par Internet

Technologie Bluetooth

Il faut associer la télécommande et la PS3.

Câble HDMI uniquement

Norme 1.4

Sur la PS3, sélectionnez Réseau puis lecture à distance. Le système passe en mode d’attente. Sur la PSP, sélectionnez  Réseau puis lecture à distance.

Sélectionnez Connexion par réseau privé. Sélectionnez PS3 dans la liste des connexions.

Cela n’est pas possible car les jeux PS2 sont incompatibles avec la PS3.

Impédance 8 ohms

Puissance maximum des enceintes supérieure (150W) à la puissance maximale de sortie (140 W).

Il permet de faire le réglage automatique des enceintes par rapport au local d’écoute.