Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2015

DOSSIER RÉPONSES

« Préparation d’intervention sur un climatiseur »

| Les situations professionnelles | Pages |
| --- | --- |
| 1 | Préparation d’une intervention de maintenance préventive | DR 2 et 3/5 |
| 2 | Préparation d’une intervention de maintenance corrective | DR 3 à 5/5 |

- PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

1.1		Indiquer l’adresse du lieu d’intervention, le nom et le numéro de téléphone du responsable à contacter.

| Adresse du lieu d’intervention |  |
| --- | --- |
| Nom du responsable |  |
| Numéro de téléphone |  |

1.2	Proposer une date et un créneau horaire au responsable pour votre intervention (durée estimée : 3h). L’ITEP est fermé du 11/07/15 au 23/08/15 (Justifier la réponse).

| Date et créneau horaire à proposer au responsable |
| --- |
| Date |  |
| Créneau horaire proposé |  |

Justification de la date et du créneau horaire à proposer :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

1.3	Identifier les tâches à réaliser sur chaque unité. (Cocher la ou les cases correspondantes)

| Tâches | Unité intérieure | Unité extérieure |
| --- | --- | --- |
| Vérification et contrôle général |  |  |
| Vérification des supports et fixations |  |  |
| Vérification du fonctionnement |  |  |
| Détection des fuites éventuelles |  |  |
| Nettoyage des filtres |  |  |
| Nettoyage et dépoussiérage |  |  |
| Vérification de l’écoulement des condensats |  |  |

1.4	Choisir l’équipement pour intervenir en hauteur sur l’unité intérieure. L’accès au local devra être possible pendant votre intervention. Cocher la case correspondante et justifier la réponse.

|  | rollstar 205 | ROLLy 2 | Tandem 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Choix |  |  |  |

Justification du choix de l’équipement approprié à votre intervention sur l’unité intérieure :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

1.5	Choisir parmi les 4 By-Pass/manifold disponibles dans votre entreprise, celui nécessaire à votre intervention. Cocher la case correspondante et justifier la réponse.

|  | R-407C | R-410A | R-134a | R-404A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Choix |  |  |  |  |

Justification du choix du by-pass/manifold :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

- PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE CORRECTIVE

| ÉTAPES | TÂCHES |
| --- | --- |
|  | Mettre sous pression d’azote le circuit frigorifique et vérifier l’étanchéité des brasures. |
| 2 | Récupérer le fluide frigorigène du circuit frigorifique. |
|  | Retirer le capot de protection de l’unité extérieure, retirer les protections sonores et déconnecter l’alimentation électrique du compresseur. |
|  | Déconsigner l’installation et régler la consigne à une valeur déclenchant le fonctionnement. |
|  | Consigner l’installation. |
|  | Braser les liaisons frigorifiques du compresseur neuf. |
| 5 | Mettre en place le nouveau compresseur. |
|  | Mesurer les paramètres de fonctionnement (températures et pressions). |
|  | Chasser l’azote et procéder au tirage au vide du circuit frigorifique. |
|  | Dessouder les liaisons frigorifiques et retirer le compresseur hors service. |
| 13 | Évacuer les déchets et nettoyer le lieu d’intervention. |
|  | Charger le circuit frigorifique en fluide frigorigène et vérifier l’étanchéité aux brasures. |
|  | Connecter l’alimentation électrique du compresseur, placer les protections sonores et le capot de protection de l’unité extérieure. |
| 14 | Compléter la fiche d’intervention et le carnet de suivi du climatiseur. |

2.1	Établir par ordre chronologique les étapes de votre intervention.

2.2	Identifier les actions que vous devez réaliser avant, pendant et après votre intervention pour prévenir les risques liés aux travaux par points chauds. Vous êtes désigné comme étant : responsable des travaux, personne compétente externe et opérateur (Cocher la ou les cases correspondantes).

| Instructions de sécurité |  |
| --- | --- |
| Vérifier que le matériel utilisé soit en parfait état (tension électrique convenable, tuyaux,...) |  |
| Éloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables, en particulier ceux placés derrière des cloisons se trouvant à proximité du lieu de travail. |  |
| Si le travail est effectué sur un volume creux (cuve, réservoirs, tuyauterie,...), s’assurer que son dégazage est effectif. |  |
| Prendre soin de couvrir toutes les ouvertures, interstices, fissures, etc... à l’aide de plaques métalliques, sable, bâches,... |  |
| Prendre soin de dégager tout matériel combustible ou inflammable des conduites ou tuyauteries traitées. |  |
| Disposer à portée immédiate les moyens de lutte contre le feu et les moyens d’alarmes. Les moyens de lutte contre le feu devront au minimum comprendre un extincteur à eau pulvérisée de 9 litres et un extincteur approprié à l’extinction d’un feu naissant à proximité des travaux. |  |
| Mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin d’éviter le déclenchement intempestif du système de détection ou d’extinction automatique. |  |
| Désigner une personne ayant connaissance des mesures de sécurité. |  |
| Établir et faire signer le permis de feu. |  |
| Surveiller attentivement les projections incandescentes et leurs points de chute. |  |
| Ne déposer les objets chauffés que sur des supports qui ne craignent pas la chaleur et qui en empêchent toute propagation. |  |
| Remettre en service le système de détection ou d’extinction automatique préalablement neutralisé. |  |
| Procéder à une inspection minutieuse du lieu de travail, des locaux adjacents et des environs pouvant être concernés par la projection d’étincelles ou par le transfert de chaleur. |  |
| Maintenir une surveillance rigoureuse pendant les 2 heures suivant la fin des travaux. En cas d’impossibilité, faire cesser le travail sur point chaud 2 heures avant la fin d’activité générale de l’établissement et faire effectuer des rondes. |  |

2.3	Citer dans l’ordre les 4 étapes pour consigner électriquement l’installation. Préciser et justifier sur quelle partie de l’installation la Vérification d’Absence de Tension doit être réalisée (cocher la bonne réponse).

| ÉTape | action |
| --- | --- |
| 1 | …………………………………………………………………… |
| 2 | …………………………………………………………………… |
| 3 | …………………………………………………………………… |
| 4 | …………………………………………………………………… |

La Vérification d’Absence de Tension doit être réalisée :

| ( sur l’unité extérieure | ( sur l’unité intérieure | ( sur le disjoncteur différentiel |
| --- | --- | --- |

Justification Vérification d’Absence de Tension :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4		Choisir les bouteilles de fluide frigorigène à prévoir pour votre intervention. Justifier les choix.

|  | Repère bouteille | Justification |
| --- | --- | --- |
| Bouteille de charge | ………………………… | ………….………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ………….………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. |
| Bouteille de récupération | ………………………… |  |

2.5	Choisir le matériel nécessaire pour réaliser certaines tâches. Cocher la ou les bonnes réponses.

|  | Mettre sous pression d’azote le circuit frigorifique et vérifier l’étanchéité des brasures | Récupérer le fluide frigorigène du circuit | Chasser l’azote et procéder au tirage au vide du circuit frigorifique | Charger le circuit frigorifique en fluide frigorigène et vérifier l’étanchéité aux brasures |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Balance de mesure |  |  |  |  |
| Station de récupération de fluide frigorigène |  |  |  |  |
| Bouteille de récupération de fluide frigorigène |  |  |  |  |
| Bouteille de charge de fluide frigorigène |  |  |  |  |
| Bouteille d’azote avec manodétendeur |  |  |  |  |
| By-pass/manifold |  |  |  |  |
| Détecteur de fuite électronique pour HFC |  |  |  |  |
| Détecteur de fuite liquide (équivalent 1000 bulles) |  |  |  |  |
| Pompe à vide avec vacuomètre |  |  |  |  |
| Lunettes et gants de protection |  |  |  |  |

2.6	Reporter sur le schéma les symboles de températures permettant de vérifier le fonctionnement du climatiseur une fois le compresseur remplacé. (Utiliser les symboles fournis).

| Température | Symbole |  | Température | Symbole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Évaporation | (0 |  | Air entrée évaporateur | (a1 |
| Condensation | (k |  | Air sortie évaporateur | (a2 |
| Liquide sortie condenseur | (L |  | Air entrée condenseur | (a3 |
| Vapeur sortie évaporateur | (S |  | Air sortie condenseur | (a4 |

# Text boxes

## U.22 : Préparation d’intervention

……..

AIR

……..

……..

……..

AIR

……..

……..

……..

……..