Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2015

DOSSIER TECHNIQUE

« Préparation d’intervention sur un climatiseur »

| Les situations professionnelles | Pages |
| --- | --- |
| 1 | Préparation d’une intervention de maintenance préventive | 2 et 3/5 |
| 2 | Préparation d’une intervention de maintenance corrective | 4 et 5/5 |

Sous-épreuve E.22  -  Unité U.22

EXTRAIT CONTRAT DE MAINTENANCE DU CLIMATISEUR

CONTRAT DE MAINTENANCE D’INSTALLATION DE CLIMATISATION

Entre les soussignés

| d’une part, | d’autre part, |
| --- | --- |
| Nom : ITEP Adresse : 6 place Saint-Martin 61500 SEES Téléphone : 02 33 27 96 22 représenté par : M. DORMOT agissant en qualité de : Directeur ci-après désigné le "CLIENT" | L’entreprise : Lambda SIREN : 321 655 987 Adresse : 8 rue de Colombelles 14000 CAEN Téléphone : 02 31 77 36 58 Représenté par : M. CHAUVET Agissant en qualité de : Directeur ci-après désigné le "PRESTATAIRE" |

- OBJET

Par le présent contrat le CLIENT confie au PRESTATAIRE la maintenance de l’installation de climatisation désignée ci-dessous :

| Unité Intérieure |
| --- |
| Marque | Référence | Situation | N°série |
| DAIKIN | FTXS 42 J2V1B | Local serveur | 00013245 |
| Unité Extérieure |
| Marque | Référence | Situation | N°série |
| DAIKIN | RKS 42 J2V1B | Mur local serveur | 0311-26555 |

- OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le prestataire assurera une visite annuelle de contrôle technique sur l’équipement désigné à l’article 1. Les visites seront effectuées par un personnel qualifié et programmées au cours du mois d’Août. Elles comporteront les opérations désignées ci-dessous :

- vérification et contrôle général des unités intérieure et extérieure ;

- vérification des supports et fixations ;

- vérification des pressions HP et BP et des températures de fonctionnement ;

- détection des fuites éventuelles de fluide frigorigène ;

- nettoyage des filtres de l’unité intérieure ;

- dépoussiérage et nettoyage des unités intérieures et extérieures ;

- vérification de l’écoulement des eaux de condensats, désinfection et nettoyage du bac à condensat et du siphon de l’unité intérieure ;

- nettoyage et enlèvement des résidus en fin de visite.

PLAN DÉTAILLE DU LOCAL SERVEUR

CALENDRIER DES MOIS DE JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 2015

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU CLIMATISEUR

EXTRAIT DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PLATES-FORMES INDIVIDUELLES ET ÉCHAFAUDAGES DISPONIBLES À L’ENTREPRISE LAMBDA

ACTIONS A MENER POUR LES TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS

EU : Entreprise Utilisatrice (Service qui sollicite les travaux)

EI : Entreprise Intervenante (personnel qui effectue les travaux)

EXTRAIT DU PERMIS DE FEU

PERMIS DE FEU

Le permis de feu est établi dans le but de prévention des dangers d’incendie et d’explosion occasionnés par les travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage,…). Il est délivré par le chef d’entreprise utilisatrice ou son représentant qualifié, pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le personnel de l’entreprise, soit par celui d’une entreprise extérieure. Il ne concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents de l’entreprise.

| Ordre de travail donné par M. DORMOT Fonction : Directeur Etablissement : ITEP de Sées | Consignes particulières - Balisage de la zone de travail 10m autour de l’intervention |
| --- | --- |
| Entreprise extérieure Raison sociale : ……………………………………… Représentant : ……………………………………….. |  |
| Travail à exécuter Date : 12/11/15 Heure : de 9h30 à 12h Lieu ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Organes à traiter ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Opérations à effectuer ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. | Risques particuliers - Transfert de chaleur aux tuyauteries et aux éléments internes de l’unité extérieure - Émanations toxiques en cas de présence de fluide frigorigène |
|  | Moyens de protection - Mise en place d’écrans de protection - Vidange des circuits frigorifiques |
|  | Moyens d’alerte L’agent de sécurité générale dispose d’un téléphone portable pour alerter les secours. Un téléphone fixe est situé à l’accueil de l’ITEP. |
| Personnes chargées du travail et de la sécurité 1° Agent de sécurité générale M. GUIDOUNE 2° Opérateur M …………………………………………………….. | Moyens de 1ère intervention - Extincteur à eau pulvérisée 9 litres - Extincteur à poudre ABC 6 litres |
| Date : 12/11/15 | Signatures | En cas d’accident, Téléphones |
| Responsable établissement |  |  |
| Agent de sécurité |  |  |
| Opérateur |  |  |

LISTE DES BOUTEILLES DE CHARGE ET DE RÉCUPERATION DISPONIBLES À L’ENTREPRISE LAMBDA

# Text boxes

## U.22 : Préparation d’intervention

EU: Entreprise Utilisatrice

EI  : Entreprise Intervenante

POMPIERS : 18          SAMU : 15