BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques

ÉPREUVE E5 - Conception détaillée

Sous-épreuve E51 - Conception détaillÉe d’une chaÎne fonctionnelle

Session 2015

Durée : 4 h

Coefficient : 3

______________________

Matériel autorisé :

- toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (circulaire n°99-186, 16/11/1999) ;

- aucun document n’est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 20 pages, numérotées de 1 à 20.

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Présentation générale	(feuilles blanches)		page 1 à 3.

Travail demandé		(feuilles jaunes)		page 4 à 12.

Documents ressources	(feuilles vertes)		page 13 à 18.

Documents réponses	(feuilles bleues)		page 19 à 20.

| BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques | Session 2015 |
| --- | --- |
| Épreuve E5 - Sous-épreuve E51 | Code : 15CSE5CCF | Page 0 |

# BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

### PrÉsentation

Le support retenu pour l’étude est une blanchisserie industrielle traitant du linge provenant d’établissements hospitaliers de la région.

Le cycle complet du traitement du linge est présenté dans la figure ci-contre.

L’augmentation du volume de linge sale traité nécessite un transfert de la blanchisserie vers des locaux plus spacieux. Ce déplacement impose de redéfinir certaines solutions techno-logiques existantes et de les adapter à la configuration du local de destination.

Seuls le circuit primaire et le circuit secondaire feront l’objet de l’étude.

### DESCRIPTION DES CIRCUITS

#### CIRCUIT PRIMAIRE

Présentation du poste d’alimentation du circuit primaire

L’opérateur accroche au maximum 3 sacs de linge sale de même famille sur un trolley (crochet guidé sur le rail du convoyeur aérien). Puis, il autorise l’acheminement vers le poste de tri.

Les différentes familles de linge sont définies par la couleur des sacs selon la codification ci-dessous.

| Couleurs | Familles de linge |
| --- | --- |
| Bleu : | linge de lits (draps, taies, etc.) |
| Jaune : | vêtements de travail (blouses, combinaisons, etc.) |
| Vert : | linge hôtelier (éponges, gants, serviettes, etc.) |
| Rouge : | linges infectés (cycle de lavage spécial) |
| Marron : | linges personnels des résidents des maisons de retraite |
| Rose : | couvertures |

Sur le circuit primaire sont effectués :

- une opération manuelle d’accrochage et d’identification des sacs au poste d’alimentation ;

- une opération de pesée du linge sale permettant d’établir la facturation ;

- un acheminement des sacs par un convoyeur aérien vers le poste de tri ;

- un vidage des sacs au-dessus du poste de tri ;

- un tri du contenu des sacs.

Présentation du poste de tri (voir figure A en bas de page 3)

Le poste de tri est constitué :

- d’un plan de travail ;

- de 8 alvéoles.

Il n’arrive au poste de tri que des sacs de même famille.

Les opérateurs chargés du tri ouvrent les sacs suspendus au-dessus du plan de travail libérant ainsi le linge qui tombe sur celui-ci.

Ils effectuent alors un tri manuel du linge sale et le déposent dans l’une des 8 alvéoles en fonction des cycles de lavage. Ces cycles dépendent des caractéristiques du linge (textile, couleur, etc.).

#### CIRCUIT SECONDAIRE

Sous chaque alvéole du poste de tri, est positionné un contenant appelé SLING qui reçoit le linge sale trié. Les slings sont composés d’une poche en tissu de couleur verte unie dont une ouverture en partie basse permet l’évacuation du linge. Ils sont mobiles et se déplacent sous l’effet de la gravité sur le convoyeur aérien (rail en pente).

Chaque sling, en attente au poste de tri, sera inséré sur le convoyeur du circuit secondaire dès qu’un poids de linge préalablement paramétré sera atteint. Les slings peuvent contenir au maximum 50 kg de linge.

Sur le circuit secondaire, sont effectués :

- une constitution des lots de lavage ;

- un approvisionnement par un convoyeur aérien du tunnel de lavage où seront vidés les slings,

- un retour des slings vides vers le poste de tri.

## Partie 1

### 1.	Vérification du dimensionnement d’un convoyeur

L’étude porte sur la réutilisation d’un convoyeur à chaîne et de son moteur électrique d’entraînement.

Pour rejoindre le poste de tri situé à l’étage supérieur, les sacs de linge sale sont acheminés par un convoyeur à chaîne fonctionnant en continu.

Un réaménagement du poste d’alimentation impose une augmentation de l’angle d’inclinaison du convoyeur de montée. Le nouvel angle du convoyeur avec le sol sera de 55 degrés. L’étude permettra de déterminer si le moteur actuel du convoyeur pourra être conservé dans la nouvelle installation.

Sur ce convoyeur dont la longueur sera ramenée à 14 mètres, les sacs de 5 kg maximum sont accrochés avec un espacement régulier de 3,60 mètres.

Sur chaque trolley, au maximum 3 sacs sont suspendus.

Le synoptique général de ce convoyeur est donné ci-dessous.

Données :

- la vitesse de convoyage pourra être acceptable à  ( 5% ;

- on prend g = 10 m.s-2 ;

- diamètre de la roue entraînant la chaîne :  ( roue = 180 mm ;

- actuellement, le temps d’acheminement d’un trolley est de 21 secondes ;

- la documentation SEW moteurs triphasés (voir document ressource page 13).

#### 1.1.	Détermination de la puissance en sortie

La modélisation d’un trolley sur son rail de guidage et de sa charge est donnée ci-dessous :

- au point B : F rail ( trolley représente l’action du rail sur les deux galets du trolley ;

- au point A : Fchaîne ( trolley représente l’action de la chaîne de traction nécessaire pour monter le trolley ;

- au point G : P représente la charge qui est suspendue au trolley ;

- la masse de l’ensemble trolley/galet/crochet est négligée.

QUESTION 1 (sur feuille de copie) :

calculer la charge maximale par crochet ;

déterminer le nombre de trolleys pouvant se trouver simultanément sur le convoyeur ;

en déduire la charge totale Ptotal possible sur le convoyeur.

QUESTION 2 (sur feuille de copie) :

calculer l’effort de traction Fchaîne ( trolley exercé par la chaîne sur le trolley si l’angle ( est de 55 degrés ;

en déduire l’effort total de traction F dans la chaîne pour monter la charge totale possible.

QUESTION 3 (sur feuille de copie)

À partir des données, calculer la vitesse de convoyage Vconvoyage nécessaire pour respecter le temps d’acheminement.

Rappel : Puissance P = F x V

QUESTION 4 (sur feuille de copie)

En déduire la puissance Ps nécessaire en sortie.

#### 1.2.	Détermination de la puissance moteur

Rappel :	 Pm = Ps / ( global

Indépendamment des résultats trouvés précédemment, la puissance en sortie est de Ps = 330 W et la vitesse Vconvoyage = 0,67 m.s-1.

QUESTION 5 (sur feuille de copie)

Calculer le rendement ( global de la partie mécanique (réducteur, roues, chaîne, guidages).

QUESTION 6 (sur feuille de copie)

En déduire la puissance mécanique Pm nécessaire à la sortie du moteur.

#### 1.3.	Vérification de la compatibilité du moteur

La référence du moteur actuel est SEW DT80 K2 (voir document ressource page 13).

QUESTION 7 (sur feuille de copie)

À partir de la vitesse de convoyage et du diamètre de la roue entraînant la chaîne, calculer la fréquence de rotation Nsortie réducteur en sortie du réducteur.

QUESTION 8 (sur feuille de copie)

À partir du rapport de réduction du réducteur, calculer la fréquence de rotation Nmoteur  du moteur.

QUESTION 9 (sur feuille de copie)

Définir la plage possible acceptable de la fréquence de rotation du moteur en tenant compte du paramètre de tolérance pour la vitesse.

QUESTION 10 (sur feuille de copie)

Préciser, en justifiant la réponse, si le moteur actuel pourra être conservé dans la nouvelle installation.

## Partie 2

2.	Détermination et choix d’un vérin

Dans le circuit secondaire, le sling est élevé par un ascenseur d’une hauteur de 0,85 m pour passer de la zone de tri jusqu’à la zone de stockage.

Le système est présenté ci-dessous sous forme de schéma d’architecture en deux vues où seuls le bâti, le vérin et son guidage ont été représentés.

#### 2.1.	Dimensionnement du vérin

Le vérin actuel travaille en poussant et, de ce fait, est soumis à des phénomènes de flambage (fléchissement de la tige sous l’effet de la compression). Afin d’y remédier, une nouvelle conception d’architecture de vérin en tirant doit être vérifiée.

Le choix du fournisseur du vérin pneumatique s’est porté sur FBO dont la documentation est donnée en document ressource page 14.

QUESTION 11 (sur feuille de copie) :

en tenant compte des données, déterminer les caractéristiques du vérin nécessaires pour élever un sling ;

donner la référence nécessaire pour remplir le bon de commande demandé par le fournisseur.

Nota Bene : Le modèle de ce bon de commande est donné par la documentation du fournisseur. On précise que le coefficient de charge est de 0,6 et qu’une pression de 0,6 MPa est disponible.

#### 2.2.	Pré-étude du guidage

QUESTION 12 (sur feuille de copie)

Sans faire de calcul, préciser quels sont les paramètres et contraintes à prendre en compte pour choisir un guidage approprié ?

## Partie 3

3.	Étude du convoyeur aérien

.

Dans la zone de tri, il peut y avoir contact entre un sac de linge sale suspendu au crochet d’un trolley et le personnel. Pour des raisons de sécurité, il est souhaitable que la vitesse maximum du trolley ne dépasse pas 15 km.h-1.

Les trolleys chargés, en attente au début de la zone de tri, se déplacent par gravité et parcourent au maximum toute la longueur de cette zone jusqu’au dernier poste de tri, soit 10 mètres. Cette descente ne doit pas dépasser une durée de 5 s.

Caractéristiques d’un trolley

- un trolley est composé de 2 galets ;

- le diamètre de chaque galet est de 50 mm ;

            - les galets roulent de part et d’autre d’un rail de guidage d’une épaisseur d’environ 30 mm ;

- les frottements internes sont négligés.

#### 3.1	Détermination de l’inclinaison nécessaire des rails

L’étude est menée avec le module Mechatronic Concept Designer (MCD) du logiciel NX 8.5 de la société Siemens qui permet :

- de récupérer l’information de la vitesse du trolley avec « l’inspecteur runtime » (document ressource page 15) ;

- de visualiser avec « l’éditeur de séquences » le temps du parcours entre un détecteur n°1 au point haut et un détecteur n°2 au point bas (document ressource page 16).

Schéma de principe :

Modélisation du rail dans le module Mechatronic Concept Designer (MCD) de NX8.5

L’inspecteur runtime (document ressource page 15) fournit les composantes de la vitesse de descente du trolley sur le rail de 10 m au passage du détecteur 2 (bas).

Parmi les résultats proposés par l’inspecteur runtime (center of mass, orientation, linear velocity, angular velocity, active), « linear velocity » correspond à la vitesse instantanée du trolley en projection sur les 3 axes d’un repère lié au rail, tel que l’âme du rail se trouve dans le plan YZ et l’axe Y est horizontal.

QUESTION 13 (sur feuille de copie)

À partir des résultats fournis par le logiciel, calculer la vitesse de déplacement du trolley le long  du rail pour chaque inclinaison.

QUESTION 14 (sur feuille de copie)

À partir des résultats donnés par l’éditeur de séquences (document ressource page 16), déduire pour chaque inclinaison, la durée de descente du trolley sur le rail de 10 m.

QUESTION 15 (sur feuille de copie)

Préciser, en justifiant la réponse, quelle est (quelles sont) l’(les) inclinaison(s) possible(s) à retenir.

## Partie 4

#### 4.	Étude de la liaison du vérin d’arrêt des trolleys

Au poste d’alimentation, les trolleys sont bloqués en attente d’accrochage des sacs.

Un levier à bascule permet d’assurer le passage d’un seul trolley à la fois, il est actionné par un vérin FBO à tirant série PST de ( 63 mm.

L’étude portera sur la liaison entre la tige du vérin et le levier à bascule.

Une représentation simplifiée et partielle du poste est définie ci-dessous :

- le support est lié au rail par des vis (non représentées) ;

- l’axe de rotation est en liaison fixe avec le support ;

- l’axe de maintien lie les deux éléments symétriques du levier à bascule, il est réalisé à l’aide d’une entretoise, d’une tige filetée, de deux rondelles et de deux écrous ;

- la liaison du corps de vérin avec le rail est réalisée avec une chape arrière et un tenon.

Nota Bene : le levier à bascule est représenté en position intermédiaire verticale pour simplifier la représentation.

Le document ressource page 17 précise les accessoires pour tige de vérin de la marque FBO.

Une représentation partielle est faite sur le document réponse 1 page 19 :

- cadre A ( étude en perspective (3D),

- cadre B ( étude en mise en plan (2D).

QUESTION 16 (sur document réponse 1 page 19 et sur feuille de copie) :

représenter une proposition de solution de la liaison entre la tige du vérin et le levier à bascule ;

repérer les éléments technologiques choisis ;

sur feuille de copie, dresser une nomenclature et donner les éventuelles précisions nécessaires à la compréhension de la solution.

## Partie 5

#### 5.	Schéma de câblage du variateur de l’élévateur

L’alimentation de la partie puissance du variateur est triphasée, les deux contacteurs : KMEPO1 et KMEPO2 sont pilotés par un relais de sécurité qui n’est pas étudié, ils assurent la mise hors énergie électrique du variateur en cas d’arrêt d’urgence.

Le contacteur KMF commande un frein de sécurité à manque de courant.

Le convertisseur U1 qui fournit 24VCC alimente la partie commande.

L’entrée LI1 commande la rotation du moteur de l’élévateur : ME.

Les contacts internes au variateur (voir document ressource page 18) accessibles aux bornes SA, SB et SC sont activés lorsque le variateur est sous tension et sans défaut.

La sortie automate %Q1.5 commande la rotation de l’élévateur.

L’entrée automate %I0.2 indique à l’automate l’état du frein.

Consignes de câblage :

- l’entrée LI1 du variateur doit être alimentée si :

  - la sortie %Q1.5 est activée,

  - et les pôles principaux des contacteurs KMEPO1 et KMEPO2 sont fermés ;

- le contacteur KMF doit être alimenté si :

  - la sortie %Q1.5 est activée,

  - et les pôles principaux des contacteurs KMEPO1 et KMEPO2 sont fermés,

  - et le variateur est sous tension et sans défaut ;

- l’entrée %I0.2 doit être alimentée si :

  - les pôles principaux du contacteur KMF sont fermés.

QUESTION 17 (sur document réponse 2 page 20)

En tenant compte de la documentation technique (document ressource page 18) du variateur ATV18 et des consignes de câblage, compléter le schéma de commande du variateur sur le document réponse.

____________________________________________________________________________

## Partie 6

#### 6.	Gestion des slings dans la zone de tri

Après avoir vidé les sacs de couleur, les opérateurs trient le linge par catégorie et remplissent les slings présents sous chaque alvéole.

Un capteur de force, raccordé à une entrée analogique de l’automate, permet de mesurer en permanence le niveau de remplissage du sling présent sous l’alvéole, on notera cette information : mesure_sling.

Une colonne lumineuse placée devant chaque alvéole indique aux opérateurs le niveau de remplissage du sling.

| Couleur colonne | Masse de linge dans le sling | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| verte | inférieure ou égale à 45 kg | dépôt de linge autorisé |
| orange | supérieure à 45 kg et inférieure à 49 kg | dépôt de linge autorisé |
| rouge | supérieure ou égale à 49 kg | dépôt de linge interdit |

Dés qu’un sling est rempli, le voyant rouge est allumé et le sling est évacué vers l’ascenseur, puis est remplacé par un sling vide.

À la réception de la machine, sur chacune des 8 balances de sling, un test d’étalonnage est effectué pour vérifier les informations du module analogique.

Les résultats sont les suivants :

- lorsque le sling est vide, dans ce cas l’information émise par l’interface d’entrée analogique notée mesure_vide est de : 89 ;

- lorsqu’une masse étalon de 50 kg est placée dans le sling ; dans ce cas l’information émise par l’interface d’entrée analogique qu’on notera mesure_étalon est de : 1326.

Bloc fonctionnel de la tâche : contrôle du remplissage d’un sling

| variable |  | type |
| --- | --- | --- |
| mesure_sling | externe | INTEGER |
| voyant_vert | externe | BOOL |
| voyant_orange | externe | BOOL |
| voyant_rouge | externe | BOOL |
| seuil_45 | interne | INTEGER |
| seuil_49 | interne | INTEGER |

QUESTION 18 (sur feuille de copie)

Calculer la masse de linge dans le sling, qu’on notera masse_linge si la valeur émise par l’interface d’entrée analogique est : mesure_sling = 843.

QUESTION 19 (sur feuille de copie)

Calculer la valeur l’information qui sera émise par l’interface d’entrée analogique qui correspond au seuil de remplissage :

- de 45 kg, noté : seuil_45 ;

- de 49 kg, noté : seuil_49.

QUESTION 20 (sur feuille de copie)

Donner l’algorigramme du bloc fonctionnel de la tâche : contrôle du remplissage d’un sling.

## Documentation SEW des moteurs triphasés 3000 min-1

## Documentation des vérins FBO

## Données du logiciel Mechatronic Concept Designer

L’inspecteur runtime permet de récupérer l’information de la vitesse atteinte du trolley à la fin du parcours au passage devant le détecteur n°2 (bas).

| Inclinaison 3° : | Inclinaison 5° : |
| --- | --- |
| Inclinaison 7° : | Inclinaison 9° : |

## Données du logiciel Mechatronic Concept Designer

L’éditeur de séquences récupère les informations du temps de parcours du trolley entre les deux détecteurs haut et bas.

Les résultats obtenus apparaissent ainsi dans l’éditeur de séquence :

Résultats :

Inclinaison 3° :

Inclinaison 5° :

Inclinaison 7° :

Inclinaison 9° :

## Documentation FBO accessoires de vérin

## Documentation technique du variateur ATV18

Document réponse 1

QUESTION 16

Document réponse 2

QUESTION 17

# Text boxes

Poste d’alimentation

Poste de tri

Tunnel de lavage

Arrivée du linge sale en sacs de différentes couleurs

Pesée des sacs

Accrochage des sacs sur le convoyeur

Vidage des sacs

Tri du linge sale

Circuit primaire

Circuit secondaire

Convoyage vers le tunnel de lavage

Lavage du linge

Séchage du linge propre

Pliage et conditionnement du linge propre

Stockage du conditionnement avant expédition

Acheminement des sacs

Monorail du convoyeur aérien

Sacs de linge sale

Partie inférieure de l’alvéole

Sling en cours de remplissage

Convoyeur aérien

Vue du dessous du poste de tri

Figure A : POSTE DE TRI

VUE EN COUPE					VUE DE DESSUS

8 alvéoles de tri

Rail du convoyeur

du circuit secondaire

Plan de travail

Sling plein inséré sur convoyeur pour transfert vers zone de stockage (ZS)

Opérateurs

Rail du convoyeur du circuit primaire

Sac

Rail du convoyeur

du circuit secondaire

Alvéole

Sling plein inséré sur convoyeur pour transfert vers zone de stockage (ZS)

Sling en cours de remplissage

Sol

Convoyeur à chaîne

Référence constructeur
SEW DT80 K2

(guidage = 0,7

(réducteur = 0,8

rapport : 1/39

(transmission = 0,9

Ps

Pm

Pélectrique

Moteur

Réducteur

Roues + chaîne

Guidage - Trolleys

X0

P

F rail ( trolley

X1

Y1

A

x

O

Y0

B

(

Fchaîne ( trolley

G

Schéma d’architecture

Vérin pneumatique avec tige de piston :
marque FBO

Ascenseur
P = 320 N

Porte-à-faux :
( = 1 m

Sling
P = 500 N

Bâti

Guidage

Course

Sacs suspendus

Plateau de tri

Personnel chargé du tri

Trolleys non chargés

Détecteur 2 (bas)

Détecteur 1 (haut)

Sens de déplacement

Inclinaison

Rail incliné

Longueur : 10 m

Y

Z

Sens de déplacement

Y

X

Z

Inclinaison

Détecteur 2 (bas)

Trolley

Rail incliné

Détecteur 1 (haut)

Détecteur 1 (haut)

Trolley

Rail incliné

Vérin

Rail

Axe de maintien

Axe de rotation

Support lié au rail

Trolleys en attente

Trolley bloqué

Zone d’étude

Levier à bascule

mesure_sling

voyant_vert

voyant_orange

voyant_rouge

Contrôle 
du
remplissage
d’un
sling

Signal d’activation du détecteur :
« Op_detection_haut » (n°1)

Échelle du temps en s.