BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques

ÉPREUVE E5 - Conception détaillée

Sous-épreuve E52 - Conception détaillÉe d’un systÈme automatique

Session 2015

Durée : 4 h

Coefficient : 3

______________________

Matériel autorisé :

- toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (circulaire n°99-186, 16/11/1999) ;

- aucun document n’est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 22 pages, numérotées de 1 à 22.

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Présentation générale	(feuilles blanches)		page 1 à 3.

Travail demandé		(feuilles jaunes)		page 4 à 1.

Documents ressources	(feuilles vertes)		page 12 à 1.

Documents réponses	(feuilles bleues)		page 19 à 22.

| BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | Session 2015 |
| --- | --- |
| Épreuve E5 - Sous-épreuve E52 | Code : 15CSE5CDS | Page 0 |

# BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

### Présentation

Le support retenu pour l’étude est une blanchisserie industrielle traitant du linge provenant d’établissements hospitaliers de la région.

Le cycle complet du traitement du linge est présenté dans la figure ci-contre.

L’augmentation du volume de linge sale traité nécessite un transfert de la blanchisserie vers des locaux plus spacieux.

Ce déplacement impose de redéfinir certaines solutions technologiques existantes et de les adapter à la configuration du local de destination.

Seuls le circuit primaire et le circuit secondaire feront l’objet de l’étude.

### DESCRIPTION DES CIRCUITS

#### CIRCUIT PRIMAIRE

Présentation du poste d’alimentation du circuit primaire

L’opérateur accroche au maximum 3 sacs de linge sale de même famille sur un trolley (crochet guidé sur le rail du convoyeur aérien). Puis, il autorise l’acheminement vers le poste de tri.

Les différentes familles de linge sont définies par la couleur des sacs selon la codification ci-dessous.

| Couleurs | Familles de linge |
| --- | --- |
| Bleu : | linge de lits (draps, taies, etc.) |
| Jaune : | vêtements de travail (blouses, combinaisons, etc.) |
| Vert : | linge hôtelier (éponges, gants, serviettes, etc.) |
| Rouge : | linges infectés (cycle de lavage spécial) |
| Marron : | linges personnels des résidents des maisons de retraite |
| Rose : | couvertures |

Sur le circuit primaire sont effectués :

- une opération manuelle d’accrochage et d’identification des sacs au poste d’alimentation ;

- une opération de pesée du linge sale permettant d’établir la facturation ;

- un acheminement des sacs par un convoyeur aérien vers le poste de tri ;

- un vidage des sacs au-dessus du poste de tri ;

- un tri du contenu des sacs.

Présentation du poste de tri (figure A en bas de page 3)

Le poste de tri est constitué :

- d’un plan de travail ;

- de 8 alvéoles.

Il n’arrive au poste de tri que des sacs de même famille.

Les opérateurs chargés du tri ouvrent les sacs suspendus au-dessus du plan de travail libérant ainsi le linge qui tombe sur celui-ci.

Ils effectuent alors un tri manuel du linge sale et le déposent dans l’une des 8 alvéoles en fonction des cycles de lavage. Ces cycles dépendent des caractéristiques du linge (textile, couleur, etc.).

#### CIRCUIT SECONDAIRE

Sous chaque alvéole du poste de tri, est positionné un contenant appelé SLING qui reçoit le linge sale trié. Les slings sont composés d’une poche en tissu de couleur verte unie dont une ouverture en partie basse permet l’évacuation du linge. Ils sont mobiles et se déplacent sous l’effet de la gravité sur le convoyeur aérien (rail en pente).

Chaque sling, en attente au poste de tri, sera inséré sur le convoyeur du circuit secondaire dès qu’un poids de linge préalablement paramétré sera atteint. Les slings peuvent contenir au maximum 50 kg de linge.

Sur le circuit secondaire, sont effectués :

- une constitution des lots de lavage ;

- un approvisionnement par un convoyeur aérien du tunnel de lavage où seront vidés les slings ;

- un retour des slings vides vers le poste de tri.

## Partie 1

- Définition du dialogue homme/système sur un terminal graphique IHM

Il est envisagé d’utiliser un pupitre tactile de 256 couleurs au poste d’alimentation.

Une première étude doit permettre de réaliser un inventaire des éléments dynamiques de l’IHM (boutons ou zones actives) qui autorisent la navigation à l’intérieur de l’IHM, et permettent l’accès à toutes les informations. Ensuite, ils seront regroupés selon leur utilisation, sur un écran avec un texte explicitant clairement leur fonction (voir exemple écran P2 pages 5 et 6).

| Liste des objets | Paramétrage | Action | Variable |
| --- | --- | --- | --- |
| Commutateur ou bouton | Bit | Activer/Désactiver | <Variable bit> |
|  | Mot Écran | Affecter N° Écran | <ID écran> |
|  | Mots | Affecter valeur | <Variable mot> |
| Voyants à 2 états | Bit | Activer/Désactiver | <Variable bit> |
| Afficheur numérique | Choix mode | Lire | <Variable mot> |
|  |  | Saisir & Lire |  |
| Afficheur de chaîne de caractères | Choix mode | Lire | <Variable mot> |
|  |  | Saisir & Lire |  |
| Graphiques à barres verticales | Mots | Affecter | <Variable mot> |
| Graphiques à barres horizontales | Mots | Affecter | <Variable mot> |

1.1.	Principe de définition d’une page

Liste des éléments dynamiques nécessaires :

| N° | Élément dynamique | Paramétrage | Action | Variable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U | Bouton | Écran | N° Écran | ID_page** |
| X | Afficheur numérique | Choix mode | Saisir & Lire | %MW100 |
| Y | Bouton | Bits | Activer/Désactiver | %M150 |
| Z | Bouton | Bits | Activer/Désactiver | %M152 |

** : La variable lors d’une action N° Écran fait généralement référence à une variable interne au pupitre et correspond au numéro de l’écran appelé. Exemple : ID_page = 3 si la page 3 est appelée.

1.2.	Détermination des zones actives :

Elles sont représentées par des cadres dans lesquels est inscrit le nom de l’objet.

Le pupitre tactile du poste d’alimentation aura la typologie suivante :

- une page n°1 d’accueil permettant le choix pour la navigation entre les pages ;

- une page n°2 d’entrée des données au poste d’accrochage des sacs ;

- une page n°3 d’état des lignes de stockage ;

- une page n°4 listant les éventuels défauts (non étudiée) ;

- une page n°5 de réglage (non étudiée).

Sur chaque page, un élément dynamique doit permettre le retour vers la page d’accueil.

L’opérateur doit valider ses choix lors d’une nouvelle saisie numérique.

1.3.	Liste des variables automates

| Mnémonique variable | Type | Variable | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| saisie_ok | TOR | %M20 | Couleur et nombre de sacs ok |
| lp_aff_ok | TOR | %M22 | Ligne stockage primaire affectée ok |
| color_accro | Entier | %MW4000 | Couleur saisie par sélection à l'accrochage |
| etat_accro | Entier | %MW405 |  |
| lignaffect | Entier | %MW4004 | Numéro ligne primaire affecté aux sacs par l’API |
| nb_sacs | Entier | %MW4001 | Nombre de sacs saisis par sélection à l'accrochage |
| nb_trolleys_lin1 | Entier | %MW10001 | Nombre de trolleys stockés sur la ligne 1 |
| nb_trolleys_lin2 | Entier | %MW10002 | Nombre de trolleys stockés sur la ligne 2 |
| nb_trolleys_lin3 | Entier | %MW10003 | Nombre de trolleys stockés sur la ligne 3 |
| nb_trolleys_lin4 | Entier | %MW10004 | Nombre de trolleys stockés sur la ligne 4 |
| nb_trolleys_lin5 | Entier | %MW10005 | Nombre de trolleys stockés sur la ligne 5 |
| nb_trolleys_lin6 | Entier | %MW10006 | Nombre de trolleys stockés sur la ligne 6 |

Les 6 lignes de stockage sont repérées ZS1 à ZS6 sur le document ressource page 18.

1.4.	Exemple écran P2

Sur la page n°2 du poste d’accrochage, l’opérateur doit saisir :

- le nombre de sacs accrochés ;

- la couleur du lot de sacs accrochés de façon très claire et sans ambiguïté.

L’API gère le rangement des sacs sur les 6 lignes de stockage en fonction des informations données par l’opérateur et de leur taux d’occupation. L’IHM affichera le numéro de la ligne de stockage où est affecté le trolley. L’opérateur validera alors cette information et passera au chargement du trolley suivant.

Liste des éléments dynamiques nécessaires

| N° | Élément dynamique | Paramétrage | Action | Variable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afficheur numérique | Choix mode | Saisir & Lire | %MW4001 |
| 2 | Afficheur numérique | Choix mode | Saisir & Lire | %MW4000 |
| 3 | Afficheur numérique | Choix mode | Saisir & Lire | %MW4004 |
| 4 | Bouton | Bit | Activer/Désactiver | %M20 |
| 5 | Bouton | Bit | Activer/Désactiver | %M22 |
| 6 | Bouton | Écran | N° Écran | 1 |

Détermination des zones actives

La page d’accueil n°1 doit renvoyer vers les pages 2 à 5 définies précédemment.

QUESTION 1 (document réponse page 19) :

- concevoir la page n°1 d’accueil / page de démarrage ;

- placer en conséquence les éléments dynamiques nécessaires à cet écran ;

- indiquer les attributs (paramètres, actions, variables) de chaque élément dynamique.

La page n°3 doit permettre de visualiser rapidement le taux de remplissage des lignes de stockage.

QUESTION 2 (document réponse page 20) :

- concevoir la page n°3 de l’état des lignes de stockage ;

- retrouver en conséquence les éléments dynamiques nécessaires à cet écran ;

- indiquer les attributs de chaque élément dynamique.

## Partie 2

2. 	Architecture du réseau TCP/IP

Il est envisagé de mettre en réseau tout le système de la blanchisserie qui comprendra au total un peu moins de 60 postes. Pour cela, le choix s’est porté vers un réseau Ethernet TCP/IP.

2.1.	Câblage du réseau du circuit secondaire uniquement

QUESTION 3 (document réponse page 21)

Compléter le tracé du réseau Ethernet TCP/IP reliant les différents postes en respectant une topologie en étoile.

2.2.	Adressage du réseau complet de la blanchisserie

Les 3 plages d’adressage non routables (adresses privées) possibles sont :

- 10.X.X.X/8 ;

- 172.16.X.X/16 à 172.31.X.X/16 ;

- 192.168.0.X/24 à 192.168.255.X/24.

(document ressource page 12)

QUESTION 4 (sur feuille de copie)

Choisir la plage la plus cohérente pour adresser 60 postes. Justifier la réponse.

QUESTION 5 (document réponse page 21)

Proposer pour chaque élément du tableau, une adresse cohérente avec la plage retenue à la question 4.

## Partie 3

3. 	Fixation du rail de guidage

Étude des tirants

L’accrochage des profilés assurant le guidage des trolleys est assuré par l’intermédiaire de tirants.

Ces tirants réalisent la liaison réglable entre une poutre du plafond et un profilé de guidage (ou rail de guidage).

Ce réglage est délicat à effectuer. En effet, la conception actuelle impose une mise à longueur exacte du tirant avant son montage entre la poutre et le profilé.

Il est nécessaire de modifier cette conception, pour rendre le réglage possible, même si le tirant est déjà fixé entre les deux supports.

QUESTION 6  (sur feuille de copie)

Justifier l’intérêt d’implanter des tirants réglables permettant de réaliser un réglage entre la poutre et le rail.

QUESTION 7  (sur feuille de copie) :

- donner sous la forme du tableau ci-dessous, la désignation et le nombre des pièces repérées sur la mise en plan du tirant sur le document ressource page 13 ;

- préciser dans la colonne « observation » si la pièce devra être filetée, taraudée ou rester lisse.

| Repère | Désignation | Nombre | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patte de fixation | 2 | Tôle pliée. Perçages lisses |
| 2 |  |  |  |

QUESTION 8  (sur feuille de copie)

Afin de compléter les documents techniques de réalisation des tirants, préciser la caractéristique technique qui différencie les pièces 2 et 5.

QUESTION 9 (sur feuille de copie) :

- quel est le principal inconvénient lié au réglage du tirant représenté page 13 ?

- préciser les modifications nécessaires à effectuer pour assurer aisément le réglage d’un tirant monté entre une poutre et un profilé (rail de guidage) ;

- donner sous la forme du tableau ci-dessous, le mode opératoire ainsi que les outils utilisés pour réaliser le réglage du tirant.

| N° de l’opération | Opération réalisée | Outillage nécessaire |
| --- | --- | --- |
| Opération 1 | Desserrer l’écrou supérieur bloquant le tube 3. | Clé plate adaptée à l’écrou. |
| Opération 2 |  |  |

## Partie 4

4. 	Étude de l’unité de conditionnement de l’air (UCA)

4.1.	Dimensionnement de l’UCA – Calcul du débit

Les circuits primaire et secondaire sont constitués de :

- 30 vérins simple effet de diamètre 20 mm et de 50 mm de course ;

- 20 vérins double effet de diamètre 20 mm et de 50 mm de course ;

- 3 vérins double effet de diamètre 80 mm et de 1000 mm de cours.

Chaque vérin effectue un aller-retour par cycle.

La pression d’utilisation est de 0,8 MPa.

La pression atmosphérique est de 0,1 MPa.

Le système effectue 1 cycle toutes les 2 min 30 s.

Les formules nécessaires aux calculs du débit pour un cycle et du débit moyen consommé par le système sont données ci-après.

Volume total consommé par cycle ramené à la pression atmosphérique :

Vatc = (P/Pa) . (π/4) . M(i) . D²(i) . Ct(i) . X(i)   +   Qa(j) . tfpc(j)

### Conventions d’écriture :

### Vatc est exprimé en Normaux litres ( Nl ) ;

### i : indice du vérin avec i variant de 1 à n (nombre de vérins) ;

### n : nombre de vérins ;

### D(i) : diamètre du piston du vérin i en dm ;

### Ct(i) : course du vérin i en dm ;

- M(i) : modèle de vérin (1 simple effet, 2 double effet) ;

- X(i) : nombre d'aller-retours par cycle du vérin i ;

- j : indice du récepteur à consommation constante (venturi, moteur...) avec j de 1 à m ;

### m : nombre de récepteurs à consommation constante ;

- Qa(j) : débit atmosphérique consommé par le récepteur j en Nl.min-1 ;

- tfpc(j) : temps de fonctionnement par cycle du récepteur j en min ;

- P : pression absolue d’utilisation en MPa ;

- Pa : pression atmosphérique en MPa.

Débit moyen consommé par le système ramené à la pression atmosphérique :

Qasa = Vatc . fc      avec

- fc : fréquence du cycle (nb. de cycles par unité de temps)

- Qasa : en Nl.min-1.

QUESTION 10 (sur feuille de copie)

En considérant l’ensemble des paramètres, calculer le volume d’air consommé.

QUESTION 11 (sur feuille de copie)

En déduire le débit moyen nécessaire au système.

4.2.	 Choix de l’UCA complète

Sur le schéma pneumatique (document réponse page 22), l’UCA comporte les composants suivants répartis en 6 modules :

| Repères | Composants |
| --- | --- |
| A | Manomètre |
| B | Module de dérivation avec manocontact sans affichage |
| C | Distributeur de mise en circuit avec bobine 24 VCC |
| D | Régulateur de pression |
| E | Distributeur de mise en pression progressive |
| F | Filtre avec purge automatique |
| G | Lubrificateur |
| H | Vanne de coupure manuelle |

QUESTION 12   (document réponse page 22)

Indiquer les repères des composants dans chaque colonne du tableau situé sous le schéma.

Les documentations FESTO sont données dans les documents ressources. La documentation FESTO pages 14 et 15 présente l’UCA de type FRC/KF.

QUESTION 13  (sur feuille de copie)

La consommation retenue après calcul sera arrondie à 1500 l/min, quelle sera en conséquence la taille choisie ?

QUESTION 14 (sur feuille de copie)

Quelle sera la pression d’utilisation réelle dans le circuit en sortie d’UCA si un débit de 2000 l/min est demandé (voir document ressource page 15) ?

La solution envisagée consiste à utiliser une UCA de type FRC/KF non verrouillable dans la série D. Le manodétendeur à commande directe avec clapet d’échappement intégré sera lié à un filtre à la finesse de 40 (m et équipé d’un manomètre.

Les raccordements pneumatiques seront au taraudage G1/2. La pression sera réglable et supérieure à 0,1 MPa. La dimension modulaire des appareils (sans plaque) sera de 66 mm et le purgeur sera automatique.

QUESTION 15  (sur feuille de copie)

Quelle est la référence complète du modèle choisi (document ressource page 16) ?

L’UCA sera installée dans une armoire dont les dimensions sont : H800 x L500 x P285

QUESTION 16  (document réponse page 22) :

- quelles sont la largeur, la profondeur et la hauteur maximales de l’UCA (sur feuille de copie) ?

- est-il possible d’implanter le modèle d’UCA retenu (cotes d’encombrement : voir document ressource page 17) ?

## Partie 5

5.     GESTION DES SLINGS dans la ZONE de TRI

(Document ressource page 18)

Le changement d’armoire et d’automate entraîne la réécriture des spécifications de la commande. Une nouvelle coordination des tâches de convoyage des slings dans la zone de tri est donc à étudier. Celle-ci nécessite 3 tâches.

| Rep. | Titre | Description |
| --- | --- | --- |
| T1 | Tâche évacuation d’un sling plein | Le sling est extrait du dessous de son alvéole, puis il est transféré devant l’ascenseur. |
| T2 | Tâche mise en place d’un sling vide | Un sling vide est sorti du stock, puis il est mis en place sous une alvéole. |
| T3 | Tâche élévation d’un sling plein | Le sling plein est élevé pour lui permettre de rejoindre la zone de stockage des lots par gravité. |

Les contraintes à respecter sont données ci-dessous :

- dès qu’un sling est rempli, il est évacué (tâche T1) à condition qu’il n’y ait pas de sling devant l’ascenseur et qu’il n’y ait pas de tâche de mise en place ou d’évacuation en cours ;

- dès la fin de la tâche évacuation, un sling vide est mis en place sous l’alvéole qui vient d’être libérée (tâche T2) ;

- il ne peut y avoir qu’un seul sling en cours d’évacuation. Si un second sling est rempli, il sera évacué après l’évacuation du premier et son remplacement par un sling vide ;

- dès que la tâche d’élévation est terminée, si un sling est présent devant l’ascenseur alors la tâche d’élévation est relancée.

QUESTION 17  (document réponse page 22)

Compléter le tableau de coordination des tâches 1, 2 et 3 directement sur le document réponse.

QUESTION 18  (sur feuille de copie)

Écrire le grafcet de coordination des tâches 1, 2 et 3 en indiquant le(s) étape(s) initiale(s).

Une adresse IP est composée d’un identificateur réseau et d’un identificateur d’hôte.

En réseau local (LAN), des adresses IP privées sont utilisées.

Les adresses privées réservées sont :

- en classe A : 	1 seul réseau privé 10.x.y.z (où 10 est l’identifiant réseau et x.y.z est l’identifiant d’hôte sur le réseau) – Masque de réseau : 255.0.0.0 ;

- en classe B : 	16 réseaux privés possibles de 172.16.y.z à 172.31.y.z

Masque de réseau : 255.255.0.0 ;

- en classe C : 	256 réseaux privés possibles de 192.168.0.z à 192.168.255.z

Masque de réseau : 255.255.255.0.

Sur un réseau, la première adresse (adresse du réseau) et la dernière adresse (adresse de broadcast) sont réservées et ne doivent pas être utilisées.

Nota bene : c’est par l’intermédiaire d’un masque de réseau que l’on peut distinguer l’identifiant   de réseau de l’identifiant d’un hôte.

Exemple :		Adresse de classe B :	     172  .  28  .  2  .  124

Masque de réseau :		      255 . 255 .   0  .   0

172.28.0.0 (adresse du réseau) et 172.28.255.255 (adresse de broadcast) sont non utilisables.

Pour s'affranchir de l’écriture des masques d'adresses IP, une nouvelle notation a été introduite. Elle consiste à noter le nombre de bits à 1 du masque à partir de la gauche, précédé du caractère '/' à la suite de l'adresse. Attention, les bits à 1 sont obligatoirement consécutifs dans cette notation.

Exemple : 192.168.1.32/24.

La notation /24 correspond à un masque avec 24 bits à 1, soit le masque 255.255.255.0 associé à l’adresse IP 192.168.1.32.

Gestion des slings dans la zone de tri

QUESTION 1

Liste des éléments dynamiques nécessaires

| N° | Élément dynamique | Paramétrage | Action | Variable |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Détermination des zones actives

QUESTION 2

Liste des éléments dynamiques nécessaires

| N° | Élément dynamique | Paramétrage | Action | Variable |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Détermination des zones actives

QUESTION 3

QUESTION 5

| Composants | Adresses |
| --- | --- |
| PC Supervision |  |
| IHM |  |
| API |  |
| Modules Ethernet : |  |
| Zone de tri |  |
| Zone de stockage |  |
| Zone de stockage des slings vides |  |
| Zone du tunnel de lavage |  |
| Zone de stockage |  |

QUESTION 12

QUESTION 16

|  | Repère de la cote sur plan FESTO | Valeur de la cote |
| --- | --- | --- |
| Largeur |  |  |
| Hauteur |  |  |
| Profondeur |  |  |

QUESTION 17

| Tâche | Début si | Fin autorise |
| --- | --- | --- |
| T1 évacuation du sling plein |  |  |
| T2 mise en place d’un sling vide |  |  |
| T3 élévation d’un sling plein |  |  |

# Text boxes

Poste d’alimentation

Poste de tri

Tunnel de lavage

Arrivée du linge sale en sacs de différentes couleurs

Pesée des sacs

Accrochage des sacs sur le convoyeur

Vidage des sacs

Tri du linge sale

Circuit primaire

Circuit secondaire

Convoyage vers le tunnel de lavage

Lavage du linge

Séchage du linge propre

Pliage et conditionnement du linge propre

Stockage du conditionnement avant expédition

Acheminement des sacs

Monorail du convoyeur aérien

Sacs de linge sale

Partie inférieure de l’alvéole

Sling en cours de remplissage

Convoyeur aérien

Vue du dessous du poste de tri

Figure A : POSTE DE TRI

VUE EN COUPE					VUE DE DESSUS

8 alvéoles de tri

Rail du convoyeur

du circuit secondaire

Plan de travail

Sling plein inséré sur convoyeur pour transfert vers zone de stockage (ZS)

Opérateurs

Rail du convoyeur du circuit primaire

Sac

Rail du convoyeur

du circuit secondaire

Alvéole

Sling plein inséré sur convoyeur pour transfert vers zone de stockage (ZS)

Sling en cours de remplissage

Sol

Objet n°X : affichage num.

Page

Objet n°Y

Bouton

Objet n°Z

Bouton

Objet n°U

Bouton

Texte de

présentation

du bouton

Texte de

présentation

du bouton

Texte de l’afficheur numérique

Texte de

présentation du bouton

Texte de présentation

du bouton

Texte de présentation

Bouton de renvoi

vers l’écran 1

« Vers écran 1 »

Objet n°6

Bouton

Poste d’accrochage

Objet n°5

Bouton

« Valider ligne affectée »

« N° ligne affect. »

Objet n°3 : afficheur numérique.

Objet n°4

Bouton

« Saisie Ok»

Objet n°1 : afficheur numérique.

« Nb sacs »

« N° couleur »

Objet n°2 : afficheur numérique.

Profilé

(rail de guidage)

Poutre fixée

au plafond

Tirant

Patte de fixation

Trolleys

Identifiant hôte (Host-ID)

Identifiant réseau (Net-ID)

3

5

4

Détail C

C

Fig. 1 : le sling plein SP est inséré dans le circuit.
  Le sling vide SV est en attente sur une butée.

Fig. 2 : le sling plein SP est transféré vers l’ascenseur.
  Le sling vide SV reste en attente sur une butée.

Fig. 3 : le sling plein SP est en attente sur une butée. 
  Le sling vide SV est inséré dans le circuit.

SP

SV

Ascenseur

ZS1

ZS2

ZS3

ZS4

ZS5

ZS6

POSTE DE TRI

Zone de stockage des slings vides

Zone de stockage des slings pleins

SP

Ascenseur

SV

SV

ZS1

ZS2

ZS3

ZS4

ZS5

ZS6

POSTE DE TRI

Zone de stockage des slings vides

Zone de stockage des slings pleins

SP

Ascenseur

SV

ZS1

ZS2

ZS3

ZS4

ZS5

ZS6

POSTE DE TRI

Zone de stockage des slings vides

Zone de stockage des slings pleins

Ascenseur Ascenseur

SV

SP

Fig. 4 : le sling vide SV est extrait du circuit pour être

placé sous l’alvéole.

ZS1

ZS2

ZS3

ZS4

ZS5

ZS6

POSTE DE TRI

Zone de stockage des slings vides

Zone de stockage des slings pleins

Page d’accueil 1

Page lignes de stockage

Industrial Ethernet

Switches 8 ports

IHM

Poste de tri

PC

Supervision

Module Ethernet

Zone de tri

Module Ethernet

Zone de stockage

des slings vides

API

S7 1200

Module Ethernet

Zone du tunnel de lavage

Module Ethernet

Zone de stockage

Module Ethernet

Zone de recirculation