MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

C.A.P.

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Session : 2015

EP1 – Analyse d’une situation professionnelle

Durée : 2h	Coef. : 4

# DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier comprend 8 pages numérotées de DR 1/8 à DR 8/8.

CONSEIL AU CANDIDAT

Il est conseillé de prendre connaissance des informations contenues

dans le dossier technique et le dossier ressources

avant de répondre aux questions posées

1 – Mise en situation :

Sur la photo ci-dessous, il vous est présenté une remorque plateau sur laquelle il est demandé d’étudier la réalisation d’un support de treuil rep. 3.

1 –

2 – Perspective :

3 – Vue éclatée et nomenclature :

| 7 |  | Rondelle à dents DEC 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Ecrou hexagonal ISO 4032 M12 |  |  |
| 5 |  | Vis hexagonale |  |  |
| 4 |  | Vis Hexagonale |  |  |
| 3 | 1 | Support de treuil |  |  |
| 2 | 1 | Flèche de remorque |  |  |
| 1 | 1 | Traverse de remorque |  |  |
| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observation |

4 – Représentation normalisée des soudures (NF EN 22553 : ISO 2553) :

Symboles élémentaires

Cotation des soudures
Pour les exemples ci-dessous, les cotes des illustrations ne sont là que pour expliquer les valeurs sur les symboles, dans la réalité vous ne placez que les symboles.

• Epaisseur de la soudure :

Elle est égale à la hauteur du plus grand

triangle isocèle inscrit dans la section du cordon de soudure.

• Soudure d'angle continue :

Valeur de l'épaisseur placée à gauche

du symbole élémentaire.

• Soudure d'angle discontinue :

- Valeur de l'épaisseur placée à gauche du symbole élémentaire (a), à droite du symbole placez les autres indications (n, L, e…) :

- Nombre de cordons (n) :

- Longueur du cordon de soudure (L) :
- Intervalle entre 2 cordons (e) :

- Si la soudure se fait des 2 côtés

(comme cela est possible pour de nombreuses soudures)

• Soudure en bouchons :

- Diamètre du bouchon à gauche du symbole (d),
à droite, les autres indications :
- Nombre de bouchons (n)
- Entraxe des bouchons (e)

• Soudure par points :

- Diamètre du point à gauche du symbole (d)
à droite, les autres indications :
- Nombre de points (n)
- Entraxe des points (e)

Procédé de soudage

| N° | Procédés | N° | Procédés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soudage à l'arc électrique | 3 | Soudage aux gaz |
| 11 | Electrode fusible | 311 | Oxyacétylénique |
| 111 | Electrode enrobée | 312 | Oxypropane |
| 112 | Par gravité avec électrode enrobée | 313 | Oxyhydrique |
| 113 | Au fil nu | 4 | Soudage à l'état solide |
| 12 | Sous flux en poudre | 41 | Ultrasons |
| 13 | Protection gazeuse, électrode fusible | 42 | Friction |
| 131 | MIG Gaz inerte, électrode fusible | 7 | Autres procédés |
| 135 | MAG Gaz actif, électrode fusible | 71 | Aluminothermie |
| 14 | Protection gazeuse, électrode réfractaire | 74 | Induction |
| 141 | TIG Gaz inerte, électrode tungstène | 751 | Laser |
| 181 | Electrode carbone | 781 | Soudage par goujons à l'arc |
| 2 | Soudage par résistance | 782 | Soudage des goujons par résistance |
| 21 | Par points | 9 | Brasage |
| 22 | A la molette | 91 | Brasage fort |
| 23 | Par bossage | 94 | Brasage tendre |
| 24 | Par étincelage | 951 | Brasage tendre à la vague |
| 25 | En bout par résistance | 97 | Soudo-brasage |

# Text boxes

REMORQUE

PLATEAU

ZONE D’ETUDE :

SUPPORT

DE TREUIL

TREUIL

5 – Désignation des vis :

Exemple de désignation :

Vis ISO 4014 Md x L

6 –Désignation des écrous :

Exemple de désignation :

Ecrou ISO 4032 Md

7 – Désignation des rondelles à dents :

Exemple de désignation :

Rondelle DEC 10

DEC

DIC