CONSIGNES AUX CANDIDATS

# NOTA

# Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale

# Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions

# Les questions peuvent être traitées séparément

REMARQUES REGLEMENTAIRES Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire n°99-186 du 16/11/99

# Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

| DE | Documents d’études |
| --- | --- |
| PE | Pièces écrites |
| PG | Pièces graphiques |
| DR | Documents réponses |
| DT | Documents techniques |

Ce sujet comporte 23 pages, numérotées 1/23 à 23/23.

Assurez-vous qu’il est complet.

# BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

# TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

# EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| SOMMAIRE |
| --- |
|  | Support papier | Support numérisé |
| DOSSIER ETUDES | DE1 à DE5 |  |
| DOCUMENTS REPONSES | DR1, DR2, DR4 à DR10 | DR3 (à imprimer par le candidat) |
| DOSSIER TECHNIQUE | DT1 à DT5 | DT1 – DT2 |

# BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

# TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

# EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| DOSSIER ETUDES |
| --- |
| N° ETUDES | ACTIVITES | BAREME |
| ETUDE 1 | Etude du cantonnement et de la base vie |  |
| ETUDE 2 | Etude de l’escalier droit préfabriqué |  |
| ETUDE 3 | Etude du voile banché |  |
| ETUDE 4 | Etude du mur de clôture |  |
| ETUDE 5 | Etude du plancher dalle pleine |  |
|  | Total = |  |

# BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre

| ETUDE N° 1 |
| --- |
| Situation : Vous êtes chargé de l’étude de l’installation des bungalows nécessaires à ce chantier ainsi que leurs aménagements sur la base de vie. |
| Documents : | Support papier | Support numérisé |
| -Fiche contrat -Plan d’installation de chantier -Réglementation, cantonnements, contraintes chantier -Document technique bungalow de chantier -Document réponse | DE1 PG10 DT1 DT2 DR1, DR2 | DT1 DT2 |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur DR1 : 1.1 Déterminer les types et le nombre de bungalows et sanitaires nécessaires à la base vie du chantier. Sur DR2 : 1.2 Schématiser et repérer les différents bungalows et sanitaires sur la zone base vie. 1.3 Tracer les différents raccordements de réseaux nécessaires (EDF, AEP, EU) de la base vie. | Les types, le nombre de bungalows et sanitaires sont exacts. Le repérage et la représentation des bungalows et sanitaires sont satisfaisants. Les positionnements des réseaux sont judicieux. |  |

# DE1

Renseignements Techniques fournis par l’entreprise

Durée du chantier gros œuvre prévu : 16 mois.

Nombre d’ouvriers prévus : 24 au maximum.

Tous les ouvriers prendront leurs repas sur place.

Travaux insalubres.

Cantonnement de la base de vie :

- 1 Bureau conducteur de travaux (15 m² minimum).

- 1 Bureau chef de chantier (15 m² minimum).

- 1 Salle de réunion (30 m² minimum).

- 2 Vestiaires (15 m² minimum chacun).

- 2 Réfectoires (15 m2 minimum chacun).

- Sanitaires (WC, Douche, Lavabo).

Réseaux d’alimentations :

AEP : Alimentation en eau potable à partir du point d’eau de la base de vie.

EDF : Câblage à partir du coffret électrique de la base vie.

EU   : Evacuation vers le réseau existant chemin des Mimosas.

Question 1.1

# Etude de la base de vie

| Aménagement des locaux | Rep * | Types | Dimensions (extérieures) | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bureau Conducteur de travaux | 1 |  |  |  |
| Bureau Chef de chantier | 2 |  |  |  |
| Salle de réunion | 3 |  |  |  |
| Vestiaire(s) | 4 |  |  |  |
| Réfectoire | 5 |  |  |  |
| Equipement des locaux |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |
| Douche(s) |  |  |  |  |
| Lavabos |  |  |  |  |
| Sanitaires | 6 |  |  |  |

* repère légende DR2

Question 1.2

Question 1.3

EXTRAIT DU PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (voir PG 10)

# BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre

| ETUDE N° 2 |
| --- |
| Situation : Votre entreprise a décidé de pré-fabriquer l’escalier intérieur du 1er étage. Vous devez étudier la manutention de cet élément. |
| Documents : | Support papier | Support numérisé |
| -Fiche contrat -Extrait plan de coffrage du plancher haut du 1er étage -Renseignements complémentaires -Document réponse -Document réponse | DE2 PG7 DE3 DR4 | DR3 |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur DR3 : 2.1 Déterminer le centre de gravité de l’escalier préfabriqué à partir de la feuille de calcul du tableur. Imprimer le DR3 complété. Sur DR4 : 2.2 Calculer la longueur de la chaîne AC pour la manutention de l’escalier en respectant les différentes étapes et indiquer les cotes sur la coupe dans le plan AEC. 2.3 Calculer la valeur de l’angle α, angle d’écartement des élingues et vérifier la condition α < 60° | Les valeurs sont exactes et les unités sont respectées. Les étapes sont respectées et les valeurs sont exactes. La longueur est exacte (arrondie au cm) La valeur de l’angle α est exacte au degré supérieur. |  |

# DE2

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Centre de gravité de l’escalier

Vous utiliserez la décomposition des surfaces et les dimensionnements représentés ci-après :

# DE3

Question 2.2

Calcul de la longueur de la chaîne AC en prenant Xg = 115 cm

# L’escalier est suspendu en A par l’intermédiaire des élingues AF et AH de longueurs 3,00 m. Les brins de chaines étant réglables, on doit déterminer la longueur de l’élingue AC.

On donne :		FH = 80 cm

AE = 297 cm

Calcul de AD :

Calcul de AB :

Indiquer  sur la coupe AEC les cotes manquantes.

Calcul de AC :

# Question 2.3

Calcul de α 1 :  (dans le triangle rectangle AED)

Calcul de α 2 :  (dans le triangle rectangle ABC)

# Calcul de α  :

# (Angle d’écartement des élingues confirmé :     (oui	(non (cocher la bonne réponse)

# DR4

# BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre

| ETUDE N° 3 |
| --- |
| Situation : Vous devez étudier la réalisation du voile banché V10 au niveau du R+2 de la zone Est du bâtiment A. |
| Documents : | Support papier | Support numérisé |
| -Fiche contrat -Plan des façades du bâtiment A -Extrait Plan RDC ; R+1 -Extrait Plan R+2 ; R+3 -Extrait Plan Coupe A-A du Bâtiment A -Extrait plan BET coffrage du voile V10 -Document technique Banche -Documents Réponses | DE3 PG3 PG4 PG5 PG6 PG11 DT3 DR5, DR6 | PG11 |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur le DR 5 3.1 Donner les caractéristiques dimensionnelles du voile V10. 3.2 Quantifier le matériel nécessaire pour la réalisation des voiles banchés, sur la base des contraintes techniques du voile V10. 3.3 Réaliser le croquis de positionnement des banches (représentation des banches, abouts et mannequins). Sur le DR 6 3.4 Représenter et coter les réservations et le mannequin de la porte à intégrer dans le voile. 3.5 Quantifier le volume de béton à commander pour le coulage du V10. | Les dimensions sont exactes Les résultats sont exacts L’échelle est respectée Le schéma est clair et respecte la légende Les réservations et les cotes sont correctes. Le volume est exact |  |

# DE4

Question 3.1

# Longueur voile V10 = _ _ _ _ _ _ _

# Hauteur  voile Etage R+2 =  _ _ _ _ _ _ _

Question 3.2

L’entreprise ne dispose que de banches avec compas de 2400x2800. Dans le cadre du chantier, le complément de matériel devra être loué.  Vous devez, en fonction des contraintes, quantifier l’ensemble du matériel nécessaire.

|  | Caractéristiques matériel | Choix matériel (oui/non) | Quantités (détailler les calculs) |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Longueur B | Hauteur A |  |  |
| Souhausses |  |  |  |  |
| Banches |  |  |  |  |
| Rehausses |  |  |  |  |
| Total Hauteur composition des banches |  |  |  |

Question 3.3

DR 5

Question 3.4

Représentation des réservations à intégrer dans les banches

Cotation d’implantation des mannequins et des réservations.

Nota : la première face de banche est posée sur le platelage.

Question 3.5												/  1 point

Quantitatif du volume béton du voile V10

| Désignation | Longueur | Largeur | Ht / épais. | TOTAL + | TOTAL - | unité | Quantités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DR6

# BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre

| ETUDE N° 4 |
| --- |
| Situation : Vous êtes chargé de déterminer le temps nécessaire pour la réalisation d’un mur de clôture du bâtiment A |
| Documents : | Support papier | Support numérisé |
| -Fiche contrat -Détails des clôtures du bâtiment A -Détails des différents types de clôture -Document technique -Extrait CCTP -Document réponse -Document réponse | DE5 PG12 PG13 à PG14 DT4 PE1 DR7 DR8 |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur DR7 4.1 Compléter le tableau N° 1 des différents types de clôtures et repérer les clôtures sur le tableau N° 2. 4.2 Calculer la longueur de grillage maille 50x200 galvanisé de hauteur 1,50m nécessaire pour réaliser les clôtures de type C. 4.3 Calculer le volume de béton nécessaire pour réaliser le mur de clôture du type A. Sur DR 8 4.4 Calculer le nombre de blocs pour la réalisation des clôtures du type B du bâtiment A. 4.5 Déterminer le temps de réalisation de l’ensemble des clôtures du type B du bâtiment A. | Les réponses sont exactes Les calculs sont exacts 1% près Les calculs sont justes Les calculs sont justes |  |

# DE5

| TABLEAU N°1 |
| --- |
| Types des clôtures |
| Désignation | Clôtures |
|  | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E |
| Fondation | Plot (dimensions en cm) |  |  |  |  |  |
|  | Semelle filante (section en cm) |  |  |  |  |  |
| Type de grillage et hauteur (m) |  |  |  |  |  |
| Type de mur ou appareillage |  |  |  |  |  |
| Epaisseur du mur (cm) | 40 | 20 |  | 40 |  |

Question 4.1

| TABLEAU N° 2 (cocher) |
| --- |
| Type de clôture | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E |
| Cour 1 |  |  |  |  |  |
| Cour 2 |  |  |  |  |  |
| Cour 3 |  |  |  |  |  |
| Cour 4 |  |  |  |  |  |
| Cour 5 |  |  |  |  |  |
| Cour 6 |  |  |  |  |  |
| Cour 7 |  |  |  |  |  |
| Cour 8 |  |  |  |  |  |
| Cour 9 |  |  |  |  |  |

Question 4.2

Longueur de grillage maille 50X200 galvanisé de hauteur 1,50m nécessaire pour réaliser les clôtures de type C. (calcul sous forme de tableau)

| Nombre | Longueur (m) | Longueur totale |
| --- | --- | --- |
| Linéaire nécessaire de grillage de Type C |  | m |

Question 4.3

Volume de béton nécessaire pour réaliser le mur de clôture du type A

# Ne pas prendre en compte la partie semi circulaire couronnement du mur (voir PG13)

| Désignation | Calculs | Longueur (m) | Epaisseur (m) | Hauteur (m) | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA1 |  |  |  |  |  |
| MA2 |  |  |  |  |  |
| MA3 |  |  |  |  |  |
| MA4 |  |  |  |  |  |
| MA5 |  |  |  |  |  |
| Total |  | m |  | m | 1,80 | m |  | m3 |

DR7

La réalisation de l’ensemble des  clôtures du type B du bâtiment A comprend :

- Des murs de blocs américains courants pour l’embase des clôtures type B

- Des murs de blocs américains splités flutés

- Nombre de blocs nécessaires pour réaliser les clôtures de type B ; les calculs se font par rang de blocs.

- Quantité de mortier nécessaire pour réaliser les clôtures de type B, la consommation est de  2,1 litres par m² (pour tous blocs)

- Quantité de béton nécessaire pour les murs de clôture de type B, la consommation de béton est de 50 litres par m² (pour tous blocs)

- Temps unitaire (T.U) pour réaliser 1,00 m de longueur de mur de clôture de Type B

Temps unitaire (T.U.) de pose pour les blocs américains courants : 0,5h/m²

T.U. de pose pour les blocs américains splités flutés : 0,7h/m²

T.U de mise en place du béton de remplissage : 0,2h/m2 de maçonnerie

Question 4.4

| Calcul de la surface des murs et du nombre de blocs américains lisses |
| --- |
| Blocs courants | Hauteur m | Longueur m | Surface m2 | Nombre de blocs | Reste à compenser avec les joints |
|  |  |  |  | Blocs 20x20x40 | Blocs 20x20x20 |  |
| Cou r1 | 0,20 | 19,28 | 3,86 | 48 |  | 8 cm |
| Cour 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cour 3 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

| Calcul de la surface des murs et du nombre de blocs splités flutés |
| --- |
| Blocs splités flutés | Hauteur m | Longueur m | Surface m2 | Nombre de blocs | Reste à compenser avec les joints |
|  |  |  |  | Blocs 20x20x40 | Blocs 20x20x20 |  |
| Cour 1 |  |  |  | Rang 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Rang 2 |  |  |  |
| Cour 2 |  |  |  | Rang 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Rang 2 |  |  |  |
| Cour 3 |  |  |  | Rang 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Rang 2 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

Question 4.5

| Temps unitaire pour 1,00 m de mur de clôture de type B |
| --- |
| Désignation | Hauteur (m) | Longueur (m) | Surface (m) | T.U. (h/m2) | Durée (h/m) |
| Blocs courants |  |  |  |  |  |
| Blocs splités flutés |  |  |  |  |  |
| Béton de remplissage |  |  |  |  |  |
| Total |  |

| Durée totale pour réaliser les 58,00 m de clôtures de type B du bâtiment A |
| --- |
| Durée (h) |  |

DR8

# BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre

| ETUDE N° 5 |
| --- |
| Situation : Vous êtes chargé d’organiser la réalisation de la dalle pleine du plancher haut du 1er étage du bâtiment A entre les files 1 à 6 et les files A à E. |
| Documents : | Support papier | Support numérisé |
| - Fiche contrat - Extrait plan de coffrage du plancher haut du 1er étage - Document technique Coffrage dalle Ischebeck « TITAN HV » - Document réponse - Document réponse | DE6 PG7 DT5 DR 9 DR 10 |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation | Barème |
| Sur DR9 5.1 Vous devez finaliser le plan de calepinage coffrage « TITAN HV »du plancher haut du 1er étage du bâtiment A entre les files 1 à 2 et les files A à D, ainsi que les cotations. 5.2 Faire l’inventaire du matériel nécessaire pour la réalisation du plancher. Sur DR10 5.3 Rechercher et reporter les cotes HO (Hors Œuvres) et les épaisseurs du plancher. 5.4 Calculer les surfaces du plancher. 5.5 Calculer le volume total de béton nécessaire pour la réalisation du plancher. 5.6 Déterminer les besoins en main d’œuvre pour réaliser le plancher. 5.7 Pour la réalisation du plancher avec 7 ouvriers, déterminer le cas échéant le nombre d’heures supplémentaires à effectuer par ouvrier. | Le choix du matériel est adapté à la situation et les cotes sont exactes Les réponses sont exactes Les cotes sont exactes Les calculs sont exacts Les calculs sont exacts Les calculs sont exacts Les calculs sont exacts (100° d’heure près) |  |

DE6

Question 5.1

Question 5.2

Question 5.3

Recherche des cotes HO et des épaisseurs du plancher. (Voir PG7)

Question 5.4

Pour la suite des calculs, l’épaisseur de plancher à prendre en compte entre les files D et E  sera de 18,5 cm (épaisseur moyenne)

- Calcul de la surface de plancher d’épaisseur 18 cm (cotes Hors Œuvres) :

- Calcul de la surface de plancher d’épaisseur moyenne de 18,5 cm (cotes Hors Œuvres):

Question 5.5

La surface plancher prise en compte pour le calcul du volume béton est de 215,00 m² pour les dalles d’épaisseur 18 cm et de 42,00 m² pour les dalles d’épaisseur 18,5 cm.

Calcul du volume total de béton nécessaire pour la réalisation des planchers :

- Volume de béton des planchers d’épaisseur 18 cm :

- Volume de béton des planchers d’épaisseur 18,5 cm :

- Volume total de béton nécessaire pour la réalisation des planchers de la zone d’épaisseur 18 cm et de la zone d’épaisseur moyenne de 18,5 cm :

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

( Le Temps Unitaire (TU) du coulage et du réglage du béton de la dalle pleine est de 1,35 h/m3

( On considère que pour les zones étudiées la quantité de béton à couler est de 46,500 m3

( La durée prévue au planning pour le coulage et le réglage du béton du plancher est d’une journée

( L’horaire journalier d’un ouvrier est de 7h par jour

Question 5.6

Détermination du nombre d’ouvriers nécessaire pour réaliser le plancher :

Question 5.7

Avec une équipe de 7 ouvriers

Calcul du nombre d’heures supplémentaires par ouvrier :

DR10

# BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

# TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

# EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| DOSSIER TECHNIQUE |
| --- |
| N° DT | Documents | Support papier | Support numérisé |
| DT1 | Réglementation et cantonnement | x | x |
| DT2 | Bungalows de chantier | x | x |
| DT3 | Banche : Panneaux SATECO | x |  |
| DT4 | Blocs Américains | x |  |
| DT5 | Coffrage de dalle Ischebeck TITAN | x |  |

L’entreprise est tenue de mettre à disposition de ses salariés une base de vie de composition et de qualité conforme à la réglementation. Celle-ci doit notamment comprendre :

■ Des réfectoires : 1,25 m² / personne

■ Des vestiaires : 1,25 m² / personne

■ Des bureaux en nombre suffisant.

■ Et tout autre module demandé par la maitrise d’œuvre. Il convient d’abriter les circulations entre bungalows pour protéger les ouvriers des intempéries.

La base vie sera située proche des réseaux d’alimentations, du point de regroupement et sur une aire plane.

DT2

# DT3

# DT5

# Text boxes

TOTAL DR1

DR1

Légende

Rep

Désignation

Codes

Hachures

2

Bureau chef de chantier

B CC

3

Salle de réunion

SR

4

Vestiaire(s)

V

5

Réfectoire(s)

R

6

Sanitaires

S

1

Bureau conducteur de travaux

B CTX

7

Eaux usées

EU

8

Alimentation EDF

EDF

9

Alimentation AEP

(Eau potable)

AEP

Exemple de représentation bungalow :

Bungalow

Sanitaires

15 m2

DR2

TOTAL DR2

1/3

×

2/3

1/3

2/3

S2

Y

O

X

dX  - distance CdG S2 / axe OX

dY - distance CdG S2 / axe OY

Ex. (6x16,9)+(2/3x16,9) = 112,66cm

EXEMPLE DE CALCUL  dX et dY

135.2

α

α 1

α 2

TOTAL DR4

(Cotes en cm)

ECHELLE 1/100ème

Voile

V10

2400

TOTAL DR5

ECHELLE 1/50ème

Emprise banche 12,00 x 3,30

75

75

TOTAL DR6

TOTAL DR7

/        points

TOTAL DR8

DR9

ECHELLE 1/50ème

Total DR 9

Total DR 10

Réglementation cantonnements

Renseignements complémentaires

(1)

(1)

(2)

(2)

# DT1

- Système de rampes équivalent ( nombre de robinets

1 robinet pour 10 travailleurs  disponibles sur le lavabo.

- 1 cabinet pour 10 travailleurs

Modèle de bungalows et sanitaires de chantier

BANCHES : Panneaux SATECO

Blocs Américains

Appareillage

Blocs splités flutés

Mur multiple de 0,20 m

20 01

20 01

20

03

20 01

Détail des joints

2 lits de mortier : largeur 30mm épaisseur 10mm

DT4

-Peau de coffrage en contreplaqué de 21 mm

- Entraxe des poutrelles secondaires : 45 cm

(

Disponible

Sur commande ; Délai attente de 10 jours

(

Primaire 0,90 m : sur commande ; délai attente de 15 jours