BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ENVELOPPE DU BÂTIMENT FAÇADES - ÉTANCHÉITÉ

Épreuve : U41 – Sciences du Bâtiment

Session 2015

Durée : 2h40

Coefficient : 2

Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sous réserve que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999).

Tout document interdit.

Document à rendre avec la copie :

- Document réponse DR1	page 15 / 15

BREVET DE TECHNICIEN supÉrieur

‘’ ENVELOPPE DU BÂTIMENT ‘’

# ÉPREUVE U41 : SCIENCES DU BÂTIMENT

Durée : 2 h 40								Coefficient : 	2

### Construction d’un complexe aquatique

Temps approximatif :             Barème :

Lecture							20’

Étude Mécanique					80'

Étude Thermique / Hygrométrie		30’

Étude Acoustique					30’

Calculatrice électronique autonome autorisée.

Le document réponse même vierge doit être remis dans une copie à la fin de l’épreuve.

#### Contenu du dossier

Page de garde : p 1/15.

Titre, contenu du dossier : p 2/15.

Dossier sujet :

- DS1 (p 3/15) : Présentation de l’ouvrage, caractéristiques des matériaux ;

- DS2 à DS3 (p 4 et 5/15) : Travail demandé.

Dossier technique :

- DT 1 (p 6/15) : Situation des études acoustique et mur rideau : rez-de-chaussée– Échelle non définie ;

- DT 2 (p 7/15) : MUR RIDEAU : Coupes EE – Échelle 1/75 – Plan ;

- DT 3 (p 8/15) : Local des maître-nageurs. – Échelle 1/50.

Documents Annexes, formulaire :

- DA 1 (p 9/15) : DTU 39 - 1 ;

- DA 2 (p 10/15) : DTU 39 - 1 suite ;

- DA 3 (p 11/15) : Théorème des 3 moments, formulaire flèches ;

- DA 4 (p 12/15) : Inerties des montants du mur rideau, documents Hairaquatic ;

- DA 5 (p 13/15) : Extraits RT 2012 ; Pressions de vapeur saturante ;

- DA 6 (p 14/15) : Formulaire acoustique et verres feuilletés.

Document réponse :

- DR1 (p 15/15).

#### Présentation de l’ouvrage

L’étude porte sur la construction d’un complexe aquatique. Le bâtiment est constitué d’un  R-1, un RdC et d’un R+1.

Cette construction est constituée de différents bassins intérieurs et extérieurs, d’un toboggan, de vestiaires, bureaux …

Le complexe est axé autour d’un bassin sportif et des bassins annexes en structure métallique, bordés d’un mur rideau et couverts par des bacs acier.

Une structure béton sur 3 niveaux abrite les vestiaires, bureaux …ainsi qu’une cafétéria.

Une verrière, véritable puits de lumière, ainsi que des panneaux solaires servant au réchauffement de l’eau des bassins, couvrent une grande partie de la toiture en béton armé. Au dessus du patio, on retrouve une terrasse couverte de bois à + 4,00 m qui se termine par une étanchéité végétalisée à 4,30 m. Le reste de cette structure BA est surmonté de moquettes solaires.

Notre étude sera centrée sur :

- Le mur rideau : vitrage et profilés, condensation ou non ;

- La toiture Hairaquatic : condensation ou non ;

- la séparation vitrée du bureau des MNS avec le bassin sportif : épaisseur acoustique nécessaire.

Les caractéristiques nécessaires aux études sont données ci-après.

Les conditions de cette construction sont données par les différents CCTP.

Ce type de construction est considéré à forte hygrométrie.

Conditions climatiques d’hiver :

  - température intérieure air 27°C, HRi = 70 % ;

  - température intérieure eau 31°C ;

  - température extérieure air  - 5°C, HRe = 90 %.

Conditions de vent pour le vitrage 33.2 / 12 / 55.2 en partie haute :

  - région 3 ;

  - catégorie de terrain III b ;

  - h < 9 m ;

  - en appui sur toute la périphérie.

#### Données, caractéristiques

Aluminium

  - E = 70000 Mpa.

Montant du mur rideau piscine / extérieur :

  - Pression de vent sur le mur rideau : 1100 Pa ;

  - FM 156 sans renfort de chez Technal (DA 2 ).

Verre mur rideau piscine / extérieur

CCTP art 4.13, vitrage de sécurité.

  - Face extérieure : Glace feuilletée, type STADIP PLANITHERM 55.2 de 10,8 mm d’épaisseur, traitée à faible émissivité 0,15 en face 2 ;

  - Gaz argon : 12 mm minimum ;

  - Face intérieure : Glace feuilletée, type STADIP, en partie haute, 33.2 de 6,8 mm ou 44.2 de 8,8 mm d’épaisseur en partie basse.

Verre mur rideau local maître-nageur

  - Verre simple feuilleté ;

  - Voir DT3 et documentation acoustique DA6.

Toiture de la piscine et du local maître-nageur

CCTP art 3A. et 06 CCTP art 3B.08.

  - En bac acier nervuré, autoportant, avec perforations, type HAIRAQUATIC Série HACIERCO 70 SPA, de 0,75mm d’épaisseur ;

  - L’isolation phonique hydrofuge dans les nervures des bacs acier ;

  - Le pontage des creux des nervures ;

  - L'isolation thermique sera réalisée par des panneaux rigides de verre cellulaire, type AFOAMGLAS@ de 120 mm d’épaisseur, ( = 0,042 W/(m.C) ;

  - Le revêtement d'étanchéité en membrane PVC à modules photovoltaïques flexibles intégrés, e = 6 mm et ( = 0,023 W/m.C.

Extrait CCTP Article 11.07 - plafond suspendu en fibres minérales de 600 x 600 mm

Fourniture et pose par l'entrepreneur titulaire du présent lot de plafonds suspendus, gamme ADESIGN@, série TONGA de chez EUROCOUSTIC ou équivalent, composés de panneaux rigides en fibres minérales thermo-compressées à bords droits recouverts d'un voile de verre peint en usine et présentant en surface un aspect à décor lisse, destinés à être posés sur profils apparents.

Caractéristiques :

- Coefficient d'absorption acoustique: 0,87 à 500Hz et 0,84 à 1 kHz ;

- Réflexion à la lumière : supérieure à 80 % ;

- Réaction au feu : Mo incombustible ;

- Tenue à l'humidité : 100% stable en milieu humide ;

Dimensions : 600 x 600 mm - Épaisseur 20 mm.

Localisation : local maître-nageur, vestiaires, …

Travail demandé :

A - Étude Mécanique : montant du mur rideau

Localisation : façade sud (documents DT1, DT2)

Pour l’étude mécanique du mur rideau de la façade sud, déterminer les vitrages, les actions sur les montants et vérifier les montants à la flèche.

A1  Vérification de l’ épaisseur du vitrage selon DTU 39-1 :

- Vérifier l’épaisseur du verre du mur rideau en partie haute 55.2/12/33.2 ( CCTP), de dimension 1,28*2,85 selon le DTU 39 - 1 (annexes DA1, DA2).

Ne pas effectuer la vérification de la flèche du vitrage.

A2  Étude du montant du mur rideau (actions, console en acrotère) : (DT1 et 2)

Ce montant reporte ses charges sur la structure. Le bureau d’étude demande les actions aux appuis du montant, à l’ELS, pour déterminer les fixations et donner les charges appliquées à la structure au bureau de contrôle.

La charge aux ELS sur le montant du mur rideau est de 140 daN/ml.

On donne le schéma mécanique simplifié :

- Justifier la charge de 140 daN/ml sur le montant au regard de la pression de vent.

- En réalisant l’étude de la console CD, montrer que le moment fléchissant en C vaut :

- 44.8 m.daN.

(nota : pour ce calcul, isoler CD)

A3  Étude des actions aux appuis :

Pour répondre à la demande du bureau d’étude, le travail consiste à étudier le montant du schéma précédent.

- Donner, en justifiant, le degré hyperstatique de ce montant ;

- A l'aide du formulaire annexe DA3, calculer le moment au point B ;

- Tracer les diagrammes de l’effort tranchant V(x) et du moment fléchissant M(x) en précisant les valeurs particulières (voir document réponse DR1, p. 15/15), (prendre le moment fléchissant en B : MB = - 113 m.daN) ;

- En déduire les actions aux points A, B, et C.

A4  Étude des flèches du montant partie haute : (DT2)

Afin  de réaliser le mur rideau de la piscine, il est nécessaire d'étudier les éléments du mur rideau, et en particulier les déformations du montant.

Le profilé choisi est un profilé Technal FM 156 (DA4).

Le calcul de flèches par intégration, en utilisant l’étude précédente serait trop fastidieux. Un formulaire de flèches de mur rideau permet de les calculer dans certains cas (formules simplifiées - annexe DA3).

Le bureau d’étude propose de vérifier ces différentes flèches.

Flèche maximale au vent de L/200 ou 15 mm.( L portée)

En ce qui concerne la console CD, L sera prise égale à  2*0,800 = 1,600 m.

Par simplification on prendra pour les formulaires de l’entreprise : AB = BC = H = 2,85 m.

- Calculer la flèche f1 au point D en vous aidant du formulaire.

- Au regard des exigences réglementaires, le profilé est-il bien choisi ?

A5  Étude des flèches du montant partie basse : ( DT2)

La partie basse du mur rideau est représenté sur le schéma suivant :

- Calculer la flèche f2 au milieu des points E et A en vous servant du formulaire.

- Au regard des exigences réglementaires, le profilé est-il bien choisi ?

Si non, proposer une ou des solutions pour résoudre le problème (sans calcul).

Flèche maximale au vent de L/200 ou 15 mm. (L = portée)

B - Étude Thermique / Hygrométrie

Localisation : toiture de la piscine

Calcul de la résistance thermique de la toiture Hairaquatic : (DA4 et DA5)

Les exigences réglementaires de ce type de toiture en milieu humide sont importantes : l’épaisseur de l’isolant doit, non seulement respecter les exigences d’isolation thermique, mais aussi éviter toute condensation en régime normal en sous face de la toiture ou dans l’isolant acoustique.

- Calculer la résistance thermique de cette toiture sans tenir compte des bacs acier ;

- En prenant le flux surfacique Φ = 9,82 W/m², calculer les températures à travers cette toiture, et tracer schématiquement le gradient de températures sur le document réponse DR1 ;

- A l’aide du tableau annexe DA5, déterminer la pression de vapeur saturante en sous face de la toiture. Y a-t-il condensation sur cette sous face ? Conclure quant à l’épaisseur de l’isolant.

C - Étude Acoustique

Localisation : local des maître nageurs (Voir DT3 et DA6)

Au niveau du rez de chaussée de la piscine, les maitre-nageurs ont un bureau d’accès visuel sur les baigneurs.

Le vitrage de ce local doit permettre la surveillance de la piscine et apporter un affaiblissement acoustique suffisant pour que la conversation normale entre deux personnes soit possible à l’intérieur de ce bureau.

Pour cela, l’architecte demande de vérifier les caractéristiques du vitrage préconisé.

On considérera que la conversation normale entre 2 personnes n’est possible que si le niveau de bruit de fond du local de réception n’excède pas LR = 55 dB.

C1 Aire d’absorption équivalente du bureau des MNS :

Remplir le document réponse DR 1 afin de déterminer l’aire d’absorption.

Quelle est l’aire équivalente de la salle de réception ?

NOTA :

- Pour ne pas alourdir les calculs, il est demandé de vérifier les caractéristiques du vitrage, seulement dans les médium, qui sont les bruits de voix les plus fréquents (1000 Hz) ;

- On tiendra compte dans le calcul de l’aire d’absorption équivalente de la salle de réunion des MNS, de la présence de 2 personnes (0,5 m² d’aire équivalente par personne dans cette fréquence).

C2 Indice d’affaiblissement Rw de la paroi vitrée séparative :

Pour déterminer l’indice d’affaiblissement Rw, rechercher l’isolement brut demandé, Db en décibel (dB), de la paroi vitrée.

Sachant que le niveau d’émission de la piscine est : LE = 95,5 dB.

En déduire Rw.

C3 Choix du vitrage en fonction de la documentation fournie :

Au regard du tableau DA6, faire un choix de vitrage feuilleté répondant aux exigences précédentes.

RDC

COUPE EE

###### MUR RIDEAU

7 Méthodes de calcul

7.1 Principe

La pression de calcul l'Article 6 est utilisée dans les formules ci-après pour déterminer une épaisseur e1 .

Un facteur de réduction c lié à la situation du châssis est appliqué suivant 7.3 .

L'épaisseur eR définie à l'Article 8 intègre les facteurs d'équivalence ( du vitrage. Elle doit être au moins égale au produit (e1 x c)

7.2 Calcul de l'épaisseur e1

L'épaisseur e1 est déterminée par application des formules précisées :

7.2.1 Vitrages en appui sur toute sa périphérie

L : longueur du vitrage en m

l : largeur du vitrage en m

S : Surface du vitrage en m²

P : pression du vent en Pa

7.3 Facteur de réduction c

Un facteur de réduction c = 0,9 est à appliquer pour tous les vitrages extérieurs en rez-de-chaussée, et dont la partie supérieure est à moins de 6 m du sol extérieur.

Dans tous les autres cas, c = 1,0.

7.4 Facteurs d'équivalence ε

Les facteurs d'équivalences (1 et (2 tiennent compte de l'assemblage entre composants.

Le facteur d'équivalence (3 tient compte de la nature des composants.

7.4.1 Vitrages isolants

L'épaisseur des vitrages comportant plus de trois composants nécessite une étude appropriée.

7.4.2 Vitrages feuilletés

7.4.3 Vitrages simples monolithiques

8 Vérification de la résistance

eR est l'épaisseur équivalente pour le calcul de résistance.

La résistance d'un vitrage dépend de son épaisseur et de sa nature (recuit, trempé, imprimé, etc.). Dans le cas d'un assemblage associant des composants de nature différence, seule la valeur maximale des coefficients (3, MAX((3), est à prendre en compte.

Lorsque l'épaisseur eR est inférieure à l'épaisseur nominale du composant le plus épais, eR est pris égal à l'épaisseur de ce seul composant.

Il faut vérifier que :

8.3 Vitrage isolant

L'épaisseur eR est égale à la somme des épaisseurs nominales des composants, soit monolithiques, soit feuilletés divisés par (2 (selon le Tableau 8), le tout divisé par le produit du coefficient (1 (selon le Tableau 7) et de MAX((3).

Calcul de eR pour un vitrage isolant double avec deux composants feuilletés :

## Théorème des 3 moments (formule de Clapeyron)

Hypothèses :  EI = constante sur l’ensemble de la poutre,

Pour des charges réparties uniformes, on a :

= + pi .Li3 / 24 EI

= - pi+1 .Li+13 / 24 EI

Pour le calcul hyperstatique, les équations de Mfz(x) et Vy(x) sont pour la travée i :

Mfz(x) = Miso + Mi-1 ( 1 – x / Li ) + Mi ( x / Li )

Vy(x) = Viso + ( Mi-1 – Mi ) / Li

|  | f1 = + pA(3A3+4AH²-H3)/24EI |  |
| --- | --- | --- |
|  | f = - pH4/192EI |  |
|  | f = - pH4/192EI | f en m p en MN/m A en m H en m E en Mpa I en m4 |
|  | f2 = - 5pH4/384EI |  |

EXTRAITS RT 2012

PRESSION DE VAPEUR SATURANTE EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE :

FORMULAIRE ACOUSTIQUE

Niveau d’émission global : Lg = 10 log ( ( 10 Li/10 )

Db = LEg - LRg

Db = Rw + 10 log A/S - tl

tl = 5 + Sr/10 – N

où

LE  est le niveau d’émission de la piscine (dB).

LR est le niveau de réception du local MNS (dB).

Db est l’Isolement acoustique brut.

Rw est l’Affaiblissement acoustique.

A est l’aire d’absorption (m²) du local de réception A = ( S*a.

S est la surface séparative (m²).

tl  transmissions latérales estimées en dB, fonction des liaisons avec la structure.

N dépend des autres parois latérales isolées, il est ici égal à 3 dB (3 surfaces du local isolées)

Sr est la surface des parois latérales légères et rigides du local de réception ; ici Sr = 0 m².

Tableau de coefficients d’absorption acoustique.

| a ou ( | 1000 Hz |
| --- | --- |
| Mur du couloir | 0,28 |
| Murs latéraux | 0,34 |
| Carrelage | 0,03 |
| Vitrage | 0,12 |
| Porte du couloir | 0,09 |

Le mobilier a une aire d’absorption équivalente de 2,5 m² à 1000 Hz.

TYPES de VERRE FEUILLETÉ

DOCUMENT RÉPONSE

MÉCANIQUE

THERMIQUE

Schéma de Toiture

Éch. : 1/5.

Températures 3cm pour 10°C.

Intérieur                                                                                            Extérieur

Étanchéité

Bac acier

Isolant

ACOUSTIQUE

| Parois | Absorption en fonction de la fréquence |
| --- | --- |
|  | Fréquence | 1000 Hz |
|  | Aires réelles (m²) | a | S*a |
| Mur du couloir |  |  |  |
| Murs latéraux |  |  |  |
| Sol |  |  |  |
| Plafond suspendu |  |  |  |
| Vitrage |  |  |  |
| Porte du couloir |  |  |  |
| Personnel |  |  |  |
| Mobilier |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

# Text boxes

DS1

+

DS2

DS3

Situation des études

Échelle non définie

DT1

E

A

A

C

B

D

Échelle non définie

COULOIR

DT2

Échelle non définie

Étude acoustique du local des MNS

SOL : CARRELÉ EN GRÈS ÉTIRÉ

ÉMAILLÉ

DT3

DA 1

DA 2

pi+1

pi

x

Ai+1

Ai

Ai-1

Li+1

Li

Li+1

Li

pi+1

pi

Ai+1

Ai

Ai-1

Ai

DA 3

DA 4

DA 5

DA 5

DA 6

Éch. : 1 / 50

0°C

DR 1