BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

EPREUVE E.2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| SOMMAIRE |
| --- |
| DOCUMENTS REPONSE corrigés | Page DR1 à DR7 |

DR1

Question 4 :

  - Quels sont  les sondages qui ont permis de concevoir et de dimensionner les fondations du parking-silo?

Les sondages SP1, SP2 et SP3

  - Sur la fiche du sondage pressiométrique SP2, quels sont  les paramètres définis par les courbes?

La pression de fluage Pf, la pression limite Pl et le module pressiométrique EM

  - Quelles sont les valeurs de ces paramètres à la profondeur de 6,00 m? (valeurs et unités)

Pf =1,48 MPa		Pl = 2,28 MPa		EM = 23,3 MPa

  - Quelle est la nature du sol rencontré à cette profondeur?

Craie blanche

  - A quelle profondeur le sondage a-t-il été arrêté?

Le sondage a été arrêté à 15 m  de profondeur

DR2

DR3

Question 3 :

Question 3:

Question 4 :

4.1 /  A quel moment les étais doivent-ils être fixés sur le prémur ?

Il faut fixer les étais au prémur avant son retournement

  - / Quelle doit être la classe de consistance du béton de remplissage?

Classe d'affaissement S4 ou supérieur

  - / Quelle doit être sa granulométrie?

Granulométrie 0/10

  - / En utilisant l'abaque du document déterminer la vitesse maximum de bétonnage qui doit être respectée pour couler ce prémur, dont les raidisseurs sont espacés de 50 cm

- Lorsque la température est de 5°C :  0,8 m/h

- Lorsque la température est de 15°C : 1,30 m/h

4.5 / Quelle disposition faut-il prendre lorsque la température est inférieure à 15°C si l’on veut maintenir la vitesse de bétonnage conformément à la courbe "T=15°C" ?

Il faut utiliser un accélérateur de prise pour le béton de remplissage

DR4

NOTA :

AS : Arase supérieure

Question n°1

1.1/ Rechercher les dimensions des éléments béton suivants:

| Désignation | Hauteur (cm) | Epaisseur / Largeur (cm) |
| --- | --- | --- |
| L 01 | 75 | 18 |
| L 02 | 33 | 18 |
| L 205 | 33 | 18 |
| SF 1 | 40 | 100 |
| SF 2 | 40 | 50 |

1.2/ Rechercher la cote de niveau brut de l'arase supérieure des planchers suivants:

| Désignation | Niveau chantier (m) | Niveau NGF (m) |
| --- | --- | --- |
| RDC | +0,00 | 99,25 |
| R-1 | -2,90 | 96,35 |
| R-2 | -5,55 | 93,70 |
| Fosse ascenseur | -6,65 | 92,60 |

1.3/ Rechercher les caractéristiques des escaliers présents sur la coupe A :

| Escalier | Nombre de marches | Giron (cm) | Hauteur (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-2 au R-1 | 17 | 30,5 | 15,6 |
| R-1 au RDC | 18 | 31.8 | 16,1 |

DR5

Question n°1

| Caractéristiques de la rampe d'accès |
| --- |
| Pente longitudinale (en cm/m) | 5,74 cm/m |
| Epaisseur | 30 cm |
| Charge permanente | 750 kg/m² |
| Charge d'exploitation | 400 kg/m² |
| Durée de stabilité au feu | 1 heure |
| Section d'acier (en cm²/m) dans la section sur appui (côté intérieur du parking) - des armatures supérieures - des armatures inférieures | 2,57 cm²/m (ST25) 6,36 cm²/m (ST60) |
| Valeur de l'enrobage minimum | 3 cm |

DR6

DR7

# Text boxes

| NUMERO DE POINT | Coordonnées en m |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 0,130 | -0,380 |
| 2 | 0,130 | -0,660 |
| 3 | -1,920 | -2,360 |
| 4 | -1,920 | -2,640 |
| 5 | -3,860 | -0,410 |
| 6 | -3,860 | -0,700 |
| 7 | -5,930 | -2,530 |
| 8 | -5,930 | -2,800 |

Echelle : 1/25

Tolérance pour les résultats :  10 cm